# Zał. nr 1 do SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

# NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

# Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 209 000 euro na dostawę implantów ortopedycznych i cementu kostnego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie pakietu nr ………………

za cenę …………… złotych /brutto/

W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu …… dni/a roboczych/ego od złożenia reklamacji.

Nie wpisanie przez Wykonawcę w ofercie terminu realizacji reklamacji będzie traktowane jako termin realizacji reklamacji - 3 dni robocze.

# Uwaga

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet każdy z nich wpisać oddzielnie (przekopiować powyższą formułkę dla każdego pakietu z osobna).

2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię 
je na każde żądanie Zamawiającego.

6. Przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi.

6.a Następujący zakres zadań zamierzamy zlecić podwykonawcom: /wypełnić o ile dotyczy /.

W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

7. Oświadczam, że*:

□  jestem małym/średnim przedsiębiorcą

□ nie jestem małym/średnim przedsiębiorcą

*właściwe zaznaczyć

UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8.3, 8.4 i 8.7 SIWZ, które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2 SIWZ.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

# Zał. nr 2 do SIWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

# Pakiet 1

# I. Cement:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opakowanie | Ilość sztuk/ 12 m-cy | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cement kostny z antybiotykiem, gentamycyną | 1x40g | 110 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2x40g | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cement kostny rewizyjny z dodatkiem gentamycyny i klindamycyny, | 1x40g | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cement kostny niskiej lepkości, sterylizowany tlenkiem etylenu /przeznaczony do np. kapoplastyki biodra oraz implantów barkowych /odpowiednio bez i z dodatkiem gentamycyny/. | 1x40g z gentamycyną | 6 |  |  |  |  |  |

# Wyjaśnienie:

# Średnia lepkość cementu:

# - nie ma konieczności wstępnego schładzania składników cementu jak w przypadku cementów wysokiej lepkości /HV/;

# - faza manipulacyjna cementu dłuższa i mniej zależna od temperatury w porównaniu z cementami o niskiej lepkości /LV/;

# - łatwiejsze mieszanie i aplikacja cementu z użyciem próżniowych systemów mieszalnikowych niż w przypadku cementów o wysokiej lepkości /HV/

# Kopolimer metyl-akrylat MA:

# - zwiększa hydrofilowość cementu w porównaniu ze wszystkimi innymi stosowanymi kopolimerami. Większa hydrofilowość powoduje zwiększone uwalnianie antybiotyku. Największa efektywność antybiotyku w proporcji do ilości zawartej w cemencie.

# Sterylizowany tlenkiem etylenu:

- ta metoda sterylizacji nie zmienia struktury i właściwości polimeru w części sproszkowanej.

Sterylizacja promieniami Gamma niszczy łańcuchy polimerowe i zmienia właściwości sterylizowanej substancji.

# Zawartość substancji aktywnej i związku ją dostarczającego:

# - zawartość ta winna być jak najniższa /przy zachowanej efektywności antybiotyku/, gdyż każdy dodatek do cementu obniża jego właściwości mechaniczne i może wpływać na pogorszenie wyniku klinicznego.

# Gentamycyna:

# - antybiotyk biobójczy szerokim spektrum i udokumentowanej najsilniejszej lokalnej emisji z cementów kostnych. ZrO2 jako środek kontrastujący:

# - Cyrkon /Zr/ z uwagi na wyższą liczbę atomową od baru /Ba/ daje lepszy kontrast i widoczność na zdjęciu rentgenowskim.

# Wyjaśnienie dot. pkt. 3:

# Gentamycyna i klindamycyna:

- zestaw 2 biobójczych antybiotyków o największym spektrum i udokumentowanym najlepszym efekcie synergicznym – gentamycyna zwiększa emisję klindamycyny i odwrotnie.

# II. Mieszalniki próżniowe do cementu:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Zestaw o objętości | Ilość sztuk/ 12 m-cy | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw podwójny /tzw. biodrowy/ – zawierający 2 mieszalniko-strzykawki zaopatrzone w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach. W zestawie są ponadto: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni, filtr węglowy oraz wskaźnik próżni. | 2x40g | 15 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw pojedynczy /tzw. kolanowy/ – zawierający 1 mieszalniko - strzykawkę zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach. W zestawie są ponadto: uszczelniacz umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni, filtr węglowy oraz wskaźnik próżni. | 40g | 95 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  | ------------------- |

III.Płukanie pulsacyjne:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk/ 12 m-cy | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw uniwersalny do płukania kolana i biodra bez odsysania, zawierający końcówki: długą do kanału udowego i krótką z osłoną do płukania powierzchni kolana, panewki, rany operacyjnej. | 40 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  | ---------------------------- |

Pakiet 2

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia, nazwa | Ilość zespoleń | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Gwoździe śródszpikowe do ramienia. |
| 1. | Gwoździe wykonane z tytanu lub innego stopu umożliwiającego badanie w rezonansie magnetycznym. Średnica poniżej 7mm i 7,5mm. Koniec gwoździa ścięty asymetrycznie w celu ułatwienia nastawienia. Wersja lita i kaniulowana. Długość gwoździa od 190 do 310mm. Możliwość blokowania w części bliższej statycznego i dynamicznego. W części bliższej dwa otwory do blokowania, z możliwością wprowadzenia pojedynczej śruby skośnie. W części dalszej 3 otwory do blokowania w dwu płaszczyznach. Śruby blokujące w części bliższej i dalszej o takiej samej średnicy. Możliwość wprowadzenia gwoździa od strony nasady bliższej i nasady dalszej kości ramiennej. Bez rozdziału na prawe i lewe. W części bliższej gwoźdź zaopatrzony w zaślepkę /0, +5, +10, +`15mm/. Skład konsygnacyjny: na wyposażeniu gwoździe lite, o średnicy poniżej 7mm o długościach: 190, 205, 220, 240 mm, gwoździe o średnicy 7,5mm o długościach: 220, 240, 260, 280mm. Instrumentarium do założenia gwoździa na wyposażeniu, uzupełnienie zużytych rozmiarów w ciągu 2 dni roboczych (ale nie dłużej niż 4 dni kalendarzowych). Komplet stanowi gwóźdź, zaślepka i dwie śruby blokujące. | 14 |  |  |  |  |  |
| II. Gwoździe śródszpikowe do przedramienia. |
| 1. | Gwoździe elastyczne do zespalania kości, mają być wykonane z materiału umożliwiającego badanie w rezonansie magnetycznym. Średnica gwoździ od 1,5mm do 4mm. Różnica średnicy między kolejnymi wymiarami 0,5mm. Długość nie mniejsza niż 350mm. Marker na końcu gwoździa umożliwiający identyfikację ugięcia gwoździa. Zakończenie gwoździa spłaszczone i zaokrąglone w kształcie kija hokejowego. Instrumentarium do założenia gwoździa na wyposażeniu, uzupełnienie zużytych rozmiarów w ciągu 2 dni roboczych (ale nie dłużej niż 4 dni kalendarzowych). | 30 |  |  |  |  |  |
| III. Gwoździe śródszpikowe do złamań uda |
| 1. | - Gwoździe do złamań okołokrętarzowych długie i krótkie. Materiał gwoździa oraz śrub i innych wszczepów użytych do stabilizacji tytan lub jego stop umożliwiający badanie w rezonansie magnetycznym. Gwoździe o anatomicznym kącie ugięcia 6 stopni. Gwoździe krótkie o długościach: 170, 200, 240mm i średnicy 9, 10, 11, 12mm. Komplet stanowi jeden gwoźdź, jedna śruba lub inny pojedynczy element blokująca w szyjce kości udowej, dająca blokowanie także rotacyjne oraz zaślepka. Gwoździe długie, prawe i lewe o zakresie długości: 300, 420mm / co 20mm/ i średnicy 9 i 10mm. Komplet stanowi jeden gwoźdź, zaślepka, element blokujący w szyjce kości udowej oraz dwie śruby blokujące w części dalszej. Kąt elementu stabilizującego w szyjce kości udowej 125, 130, 135 stopni. Gwoździe krótkie mają być lite, długie kaniulowane z możliwością stabilizacji statycznej i dynamicznej. Instrumentarium dla implantacji gwoździ zaopatrzone w przezierny dla promieni rentgena celownik. Dostarczane na zamówienie w ciągu 2 dni od dnia złożenia zamówienia wraz z instrumentarium. Przewidywana ilość wykorzystania gwoździ w ciągu 12 miesięcy – 6 szt. - Gwoździe uniwersalne do uda. Gwoździe mają być w wersji litej i kaniulowanej, uniwersalne, bez rozdziału na prawy i lewy. Wykonane z tytanu lub innego stopu umożliwiającego badanie w rezonansie magnetycznym. Dla gwoździ litych część bliższa o średnicy 12mm, część dalsza o średnicy 9, 10, 11, 12mm. Dla gwoździ kaniulowanych, część bliższa o średnicy 12mm, część dalsza od 10 do 15mm, co 1mm.Możliwość blokowania w części bliższej statycznie i dynamicznie, a także prowadzenia śruby w szyjkę kości udowej. W części bliższej 2 śruby blokujące i w części dalszej 2 śruby blokujące. Długość gwoździa od 300 do 460mm, co 20mm. Średnica śrub blokujących w części bliższej i dalszej taka sama. Promień krzywizny dopasowany o zakrzywienia uda 1,5m. Gwoźdź zaopatrzony w części bliższej w zaślepkę. Skład konsygnacyjny: na wyposażeniu gwoździe lite o średnicy 9, 10mm i długościach 320, 340, 360, 380, 400, 420mm. Instrumentarium do wprowadzenia gwoździa, zaopatrzone w przezierny dla promieni rentgena celownik. Przewidywana ilość wykorzystania gwoździ w ciągu 12 miesięcy– 14 szt. - Gwoździe anatomiczne wprowadzane bocznie. Gwoździe mają być wykonane z tytanu lub innego materiału umożliwiającego badanie rezonansem magnetycznym. Wprowadzenie gwoździa z bocznej okolicy krętarza większego. Podział gwoździ na lewe i prawe z występowaniem anatomicznego zagięcia zgodnego z zagięciem kości udowej w dwóch płaszczyznach. Gwoździe mają być o średnicy od 9 do minimum 12mm, kaniulowane. Długość gwoździ od 300 do 460mm. Mają mieć możliwość blokowania w części bliższej, w trzonie oraz w szyjce kości udowej minimum dwiema śrubami. W części dalszej blokowane minimum 2 śrubami. Zaopatrzone w zaślepki 0, 5, 10, 15mm. Komplet stanowi gwoźdź, dwie śruby blokujące w części bliższej /także jako blokowanie w szyjkę/ i dwie śruby blokujące w części dalszej. Skład konsygnacyjny: na wyposażeniu gwoździe o średnicy 9 i 10mm, oraz długości 340, 360, 380 i 400mm. Uzupełnienie zużytego materiału i dostarczenie zapotrzebowania w ciągu 2 dni. Instrumentarium do wprowadzenia gwoździa zaopatrzone w przezierny dla promieni rentgena celownik. Przewidywana ilość wykorzystania gwoździ w ciągu 12 miesięcy – 6 szt. | 26 |  |  |  |  |  |
| IV. Gwoździe do podudzia |
| 1. | Gwoździe rekonstrukcyjne do podudzia. Gwoździe wykonane z tytanu lub innego materiału umożliwiającego badanie w rezonansie magnetycznym. Mają być kaniulowane, bez rozdziału na prawy czy lewy. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania w obrębie nasady bliższej i dalszej, minimum w 3 różnych płaszczyznach. Średnica gwoździ 8, 9, 10, 11, 12mm, długość od 260 do 400mm, nie mniej niż co 15mm. Skład konsygnacyjny wyposażony w gwoździe 8, 9, 10mm. Długość gwoździ na wyposażeniu od 305 do 365mm. Pierwsza śruba zakładana nie dalej niż 15mm od początku gwoździa, ostatnia śruba zakładana nie dalej niż 5mm od końca gwoździa. Zaślepki 0, 5, 10, 15mm. Komplet stanowi gwóźdź, zaślepka i pięć śrub blokujących. Na wyposażeniu instrumentarium do zakładania wraz z rozwiertakami do gwoździ będących na wyposażeniu. Dostarczenie gwoździ zużytych lub przewidywanych do zużycia w ciągu 2 dni roboczych (ale nie dłużej niż 4 dni kalendarzowych). | 12 |  |  |  |  |  |
| 2. | Gwoździe uniwersalne nie rozwiercane do podudzia. Komplet stanowi gwoźdź, zaślepka /zaślepki: 0, +5, +10, +15mm/ i 4 śruby blokujące. Gwoźdź ma być w formie litej. Bez rozdziału na prawy i lewy. Na przekroju w części owalny, w części czworokątny, dający właściwości antyrotacyjne, z asymetrycznie ściętym końcem dalszym ułatwiającym nastawianie metodą zamkniętą. Materiał z jakiego jest wykonany to wersja stalowa oraz stop umożliwiający badanie rezonansem magnetycznym. Śruby blokujące z możliwością blokowania statycznego i dynamicznego. Ze względu na uproszczenie zakładania ma mieć maksymalnie po 3 śruby blokujące w części bliższej i dalszej. Średnica śrub wprowadzanych w części dalszej i bliższej taka sama. Średnica obwodu gwoździa 8 i 9 mm. Długość gwoździa od 255 do 420mm różnice między poszczególnymi wymiarami nie mogą przekraczać 20mm. Wykonawca zapewni podwójny zestaw instrumentarium do zespolenia. | 40 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  | ---------------- |

Pakiet 3

| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implanty do zespoleń kości drobnych ręki i stopy oraz końca dalszego kości promieniowej: |
| I. Nasada dalsza kości promieniowej |  | -------------------------------------------------------------------------- |
| 1. | Płytki do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej dla śrub 2.5 mm, anatomiczne, nisko profilowe, tytanowe, wielootworowe, z dostępu grzbietowego kształtu H oraz z dostępu dłoniowego o kształcie DELTA. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytki do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej dla śrub 2.5 mm, anatomiczne, nisko profilowe, tytanowe, wielootworowe, z dostępu dłoniowego o kształcie skośne T. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | 25 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruby blokowane o średnicy 2,5 mm i długościach od 8 do 34 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym. Otwór promienisty. Śruby blokowane bezgwintowo. | 225 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Śruby korowe o średnicy 2,5 mm i długościach od 8 do 34 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym. Otwór promienisty. | 75 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Wiertła do zamawianych długości i średnic śrub, trzon cylindryczny. | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| Oferent zapewni w składzie konsygnacyjnym: 2 komplety zestawów do zespalania nasady dalszej kości promieniowej. |
| II. Kości ręki |
| 6. | Płytki tytanowe, wielootworowe drabinkowe, proste i proste dwurzędowe, drabinkowe skośne - anatomicznie wygięte oraz kształtu Y, T i L dla śrub 1.2/1.5. Profil 0.6 mm. | 14 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Płytka tytanowa, kompresyjna 1- otworowa dwu haczykowa do złamań awulsyjnych dla śrub 1.2/1.5mm. | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Płytki tytanowe blokowane, zwykłe i kompresyjne, proste, proste dwurzędowe, kształtu L, T, Y, drabinkowe, skośne. Płytki blokowane z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Śruby korowe o średnicy 1.2, 1.5, 1.8 mm o długościach od 4 do 24 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym. | 85 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Śruby korowe o średnicy 2,0 mm – 2,3 mm i długościach od 4 mm do 34 mm. | 45 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Śruby blokowane bezgwintowo o średnicy 2.0 mm i długościach od 6 mm do 30 mm. | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Wiertła do zamawianych długości i średnic śrub, trzon cylindryczny. | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| III. Śruby kaniulowane typu Herberta |
| 13. | Kaniulowana, kompresyjna śruba samowiercąca wykonana z tytanu o średnicy 3.0 mm. Gwint na główce śruby Ø 3.8 mm, średnica rdzenia śruby Ø 2.0 mm, średnica gwintu na końcu śruby Ø 3.0 mm. Dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40 mm, gniazdo śruby gwiazdkowe. | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Druty Kirschnera do śrub kaniulowanych 3.0 mm, średnica 1,1 mm o długości 10 cm. Grot typu trocar. Pakowane po 10 sztuk | 2 op. |  |  |  |  |  |
| IV. Implanty do stopy |
| 15. | Płytki tytanowe blokowane, proste dwurzędowe, płytki kształtu T, Y. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Płytki kodowane kolorystyczne. Profil 1.6 mm. | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 16. | Płytka tytanowa, dwubiegunowa 6 oczkowa z przeskokiem 1,2,3 otworowym. Otwory bezgwintowe i z trzema punktami blokującymi dociskowo pod zmiennym kątem +/- 15 stopni. Profil płytki 1.6 mm. | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 17. | Śruby korowe o średnicy 2.8 mm i długościach od 8 - 45mm. | 35 szt. |  |  |  |  |  |
| 18. | Śruby blokowane bezgwintowo o średnicy 2.8 mm i długościach od 8 do 45mm. | 25 szt. |  |  |  |  |  |
| 19. | Wiertła do zamawianych długości i średnic śrub, trzon cylindryczny. | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 20. | Płytki tytanowe w kształcie rozgałęzionej ramki 12 i 13 otworowej. Otwory bezgwintowo do blokowania pod zmiennym kątem. Rozmiary SML, lewa i prawa. | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 21. | Śruba korowa, tytanowa z otworem promienistym, system 3,5 L 16x60mm. | 16 szt. |  |  |  |  |  |
| 22. | Śruba tytanowa, blokowana trzy punktowo, bez gwintowania, główka z otworem promienistym system modularny średnica 3,5 mm, długość L 16x60mm. | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  | ----------------------- |

Dostarczanie 2 kompletów zestawów do zespalania złamań nasady dalszej kości promieniowej

# Pakiet 4

| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość kpl. | Cena kpl. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Zespolenie kości udowej. |
| 1. | DHS. -Śrubopłytki dynamiczne kompletne, o kącie szyjkowo-trzonowym od 130 i 135 stopni. Ilość otworów od 2 do 14. Długość płyt od 68 do 260mm, ze skokiem co 16mm albo 48 do 240 ze skokiem co 16 mm. Szerokość płyty 19mm. Śruba kompresyjna o długości 31mm albo 32 mm. Śruba zespalająca, gwint o średnicy 12,5mm, długość gwintu 18mm albo 22 mm, długość 55-150mm. Śruba zespalająca gwint o średnicy 12,5mm i długości 27mm, długość 55 do 150mm. Śruba zespalająca gwint o średnicy 16mm, długość gwintu 27mm, długość 55-150mm. Wykonane ze stali. Dodatkowo płytka stabilizująca krętarz, współpracująca z płytą DHS, w ilości 20% zespoleń, to znaczy 27 w ciągu roku. Depozyt śruby 12,5/27mm, zakres długości od 75mm do 120mm. Płyty od 3 do 12 otworowych. Kąt 135 stopni. Płyty o kącie 135 stopni 3,4,5 otworowe podwójne. Śruby od 80mm do 110 podwójne. Śrubki korowe do zespoleń o długości od 20 do 60 mm. Inne elementy na zamówienie z dostarczeniem w ciągu 2 dni roboczych (ale nie dłużej niż 4 dni kalendarzowych). Podwójne instrumentarium do zespolenia w depozycie. | 125 |  |  |  |  |  |
| 2. | DCS: -Śrubopłytki dynamiczne DCS. Kąt szyjkowy 95 stopni. Ilość otworów od 6 do14. Długość płyty 6 otworowej 118mm, ze skokiem co 16mm albo 32 mm. Do 14 otworowej o długości 246mm. Szerokość płytki 16mm albo 18 mm. Śruba kompresyjna o długości 31mm albo 32 mm. Śruba zespalająca, gwint o średnicy 12,5mm, długość gwintu 18mm albo 22 mm, długość 55-150mm. Śruba zespalająca gwint o średnicy 12,5mm i długości 27mm, długość 55 do 150mm.Śruba zespalająca gwint o średnicy 16mm, długość gwintu 27mm, długość 55-150mm. Wykonane ze stali. Depozyt płyty o ilości otworów 4, 6, 8, 10, śruby zespalające, śrubki korowe o długości od 20 do 60 mm, pozostałe na zamówienie z dostarczeniem w ciągu 2 dni roboczych (ale nie dłużej niż 4 dni kalendarzowych). W depozycie śruby /dodatkowo w stosunku do DHS/ 125mm do 135mm co 5mm. | 25 |  |  |  |  |  |
| Możliwość wymiany między płytkami DHS i DCS |
| 3. | -Śruby do DHS i DCS korowe. Długości od 20mm do 60mm. Początkowy zakup około 10% | 650 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  | -------------------- |

Pakiet 5

| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość kpl. | Cena kpl. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytki do zespolenia kości ramiennej, przedramienia, uda, podudzia |
| I. Zespolenie kości ramiennej |
| 1. | Zespolenie końca bliższego. -Płytka mająca w części trzonowej od 3 do 8 par rozdzielnych otworów blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Płyta posiadająca przynajmniej 9 otworów pod druty Kirschnera. 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Przy czym bliższe 8 otworów z podcięciami umożliwiającymi wiązanie nici po wykonaniu zespolenia. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm, samogwintujące łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego, zmniejszającego siłę dokręcania śrub. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki wyprofilowane do wprowadzenia metodą minimalnej inwazji. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych. Wykonane z tytanu. Przewidywana ilość na zespolenie: blokowanych 6, korowych 1. Depozyt płyty, śruby Dopuszcza się także w płytkach otwory owalne, dwufunkcyjne blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych z gwintem stożkowym na łbie śruby, wkręcanych za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania śrub lub śrub korowych. Otwory kompresyjne z jednokierunkową kompresją. | 18 |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytki do zespolenia trzonu. -Płytka posiadająca 5 do 12 par rozdzielnych otworów, blokowanego i kompresyjnego. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne w dwukierunkową kompresją. Płytka posiadając przynajmniej trzy otwory pod druty Kirschnera 2,0mm, do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego, zmniejszającego siłę dokręcania śrub. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe z łbem kulistym Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnej inwazji. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych. Płytki wykonane z tytanu. Przewidywana ilość na zespolenie: 6 wkrętów blokowanych i 2 korowe. Depozyt komplet płytek, 5 - otworowe po 2 szt. Dopuszcza się także otwory owalne dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne. Śruby blokowane z gwintem stożkowym na łbie śruby wkręcanych za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania śrub. Otwory kompresyjne z jednokierunkową kompresją. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Płytki do zespolenia końca dalszego kości ramiennej. -Płytka przyśrodkowa kształtowa blokowana do nasady dalszej kości ramiennej zakładana od strony przyśrodkowej - wersja prawa i lewa. W części trzonowej 3 do 6 par rozdzielnych otworów albo od 3 do 7 otworów, blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 4 otwory blokowane o wielokierunkowym przebiegu w celu pewnej stabilizacji odłamów albo w części nasadowej 3 otwory oraz 1 otwór pod drut Kirschnera. Ustalone kątowo ustawienie kątowe wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadające przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera o średnicy 2mm, do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm i 2,4mm, samogwintujące, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego, zmniejszającego siłę dokręcania śrub. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym. Zakończenie płytki umożliwiające wprowadzenie metodą minimalnej inwazji. Część trzonowa z podcięciami zapewniającymi minimalny kontakt z kością. Ta sama barwa płytek oraz wkrętów blokowanych. Wykonane z tytanu. Przewidywana ilość na zespolenie: 5 wkrętów blokowanych i 2 korowe. Depozyt płyta 3 i 6 otworów. Dopuszcza się także otwory owalne dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne. Śruby blokowane z gwintem stożkowym na łbie śruby wkręcanych za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania śrub. Śruby kompresyjne z jednokierunkową kompresją. | 12 |  |  |  |  |  |
| 4. | -Płytka boczna, profilowana do dalszej nasady kości ramiennej. Wersja prawa i lewa. W części trzonowej 3 do 6 par rozdzielnych otworów, blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym przebiegu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie kątowe wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadające przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera o średnicy 2mm, do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm i 2,4mm, samogwintujące, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego, zmniejszającego siłę dokręcania śrub. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym. Zakończenie płytki umożliwiające wprowadzenie metodą minimalnej inwazji. Część trzonowa z podcięciami zapewniającymi minimalny kontakt z kością. Ta sama barwa płytek oraz wkrętów blokowanych. Wykonane z tytanu. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzenie otworów w części nasadowej. Przewidywana ilość na zespolenie: 5 blokowanych, 1 korowy. Depozyt, płytki 4, 5, 6 otworów. Dopuszcza się otwory owalne, dwufunkcyjne, blokująco kompresyjne. Śruby blokowane z gwintem stożkowym na łbie śruby wkręcanych za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania śrub. Śruby kompresyjne z jednokierunkową kompresją. Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania płytki tylno-bocznej do dalszej nasady kości ramiennej posiadającej w części trzonowej 3 do 7 otworów, w części nasadowej 5 otworów oraz 2 otwory pod druty Kirschnera. Pozostałe parametry i wymogi zgodnie z SIWZ. | 12 |  |  |  |  |  |
| II. Zespolenie kości piszczelowej. |
| A. Płytki do zespalania nasady bliższej: |
| 5. | -Płytka zakładana od strony bocznej nasady bliższej. Wersja prawa i lewa wykonana z tytanu. W części trzonowej 4 do 8 par rozdzielnych otworów, blokowanych i kompresyjnych. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym przebiegu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową cześć stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację, nie wymagający zaślepek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją, posiadające przynajmniej po 4 otwory dla drutów Kirschnera 2mm, do tymczasowego ustalenia płyty. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm samogwintujące łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego, zmniejszającego siłę dokręcania śrub. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym. Zakończenie płytki umożliwiające wprowadzenie metodą minimalnej inwazji. Cześć trzonowa z podcięciami zapewniającymi minimalny kontakt z kością. Ta sama barwa płytek oraz wkrętów blokowanych. Liczba wkrętów na zespolenie: 5 sztuk blokowanych i 3 sztuki korowe. W składzie konsygnacyjnym płytki mające po 4 i 6 par otworów w części trzonowej oraz śrubki blokowane i nieblokowane do tych zespoleń. Dopuszcza się także płytki mające w części nasadowej po 5 otworów oraz 3 otwory dla drutów Kirschnera, Możliwe także otwory owalne dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne, a także otwory zmienno kątowe +- 15 stopni oraz jednokierunkowa kompresja. | 8 |  |  |  |  |  |
| 6. | -Płytka blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej zakładana od strony bocznej. Wersja prawa i lewa wykonana z tytanu. W części trzonowej 4 do 8 part rozdzielnych otworów, blokowanych i kompresyjnych. W części nasadowej od 3 do 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym przebiegu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową cześć stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację, nie wymagający zaślepek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty, posiadające przynajmniej po 4 otwory dla drutów Kirschnera 2mm, do tymczasowego ustalenia płyty. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm, samo gwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5mm z łbem kulistym. Zakończenie płytki umożliwiające wprowadzenie metodą minimalnej inwazji. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Liczba wkrętów na zespolenie: 5 blokowane i 3 korowe. W składzie konsygnacyjnym płytki mające po 4 i 6 otworów w części trzonowej oraz śrubki blokowane i nieblokowane do tych zespoleń. Dopuszcza się także otwory dwufunkcyjne, zmienno kątowe. Mniejszą minimum 3 otwory dla drutów Kirschnera. Możliwe jest także użycie większej ilości śrub blokowanych, a także jednokierunkowa kompresja. Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania płyty do bliższej nasady kości piszczelowej zakładanej od strony bocznej posiadającej w części nasadowej 3 otwory oraz 3 otwory dla drutów Kirschnera . Pozostałe parametry i wymogi zgodnie z SIWZ. | 6 |  |  |  |  |  |
| 7. | -Płytka szeroka „L” blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa i lewa wykonana z tytanu. W części trzonowej 4 do 10 par rozdzielnych otworów, blokowanych i kompresyjnych. W części nasadowej od 3 do 5 otworów blokowanych ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową cześć stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację, nie wymagający zaślepek do wkrętów blokowanych. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty, posiadające przynajmniej po 3 otwory dla drutów Kirschnera 2mm, do tymczasowego ustalenia płyty. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm, samo gwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5mm z łbem kulistym. Zakończenie płytki umożliwiające wprowadzenie metodą minimalnej inwazji. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację. Liczba wkrętów na zespolenie: 5 wkręty korowe i 3 wkręty blokowane. W składzie konsygnacyjnym płytki mające po 4 i 6 otworów w części trzonowej oraz śruby blokowane i nieblokowane do tych zespoleń Możliwe także otwory dwufunkcyjne, blokowanie zmienno kątowe, oraz użycie większej ilości śrub blokowanych oraz jednokierunkowa kompresja. Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania płyty szerokiej „L” do bliższej nasady kości piszczelowej zakładanej od strony bocznej posiadającej w części nasadowej 3 otwory. Pozostałe parametry i wymogi zgodnie z SIWZ. | 6 |  |  |  |  |  |
| B. Płytki do zespolenia nasady dalszej kości piszczelowej: |
| 8. | -Płytka zakładana od strony przyśrodkowej nasady dalszej. Wersja prawa i lewa. W części trzonowej 4 do 8 par rozdzielnych otworów, blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów, w tym 1 do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację Nie wymagające zaślepek do wkrętów blokowanych Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadające przynajmniej po 2 otwory dla drutów Kirschnera 2mm, do tymczasowego ustalenia płyty. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym. Zakończenie płytki umożliwiające wprowadzenie metodą minimalnej inwazji. Część trzonowa z podcięciami zapewniającymi minimalny kontakt z kością. Ta sama barwa płytek oraz wkrętów blokowanych. Wykonane z tytanu. Przewidywana ilość na zespolenie 7 śrub blokowanych i 2 korowe. W depozycie płyty 4, 6, 8 otworów. Możliwe także zaoferowanie otworów dwufunkcyjnych blokująco-kompresyjnych, blokowanych zmienno kątowych, z gwintem stożkowy na głowach śrub. | 16 |  |  |  |  |  |
| 9. | -Płytka zakładana od strony bocznej nasady dalszej. W części trzonowej 4 do 8 par rozdzielnych otworów, blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację Nie wymagające zaślepek do wkrętów blokowanych Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadające przynajmniej po 4 otwory dla drutów Kirschnera 2mm, do tymczasowego ustalenia płyty. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym. Zakończenie płytki umożliwiające wprowadzenie metodą minimalnej inwazji. Część trzonowa z podcięciami zapewniającymi minimalny kontakt z kością. Ta sama barwa płytek oraz wkrętów blokowanych. Wykonane z tytanu. Planowana ilość na zespolenie 6 śrub blokowanych i 2 korowe. W depozycie płyty 4 i 6 otworów oraz śrubki blokowane i nieblokowane do tych zespoleń. Możliwe także użycie otworów dwufunkcyjnych, zmienno kątowych, jednokierunkowa kompresja, ora gwint stożkowy na łbie śruby, a także użycie płytek mających w części trzonowej od 5 do 9 otworów dla śrub. Zamawiający dopuszcza również możliwość płyty zakładanej od strony przednio-bocznej dalszej nasady kości piszczelowej zamiast od strony bocznej. Pozostałe parametry i wymogi zgodnie z SIWZ. | 9 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  | -------------------- |

Depozyt uzupełniany w ciągu 2 dni roboczych, (ale nie dłużej niż 4 dni kalendarzowych).

Pakiet nr 6

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia, nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwoździe Steinmanna, stalowe o średnicy: 2 mm. W 3 wymiarach długości, najkrótszy nie mniejszy niż 60mm. 3 mm. W 3 wymiarach długości, najkrótszy nie mniejszy niż 60mm. 4 mm. W 3 wymiarach długości, najkrótszy nie mniejszy niż 60mm. Pierwsza dostawa: 25% zamówienia tj. po 5 sztuk: 2mm x100 mm, 3mmx175mm, 4mmx180mm. Raz w miesiącu zamówienie na zakup brakujących wymiarów. Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania Gwoździ Steinmanna, stalowych o średnicy 3,0mm, 4mm, oraz 4,5mm oraz o długości nie mniejszej niż 80 mm. Pozostałe parametry i wymogi zgodnie z SIWZ. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2. | Druty Kirschnera, stalowe, z końcem w kształcie trójgrańca. W 3 wymiarach długości, najmniejszy wymiar nie mniej niż 150mm. O średnicach: 0,8mm. 1mm. 1,2mm. 1,5mm. 1,8mm. 2,2mm. 2,5mm 3mm. Pierwsza dostawa - po 15 sztuk każdej średnicy, o największym wymiarze długości. Raz w miesiącu zamówienie na zakup brakujących drutów. | 800 |  |  |  |  |  |
| 3. | Grotowkręty Schanz'a, okrągłe, samogwintujące, koniec ścięty stożkowo lub w kształcie trójgrańca w dwóch wymiarach długości, o średnicach: 2,5mm. Min długość 60mm. 3mm. Min długość 60mm. 4mm. Min długość 80mm. 4,5mm. Min długość 100mm. 5mm. Min długość 120mm. 6mm. Min długość 120mm. Pierwsza dostawa: 36 sztuk po 6 z każdego wymiaru. Raz w miesiącu zamówienie na zakup brakujących grotowkrętów. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Drut kostny do cyrklarza, stalowy, długość 10m o średnicy: 1,2mm albo 1,25mm 2,0mm albo 1,6 mm Pierwsza dostawa po 1 sztuce drutu z każdego wymiaru. | 10 (po 5 szt. z każdej średnicy) |  |  |  |  |  |
| Zespolenie nasady bliższej piszczeli na płytki nieblokowane |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Płytki stalowe na wkręty nieblokowane. Dostosowane do kształtu nasady bliższej piszczeli. W wersjach prawa i lewa, z możliwością zakładania od strony przyśrodkowej i bocznej. Długość części trzonowej pozwalająca wkręcić od 3 do 8 śrub. Część nasadowa pozwalająca na wkręcenie od 3 do 5 śrub. Minimum 2 różne kształty części nasadowej. Wkręty do płytek 4,5mm. W części nasadowej wskazana możliwość umieszczania wkrętów gąbczastych o średnicy 6,5mm. Pierwsza dostawa – 20 płytek (6 prawych i 6 lewych o wielkości po 4,6 i 8 śrub w części trzonowej oraz prawych i lewych o innym kształcie części nasadowej i 4 otworach do śrub w części trzonowej). Śruby korowe i gąbczaste do zespoleń. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6. | Płytki stalowe, cienkie, szerokie, otwory nieblokowane od 4 do 12 otworów. Na wkręty korowe 4,5mm, otwory ułożone z przesunięciem naprzemiennym, minimalna grubość 2,2mm max 2,6mm, szerokość min. 16mm, max. 17mm. Pierwsza dostawa – 10 płytek po 2 z ilością otworów 4, 6, 8, 10, 12. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7. | Płytka szeroka gruba na wkręty 4,5mm. Otwory ułożone z przesunięciem w dwóch szeregach. Minimum 4 otwory max. 26 otworów. Możliwość użycia w krańcowe otwory śrub gąbczastych 6,5mm. Pierwsza dostawa – 10 płytek po 2 z ilością otworów 6, 8, 10, 14, 16. | 22 |  |  |  |  |  |
| 8. | Wkręty stalowe korowe o średnicy 4,5mm o długości od 12 do 120mm. Od 12mm do 80mm co 2mm, dalej co 5mm. | 420 |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkręty gąbczaste o średnicy 3,5 mm albo 4,0 mm od 25mm do 120 mm co 5mm, z pełnym gwintem, samogwintujące. Zamawiający dopuszcza także wkręt gąbczasty o średnicy 4.0 mm, dł. 24-60 mm ( 24 – 30 mm skok co 2 mm, 30 – 60 mm skok co 5 mm), z pełnym gwintem. Końcówka trokarowa. | 60 |  |  |  |  |  |
| 10. | Wkręty gąbczaste 6,5mm, samogwintujące, od 25mm długości do 120mm, stalowe, z możliwością użycia wkrętów w z pełnym gwintem oraz dodatkowe z 2 różnymi długościami części gwintowanej | 60 |  |  |  |  |  |
| 11. | Podkładki dla wkrętów 4,5mm. | 24 |  |  |  |  |  |
| 12. | Podkładki dla wkrętów o średnicy 6,5mm | 14 |  |  |  |  |  |
| Zespolenia kostek: |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Płytki rurkowe, stalowe, 1/3 rurki, z otworami nieblokowanymi. Możliwość użycia wkrętów o średnicy nie mniej niż 3mm i nie więcej niż 3,6mm, ale tylko jeden rodzaj. Szerokość płytki nie mniejsza niż 7mm i nie większa niż 9mm, ale jedenego rodzaju. Ilość otworów od 4 do minimum 8. Pierwsza dostawa: 3 płytki 4- otworowe, 8 płytek 5-otworowych, 10 płytek 6- otworowych, 8 płytek 7 -otworowych, 3 płytki 8-otworowe. Raz w miesiącu zamówienie na zakup brakujących płytek. | 100 |  |  |  |  |  |
| 14. | Wkręty do płytek, korowe o długości od 10mm do 60mm, co 2mm/ min do 40mm/, następne długości dopuszczalny skok co 5mm. | 500 |  |  |  |  |  |
| 15. | Podkładki do wkrętów. Pierwsza dostawa: 10 sztuk. | 15 |  |  |  |  |  |
| 16. | Wkręty kostkowe o średnicy 4,5, samogwintujące od 20mm do 80mm, co 5mm albo samogwintujące trójgraniec od 25mm do 80mm, co 5mm. Pierwsza dostawa - 5 śrub o wielkości 25 mm, 10 śrub 30 mm, 12 śrub 35 mm, 10 śrub 40mm, 5 śrub 45mm, 5 śrub 50mm, 2 śruby: 55 mm, 60 mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80 mm. Raz w miesiącu zamówienie na zakup brakujących śrub. | 120 |  |  |  |  |  |
| 17. | Podkładki do wkrętów kostkowych. Pierwsza dostawa: 10 sztuk. | 35 |  |  |  |  |  |
| Wkręty kaniulowane, stalowe, samogwintujące |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Średnica min. 6,8mm, max. 7,2mm, ale tylko jeden rodzaj. Długość od 60mm do 130mm. Skok wkrętu co 5mm. Długość części gwintowanej 16mm i 32mm. Pierwsza dostawa - 24 śruby, po 3 śruby o długościach: 95mm, 100mm, 105mm, 110mm, 115mm, 120mm, 125mm, 130mm. Raz w miesiącu zamówienie na zakup brakujących wkrętów. | 40 |  |  |  |  |  |
| 19. | Podkładki do wyżej wymienionych wkrętów. Pierwsza dostawa – 10 szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 20. | Średnica 4,5mm, kaniulowane, samogwintujące, gąbczaste. Długość od 20mm do 60mm. Skok gwintu do 30mm co 2mm następnie co 5mm albo skok gwintu co 2mm. Długość części gwintowanej min. 12mm. Pierwsza dostawa - 18 śrub, po 2 o wymiarach: 24mm, 28mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm. | 36 |  |  |  |  |  |
| 21. | Podkładki do wyżej wymienionych wkrętów. Pierwsza dostawa – 10 szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  | ---------------- |

Pakiet 7

| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa systemu płytek do zespolenia kości długich, drobnych i złamań około protezowych |
| I Zespolenie do złamań i zwichnięć obojczyka. |
| 1. | -Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna. Płyta do złamań w bocznej części obojczyka, w części bocznej otwory gwintowane oraz otwory dwufunkcyjne blokująco-kompresyjne nie wymagające zaślepek blokująco-kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych w części trzonowej płyty. Płytki do zespolenia złamań trzonu obojczyka wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek, blokująco-kompresyjne, możliwość zastosowania śrub blokowanych lub korowych. W głowie płytki do bocznej części obojczyka zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii części bocznej obojczyka z otworami pod śruby 2,4/2,7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania śrub 3,5/4,0mm, blokowanych, korowych lub gąbczastych. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5 Nm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Płytki o długości 69 do 120mm. Na trzonie ilość otworów od 3 do 8, w części bocznej na głowie płytki 6. Płytki prawe i lewe, wykonane ze stali z możliwością badania w Rm. Instrumentarium do zespolenia. Śruby w ilości pozwalającej na wykonanie tej ilości zespoleń. Skład konsygnacyjny płytki o ilości otworów w trzonie 3 i 5 dla zespolenia części bocznej oraz 5, 6, 7 dla zespolenia trzonu oraz śrubki. Dopuszcza sie także: płytki anatomiczne z otworami zmienno kątowymi. Płytka do złamań w bocznej części 5 otworów z możliwością wprowadzenia śrub pod różnymi kątami i w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profili i kształcie dopasowanym do kości. w części trzonowej 4 lub 6 otworów nie wymagających zaślepek, dający możliwość zastosowania śrub blokowanych i nieblokowanych, korowych i gąbczastych o średnicy 3,5mm. Otwory umożliwiają wprowadzenie śrub z odchyleniem kątowym +- 15 stopni. Śruba blokowana bez konieczności stosowania śrubokręta dynamometrycznego. Śruby do złamań trzonu uniwersalna wyposażona w 6-10 otworów niewymagających zaślepek. Otwory dające możliwość stosowania śrub blokowanych i koprowo gąbczastych średnicy 3,5mm. Otwór pozwala na wprowadzenie śrub zmienno kątowo +- 15 stopni. Materiał tytan. | 14 kpl. |  |  |  |  |  |
| II Płytki do złamania końca bliższego kości łokciowej, promieniowej i trzonów tych kości. |
| 3 | -Złamania okolicy końca bliższego kości promieniowej. Płytka anatomiczna zmniejszająca kontakt z kością blokująco-kompresyjna. O kształcie dopasowanym do złamań szyjki i głowy kości promieniowej. Na trzonie głowy otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowo/gąbczastych. Podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami i w różnych kierunkach 2,4/2,7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością stosowania śrub blokowanych w płycie i korowych 2,0/2,4/2,7mm. Śruby blokowane w płycie wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm, samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Płytka od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 w głowie. Płytki głowowe prawe i lewe oraz szyjkowe uniwersalne. Wykonane z materiału umożliwiającego badanie w Rm. W składzie konsygnacyjnym 1 płytka głowowa prawa, jedna lewa i jedna szyjkowa uniwersalna o pośredniej długości części trzonowej oraz śrubki wystarczające do wykonania jednego zespolenia. Uzupełnienie składu w ciągu 2 dni. Dopuszcza się także płytki male średnie i duże tytanowe: S, M, L. Otwory pod śruby średnicy 2,7mm.W głowie i trzonie otwory pod śruby Kirschnera. W głowie płyty 5 otworów blokująco-kompresyjnych i 1 otwór podłużny. W trzonie płyty od 2 do 4 otworów. Możliwe użycie w płytce śruby kaniulowane 2,7mm. W zestawie narzędzie do czasowej stabilizacji głowy kości promieniowej. W zestawie również dostępne śruby Herberta o średnicy 3,9mm, co 1mm. | 3 kpl. |  |  |  |  |  |
| 4 | -Złamanie końca bliższego kości łokciowej. Płytka hakowa o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej i dalszej nasady kości strzałkowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowo/gąbczastych. Podłużny otwór blokująco-kompresyjny, umożliwiający pozycjonowanie pionowe płytki. W głowie płytki otwory prowadząc śrubki pod różnymi kątami i w różnych kierunkach o średnicy 3,5mm oraz dwa haki wygięte od spodu płytki umożliwiające mocne zakotwiczenie w korówce. W części dalszej płytki otwory dwufunkcyjne. Śrubki blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Materiał stal umożliwiająca badanie w RM. Ilość zespoleń w ciągu roku 4. Śrubki w ilości pozwalającej na wykonanie tej liczby zespoleń. W składzie konsygnacyjnym 2 płytki o różnych długościach śrub w części trzonowej oraz śrubki do wykonania zespolenia. Uzupełnienie składu w ciągu 2 dni. Dopuszcza się także: Płytki nisko profilowe, hakowe wyposażone w części trzonowej w otwory nie wymagające zaślepek. Śruby wprowadzane wielokątowi z odchyleniem od osi +-15 stopni. Na trzonie płytki otwór podłużny umożliwiający kompresję miedzy odłamową do 4mm. W głowie płytki 3 otwory wielokierunkowe o średnicy 3,5/45,2mm, oraz 2 haki wygięte od spodu płyty, umożliwiające mocne zakotwiczenie w korówce. | 4 kpl. |  |  |  |  |  |
| 5 | -Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne nie wymagające zaślepek. Podłużny otwór dwufunkcyjny umożliwiający pionowe pozycjonowanie płytki. Możliwość dowolnego kształtowania płytki w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śrubki pod różnymi kątami i w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację płytki za pomocą drutów Kirschnera. W trzonie płytki otwory owalne dwufunkcyjne na śrubki blokowane 3,5mm samogwintujące, korowe lub gąbczaste. Śrubki blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal umożliwiająca wykonanie badania Rm. W składzie konsygnacyjnym 3 płytki o różnych długościach części trzonowej oraz śrubki wystarczające do wykonania jednego zespolenia. Uzupełnienie składu w ciągu 2 dni. Dopuszcza się także: płytki nisko profilowe z podcięciami bocznymi i od spodu płytki, wyposażone w otwory niewymagające zaślepek dające możliwość stosowania śrub blokowanych i nieblokowanych, korowo-gąbczastych, średnicy 3,5/4,2mm. Każdy otwór pozwala na wprowadzenie śrub blokowanych wielokierunkowo +-15 stopni. Bez konieczności stosowania śrubokręta dynamometrycznego. Na trzonie płytki otwór podłużny umożliwiający także pozycjonowanie płytki. | 8 kpl. |  |  |  |  |  |
| 6 | -Płytki proste o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, wyprofilowane od spodniej strony, blokująco-kompresyjne. Płytka wyposażona w otwory dwufunkcyjne, nie wymagające zaślepek, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub kompresyjno/gąbczastych> System blokowania śrub w płytce ze śrubami mającymi na głowie stożkowy gwint dopasowany do gwintu w otworach płytki. Możliwość wprowadzenia śrub w pozycji neutralnej lub kompresyjnej. W płytce od 4 do 12 otworów. Śrubki o średnicy 3,5mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal, pozwalająca na wykonanie badania Rm. Skład konsygnacyjny zawierający płytki o ilości otworów 5 /2 sztuki/, 6 / 2 sztuki/, 7, 8, 12. Śrubki do wykonania 2 zespoleń w płytkach 6 otworowych. Uzupełnienie składu w ciągu 2 dni. Dopuszcza się także: płytki stalowe proste wyposażone w podwójne otwory blokowane i nieblokowane, niewymagające zaślepek. Możliwość stosowania śrub korowych3,5mm i gąbczastych 4,0mm. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Ilość otworów od 4 do 20. | 24 kpl. |  |  |  |  |  |
| III Złamania trzonu kości udowej: |
| 7 | -Płyty proste szerokie 4,5/5,0mm, blokująco-kompresyjne, nisko profilowe oraz o zmniejszonym kontakcie z kością. Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych i korowo/gąbczastych, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4Nm. Płyty proste szerokie o długości od 6 do 24 otworów od 116mm do 440mm, albo płyty proste, szerokie od 5 do 18 otworów i od 103-350 mm. Materiał stal pozwalająca na badanie w Rm. Ilość zespoleń w ciągu roku 10, oraz śruby potrzebne do wykonania tych zespoleń. Skład konsygnacyjny płyty 8, 10, 12, 14 otworowe. Śruby do wykonania 2 zespoleń płytami 10 otworowymi. Uzupełnienie składu w ciągu 2 dni. Dopuszcza się także płyty tytanowe anatomicznie wygięte z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjne z otworami w płycie zmienno kątowymi. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3,5mm, korowe 4mm, korowe 5mm i śruby około protezowe 5,0mm jedno kortykalne. Śruby 4 i 5mm z możliwości anulacji 15 stopni. Możliwość uzyskania stabilności kątowej za pomocą zaślepki 8mm. Możliwość odsunięcia płytki od kości za pomocą spacerów. Zaślepki wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6Nm, zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem. Płyty posiadają 10, 12, 14 otworów. | 10 kpl. |  |  |  |  |  |
| 8 | - Płyty proste 4,5/5,0mm, blokująco-kompresyjne, nisko profilowe o zmniejszonym kontakcie z kością z możliwością zastosowania także w przypadku złamań około protezowych. Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych i korowo/gąbczastych, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4Nm.Płyty wygięte zgodnie z kształtem kości udowej od 12 do 18 otworów od 229 do 336mm. Materiał stal pozwalająca na badanie w Rm. Ilość zespoleń w ciągu roku 10, oraz śruby potrzebne do wykonania tych zespoleń. Skład konsygnacyjny płyty 12, 14, 16, 18 otworów oraz śruby pozwalające na wykonanie zespolenia jedną płytą 16 otworową. Dopuszcza się także płyty wąskie z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjne z otworami w płycie zmienno kątowymi. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3,5mm, korowe 4mm, korowe 5mm i śruby około protezowe 5,0mm jedno kortykalne. Śruby 4 i 5mm z możliwości anulacji 15 stopni. Możliwość uzyskania stabilności kątowej za pomocą zaślepki 8mm. Możliwość odsunięcia płytki od kości za pomocą spacerów. Zaślepki wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6Nm, zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem. Płyty posiadają 8, 10, 12, 14, 16, 18 otworów. | 10 kpl. |  |  |  |  |  |
| IV Zespolenie złamań około protezowych: |
| 9 | -System do stabilizacji złamań około protezowych. Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych 3,5mm. Płyta współpracująca z płytami typu LCP szerokimi prostymi/wygiętymi, płytami do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich ścięcia. Śrubki blokowane w płycie, samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm /3,5mm/. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzenie implantów: śrubokręt dynamometryczny, celowniki do płytek LAP, szczypce tnące, komplet śrub do mocowania płytek LAP. Dostarczane po zamówieniu w ciągu 3 dni kalendarzowych. Zamawiający dopuszcza również - Śruby blokowane zmiennokątowo z możliwością wprowadzenia na każdej wysokości płyty pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w każdym kierunku co pozwala na ominięcie trzpienia protezy. Śruby współpracują ze wszystkimi oferowanymi płytami udowymi i piszczelowymi zarówno prostymi jak i anatomicznymi. Śruby o średnicach 4mm oraz 5 mm blokowane za pomocą zaślepki. Pozostałe parametry i wymogi zgodnie z SIWZ | 18 kpl. |  |  |  |  |  |
| 10 | -System kabli ortopedycznych z zaciskami /Cable System/. Dostępne dwie średnice kabli 1,0 i 1,7mm, zbudowane z wiązek przewodów, zapewniające wysoką elastyczność i kontrolę. Mocowanie do płyt poprzez trzpienie kostne /PIN/, trzpienie łączone z gniazdem w głowie śruby /BUTTON/ oraz trzpienie z oczkiem okrągłym i szerokim wkręcane w nagwintowany otwór w płycie typu LCP . Implanty wykonane ze stali nierdzewnej implantowej, system kompatybilny ze wszystkimi systemami płytkowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej implantowanej. Wszystkie kable wyposażone w pojedynczy zacisk. Kompletne instrumentarium wyposażone w : Wielorazowe zaciski tymczasowe, narzędzia do przewlekania, napinania pod określoną siłą, obcinania kabli. Dostarczane po zamówieniu w ciągu 3 dni kalendarzowych. Zamawiający dopuszcza również - System kabli ortopedycznych o średnicy 1,8mm wraz z zaciskami blokowanymi za pomocą wkręcanego pinu co pozwala na ponowne napięcie kabla już po wcześniejszym zablokowaniu. Kable wykonane z plecionki wielu pojedynczych drutów co zapewnia wytrzymałość oraz elastyczność kabla. Komplet stanowi kabel oraz pin mocujący kabel na dowolnym poziomie płyty. W skład zestawu wchodzi kompletne instrumentarium wyposażone w napinacz do kabli oraz prowadnice do przewlekania kabla wokół kości. Pozostałe parametry i wymogi zgodnie z SIWZ. | 18 kpl. |  |  |  |  |  |
| V Złamanie końca dalszego kości udowej i bliższego kości piszczelowej metodą zamkniętą: |
| 11 | -Płyta anatomiczna do zespalania w obrębie dalszej nasady kości udowej i bliższej nasady kości piszczelowej. Wprowadzana metodą mało inwazyjną, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne nie wymagające zaślepek z możliwością stosowania śrub blokowanych lub korowo/gąbczastych, 4,5/5,0mm. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane 5,0/7,3mm, samowiercące, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi, wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4Nm. Instrumentarium zaopatrzone w przezierne celowniki dla promieni rentgena, umożliwiające przez skórne wprowadzenie śrub. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami i w różnych kierunkach. O średnicy 5,0/5,7mm. Płyta do dalszej nasady uda od 5 do 13 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie. Średnio przewidywane 5 śrub w głowę i 4 w trzon. W składzie konsygnacyjnym płyty udowe i w wersji tytanowej w liczbie 3 o różnych długościach części trzonowej /prawe i lewe/ oraz zestaw śrub do wykonania 2 zespoleń. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia płyty stalowej współpracującej ze śrubami 5,0/7,3mm. Uzupełnienie składu w ciągu 2 dni. Dopuszcza się także: system płyt do zaopatrzenia złamań bliższej nasady kości udowej z możliwością dołączenia nakładki do zaopatrzenia złamań krętarza. Płyt do dalszej nasady kości udowej z możliwością zaopatrzenia złamań około protezowych ora płyt do zaopatrzenia złamań bliższej nasady kości piszczelowej z możliwością małoinwazyjnej implantacji przy użyciu celowników. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością anulacji +- 15 stopni. . Możliwość uzyskania stabilności kątowej przy użyciu 8mm blokowanej zaślepki. Możliwość odsunięcia od kości za pomocą 1, 2m i 3mm spacerów oraz użyci zaślepek 8mm do nieużywanych otworów. Zaślepki wkręcane za pomocą śrubokręt dynamometrycznego 6Nm. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe. Możliwość wprowadzenia płyty techniką małoinwazyjną z użyciem przeziernego dla promieni rtg prowadnicy zewnętrznej. | 9 kpl. |  |  |  |  |  |
| VI Śruby do w/w zespoleń: |
| 12 | -Śruby blokowane o średnicy 3,5mm dokręcane przy użyciu śrubokręta dynamometrycznego z siłą 1,5 Nm, wykonane ze stali. (depozyt) Dopuszcza się także śruby blokowane 3,5mm wykonane ze stali, dokręcane przy użyciu śrubokręta dynamometrycznego o stałej podanej wartości siły. Depozyt. | 320 szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | -Śruby blokowane o średnicy 3,5mm dokręcane przy użyciu śrubokręta dynamometrycznego z siłą 1,5 Nm, wykonane z tytanu (na żądanie). Dopuszcza się także śruby blokowane 3,5mm wykonane z tytanu, dokręcane przy użyciu śrubokręta dynamometrycznego o stałej podanej wartości siły (na żądanie). | 16 szt. |  |  |  |  |  |
| 14 | -Śruby blokowane o średnicy 2,7mm dokręcane przy użyciu śrubokręta dynamometrycznego z siłą 0,8 Nm, wykonane ze stali (depozyt). Dopuszcza się także śruby blokowane stalowe 2,7mm dokręcane przy użyciu śrubokręta dynamometrycznego o stałej podanej wartości siły. Depozyt. | 18 szt. |  |  |  |  |  |
| 15 | -Śruby blokowane o średnicy 2,7mm dokręcane przy użyciu śrubokręta dynamometrycznego z siłą 0,8 Nm, wykonane z tytanu (na żądanie). Dopuszcza się także śruby blokowane z tytanu 2,7mm wykonane z tytanu, dokręcane przy użyciu śrubokręta dynamometrycznego o stałej podanej wartości siły (na żądanie). | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 16 | -Śruby blokowane o średnicy 2,4mm dokręcane przy użyciu śrubokręta dynamometrycznego z siłą 0,8 Nm, wykonane ze stali (depozyt). Dopuszcza się także śruby blokowane stalowe lub tytanowe 2,7mm dokręcane przy użyciu śrubokręta dynamometrycznego o stałej podanej wartości siły. Depozyt. | 22 szt. |  |  |  |  |  |
| 17 | -Śruby blokowane o średnicy 2,4mm dokręcane przy użyciu śrubokręta dynamometrycznego z siłą 0,8 Nm, wykonane z tytanu (na żądanie). Dopuszcza się także śruby blokowane z tytanu 2,7mm wykonane z tytanu, kaniulowane lub kronikalne dokręcane przy użyciu śrubokręta dynamometrycznego o stałej podanej wartości siły (na żądanie). | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 18 | -Śruby blokowane o średnicy 5,0mm dokręcane przy użyciu śrubokręta dynamometrycznego z siłą 4 Nm, wykonane ze stali (depozyt) Dopuszcza się także śruby korowe 5mm i gąbczaste 5mm z możliwością blokowania przy użyciu zaślepki o średnicy 8mm dokręcane przy użyciu śrubokręta dynamometrycznego o stałej podanej wartości siły. Depozyt. | 90 szt. |  |  |  |  |  |
| 19 | -Śruby blokowane o średnicy 5,0mm dokręcane przy użyciu śrubokręta dynamometrycznego z siłą 4 Nm, wykonane z tytanu (depozyt) Dopuszcza się także śruby korowe. Śruby około protezowe 5mm i gąbczaste 5mm z możliwością blokowania przy użyciu zaślepki o średnicy 8mm dokręcane przy użyciu śrubokręta dynamometrycznego o stałej podanej wartości siły. Depozyt. | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 20 | -Śruby blokowane o średnicy 5,0mm samowiercące dokręcane przy użyciu śrubokręta dynamometrycznego z siłą 4 Nm, wykonane z tytanu (depozyt) Dopuszcza się także śruby korowe z możliwością blokowania przy użyciu zaślepki. Śruby o śr5ednicy 4.0mmz płytkim oraz głębokim profilem gwintu, oraz śruby 3,5mm do nakładki około krętarzowej dokręcane przy użyciu śrubokręta dynamometrycznego o stałej podanej wartości siły. Depozyt. | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 21 | -Śruby kaniulowane samowiercące o średnicy 5,0mm dokręcane przy użyciu śrubokręta dynamometrycznego z siłą 4 Nm (na żądanie). Dopuszcza się także śruby blokowane dynamicznie zapewniające elastyczność zespolenia po stronie płyty, o średnicy 5mm dokręcane przy użyciu śrubokręta dynamometrycznego o stałej podanej wartości siły. Komplet stanowi śruba oraz zaślepka. | 14 szt. |  |  |  |  |  |
| 22 | -Śruby kaniulowane samowiercące o średnicy 7,3mm dokręcane przy użyciu śrubokręta dynamometrycznego z siłą 4 Nm (na żądanie). Dopuszcza się także śruby blokowane dynamicznie zapewniające elastyczność zespolenia po stronie płyty, o średnicy 4.0mm mm dokręcane przy użyciu śrubokręta dynamometrycznego o stałej podanej wartości siły. Komplet stanowi śruba oraz zaślepka. | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 23 | -Śruby korowe o średnicy 3,5 mm samogwintujące wykonane ze stali (depozyt) Dopuszcza się także śruby korowe o średnicy 3,5mm samogwintujące oraz korowe 3.5mm z głową 2,7mm wykonane ze stali. | 75 szt. |  |  |  |  |  |
| 24 | -Śruby korowe o średnicy 3,5 mm samogwintujące wykonane z tytanu (na żądanie). | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 25 | -Śruby korowe o średnicy 2,4 mm albo 2,7 mm samogwintujące wykonane ze stali (depozyt) | 12 szt. |  |  |  |  |  |
| 26 | -Śruby korowe o średnicy 2,4 mm albo 2,7 mm samogwintujące wykonane z tytanu (na żądanie). Dopuszcza się także śruby korowe wykonane z tytanu o średnicy 2,7mm samogwintujące oraz kaniulowane. | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 27 | -Śruby korowe o średnicy 4,5 mm samogwintujące wykonane ze stali (depozyt). Dopuszcza się także śruby korowe samogwintujące o średnicy 4,0mm wykonane z tytanu (depozyt). | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 28 | -Śruby korowe o średnicy 4,5 mm samogwintujące wykonane z tytanu. (depozyt). | 13 szt. |  |  |  |  |  |
| 29 | -Śruby korowe o średnicy 4,5 mm samogwintujące wykonane z tytanu. (depozyt). Dopuszcza się także śruby korowe samogwintujące o średnicy 5,0mm wykonane z tytanu | 12 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  | ---------------------- |

Zamawiający w Pakiecie 7 dopuści możliwość zaoferowania implantów wykonanych z tytanu z możliwością badania Rm zamiast ze stali

Pakiet 7A

| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa systemu płytek do zespolenia kości długich, drobnych i złamań około protezowych |
| I Zespolenie do złamań i zwichnięć obojczyka. |
| 2 | -Płytka hakowa, anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco -kompresyjna. W części bocznej zaopatrzona w hak o różnej wysokości, głębokość haka w przynajmniej 3 wymiarach 12, 15, 18mm. Na płytce otwory dwufunkcyjne, nie wymagające zaślepek, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub kompresyjnych, korowych lub gąbczastych 3,5/4,0mm. Śruby blokowane wkręcane śrubokrętem dynamometrycznym 1,5Nm, w części blokowanej gwintowane w kompresyjnej gładkie. W głowie płytki dwa równoległe otwory kombinowane. Śruby blokowane o średnicy 3,5mm, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi. Ilość otworów w płytce na trzonie od 4 do 7. Płytki wykonane ze stali pozwalającej na badanie w Rm. Instrumentarium do wykonania zespolenia. Ilość zespoleń w ciągu roku 4. Śrubki w ilości pozwalającej na wykonanie podanej ilości zespoleń. Płytki dostarczane na zamówienie w ciągu 2 dni. | 4 kpl. |  |  |  |  |  |

Zamawiający w Pakiecie 7A dopuści możliwość zaoferowania implantów wykonanych z tytanu z możliwością badania Rm zamiast ze stali

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

# Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

…………………………………….

……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

Zał. nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

ul. Szpitalna 45

62-504 Koninie

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa implantów ortopedycznych i cementu kostnego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Koninie, prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

# Zał. nr 4 do SIWZ

# Projekt umowy nr 23/2017

W dniu ........................ r. w Koninie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….………….....

którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu implanty ortopedyczne i cement kostny 
w następującym asortymencie, cenach i ilościach:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………(w zależności od wybranej oferty)………………………….....

……………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach zgodnych z Formularzem asortymentowo-cenowym (zał. Nr 2 do SIWZ).

- Dla pakietu nr 1 Wykonawca dostarczy sprzęt do mieszania cementu i płukania: pistolety, pedał ciśnieniowy do sprężonego powietrza i węże łączące z odpowiednim dla danego bloku operacyjnego konektorami. Wykonawca dostarczy i będzie serwisował przez czas trwania umowy bez dodatkowych opłat (jeżeli dotyczy).

- Wykonawca oświadcza, że asortyment o którym mowa w ust. 1 posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jednocześnie zobowiązuje się do okazania w/w dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy wynosi brutto ………… zł,- /słownie: ……………… złotych (0/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, łącznie z kosztami dostawy.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest 
do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktur.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktur.

- Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 12 miesięcy od dnia 02.09.2017r.

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej również za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej

z jednodniowym wyprzedzeniem, określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

- Termin dostawy – w ciągu 2 dni od otrzymania protokołu zużycia w przypadku elementów składu konsygnacyjnego, pozostałe dostawy stanowiące przedmiot zamówienia zostaną zrealizowane w ciągu 2 dni roboczych (ale nie dłużej niż 4 dni kalendarzowych) od złożenia przez Zamawiającego zamówienia z wyjątkiem elementów systemu LAP oraz systemu kabli ortopedycznych, których dostarczenie odbywać się będzie w ciągu 3 dni kalendarzowych.

- Wykonawca ma obowiązek zrealizowania wszystkich zamówień złożonych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.

§ 4

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Koninie ul. Szpitalna 45 – Apteka Szpitalna, na swój koszt i odpowiedzialność, w dniach roboczych, w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku 
do piątku włącznie.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy.

3.  Termin ważności na dostarczony asortyment wynosi: min. 2 lata od daty sprzedaży.

4.  Dla pakietów od nr 1 oraz 3-7 i 7A Wykonawca zapewni przeprowadzenie szkolenia dla personelu w zakresie stosowania produktu, w siedzibie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Dla pakietu nr 2 Wykonawca zapewni przeprowadzenie szkolenia dla personelu, w siedzibie Zamawiającego, w dwóch różnych terminach wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie przypominające co 6 miesięcy w siedzibie Zamawiającego (jeżeli dotyczy).

- Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni skład konsygnacyjny/depozyt implantów wybranych przez Zamawiającego. W przypadku produktów oddanych w depozyt, własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem pobrania towaru z depozytu i jego zaimplantowania.

- Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu instrumentarium chirurgiczne 
do każdego rodzaju zespolenia.

- Wykonawca zapewni instrumentarium do implantacji gwoździ dla pakietu nr 2, pkt. I, II, III, IV poz. 1 oraz podwójny zestaw instrumentarium do zespolenia dla pakietu nr 2, pkt IV poz. 2 (jeżeli dotyczy).

9.  Wykonawca na czas trwania umowy zapewni Zamawiającemu dla zestawów typowe celowniki oraz instrumentarium typowe dla danego typu zespolenia wchodzące w skład zestawów oraz śrubokręty i wiertła (dotyczy pakietów, w których został postawiony taki wymóg).

W przypadku depozytu, instrumentarium dla użytku Zamawiającego, natomiast w przypadku zamawianych materiałów, instrumentarium przychodzi z materiałem.

- Wykonawca zapewni możliwość wymiany implantów, śrub, gwoździ. Wymianie mogą podlegać jedynie produkty nieużywane w nienaruszonych opakowaniach producenta, pod warunkiem, że nie były one uszkodzone.

- Płatność za implanty stanowiące skład konsygnacyjny/depozyt następuje po ich zużyciu na podstawie protokołu zużycia.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad.

W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu ………………… roboczych od złożenia reklamacji. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

§5

KARY UMOWNE

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za nieterminową dostawę przedmiotu umowy lub wymianę wadliwego towaru w wysokości 2% wartości danego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

2) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie
                  Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy wskazanej w treści §2 ust. 1.

- Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

      - trzykrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji,

      - jednokrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji przekraczającego 7 dni,

      - dwukrotnej reklamacji jakościowej na dostarczony przedmiot umowy,

      - rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy, albo śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną,

      - utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy,

      - innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę.

- Odstąpienie oraz rozwiązanie umowy wymaga uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy obowiązują kary umowne określone 
w § 5.

- Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że nie narusza to obowiązujących przepisów.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.).

- Wszelkie spory w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.).

- Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany uprzednio uważa się za doręczoną.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |