# OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

# 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla celów pozwolenia na budowę/zgłoszenia wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn:

Przebudowa pomieszczeń Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, V piętro blok D+E, przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.

Wykonanie całości prac budowlanych odbędzie się w oparciu o opracowaną dokumentację projektową.

W dokumentacji projektowej należy przewidzieć między innymi:

Wymagania w zakresie robót budowlanych

- Wykonanie wszelkich prac rozbiórkowych, m.in. rozebranie ścianek, posadzek z tworzyw sztucznych, płytek podłogowych i ściennych, częściowo posadzek, parapetów okiennych wewnętrznych, demontaż stolarki drzwiowej, usunięcie farby instalacji i sprzętu,

- Zmiana w układzie funkcjonalnym pomieszczeń,

- Murowanie ścian działowych, powiększenie otworów drzwiowych, zamurowanie naświetli z korytarza, tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, itp.

- Montaż m.in. drzwi, parapetów wewnętrznych

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, licowanie ścian i posadzki płytkami.

- Uzupełnianie posadzki i wyrównanie, wszystkie posadzki powinny być na jednym poziomie.

- Montaż posadzki z tworzyw sztucznych z cokolikiem na ściany.

- Wykonanie sufitów, m.in. podwieszonych jeśli będą wymagane.

- Dostosowanie wentylacji grawitacyjnej do nowych pomieszczeń,

- Zabudowanie instalacji.

- Zabezpieczenie ścian i narożników odbojnicami z pcv.

- Montaż urządzeń przeciwsłonecznych

Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych.

- Demontaż instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, przyborów, urządzeń i armatury.

- Wymiana pionów zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej od piwnicy głębokiej -2 do 5 piętra i od 3 piętra do 5 piętra. Na każdej kondygnacji szachty instalacyjne zabudować otwieranymi  metalowymi drzwiami rewizyjnymi o wysokości  ok 2x110cm i szerokości 30cm zamykane na jeden klucz. Na kondygnacjach podłączyć piony do istniejących przyborów sanitarnych. Przywrócenie do poprzedniego stanu pomieszczeń od -2 do 5 piętra.

- Wykonanie kanalizacji sanitarnej  pod projektowane przybory sanitarne i urządzenia.

- Wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, podejść pod projektowane przybory sanitarne, urządzenia i armaturę.

- Montaż przyborów, urządzeń i armatury.

- Montaż wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z centralą wentylacyjną, automatyką i sterowaniem.

- Wymiana grzejników i adaptacja instalacji C.O. na 5 piętrze.

Wymagania w zakresie instalacji gazów medycznych

- Demontaż istniejącej instalacji gazów medycznych z wyposażeniem,

- Wykonanie nowej instalacji gazów medycznych z ściennymi jednostkami medycznymi jako wyrób medyczny.

Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych

- demontaż istniejącego wyposażenia elektrycznego

- wykonanie:

- instalacji zasilania podstawowego, rezerwowego i gwarantowanego z poziomu piwnicy ,

- rozdzielni elektrycznych oddziałowych (V piętro i piwnica)

- instalacje oświetlenia  ogólnego i miejscowego nierezerwowana,

- instalacje oświetlenia  ogólnego i miejscowego rezerwowana,

- instalacja oświetlenia administracyjno-nocnego,

- instalacje oświetlenia  awaryjnego i ewakuacyjnego,

- instalacja oświetlenia ostrzegawczego,

- instalacja oświetlenia  informacyjnego,

- instalacje zasilające lampy bakteriobójcze,

- instalacje gniazd wtyczkowych  ogólnych i technologicznych napięcia podstawowego,

- instalacje gniazd wtyczkowych  ogólnych i technologicznych napięcia rezerwowanego,

- instalacje gniazd wtyczkowych  ogólnych i technologicznych napięcia gwarantowanego,

- instalacje gniazd siłowych 3x230V/400Vnapięcia podstawowego i rezerwowanego,

- instalacje zasilania urządzeń specjalistycznych elektromedycznych,

- instalacja siły napięcia gwarantowanego z UPS,

- instalacja zasilania sieci komputerowych,

- instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji,

- instalacja obostrzonej ochrony od porażeń prądem elektrycznym,

- transformatory separujące na granicy sieci TN i IT,

- instalacja sygnalizacji stanu izolacji w obwodach IT,

- instalacja sygnalizacji stanu gazów medycznych,

- instalacje ochrony od porażeń prądem elektrycznym,

- instalację połączeń wyrównawczych,

- ochronę przeciwprzepięciową,

- instalacje ekwipotencjalizacji w pomieszczeniach z układem IT,

- instalacja ochrony przed elektrycznością statyczną,

- instalacje uziemiające,

- instalacje monitoringu pacjenta,

- instalacje domofonów,

- instalacje alarmowo – przyzywowa,

- demontaż istniejącego wyposażenia elektrycznego,

- montaż wyposażenia elektrycznego.

- urządzeń i instalacji umożliwiających kontakt pacjenta z odwiedzającym,

- montaż wyposażenia elektrycznego

Instalacje elektryczne należy wykonać z podziałem na  zasilanie podstawowe,  rezerwowe i gwarantowane.

Wymagania w zakresie instalacji teleinformatycznych

- wykonanie nowej sieci logicznej i teletechnicznej,

- wykonanie punktów elektryczno-logicznych (PEL) oraz uzgodnić ewentualne przepusty  pomiędzy pomieszczeniami w celu poprowadzenia np. przewodów od drukarek,

- nowe okablowanie doprowadzić do najbliższych istniejących punktów PD znajdujących się na V piętrze. Jeśli zajdzie potrzeba, należy doposażyć szafę w dodatkowy patch panel oraz patchordy-y RJ45. Należy wyposażyć PD w dodatkowy przełącznik sieciowy Egde Core ECS2100-52T oraz patchord-y światłowodowe.

Wymagania w zakresie Ppoż

- przebudowa istniejącej w Zakładzie instalacji sygnalizacji pożaru,

- zaprojektowanie w klasie EI 30 odporności ogniowej przeszkleń, które mogą znajdować się w koncepcji projektowej na poziomej drodze ewakuacyjnej lub zaprojektować zamurowanie istniejących otworów okiennych na poziomej drodze ewakuacyjnej,

- zaprojektować na granicy stref okna i drzwi pożarowe w zależności od koncepcji projektowej, wg wykonanej „Ekspertyzy technicznej określającej wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego”,

- zaprojektować w miejsce istniejących drzwi dzielących Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy na połowę drzwi dymoszczelne,

- zaprojektowanie dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego z kontrolą opraw,

- zaprojektowanie rozmieszczenia dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego  znaków ewakuacyjnych podświetlanych oraz gaśnic,

- zaprojektowania okablowania i głośników do instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego,

- w przypadku projektowania w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym drzwi rozsuwanych należy w założeniach projektowych przewidzieć ich samoczynne rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową do ewakuacji, z której te drzwi są przeznaczone, a także w przypadku awarii lub zaniku energii elektrycznej,

- zaprojektować zabezpieczenia przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego do klasy odporności ogniowej tych elementów o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego -  do klasy odporności ścian i stropów tego pomieszczenia,

Projektowane elementy przydzieleń wewnętrznych należy przewidzieć w klasie B odporności ogniowej.

Podczas jakichkolwiek wątpliwości projektowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej należy wykorzystać „Ekspertyzę technicznej określającej wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego” opracowaną dla całego obiektu przy ul. Kard.S. Wyszyńskiego 1.

Wymagamy zaopiniowania dokumentacji projektowej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i sanitarno-higienicznych.

Orientacyjna łączna powierzchnia użytkowa przebudowywanych pomieszczeń to ok. 841 m2.

# 2. Zakres i forma opracowania dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w zakresie i formie niezbędnej dla prawidłowego zrealizowania zadania inwestycyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna odpowiadać zakresowi określonemu w szczególności:

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 ),

- Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 757),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Dz. U. 2012 poz. 739, z późniejszymi zmianami,

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm./, z późniejszymi zmianami,

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004r., Nr 130, poz.1389),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego( Dz. U. Nr 120 poz. 1133, z późn. zm.),

- Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( DZ.U. 2010 r. Nr 109, poz. 719 ),

- z polskimi normami, aprobatami technicznymi i warunkami technicznymi oraz aktualnym poziomem wiedzy technicznej,

- innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi specyfiki projektowanego obiektu.

2.1.  Dokumentacja projektowa – zestawienie wymaganych opracowań

- mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500

- inwentaryzacja do celów projektowych,

- opracowanie ekspertyz, opinii technicznych lub innych opracowań, jeśli będą wymagane,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego - Inwestora wymaganych przepisami prawa wszelkich niezbędnych zgłoszeń/decyzji, uzgodnień, odstępstw od obowiązujących przepisów jeżeli będą wymagalne,

- opracowanie projektu technologicznego z akceptacją rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych,

- opracowanie koncepcji architektoniczno - programowej i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego – Inwestora, która powinna zawierać:

- rzut,

- przekrój,

- podstawowe rozwiązania materiałowe,

- informacje czy będą wymagane odstępstwa

- przedmiar robót,

- kosztorys inwestorski,

- zbiorcze zestawienie kosztów (cena netto, VAT, brutto)

- specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),

- projekt wykonawczy w branżach zawierający m.in.:

- projekt architektoniczny z wyposażeniem

- projekt konstrukcyjny(jeśli będzie taka potrzeba),

- projekt instalacji sanitarnej,

- projekt instalacji gazów medycznych,

- projekt instalacji elektrycznej,

- projekt instalacji teletechnicznej,

- dokumentacja projektowa powinna posiadać pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odpowiednimi przepisami jeśli będą wymagane.

- całość dokumentacji musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

- w przypadku uwag Zamawiającego do przekazanej dokumentacji Projektant zobowiązany jest do jej uzupełnienia, poprawienia zgodnie z uwagami Zamawiającego.

- projekty wykonawcze powinny umożliwiać Zamawiającemu stwierdzenie zgodności z założeniami stanowiącymi podstawę ogłoszonego przetargu, a przyszłemu Wykonawcy robót na realizację.

# 3. Dodatkowe informacje

- Projekt musi być wykonany przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia branżowe wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów.

- Zakres dokumentacji technicznej powinien być zgodny z zakresem wymaganym przez właściwy organ.

- Zobowiązuje się Wykonawcę (Projektanta) do wykonania dokumentacji projektowej
i przygotowania wniosku pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w terminie umownym oraz uzyskanie w późniejszym terminie pozwolenia na budowę z klauzurą ostateczności lub zaświadczenia od właściwego organu że nie wnosi sprzeciwu do zgłoszenia.

- Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy m.in. zgodnie z art.29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)

- W dokumentacji nie należy używać znaków towarowych, oznaczeń producentów. W wyjątkowych sytuacjach  w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, biuro projektów w każdym takim przypadku zobowiązane jest na piśmie wykazać łącznie, iż:

- uzasadnić, że taki opis podyktowany jest specyfiką przedmiotu zamówienia,

- wskazać, iż nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,

- wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny",

- określić parametry rozwiązań równoważnych.

- W przypadku powoływania się w Projekcie na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)    , Wykonawca zobowiązany jest wskazać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne i określić parametry tych rozwiązań.

- Projekt ma zostać przygotowany dla potrzeb Opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które będzie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)  .

- Forma elektroniczna opracowania oznacza pliki w formacie PDF i dwg.

# 4. Dostarczenie dokumentacji projektowej

Dokumentację projektową należy dostarczyć do kierownika Działu Technicznego WSZ w Koninie przy ul. Szpitalnej 45 w następujących ilościach:

| Lp. | Dokumentacja | Ilość egz. w formie papierowej | Ilość egz. w formie elektronicznej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koncepcja architektoniczno - programowa | 2 | 1 |
| 2 | Projekt dla potrzeb pozwolenia na budowę/zgłoszenia | 5/2 | 1 |
| 3 | Kosztorys inwestorski | 1 | 1 |
| 4 | Przedmiar robót | 4 | 1 |
| 5 | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych | 4 | 1 |
| 6 | Projekt wykonawczy | 4 | 1 |
| 7 | Oryginały wszelkich uzyskanych uzgodnień jeśli będą wymagane | 1 | 1 |

# 5. Uwagi

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie niezbędne informacje potrzebne do  przygotowania i  złożenia oferty, m.in. dokonał wizji lokalnej w obiekcie.