# Załącznik nr 2.2 do SIWZ

# OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

# 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej do celów pozwolenia na budowę albo zgłoszenia wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn:

Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku szpitalnego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 na potrzeby Oddziału i Poradni Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę albo zgłoszenie oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do czasu wygaśnięcia  gwarancji/rękojmi Wykonawcy na wykonane roboty budowlane.

W dokumentacji projektowej należy przewidzieć między innymi:

Wymagania w zakresie robót budowlanych

- Wykonanie wszelkich prac rozbiórkowych

- Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku D+E i łącznika na potrzeby m.in.: gabinetów terapeutycznych (do sesji indywidualnej lub grupowej) czytelnie, kuchnie ze stołówką i pomieszczenia higieniczno-sanitarne (pokój socjalny dla personelu, WC dla personelu, WC dla pacjentów w tym dla osób niepełnosprawnych), komunikacja. Orientacyjna łączna powierzchnia przebudowywanych pomieszczeń ok. 1100 m2.

- Przebudowa ścian (rozbiórki) ścian istniejących i budowa nowych ścian wydzielających projektowane pomieszczenia).

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych.

- Dostosowanie wentylacji grawitacyjnej do nowych pomieszczeń,

- Tynkowanie, szpachlowanie, malowanie ścian, wykonanie paneli PCV na ścianach do 1,5 m i narożniki. Montaż płytek ceramicznych.

- Montaż wykładziny PCV antypoślizgowej na posadzce w wymianą włazów do kanałów instalacyjnych,

- Wykonanie sufitów podwieszonych z paneli ze sprasowanej wełny mineralnej o wymiarach 60x60 cm.

- Wymiana skrzydeł oraz ościeżnic drzwiowych, w tym wejściowych.

- Montaż rolet zewnętrznych.

- Wyposażenie.

Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych.

- Demontaż instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, przyborów, urządzeń i armatury.

- Wykonanie kanalizacji sanitarnej  pod projektowane przybory sanitarne i urządzenia.

- Wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, podejść pod projektowane przybory sanitarne, urządzenia i armaturę.

- Montaż przyborów, urządzeń i armatury.

- Montaż wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z centralą wentylacyjną, automatyką i sterowaniem.

- Przebudowa instalacji wod-kan. i c.o. z wymianą instalacji biegnących w kanałach instalacyjnych, wymiana grzejników.

Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych

- demontaż istniejącego wyposażenia elektrycznego

- wykonanie:

- instalacji zasilania podstawowego, rezerwowego i gwarantowanego z poziomu piwnicy,

- rozdzielni elektrycznych

- instalacje oświetlenia  ogólnego i miejscowego nierezerwowana,

- instalacje oświetlenia  ogólnego i miejscowego rezerwowana,

- instalacja oświetlenia administracyjno-nocnego,

- instalacje oświetlenia  awaryjnego i ewakuacyjnego,

- instalacja oświetlenia ostrzegawczego,

- instalacja oświetlenia  informacyjnego,

- instalacje gniazd wtyczkowych  ogólnych i technologicznych napięcia podstawowego,

- instalacje gniazd wtyczkowych  ogólnych i technologicznych napięcia rezerwowanego,

- instalacje gniazd wtyczkowych  ogólnych i technologicznych napięcia gwarantowanego,

- instalacje gniazd siłowych 3x230V/400Vnapięcia podstawowego i rezerwowanego,

- instalacja zasilania sieci komputerowych,

- instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji,

- instalacja obostrzonej ochrony od porażeń prądem elektrycznym,

- instalacje ochrony od porażeń prądem elektrycznym,

- instalację połączeń wyrównawczych,

- ochronę przeciwprzepięciową,

- instalacje uziemiające,

- instalacje domofonów,

- demontaż istniejącego wyposażenia elektrycznego,

- montaż wyposażenia elektrycznego.

- montaż wyposażenia elektrycznego

Instalacje elektryczne należy wykonać z podziałem na  zasilanie podstawowe,  rezerwowe i gwarantowane

Wymagania w zakresie instalacji teleinformatycznych

- wykonanie nowej sieci logicznej i teletechnicznej,

- wykonanie punktów elektryczno-logicznych (PEL),

- nowe okablowanie doprowadzić do najbliższego istniejącego punktu PD. Jeśli zajdzie potrzeba, należy doposażyć szafę w dodatkowy patch panel oraz patchordy-y RJ45.

- Wykonać instalację monitoringu.

Wymagania w zakresie Ppoż

- na drogach ewakuacyjnych awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, którego przewody 
i kable powinny elektryczne w obwodach powinny posiadać klasę PH,

- w pomieszczeniach, w których po zaniku oświetlenia podstawowego istnieje konieczność kontynuowania czynności w niezmienny sposób lub ich bezpiecznego zakończenia – awaryjne oświetlenie zapasowe,

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, 
z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie podczas pożaru jest niezbędne,

- odpowiednie wymagania klasy odporności ogniowej elementów zastosowanych do przebudowy,

- możliwość bezpiecznej ewakuacji na zewnątrz budynku drogami komunikacji ogólnej,

- wymagane długości przejść ewakuacyjnych dla obiektów ZL,

- wymaganą przepisami szerokość drzwi w świetle stanowiących wyjścia ewakuacyjne wraz z kierunkiem ich otwierania,

- zachowanie wysokości drogi ewakuacyjnej nie mniejszej niż 2,20 m,

- stosowną obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych, co najmniej w klasie odporności ogniowej wymaganej dla ścian wewnętrznych, nie mniejszej jednak niż EI 30,

- odpowiednią szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych, nie mniejszą niż 1,4 m,

- podział korytarzy stanowiących drogę ewakuacyjną na odcinki nie dłuższe niż 
50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innymi urządzeniami technicznymi, zapobiegającymi ich rozprzestrzenianiu,

- dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych,

- zachowanie na granicy stref pożarowych pasa z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 i/lub 4 m w klasie odporności ogniowej EI 60

- stosowne materiały do wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego, które nie będą łatwo palne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące,

- okładziny sufitów oraz sufitów podwieszanych z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpasających pod wpływem ognia,

- wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy,

- hydranty wewnętrzne 25 mm z wężem półsztywnym zachowując odpowiednią długość odcinka węża hydrantu oraz zasięg efektywnego rzutu prądu gaśniczego,

- przebudowę istniejącej instalacji sygnalizacji pożaru,

Projektowane elementy wydzieleń wewnętrznych należy przewidzieć w klasie B odporności ogniowej.

Przygotowany projekt wymaga zaopiniowania przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Orientacyjna łączna powierzchnia użytkowa przebudowywanych pomieszczeń to ok. 1108 m2. (piwnice bud. D+E, łącznik).

# 2. Zakres i forma opracowania dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w zakresie i formie niezbędnej dla prawidłowego zrealizowania zadania inwestycyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna odpowiadać zakresowi określonemu w szczególności:

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 ),

- Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 757),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Dz. U. 2012 poz. 739, z późniejszymi zmianami,

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm./, z późniejszymi zmianami,

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004r., Nr 130, poz.1389),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego( Dz. U. Nr 120 poz. 1133, z późn. zm.),

- Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( DZ.U. 2010 r. Nr 109, poz. 719 ),

- z polskimi normami, aprobatami technicznymi i warunkami technicznymi oraz aktualnym poziomem wiedzy technicznej,

- innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi specyfiki projektowanego obiektu.

2.1.  Dokumentacja projektowa – zestawienie wymaganych opracowań

- mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500

- inwentaryzacja do celów projektowych,

- opracowanie ekspertyz, opinii technicznych lub innych opracowań, jeśli będą wymagane,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego - Inwestora wymaganych przepisami prawa wszelkich niezbędnych zgłoszeń/decyzji, uzgodnień, odstępstw od obowiązujących przepisów jeżeli będą wymagalne,

- opracowanie projektu technologicznego z akceptacją rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych,

- przedmiar robót,

- kosztorys inwestorski,

- zbiorcze zestawienie kosztów (cena netto, VAT, brutto)

- specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),

- projekt wykonawczy w branżach zawierający m.in.:

- projekt architektoniczny z wyposażeniem

- projekt konstrukcyjny(jeśli będzie taka potrzeba),

- projekt instalacji sanitarnej,

- projekt instalacji elektrycznej,

- projekt instalacji teletechnicznej,

- dokumentacja projektowa powinna posiadać pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odpowiednimi przepisami jeśli będą wymagane.

- całość dokumentacji musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

- w przypadku uwag Zamawiającego do przekazanej dokumentacji Projektant zobowiązany jest do jej uzupełnienia, poprawienia zgodnie z uwagami Zamawiającego.

- projekty wykonawcze powinny umożliwiać Zamawiającemu stwierdzenie zgodności z założeniami stanowiącymi podstawę ogłoszonego przetargu, a przyszłemu Wykonawcy robót na realizację.

# 3. Dodatkowe informacje

- Projekt musi być wykonany przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia branżowe wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów.

- Zakres dokumentacji projektowej powinien być zgodny z zakresem wymaganym przez właściwy organ.

- Zobowiązuje się Wykonawcę (Projektanta) do wykonania dokumentacji projektowej
i przygotowania wniosku pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w terminie umownym oraz uzyskanie w późniejszym terminie pozwolenia na budowę z klauzurą ostateczności lub zaświadczenia od właściwego organu że nie wnosi sprzeciwu do zgłoszenia.

- Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy m.in. zgodnie z art.29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych.  (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)

- W dokumentacji nie należy używać znaków towarowych, oznaczeń producentów. W wyjątkowych sytuacjach  w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, biuro projektów w każdym takim przypadku zobowiązane jest na piśmie wykazać łącznie, iż:

- uzasadnić, że taki opis podyktowany jest specyfiką przedmiotu zamówienia,

- wskazać, iż nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,

- wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny",

- określić parametry rozwiązań równoważnych.

- W przypadku powoływania się w Projekcie na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)  , Wykonawca zobowiązany jest wskazać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne i określić parametry tych rozwiązań.

- Projekt ma zostać przygotowany dla potrzeb Opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które będzie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)

- Forma elektroniczna opracowania oznacza pliki w formacie PDF i dwg.

# 4. Dostarczenie dokumentacji projektowej

Dokumentację projektową należy dostarczyć do kierownika Działu Technicznego WSZ w Koninie przy ul. Szpitalnej 45 w następujących ilościach:

| Lp. | Dokumentacja | Ilość egz. w formie papierowej | Ilość egz. w formie elektronicznej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projekt dla potrzeb pozwolenia na budowę/zgłoszenia | 5/2 | 1 |
| 2 | Kosztorys inwestorski | 1 | 1 |
| 3 | Przedmiar robót | 4 | 1 |
| 4 | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych | 4 | 1 |
| 5 | Projekt wykonawczy w poszczególnych branżach | 4 | 1 |
| 6 | Oryginały opinii, decyzji administracyjnych, pozwoleń | 1 | 1 |
| 7 | Zbiorcze zestawienie kosztów | 1 | 1 |

# 5. Uwagi

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie niezbędne informacje potrzebne do  przygotowania i  złożenia oferty, m.in. dokonał wizji lokalnej w obiekcie.