OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na naprawie uszkodzonych drzwi przeciwpożarowych wraz z ich regulacją w obiekcie A Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie przy ul. Szpitalnej 45.

W ramach wykonywanej usługi naprawy należy wykonać:

- oględziny zewnętrzne – czy nie ma uszkodzeń mechanicznych. W przypadku występowania uszkodzeń należy w miarę możliwości te uszkodzenia wyeliminować,

- sprawdzenie i regulację położenia oraz pracy skrzydeł drzwiowych, prawidłowość przylegania skrzydeł do ościeżnicy,

- kontrolę funkcyjna okuć drzwiowych :

  - regulacja samozamykacza,

  - ustawienie regulatora kolejności zamykania skrzydeł drzwi,

  - zamka,

  - rygli,

  - klamek i innych części mechanicznych,

- naprawę właściwymi środkami elementów ruchomych wymagających przesmarowania (zawiasy, zamek, zapadki),

- kontrolę stanu uszczelek w tym pęczniejących. W przypadku uszkodzeń przedmiotowe uszczelki należy wymienić,

- sprawdzenie i naprawa stanu technicznego i zamocowania trzymaczy elektromagnetycznych, przycisków,

- zabezpieczenie ewentualnych ognisk korozji farbą podkładową wraz z renowacją powłoki lakierniczej w miejscach w których dokonywane były czynności usunięcia ognisk korozji,

- naprawa poprawności mocowania listew szklarskich i wkrętów mocujących listwy,

- wskazanie konieczności wymiany drzwi ze względu na brak możliwości ich naprawy.

- Przedmiotem zamówienia jest doprowadzenie do pełnej sprawności technicznej 
i funkcjonalnej klap przeciwpożarowych na granicy stref pożarowych wraz 
z potwierdzeniem tej sprawności udokumentowanym przeglądem w budynku A  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
ul. Szpitalna 45. Podczas realizacji zadania należy  wykonać przegląd przeciwpożarowych klap odcinających pod względem poprawności funkcjonowania i współpracy z systemem sygnalizacji pożarowej.

W ramach wykonywanej usługi naprawy należy wykonać:

  - naprawę lub wymianę uszkodzonych klap przeciwpożarowych odcinających,

  - alarmowe otwieranie klap odcinających,

  - sprawdzenie oraz regulacja naciągów w klapach odcinających ręcznych,

  - sprawdzenie mocowań i ewentualne przesmarowanie okuć,

  - regulacja istniejących klap odcinających,

  - pomiary elektryczne (klapy zasilane 230 V).