OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż systemu oszczędzania wody.

- W skład przedmiotu wchodzą następujące urządzenia o parametrach:

  - Słuchawki prysznicowe  - 331szt

- Kolor biały,

- przepływ wody 6-9l / min.,

- mogą podawać tylko jeden rodzaj strumienia wody bez możliwości regulacji,

- muszą być dostosowane do istniejących uchwytów prysznica,

- wyposażone w:

- filtr przeciw zabrudzeniom po stronie wlotowej

- wbudowany wewnętrzny perlator, powodujący zmniejszenie zużycia wody, ale

nie zmniejszający ciśnienia wody,

- łatwo demontowalne zakończenie – sitko

  - Węże prysznicowe o długości 1,7 m – 331 szt

- Kolor biały,

- odporne na spłukiwanie ciepłą wodą o temperaturze min. 65°C,

- muszą pochodzić od tego samego producenta i ten sam kolor co słuchawki prysznicowe.

- max. ciśnienie 8 bar.

- muszą być dostosowane do istniejących uchwytów prysznica,

  - Perlator umywalkowy gwint zewnętrzny - 1428szt

- maksymalny przepływ 4,5-6l / min,

- Min. ciśnienie: 1,0 bar

- produkt w wersji z gwintem zewnętrznym (M24 x 1,00 mm)

- produkt musi posiadać część wylotową (siatkę) wykonaną z elementów

nierdzewnych z  wyłączeniem gumy, plastiku oraz innych tworzyw sztucznych,

- po instalacji produktu, użytkownik nie może odczuwać obniżenia komfortu

użytkowania,

- perlator musi pochodzić od tego samego producenta co pozostałe, dostarczane

urządzenia wodo-oszczędne i akcesoria montażowe

1.4. Perlator umywalkowy gwint wewnętrzny – 240szt

- maksymalny przepływ 4,5- 6l / min,

- Min. ciśnienie: 1,0 bar

- produkt w wersji z gwintem zewnętrznym (M22 x 1,00 mm)

- produkt musi posiadać część wylotową (siatkę) wykonaną z elementów

nierdzewnych z wyłączeniem gumy, plastiku oraz innych tworzyw sztucznych,

- po instalacji produktu, użytkownik nie może odczuwać obniżenia komfortu

użytkowania,

- perlator musi pochodzić od tego samego producenta co pozostałe, dostarczane

urządzenia wodo-oszczędne i akcesoria montażowe

1.5.  System oszczędzania wody do WC Kompakt (dolnopłuk, górnopłuk) – 83szt

a) 	system redukujący zużycie wody w toalecie

b) minimalna redukcja zużycia wody to 1,5 litry na każde użycie spłuczki

c) system musi mieć możliwość zmniejszenia ilości zatrzymywanej wody w zbiorniku

d) system powinien powodować oprócz oszczędności wody także wzrost ciśnienia w

zbiorniku, tak aby pomimo mniejszej ilości wody usunąć wszelkie zanieczyszczenia z

miski klozetowej

e) system musi być wykonany z takich materiałów aby być uniwersalnym i pasować do

każdego typu zbiornika zamontowanego na zewnątrz bez żadnych przeróbek

- Urządzenia systemu oszczędzania wody należy zamontować w budynkach na ul.Szpitalnej 45 i K.Wyszyńskiego 1 (wykaz komórek organizacyjnych Zamawiającego  załącznik nr 2)

UWAGA:

Ze względu na późniejszą ewentualną procedurę reklamacyjną i obsługę serwisową, Zamawiający wymaga dostarczenia produktów jednego producenta.

Zamawiający udostępni wizję lokalną w tym do wglądu wyposażenie pomieszczeń, w których ma być montowany system oszczędzania wody.