WSZ-NZ-6/2015                                                                                                   Załącznik numer 2 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

NAZWA WYKONAWCY.......................................................................................................................

ADRES WYKONAWCY.........................................................................................................................

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Pakiet 1

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klatki szyjne Komplet: 1klatka na operowany poziom, 1 bloczek |
| Wymagania: Wsuwana proteza dysku szyjnego wykonana z polimeru PEEK. Proteza dostosowana pod względem geometrii do anatomii i fizjologii odcinka szyjnego kręgosłupa, odzwierciedlająca kształtem obrys trzonu. Posiadająca karbowane powierzchnie styku z trzonami, zabezpieczające przed przesuwaniem i dyslokacją po umieszczeniu w przestrzeni międzytrzonowej. Zastosowanie wypukłych płaszczyzn pozwala na pełniejsze dopasowanie do konkretnej sytuacji w polu operacyjnym. Implant wyposażony w 4 kolce tytanowe, pełniące rolę znaczników/markerów radiologicznych odpowiednio rozmieszczone na płaszczyznach karbowanych, zapewniające dodatkowe zakotwiczenie w blaszkach granicznych trzonów i zwiększające pewność mocowania. Pełny typo szereg wymiarowy w zakresie wysokości od 4 do 10mm co 1mm. Implant dostępny w 3 wersjach wykonania z prostymi płaszczyznami, jednostronnie wypukły, obustronnie wypukły. Implant musi posiadać możliwość połączenia z płytka szyjna za pomocą szybkozłącza śrubowego. W zestawie syntetyczny substytut kości w postaci bloczka do wypełniania protezy z czysto fazowego beta-trójwapniowego fosforanu. Bloczki sterylne, pakowane osobno, dopasowane ściśle do średnicy otworu wewnętrznego w implancie. Rozwieracz Caspara w zestawie Możliwość osobnego zakupu klatek i bloczków z wypełnieniem z komisu znajdującego się w szpitalu. | 180 zestawów |  |  |  |  |  |

Pakiet 2

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytki szyjne dynamiczne |
| Wymagania: Płyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych. Standardowo dostępne w rozmiarach 23-109 mm, stopniowane co 2mm. Śruby dynamiczne, samowwiercające, jedno- i wieloosiowe Śruby długości 12 i 18 mm , średnicy 4,0 i 4,5 mm (typy śrub kodowane kolorami). Możliwość jedno – i wielokątowego ustawienia śrub (do 28 stopni). Możliwość wykonania stabilizacji hybrydowej (możliwość stosowania równocześnie śrub jedno- i wieloosiowych). Płytki niskoprofilowe – wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie przekraczająca 2,5mm. Samoczynna blokada śruby w płytce, wbudowana w otwór płytki (brak dodatkowych elementów blokujących wystających ponad otwory płytki). Mechanizm blokowania śruby w płytce z możliwością powtórzenia Płytki wstępnie dogięte. Możliwość zmiany krzywizny płytki bez utraty możliwości blokady śrub Instrumentarium umożliwiające odpowiednio trwałe ustawienie płytki Instrumentarium pozwalające na bezpieczne, centralne umieszczenie śrub w otworach W instrumentarium narzędzie do doginania płytek (wyginarka z możliwością gięcia płytek na krótkim odcinku). W instrumentarium śrubokręty w podwójnym powtórzeniu. Zestaw zawierający narzędzia do ewentualnej ekstrakcji śrub. Zestaw 1 płytka i 4 śruby | 30 zestawów |  |  |  |  |  |

Pakiet 3

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bioresorbowalny implant do rekonstrukcji trzonu odcinka szyjnego |
| Wymagania: - wykonany z materiału ulegającemu bioresorpcji - przezierny dla promieniowania X - bioresorbowalny - wygięta powierzchnia odpowiadająca anatomicznej lordozie szyjnej - odpowiednia sztywność zapobiegająca kompresji i cofaniu się - jałowość implantów - Rozmiary: 2 średnice; 10 i 12 mm oraz 2 długości dobierane do potrzeb przez przycięcie - zestaw: 1 proteza żądanego rozmiaru | 30 zestawów |  |  |  |  |  |

Pakiet 4

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stabilizacja transpedicularna |
| Wymagania: Zestaw składający się z 4 śrub/haków+2 pretów+4 blokerów+1poprzeczki parametry zestawu możliwość przezskórnej implantacji implantów tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa; śruby o trzonie cylindrycznym i gwintem na całej długości, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” lub wieloosiowe z atraumatycznym zakończeniem ((4,5mm i 5mm o dłg. 25-50mm, ze skokiem co 5mm; 6mm ,7mm ,8mm o dłg. 25-60mm, ze skokiem co 5mm) oraz śruby kaniulowane (sztywne, poliaxialne) o wymiarach ((4,5mm i 5,5mm o dłg. 25-50mm, ze skokiem co 5mm; 6,5mm ,7,5mm ,8,5mm o dłg. 25-60mm, ze skokiem co 5mm) śruby wzmocnione z trzonem stożkowym, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” ((4,5mm, dłg. 25-50mm; (5mm, dłg. 25-50mm; (6mm, dłg. 25-60mm – wszystkie ze skokiem co 5mm), wybarwione w dwóch kolorach; śruby wieloosiowe o 420 ruchomości, nie wymagające składania w trakcie operacji; śruby samotnące i samogwintujące, kodowane kolorami; wszystkie śruby z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad, odłamywanymi „ramionami”; atraumatyczne zakończenie śruby; wsteczny kształt gwintu na styku śruba-element blokujący: zapobiegający rozchodzeniu się „ramion” śruby na boki w trakcie dokręcania wewnętrznego elementu blokującego; pręty proste (5,5mm osadzane w osi śruby, dłg. 35-500mm (atraumatyczne, bez konieczności docinania), osadzane w osi śruby, w 16 rozmiarach, pręty wstępnie dogięte (5,5mm osadzane w osi śruby, dłg. 35-100mm, w 11 rozmiarach, stały kontakt pręta z odkształcalnym plastycznie gniazdem śruby wieloosiowej; poprzeczki sztywne w 7 rozmiarach (21-41mm dłg., ze skokiem co 3-4mm) oraz o zmiennej długości i kącie w 3 rozmiarach (43-49mm, 49-60mm, 60-75mm); poprzeczki dokręcane na prętach przy pomocy klucza dynamometrycznego; jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący ; element blokujący dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego; możliwość zastosowania systemu m.in. przy skoliozach, niestabilnościach, nowotworach, kręgozmykach, degeneracjach - przy użyciu jednego zestawu narzędzi; w zestawie narzędzia i elementy montowane na implantach, umożliwiające przeprowadzenie redukcja kręgozmyku na 4 śrubach (bez dodatkowych śrub repozycyjnych), w osi oraz po łuku spoza pola operacyjnego; trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach plastikowych, zamykanych pojemnikach do sterylizacji; zestaw dostępny w szpitalu 24h na dobę | 30 zestawów |  |  |  |  |  |

Pakiet 5

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stabilizacja transpedicularna do leczenia urazów |
| Wymagania: Śruby transpedikularne z długimi ramionami wieloosiowe cylindryczne z gwintem na całej długości i stożkowym rdzeniem. Śruby w zakresie średnic 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm oraz w zakresie długości 30-65mm ze stopniowaniem co 5mm. Średnica łba śruby wraz z blokerem poniżej 12mm. Wysokość łba śruby wystająca ponad pręt poniżej 5mm. Jedno elementowy bloker zintegrowany z obejmami zapobiegającymi rozchylaniu się ramion śruby. Możliwość wprowadzenia pręta w gniazdo śruby bez konieczności dopychania dodatkowym narzędziem. Pręty osadzane w śrubie wyłącznie od góry (patrząc z punktu widzenia operatora). Konstrukcja śruby umożliwiająca wprowadzenie i blokowanie wygiętego w płaszczyźnie stabilizacji pręta (do 10o). Pręty o średnicy 6.0mm w zakresie długości od 30-400mm, posiadające zakończenia sześciokątne umożliwiające derotację śródoperacyjną. Łącznik poprzeczny pręcikowo-kabłąkowy mocowany na prętach, w zakresie długości 35 do 85 mm. Instrumentarium i implanty umiejscowione na tacach i w kontenerach umożliwiających ich przechowywanie i sterylizację. Taca na implanty wyposażona w specjalną miarkę umożliwiającą szybkie określenie średnicy i długości śrub. Zestaw dostępny w szpitalu 24h na dobę Komplet: 4 śruby transpedikularne, 1 łącznik poprzeczny, 2 pręty | 30 sztuk |  |  |  |  |  |

Wycena poszczególnych elementów w/w kompletu:

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Śruba transpedicularna | 1 |  |  |  |  |  |
| Łącznik poprzeczny | 1 |  |  |  |  |  |
| Pręt | 1 |  |  |  |  |  |

Pakiet 6

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do Vertebroplastyki |
| Wymagania: Igły do podawania kleju lub cementu kostnego min aplikatura trzech różnych średnicach , 2 długości i 2 kształty ostrzy- stożkowy i jednostronnie ścięty Strzykawka z możliwością podania cementu Łatwość osadzania jednorazowego zestawu do podawania cementu w aplikaturze Możliwość wykonywania zabiegów pod pełną kontrolą RTG – dostępny giętki przewód łączący zestaw do podawania z igłą Cement kostny o niskiej lepkości z kontrastem, Komplet: minimum dwie igły z trokarem, przewód łączacy podajnik z igłą, cement kostny. Igła biopsyjna pakowana osobno | 10 zestawów |  |  |  |  |  |

Pakiet 7

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implanty służące do mocowania płatów kostnych |
| Wymagania sprzęt do montowania implantów, min 3 zestawy możliwość wykonania pooperacyjnego NMR, niskoprofilowe, Tytanowe zaciski do mocowania płata kostnego czaszki po kraniotomii, | 400 sztuk |  |  |  |  |  |

Pakiet 8

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uszczelniacz do operacji kręgosłupa |
| Wymagania: do operacji kręgosłupa łączna objętość 2 ml. preparat złożony z dwóch prekursorów wielorazowa pompa powietrzna wybarwianie w kolorze niebieskim czas wiązania ok. 3 min. czas przygotowania zestawu 2-3 min. nanoszony w formie sprayu za pomocą długiego 15 cm aplikatora z giętką końcówką pod ciśnieniem wytwarzanym przez pompę powietrzną | 15 sztuk |  |  |  |  |  |

Pakiet 9

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do leczenia wodogłowia z zastawką przepływową |
| Wymagania: - automatyczna, płynna regulacja przepływu płynu m-rdz. w pełnym zakresie ciśnień - budowa niskoprofilowa - mechanizm zastawki składający się z przepony i umieszczonego w niej bolca, drenaż płynu regulowany przepływem - oddzielny dren komorowy dł. 15 cm, - prowadnik kolankowy drenu komorowego, - integralny dren dootrzewnowy o otwartym końcu dł. 110 cm. - brak elementów metalowych - zintegrowane łączniki do drenów - zintegrowany zbiornik do nakłuwania | 10 sztuk |  |  |  |  |  |

Pakiet 10

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamponiki neurochirurgiczne |
| Wymagania: Tampony neurochirurgiczne w jednym, sterylnie zapakowanym zestawie, przeznaczone do stosowania w trakcie operacji tętniaka i guza mózgu, wykonane z 6 warstwowej włókniny bawełnianej, ze znacznikiem RTG w postaci kropki. Zestaw zawiera 110 tamponów w 11 rozmiarach i składa się z: -10 tamponów o wymiarach 4x6 mm, -10 tamponów o wymiarach 6x6 mm, -10 tamponów o wymiarach 4x10 mm, -10 tamponów o wymiarach 6x10 mm, -10 tamponów o wymiarach 6x15 mm, -10 tamponów o wymiarach 10x25 mm, -10 tamponów o wymiarach 10x40 mm, -10 tamponów o wymiarach 25x50 mm, -10 tamponów o wymiarach 15x55 mm, -10 tamponów o wymiarach 20x60 mm, -10 tamponów o wymiarach 25x75 mm. | 100 zestawów |  |  |  |  |  |

Pakiet 11

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamponiki neurochirurgiczne |
| Wymagania: Tampony neurochirurgiczne w jednym, sterylnie zapakowanym zestawie, przeznaczone do stosowania w trakcie operacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa, wykonane z 6 warstwowej włókniny bawełnianej, ze znacznikiem RTG w postaci kropki. Zestaw zawiera 80 tamponów w 8 rozmiarach i składa się z: -10 tamponów o wymiarach 6x10 mm, -10 tamponów o wymiarach 6x15 mm, -10 tamponów o wymiarach 15x15 mm, -10 tamponów o wymiarach 5x20 mm, -10 tamponów o wymiarach 5x25 mm, -10 tamponów o wymiarach 10x25 mm, -10 tamponów o wymiarach 5x30 mm, -10 tamponów o wymiarach 15x55 mm. | 100 zestawów |  |  |  |  |  |

- Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

……………………………………

Miejscowość………………