Pakiet 1 Dzierżawa analizatora do badań immunologicznych .

|  | Produkt | Ilość na rok |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dzierżawa analizatora | 12 rat |

Wymagania dotyczące dzierżawy analizatora immunologicznego

Analizator:

- Maksymalnie 5 letni.

- Zautomatyzowany z wykluczeniem ryzyka kontaminacji.

- Możliwość wykonania zarówno pojedynczych badań, jak i oznaczenia różnych parametrów w tym samym czasie dla 1 pacjenta.

- Zestawy odczynników gotowe do użycia.

- Zestawy odczynników ( w tym kalibratory i kontrole ) pochodzące od jednego producenta.

- Oprogramowanie w języku polskim.

- Nieodpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie trwania umowy.

- Wewnętrzna baza danych wyników pacjentów.

- Aparat wyposażony w urządzenie podtrzymujące pracę przez minimum 20 min. w przypadku przerwy w dostawie prądu.

- Posiada wymagane prawem dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski.

- Dostarczenie pełnej instrukcji obsługi aparatu w języku polskim wraz z aparatem.

Dostawa i serwis:

- Dostawa aparatu do laboratorium wskazanego przez Zamawiającego w terminie do 3 tyg. od dnia podpisania umowy.

- Instalacja i aktualny przegląd techniczny.

- Wykonawca udzieli gwarancji na cały okres dzierżawy aparatu - bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu odbioru końcowego.

- W ramach gwarancji wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnych przeglądów i napraw wraz z częściami zamiennymi przez cały okres trwania umowy.

- Wykonawca gwarantuje rozpoczęcie naprawy w terminie nie dłuższym niż 48 godz. od otrzymania zgłoszenia awarii.

- W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni Wykonawca dostarczy aparat zastępczy o takich samych parametrach.

- W przypadku trzykrotnej awarii tego samego podzespołu wykonawca wymieni wadliwy aparat na nowy.

- Wykonawca gwarantuje w razie potrzeby możliwość rozbudowy aparatu o następny moduł inkubacyjny lub wymianę aparatu na większy .

- Demontaż i odbiór dzierżawionego aparatu w przeciągu 4 tygodni po upływie terminu umowy.

Szkolenie:

- Bezpłatne szkolenie dla  personelu laboratorium z obsługi aparatu i doradztwo

- Wizyta serwisu merytorycznego po miesiącu pracy

Pakiet 2  Odczynniki  do badań immunologicznych do dzierżawionego analizatora

| Lp. | Nazwa testu | Szacunkowa ilość badań na rok |
| --- | --- | --- |
| 1. | IV generacji test skriningowy do wykrywania zakażenia wirusem HIV oparty na łącznym wykrywaniu przeciwciał anty HIV 1, anty HIV2 oraz antygenu p24 wirusa HIV1 w surowicy | 840 |
| 2. | Immunoenzymatyczny test do wykrywania przeciwciał w klasie IgM w surowicy przeciwko wirusowi różyczki | 120 |
| 3. | Immunoenzymatyczny test do ilościowego oznaczania przeciwciał w klasie IgG w surowicy przeciwko wirusowi różyczki | 120 |
| 4. | Immunoenzymatyczny test do wykrywania przeciwciał w klasie IgM w surowicy przeciwko wirusowi cytomegalii | 330 |
| 5. | Immunoenzymatyczny test do ilościowego oznaczania przeciwciał w klasie IgG w surowicy przeciwko wirusowi cytomegalii | 360 |
| 6. | Immunoenzymatyczny test do wykrywania przeciwciał w klasie IgM w surowicy przeciwko toksoplazmozie | 660 |
| 7. | Immunoenzymatyczny test do ilościowego oznaczania przeciwciał w klasie IgG w surowicy przeciwko toksoplazmozie | 660 |
| 8. | Immunoenzymatyczny test do wykrywania przeciwciał w klasie IgM w surowicy przeciwko Borrelia burgdorferi sensu lato | 180 |
| 9. | Immunoenzymatyczny test do wykrywania przeciwciał w klasie IgG w surowicy przeciwko Borrelia burgdorferi sensu lato | 180 |
| 10. | Immunoenzymatyczny test do ilościowego oznaczania całkowitego miana przeciwciał klasy IgE w surowicy ludzkiej | 180 |

Minimalny termin ważności zestawów odczynnikowych  6 miesięcy.