FORMULARZ Asortymentowo-cenowy

Do zapytania ofertowego nr WSZ-EP-23/ZO/2015

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na dostawę  Zestawu do monitoringu IP dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

- Oferujemy  Zestaw do monitoringu

Za łączną  cenę………………………………………………………………………….. ..złotych /netto/

+ ...........................................................................................................................złotych / podatek VAT/  RAZEM: ..........................................................................................................................  złotych /brutto/

słownie ............................................................................................................................. złotych /brutto/

2. Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia

3. Wykonawca oświadcza, że urządzenie objęte przedmiotem umowy spełnia wymagania

techniczne określone w treści zapytania ofertowego lub równoważne.

4.  Wykonawca oświadcza, że urządzenie jest fabrycznie nowe i nie było używane przed dniem

dostawy.

5.   Wykonawca udziela na oferowany przedmiot ………………………… miesięcy gwarancji.

6. Warunki realizacji zamówienia zostały opisane w zapytaniu ofertowym nr WSZ-EP-23/ZO/2015

wraz z  załącznikami 1,3, z którymi wykonawca zapoznał się i zaakceptował je w całości.

7. Ponadto do oferty dołączono: (wypełnić o ile dotyczy)

1/……………………………………………………………….

2/……………………………………………………………….

8.Oferta została złożona na.......... ponumerowanych i podpisanych stronach.

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

..........................................

Formularz asortymentowo-cenowy

………………………………….

Pieczęć adresowa wykonawcy

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Zestaw do monitoringu

| Lp. | Nazwa towaru | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Nazwa handlowa / Producent/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SIECIOWY REJESTRATOR 16 KANAŁOWY | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Uniwersalna kamera sieciowa tubowa | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kamera Kopułowa z oświetlaczem IR | 13 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

II. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia

| Miejscowość........................., data......................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej ………………………… |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

| KOMPLETNY ZESTAW DO MONITORINGU IP |  |
| --- | --- |
| 1 | SIECIOWY REJESTRATOR 16 KANAŁOWY parametry minimalne: | 1 SZT. | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia Parametru (tak/Nie) |
|  | Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P, D1 |  | tak |  |
|  | Bitrate : wej. 200 Mbits |  | tak |  |
|  | Ilość dysków: 4 szt (max 16TB), eSata : 1szt. |  | tak |  |
|  | Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5M, 3MP, 1080P, 720P, D1 |  | tak |  |
|  | Wejścia alarmowe :16 |  | tak |  |
|  | Wyjścia alarmowe : 4 |  | tak |  |
|  | Obsługa kamer szybkoobrotowych min. 5 różnych producentów |  | tak |  |
|  | Wyjścia Video: HDMI, VGA, TV |  | tak |  |
|  | Switch PoE: 16 portów PoE(802.3af) |  | tak |  |
|  | Jednocześnie obsługa kompresji H.264 i MPEG4 |  | tak |  |
|  | Podgląd na żywo w czasie rzeczywistym do 16 kamer o wysokiej rozdzielczości 1080p |  | tak |  |
|  | Funkcja Pentaplex: obraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny dostęp |  | tak |  |
|  | Synchroniczne odtwarzanie max. do 16 kanałów do 1080p lub 2 kanałów przy rozdzielczości 3/5 Mpx |  | tak |  |
|  | Inteligentne ustawienia kamery: strefy prywatności, blokada kamery, ustawienie kolorów i nazw kamer |  | tak |  |
|  | Obsługa kamer IP innych producentów min. 10 |  | tak |  |
|  | Zdalna konfiguracja parametrów kamery |  | tak |  |
|  | Wyszukiwanie kamer IP w sieci |  | tak |  |
|  | Wyzwalanie alarmów: komunikat na ekranie, brzęczyk, reakcja PTZ, e-mail, FTP |  | tak |  |
|  | Pełna obsługa przez sieć: wbudowany web-server, obsługa do 128 użytkowników jednocześnie, DMSS(mobilna aplikacja), CMS -PSS/DSS, Smart PSS |  | tak |  |
| 2 | Uniwersalna kamera sieciowa tubowa parametry minimalne: | 3 szt. |  |  |
|  | Przetwornik 1/3" 1.3 Megapixel |  | tak |  |
|  | Wysoko wydajny procesor |  | tak |  |
|  | Kompresja video H.264 i obrazu JPEG |  | tak |  |
|  | Obsługa trzech strumienii kodowania |  | tak |  |
|  | min. 25kl/s przy 1.3Mpx |  | tak |  |
|  | Obsługa ICR Dzień/Noc, 2DNR, AWB, AGC, BLC, DWDR |  | tak |  |
|  | Wbudowany obiektyw 3.6mm/F1.6 |  | tak |  |
|  | Wbudowany wysokiej wydajności promiennik IR LED zasięg (30 metrów) |  | tak |  |
|  | Zasilanie DC12V, PoE 802.3af |  | tak |  |
|  | Standard IP66 |  | tak |  |
|  | Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS |  | tak |  |
| 3 | Kamera Kopułowa z oświetlaczem IR | 13 szt. |  |  |
|  | przetwornik: 1/3" 1.3 Megapixel |  | tak |  |
|  | rozdzielczość: 1280×960 |  | tak |  |
|  | interfejs: Ethernet 10/100 Base-T (PoE) |  | tak |  |
|  | kompresja: H.264, MJPEG |  | tak |  |
|  | ilość pikseli: 1.3 Mpx (15 kl/s) |  | tak |  |
|  | czułość: 0.1lux /F1.4 (Color), 0.005lux/F1.4 (B/W) |  | tak |  |
|  | obiektyw: 2,8mm |  | tak |  |
|  | tryb pracy dzień/noc |  | tak |  |
|  | zasięg diod IR: do 20m |  | tak |  |
|  | wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni |  | tak |  |
|  | wsparcie specyfikacji "ONVIF" |  | tak |  |
|  | 2DNR, AWB, AGC, BLC, MIR, FLIP |  | tak |  |
|  | strefy prywatności: 4 |  | tak |  |
|  | wyzwalanie nagrywania obrazu poprzez detekcję ruchu |  | tak |  |
|  | obsługa dwóch strumieni kodowania |  | tak |  |
|  | powiadamianie o zdarzeniach poprzez e-mail |  | tak |  |
|  | powiadamianie o zdarzeniach poprzez TCP |  | tak |  |
|  | rozdzielczość głównego strumienia video 1.3M (1280x960) 15 kl/s, 720P (1280×720) 25kl/s, D1 (704×576) 25kl/s, CIF (352×288) 25kl/s |  | tak |  |
|  | rozdzielczość dodatkowego strumienia video D1/CIF 25kl/s |  | tak |  |
|  | zasilanie 12V DC lub PoE |  | tak |  |
|  | Gwarancja na zestaw min. 24 miesiące |  | tak |  |

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |