Cyfrowy procesor dźwięku o wzmocnieniu na poziomie do 65dB HL do implantu zakotwiczonego w kości skroniowej na przewodnictwo kostne, kompatybilne ze wspornikami Cochlear typu BA 200, BA 210, BA 300, BA 400 oraz zaczepem magnetycznym BIM400.

| LP | PARAMETR WYMAGALNY/GRANICZNY |
| --- | --- |
| 1 | Procesor dźwięku z możliwością kompensacji w zależności od poziomu niedosłuchu pacjenta – 45dB HL, 55dB HL lub 65dB HL. Pełna dostępność wzmocnienia w zależności od zapotrzebowania. |
| 2 | Zaczepy oferowanych procesorów kompatybilne ze wspornikami Cochlear typu BA 200 , BA 210 , BA 300, BA 400. |
| 3 | Zaczepy oferowanych procesorów kompatybilne z magnesem zewnętrznym w przypadku systemu magnetycznego lub rozważanej u pacjenta w przyszłości wymiany wspornika na magnes |
| 4 | Sposób zatrzaskiwania samego procesora uniwersalne w zależności od rozwiązania: do wewnątrz wspornika implantu lub do wewnątrz zaczepu magnesu. Bezpośrednie połączenie procesora ze wspornikiem lub magnesem bez konieczności użycia dodatkowych elementów pośredniczących. |
| 5 | Zauszny procesor dźwięku – uniwersalny na ucho lewe i prawe – wykorzystujący standardowe ogólnie dostępne baterie zasilające lub akumulatory w zestawie 1 kpl. |
| 6 | W pełni automatyczny wielokanałowy mikrofon kierunkowy z funkcją kompensacji pozycji w celu eliminacji cienia małżowiny usznej , min. 17 kanałów przetwarzania sygnału. |
| 7 | Dostępność w min. 4 kolorach – oryginalna obudowa procesora. |
| 8 | Komunikacja procesora dźwięku z akcesoriami bezprzewodowymi możliwa poprzez łączność bezpośrednio procesorem bez konieczności użycia pętli na szyi lub kabli. Możliwość sterowania procesorem oraz sprawdzenia statusu pracy za pomocą pilota lub telefonu komórkowego bez dodatkowych urządzeń pośredniczących |
| 9 | Możliwość podłączenia procesora do elastycznej opaski |
| 10 | Obecność inżyniera klinicznego przy pierwszych podłączeniach procesorów dźwięku – inżynier przeprowadzi szkolenie dla pacjentów z obsługi procesora dźwięku. |
| 11 | Czas trwania serwisu , od dostarczenia przez pacjenta do odbioru nie dłuższy niż 10 dni roboczych |