Załącznik nr 2  do SIWZ 62/2014

Wymagania dotyczące Terminali

| Wymagania | Ilość |
| --- | --- |
| Stanowiska robocze – Terminale - praca tylko w trybie wyświetlania aplikacji uruchomionych na serwerze, brak możliwości instalacji, czy uruchomienia na terminalu systemu operacyjnego lub aplikacji, - możliwość łączenia się z serwerem i wyświetlania pełnych sesji użytkownika lub tylko konkretnych aplikacji systemów operacyjnych Windows, Linux czy Unix, - dostęp do sesji użytkownika za pomocą karty Smart Card z każdego terminala, - podgląd sesji (tryb "podglądu" i "wprowadzania zmian") dla każdej wyświetlanej aplikacji i systemu operacyjnego, - karta graficzna - rozdzielczość minimum 1600x1200 @ 75Hz, - minimum 2 porty USB, - minimum 1 port Serial, - czytnik kart Smart Card – wbudowany, - porty Audio - minimum 1 port mikrofonu, 1 port słuchawek, 1 wejście audio, - port VGA - minimum 1 gniazdo do podłączenia zewnętrznego monitora (złącze DVI oraz adapter do HD15), - porty sieciowy - minimum 1 port 100/1000 Ethernet, gniazdo RJ45, - klawiatura i mysz - komplet przewodów zasilających, połączeniowych i sieciowych, - brak w obudowie terminala części ruchomych, - średni pobór mocy - nie większy niż 6W. Monitor: - technologia LED, przekątna ekranu minimum 19', - rozdzielczość minimum 1280x1024 @ 60Hz, - kontrast minimum 500:1, - jasność minimum 250 cd/m2, - gniazda VGA - minimum 1 DVI - komplet przewodów: zasilający i połączeniowy Gwarancja na dostarczony sprzęt minimum 24 miesiące. | 70 zestawów. |