# Załącznik  nr 6 do SIWZ 13/2016

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

|  | Pakiet nr 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. |
| 1. Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z medycznego PCV z otworem Murphy'ego z oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie, znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem, oraz dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na łączniku 15 mm. |
| 1.1 | roz.5,0 | 200 |
| 1.2 | roz.5,5 | 200 |
| 1.3 | roz.6,0 | 400 |
| 1.4 | roz.6,5 | 300 |
| 1.5 | roz.7,0 | 400 |
| 1.6 | roz.7,5 | 1000 |
| 1.7 | roz.8,0 | 2000 |
| 1.8 | roz.8,5 | 400 |
| 1.9 | roz.9,0 | 600 |
| 1.10 | roz.9,5 | 50 |
| 1.11 | roz.10 | 100 |
| 2. Rurka intubacyjna bez mankietu z medycznego PCV z oznaczeniami rozmiaru na korpusie z otworem Murphiego oznaczenia głębokości w dystalnej części rurki. |
| 2.1 | roz.4,0 | 100 |
| 2.2 | roz.4,5 | 100 |
| 2.3 | roz.5,0 | 100 |
| 2.4 | roz.5,5 | 100 |
| 2.5 | roz.6,0 | 100 |
| 2.6 | roz.7,0 | 50 |
| 3. Rurka intubacyjna specjalna z mankietem , do przedłużonej intubacji, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej. Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, mankiet niskociśnieniowy. Grubość mankietu ok. 50 mikronów. Możliwość skrócenia rurki o 10 cm, znacznik Rtg. Dren do odsysania o średnicy min. 4 mm, kanał do drenażu całkowicie zintegrowany w korpusie. UWAGA: Zamawiający dopuszcza rurkę intubacyjną z mankietem o grubości około 60 mikronów. |
| 3.1 | roz.6,0 | 10 |
| 3.2 | roz.6,5 | 10 |
| 3.3 | roz.7,0 | 50 |
| 3.4 | roz.7,5 | 10 |
| 3.5 | roz.8,0 | 50 |
| 3.6 | roz.8,5 | 10 |
| 3.7 | roz.9,0 | 50 |
| 4. Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour z oznaczeniami głębokości nad mankietem . |
| 4.1 | roz. 7,0 | 50 |
| 4.2 | roz. 7,5 | 100 |
| 4.3 | roz.8,0 | 200 |
| 4.4 | roz. 8,5 | 50 |
| 4.5 | roz. 9,0 | 150 |
| 5. Rurka do intubacji przez nos z wstępnie uformowanymi dwoma wygięciami z mankietem wysoka objętość - niskie ciśnienie otworem Murphirego, |
| 5.1 | roz.6,0 | 50 |
| 5.2 | roz.6,5 | 100 |
|  | Pakiet nr 2 |  |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. |
| 1. Rurka tracheostomijna z mankietem wysokoobjętościowym niskociśnieniowym Hi-Lo lub Profile z linią RTG ze stałym, szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, balonik kontrolny oraz dren łączący z rurką. |
| 1.1 | roz.7,0 | 20 |
| 1.2 | roz.8,0 | 30 |
| 1.3 | roz.9,0 | 40 |
| 1.4 | roz.10,0 | 20 |
| 2. Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz możliwością odsysania wydzieliny znad mankietu ze stałym transparentnym szyldem z zaznaczonym rozmiarem rurki, dren do odsysania połączony z szyldem rurki. |
| 2.1 | roz.6,0 | 10 |
| 2.2 | roz.7,0 | 20 |
| 2.3 | roz.8,0 | 40 |
| 2.4 | roz.9,0 | 40 |
| 2.5 | roz.10,0 | 20 |
|  | Pakiet nr 3 |  |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. |
| 1. | Filtry oddechowe antybakteryjno-wirusowe dla dorosłych, elektrostatyczne, sterylne, skuteczność filtracji min.99,99%, waga do 25 g, przestrzeń martwa 35-42ml | 3000 |
| 2. | Filtry antybakteryjno-wirusowe dla dorosłych, sterylne, mechaniczne z wyodrębnioną warstwą celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci, zakres objętości oddechowych 200-1500ml, wydajność nawilżania przy VT500ml min.22mg/l, waga do 35-36g, przestrzeń martwa 60-66ml, utrata wilgoci max 6 mg /l przy VT 500 | 3000 |
| 3. | Filtry antybakteryjno-wirusowe dla dzieci, sterylne, elektrostatyczne, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, wydajność nawilżania przy VT250ml min.32mg/l, przestrzeń martwa 28ml, waga 25g. UWAGA: Zamawiający dopuszcza filtr o wydajności nawilżania przy VT250ml 30mg H2O/L, o wadze 20g. | 500 |
| 4. | Filtr oddechowy, mechaniczny z plisowaną membraną hydrofobową, waga do 45, sterylny. | 800 |
| 5. | Wymiennik ciepła i wilgoci o wydajności nawilżania powyżej 25mg H2O/l, wymiany ciepła minimum 29 st. C, przestrzeń martwa max. 20 ml, waga do 10g, zaopatrzony w port do podowania tlenu, komorę zbiorczą na wydzielinę oraz centralnie umiejscowiony port do odsysania. UWAGA: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wymiennika ciepła i wilgotności bez podania parametru wymiany ciepła. | 600 |
| 6. | Obwód oddechowy z PCV lub polietylenu ,, sterylny, dla dorosłych, ramiona 160cm, Y z portami ciś i temp, z linią ciśnienia dł.min 130cm z filtrem monitorującym | 500 |
| 7. | Obwód oddechowy z PCV lub polietylenu dla dorosłych, sterylny, ramiona min. 150cm, odłączalny Y z portami ciś i temp, złącza respiratora elastyczne | 200 |
| 8. | Obwód oddechowy do znieczuleń dla dorosłych z polietylenu min. 190 cm, trójnik odłączalny, bezlateksowy worek oddechowy 2 l, złącza 22 F, niejałowy / sterylny, do stosowania u wielu pacjentów ( 7 dniowe ) | 400 |
| 9. | Obwód oddechowy dla dzieci z PCV lub polietylenu, sterylny, ramiona 150cm, Y, dodatkowe ramię min. 60cm, worek 1l, złAcza elastyczne | 50 |
| 10. | Obwód oddechowy dla dzieci z PCV lub polietylenu o długości min. 150cm, złącza respiratora 22mm elastyczne, sterylny, Y ze złączami pacjenta 22M/15F | 50 |
| 11. | Łącznik kątowy 120st podwójnie obrotowy, długość min. 15cm, zaopatrzony w port do odsysania i bronchoskopii z gumową zatyczką, sterylny, łącze pacjenta 22M/15F, łącze respiratora 15M | 400 |
| 12. | Łącznik kątowy nieruchomy, do odsysania z gumową zatyczką, sterylny, złącza 22M/15F. | 300 |
|  | Pakiet nr 4 |  |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. |
| 1. System zamknięty do odsysania pacjentów do użytku wielodobowego (możliwość wymiany samego cewnika co 48h, część obwodu oddechowego co 72h). Obrotowa zastawka umożliwiająca całkowitą separację cewnika od obwodu oddechowego. Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 4 bocznymi otworami. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90st.,cewnik skalowany co 1cm,mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz, dł. cewnika 560-590 mm. |
| 1.1 | roz.10Ch | 20 |
| 1.2 | roz.12Ch | 20 |
| 1.3 | roz.14Ch | 500 |
| 1.4 | roz.16Ch | 600 |
| 3. System zamknięty do odsysania pacjentów do użytku wielodobowego (możliwość wymiany samego cewnika co 48h, część obwodu oddechowego co 72h). Obrotowa zastawka umożliwiająca całkowitą separację cewnika od obwodu oddechowego. Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 4 bocznymi otworami. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90st.,cewnik skalowany co 1cm,mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz, dł. cewnika 350-370mm. |
| 3.1 | roz.12Ch | 20 |
| 3.2 | roz.14Ch | 1000 |
| 5 | Zbiornik na wydzielinę z drzewa oskrzelowego o pojemności 40ml, przeźroczysty, skalowany co 1ml,możliwy do stosowania z bronchoskopem z zakręcaną pokrywą i zdejmowanym pojemnikiem wewnętrznym, w zestawie naklejka identyfikacji pacjenta UWAGA: Zamawiający dopuszcza sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym, w skład zestawu wchodzi pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami, które służą do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką „ lejek” oraz łącznikiem „schodkowym”, dodatkowa nakrętka , etykieta samoprzylepna. | 500 |
|  | Pakiet nr 5 |  |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. |
| 1 | Zestaw do godzinowej zbiórki moczu posiadający dwie komory,komora do godzinowej zbiórki moczu ze skalą pomiarów czytelną, niezmywalną, dwie zastawki antyzwrotne, dwuświatłowy dren minimalizujący zastój moczu w drenie,hydrofobowy filtr przeciwbakteryjny, czytelna niezmywalna skala pomiarów na worku, dren odporny na załamywania przy wejściu do komory, sztywny łącznik do cewnika wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek, worek ma posiadać min. 3 sposoby mocowania do łóżka, worek poj. 2000 ml, komora 500 ml. | 50 |
| 2 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, gąbka-aplikator , preparat nawilżający do ust na bazie wody. | 2000 |
| 3 | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną ( fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika foley zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. | 40 |
| 4. | Worki do zbiórki moczy – 14 dniowe o pojemności 2l. Z drenem z miękkiego, nieulęgającego zagięciom i odkształceniom materiału o dł. min. 110 cm, z portem bezigłowym do podobierania próbek bez odłączeniu drenu od cewnika. | 100 |
| 5. | Worki do zbiórki moczy – 7 dniowe o pojemności 2l. Skalowany od 25 ml co 25 ml i od 100 ml do 2000 ml co 100 ml. Z drenem z miękkiego, nieulęgającego zagięciom i odkształceniom materiału o dł. min. 110 cm, średnicy wew. 7mm i zew. 9mm z igłowym portem podobierania próbek. Worek posiadający kranik z zaworem typu t z wolnym wypływem. Możliwość podwieszania kranika. Posiadające białą, tylną ściankę, z możliwością użycia wieszaków o 2 różnych rozstawach oraz podwójny zgrzew. | 200 |
| 8. | Myjki do toalety pacjenta - o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną wewnątrz opakowania, pomagającymi utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń dróg moczowych potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi. Opakowanie z mini-kartą obserwacji do zaznaczenia zmian skórnych (zespolona fabrycznie z opakowaniem samoprzylepna etykieta),8 myjek w opakowaniu. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. | 500 |
|  | Pakiet nr 6 |  |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. |
| 1. | Zestaw do kaniulacji żył centralnych, w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18Ga/ 6-7 cm, prowadnik „J”; 1-światłowy poliuretanowy cewnik, strzykawka 5 ml, rozszerzadło , skrzydełka mocujące. W rozmiarach: 14Ga/16cm lub 14Ga/20cm. | 10 |
| 2. | Zestawy do kaniulacji żył centralnych, w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/ 6-7 cm, prowadnik typu ‘J”, 2-światłowy poliuretanowy cewnik, strzykawka 5ml,rozszerzadło, skrzydełka mocujące. W rozmiarach : 7Fr/18,14Ga/16 cm ,7Fr/18,14 Ga/20 cm | 250 |
| 3. | Zestawy do kaniulacji żył centralnych, w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/6-7 cm, prowadnik typu „J”, 3-światłowy poliuretanowy cewnik, strzykawka 5ml,rozszerzadło, skrzydełka mocujące. W rozmiarach: 7Fr/18,18,16Ga/16 cm,7Fr/18,18,16 Ga/20 cm | 150 |
| 4. | Zestawy do kaniulacji żył centralnych, w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/6-7 cm, prowadnik typu „J”, 4-światłowy poliuretanowy cewnik, strzykawka 5ml,rozszerzadło, skrzydełka mocujące. O rozmiarach: 8-8,5Fr/18,14 lub ,18,18, 16Ga/16 cm, 8-8,5 Fr/18,14 lub 18,18,16 Ga/20 cm | 100 |
| 5. | Zestaw do kaniulacji żył centralnych, w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18Ga/ 6-7 cm, prowadnik „J”; 5-światłowy poliuretanowy cewnik, strzykawka 5 ml, rozszerzadło , skrzydełka mocujące. W rozmiarach: 9,5Fr/14,16,18,18,18Ga/16cm, 9,5Fr/14,16,18,18,18Ga/20cm. | 50 |
| 6. | Igła punkcyjna echogenczna 18Ga/6,35cm | 50 |
|  | Pakiet nr 7 |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | IIlość -szt. |
| 1 | Zestawy do podaży grawitacyjnej żywienia enteralnego,jednorazowego użytku kompatybilne z wszystkimi opakowaniami diet przemysłowych dostępnymi na rynku- zarówno opakowania butelkowe jak i typu pack, wyposażony w zacisk rolkowy i komorę kroplową. W zacisku rolkowym miejsce na podwieszenie końcówki drenu w czasie przygotowywania linii, z dodatkowym bezigłowym portem typu Y. Bez zawartości PCV i ftalanów (DEHP). | 100 |
| 2 | Dzierżawa pompy do żywienia enteralnego, - zasilanie z akumulatora - ciągłe ładowanie akumulatorów podczas zasilania zewnętrznym napięciem sieci 230 V nie dłużej niż 6 godz. W trakcie pracy na zasilaczu baterie ładuja się automatycznie - max. 4 godz. czas pracy na zasilaczu bateryjnym minimum 24 godzinna praca na baterii przy predkości podawania 125ml/godz. Sygnalizacja stanów alarmowych, - dźwiękowa i świetlna. Możliwość odczytu objętości dostarczonej diety oraz stopnia zaawansowania podaży diety. Szybkość i dokładność przepływu - min. od 1 do 600 ml/godz.dokładność ustawień 1 ml/godz. Podaż - możliwość zaprogramowania limit podaży diety. Praca w trybie bolus objetosc bolusa min 1-5000 ml, czas przepływu w trybie bolus 15 min.-do 24 godz. waga pompy max.-650g. Wymagany serwis techniczny na koszt dostawcy, na czas użytkownia pomp. Każda pompa powinna posiadć paszport techniczny. * UWAGA! Zamawiający dopuszcza pompę do żywienia enteralnego, która nie pracuje w systemie bolus. Pozostałe wymagania bez zmian. | 30 |
| 3 | Oprzyrządowanie do pompy z poz. 2 do podaży żywienia enteralnego.Oprzyrządowanie jednorazowego użytku kompatybilne z wszystkimi opakowaniami diet przemysłowych dostępnymi na rynku- zarówno opakowania butelkowe jak i typu pack.wyposażony w zacisk rolkowy i komorę kroplową. Bez zawartości PCV i ftalanów (DEHP). | 5000 |
|  | Pakiet nr 8 |  |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. |
| 1. | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego z cewnikiem. Strzykawka niskoporowa, filtr zop, zatrzaskowy łacznik filtra, igła Tuohy,18G. Cewnik długości 100cm z miekką końcówką 3mm. Dodatkowo mocowanie cewnika w miejscu wkłucia z opatrunkiem. | 100 |
| 2. | Cewnik zewnątrzoponowy 18G zamknięty koniec trzy otwory boczne. Cewnik miękki. | 50 |
| 3. | Igła Tuohy 18G x 80 mm ze znacznikami co 1 cm. | 50 |
| 4. | Filtr zewnątrzoponowy 0,2 mikrometra. Fabrycznie założony koreczek . | 50 |
| 5. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego. Uchwyt o eliptycznym przekroju i pryzmatem wewątrz uchwytu sygnalizujacy pojawienie się płynu zmianą barwy. |
| 5.1 | G 27 x 88-90 mm | 500 |
| 5.2 | G 26 x 88-90mm | 1500 |
| 5.3 | G 26 x 115-120 mm | 50 |
| 5.4 | G 25 x 88-90 mm | 1200 |
| 5.5 | G 25x 115-120 mm | 50 |
| 5.6 | G 22 x 88 -90 mm | 100 |
| 5.7 | Prowadnica do igieł 20G i 22G | 700 |
| 6. | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego ze szlifem Pencil Point z prowadnicą. Uchwyt o eliptycznym przekroju i pryzmatem wewątrz uchwytu sygnalizujacy pojawienie się płynu zmianą barwy. |
| 6.1 | G 25 x 88 -90 mm | 50 |
| 6.2 | G 27 x 88 -90 mm | 100 |
| 7. | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego ze szlifem typu Atraucan 26 G x 88-90 mm, z prowadnicą 20G. | 800 |
|  | Pakiet nr 9 |  |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. |
| 1. | Rampa z trzema kranikami trójdrożnymi i wielokolorowymi pokrętłami. Kraniki z poliamidu odporne na przeciekanie | 200 |
| 2. | Rampa z pięcioma kranikami trójdrożnymi i wielokolorowymi pokrętłami. Kraniki z poliamidu odporne na przeciekanie | 400 |
| 3. | Przyrząd do wielokrotnego pobierania płynów i leków z filtrem przeciwbakteryjnym 0,45µm. Samodomykająca się zatyczka. Stała osłona miejsca do przyłączenia strzykawki niezależna od otwarcia zatyczki zamykającej. Automatyczna zastawka otwierająca drogę dla płynu tylko w momencie przyłączenia strzykawki. | 200 |
| 4. | Przedłużacze do ramp z kranikami bez zawartości DEHP dł. 75 cm. Wewnętrzna średnica minmum 3,0 mm | 1000 |
| 5. | Port naczyniowy w skład którego wchodzi: 1. port polisulfonowy w kształcie delty z komorą tytanową i silikonową membraną o średnicy minm.12 mm. Wysokość portu 13,2 - 13,5 mm. Cewnik silikonowy 8,5F , o długości 800 mm, nie podłączony trwale do portu. Cewnik oznaczony co 1 cm i opisany co 5 cm, łączenie cewnika z kaniulą wyjściową portu za pomocą pierścienia mocującego. Port w jednym sterylnym opakowaniu z akcesoriami wprowadzającymi, niezbędnymi do implantacji metodą Seldingera, 2. cewnik zakończony bezigłowym łącznikiem Luer, 3. minimum 1 pierścień łączący, 4. podnośnik żyły, 5. dwie igły proste 22G, 6. Igła typu Seldingera 18G, 7. drut prowadnik typu J, 8. Osłonka rozrywalna 9F z rozszerzaczem naczynia, 9. tunelizator tępo zakończony, 10. strzykawka min. 10 ml, 11. igła do podawania leków 20G ze skrzydełkami, drenem i zaciskiem , bezpieczna z ochroną przed zakłuciem. Wymagana możliwość stosowania portu w MRI oraz podawania kontrastu pod wysokim ciśnieniem (325 psi) w CT. Opakowanie portu powinno posiadać instrukcję w języku polskim, zawierającą m.in. informacje na temat stosowania portu w CT i MRI oraz paszport portu także w języku polskim. membrana silikonowa zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuć.` | 20 |
|  | Pakiet nr 10 |  |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość - szt. |
| 1. | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. |
| 1.1 | rozmiar 8.0 | 100 |
| 1.2 | rozmiar 9.0 | 200 |
| 2. | Dren z trokarem ostrym typu trójgraniec, wykonany z termoplastycznego PCV, z linią widoczną w RTG, ze znacznikami głębokości co 2 cm, z oznaczeniem rozmiaru na drenie, z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem opakowania przez trokar, sterylny |
| 2.1. | rozmiar 16 Ch/25-28cm | 30 |
| 2.2. | rozmiar 20 Ch/40cm | 40 |
| 2.3. | rozmiar 24 Ch/40cm | 100 |
| 2.4. | rozmiar 28 Ch/40cm | 150 |
| 2.5. | rozmiar 32 Ch/40cm | 40 |
| 3. | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu grawitacyjnego z pominięciem zastawek), strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z możliwością odpowietrzenia i zaworem spustowym, skalpela do nacięcia skóry. Dostępny w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch | 5 |
|  | Pakiet nr 11 |  |
| Lp. | Nazwa towaru - asortyment | Ilość-szt |
| 1. | Koce grzewcze na całe ciało, wykonane z dwuwarstwowego materiału,powłoka wewnętrzna z polietylenu oraz nietkana powłoka zewnętrzna, odporne na rozrywanie,przebicie i wnikanie płynów, przezierne dla promieni RTG, zapewniające równomierną dystrybucję powietrza, UWAGA: Zamawiający dopuszcza kołderki dla dorosłych na całe ciało pacjenta o wymiarach 152,4 cm x 233,7cm, oraz dla dzieci o wymiarach 142,2 cm x 101,6cm, kołderki bez lazlatexowe. Kołderki kompatybilne z urządzeniem Warm Touch przy użyciu adaptera dostarczonego gratis. |
| 1.1 | Dla dorosłych - wymiary: 99-100cm x 198-200cm, do ogrzewaczy WarmTouch. | 200 |
| 1.2 | Dla dzieci - wymiary: 74-75cm x 140-142cm, do ogrzewaczy WarmTouch. | 100 |
|  | Pakiet nr 12 |  |
| Lp. | Nazwa towaru - asortyment | IIlość-szt |
| 1. | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedyncze: długości linii płuczącej 150 cm, biureta jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem, jeden przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz, błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%, odpowiednie oznaczenie drenów– kolorystyczne oznakowanie linii i kraników, system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek, połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe chroniące przed zalaniem, wbudowany w przetwornik osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor | 200 |
| 2. | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – podwójne: długości linii płuczącej 150 cm, biureta jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem, dwa przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz, błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%,odpowiednie oznaczenie drenów – kolorystyczne oznakowanie linii i kraników ,system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek, połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne), wbudowany w przetwornik osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor | 100 |
| 3. | Czujnik do pomiaru rzutu serca : długość linii min150 cm, dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia, połączenia gniazd sygnału ciśnienia - bezpinowe, brak konieczności kalibracji czujnika, częstotliwość własna czujnika > 200 Hz, szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg – 3 ml/godz. ,metoda pomiaru rzutu minutowego małoinwazyjna (max 1 dostęp naczyniowy) | 30 |
| 4. | Wkłucie centralne z możliwością pomiaru saturacji w żyle głównej: zestaw do wkłucia do żył centralnych metodą Seldingera, potrójny, średnice wewnętrzne (15, 18, 18 Ga)rozmiar wkłucia 8 F, długość min 20 cm, wyposażone w końcówkę umożliwiającą podłączenie do modułu optycznego umożliwiający ciągły pomiar ScvO2/SvO2. | 10 |
|  | Pakiet nr 13 |  |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. |
| 1. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający: wyskalowaną komorę (co 10 ml do objetości 1000 ml) na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym i dodatkowym workiem o pojemności 1000 ml wchodzącym w skład zestawu (łączna pojemność 2000 ml), suchą zastawkę z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika, automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego, płynną regulację siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H20 z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni),możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu, gruszkę informującą o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu,monitor przecieku powietrza od 1 do 7, port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek,przystosowany do zawieszenia na łóżku. Zestaw bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku | 80 |
| 2. | Bezpieczny zestaw do punkcji jamy opłucnowej: igła 8CH z białym wskaźnikiem zabezpieczenia końca igły, zbiornik o pojemności 2 litrów z podziałką, kranik 3-drożny z przedłużaczem, trójnik z zastawką automatyczną, strzykawka 50-60 ml Luer Lock, cewnik posiadający 10 otworów bocznych ułożonych naprzemiennie, sterylny | 100 |
| 3. | Łącznik Y do drenażu klp z przedłużeniem drenów o średnicy zewnętrznej 12 mm | 100 |
|  | Pakiet 14 |  |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. |
| 1. | Zamknięty system do inhalacji, nebulizacji, do nawilżacza respiratorowego o pojemności 0,5 l zawierający sterylną wodę lub sól filzjologiczną. Pojemnik wyposażony z cztery boczne porty umożliwiające łączenie z głowicą do nebulizacji bądź pojemników do inhalacji | 500 |
| 2. | Przewód tlenowy do zamkniętych systemów do inhalacji, odporny na zgniatanie o długości powyżej 210cm | 500 |
| 3. | Zestaw drenów do drenażu klatki piersiowej dwubutelkowego o pojemności 2000ml z regulacją siły ssania, wykonane z medycznego PCV, przewody sterylne jednorazowego użytku przezroczyste (średnica 0,71 cm, długość 152 cm) | 200 |
| 4. | Trzykomorowe urządzenie do treningu oddechowego zaopatrzone w ustnik z rura karbowaną, o przepływie 0,6-0,9 l/s, masa poniżej 150g | 40 |
| 5. | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla dorosłych powyżej 30 kg, część klejąca w kształcie "8". Sensor w technologii Nellcor OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo, posiadający wewnętrzną pamięć zdarzenia spadku saturacji. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez monitory pracujące w tej samej technologii. | 400 |
|  | Pakiet 15 |  |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. |
| 1. | Maska anestetyczna z wstępnie wypełnionym mankietem powietrznym o anatomicznym kształcie zapewniającym wygodne i pewne niskociśnieniowe uszczelnienie. Zawór w części ustnej maski umożliwiający dostosowanie stopnia wypełnienia mankietu do indywidualnych potrzeb pacjenta. Mankiet i korpus maski przezroczyste, wykonane z PCV, bez zawartości ftalanów. Oznakowane kolorystycznie, z usuwanym pierścieniem mocującym z polietylenu. W 6 rozmiarach i parametrach masek (przestrzeń martwa i łącze): noworodkowa -20ml/15mm); niemowlęca-33ml/15mm; pediatryczna-70ml/22mm;mały dorosły-90ml/22mm; średni dorosły-130ml/22mm; duży dorosły-145ml/22mm. | 3000 |
| 2. Rurka tracheotomijna foniatryczna z mankietem – dla pacjenta na własnym oddechu z dwoma rzędami otworów fonacyjnych, w zestawie z rurką 4 kaniule wewnętrzne, pierścień mocujący, zastawka fonacyjna z O2 – adapter, opaska mocująca na szyję. Sterylna, pakowana pojedynczo. |
| 2.1 | Rozmiar 7.0 | 10 |
| 2.2 | Rozmiar 8.0 | 30 |
| 2.3 | Rozmiar 9.0 | 30 |
| 3. | Nebulizator do podawania leku,z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni , skalowany z podziałką co 1 ml, z antyprzelewową konstrukcją , MMAD 2,7 µm potwierdzone w testach, czysty biologicznie. |
| 3.1 | dren 210 cm, maska dla dorosłych | 400 |
| 3.2 | dren 210 cm, maska dla dzieci | 100 |
| 4. | Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym ,z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni,ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml,skalowany z podziałką co 1 ml,z łącznikiem T wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora,MMAD 2,7 µm potwierdzone w testach, czysty biologicznie. W zestawie dren 210cm. | 400 |
| 5. | Maska do podawania tlenu dla dorosłych/dzieci do wysokiej koncentracji tlenu, przeźroczysta, z otworami wentylacyjnymi,z gumką do mocowania, zaciskiem na nos oraz drenem o długości 210cm z workiemoraz jednokierunkową zastawką zwrotną zapobiegającą wydychaniu do worka, czysta biologicznie. |
| 5.1 | dla dorosłych | 100 |
| 5.2 | dla dzieci | 100 |
| 6. | Zestaw z jednorazowym przetwornikiem do inwazyjnego pomiaru CTK, jednorazowy przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią (krwawą) wyposażony w zintegrowany system przepłukiwania o przepływie 3ml/h, aktywne skrzydełka + zawór gumowy, długość linii pomiarowej ok. 150 cm, z kranikiem trójdrożnym i przedłużaczem o długości 30 cm + 120 cm, aparat kroplowy ze zbiornikiem wyrównawczym wyposażony w zakrzywioną igłę, zapobiegającą zapowietrzeniu się układu pomiarowego, złącze pinowe wodoszczelne. | 100 |
| 7. | Przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia ze zintegrowanym systemem płuczącym, 2 możliwości przepłukiwania, aktywne skrzydełka, zawór spustowy gumkowy, długość linii pomiarowej 150cm w tym karnik trójdrożny z przedłużaczem i optycznym wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty-zamkniety, zbiornik wyrównawczy z zakrzywioną igłą w celu zapowietrzania się systemu pomiarowego, zakres częstotliwości roboczej przetwornika >1200hz, połączenie z kablem interfejsowym poprzez łącze pinowe wodoszczelne. Kompatybilne z posiadanymi monitorami. | 100 |
| 8. | Kaniula dotętnicza z PTEE ze zintegrowanym zaworem odcinającym przesuwnym typu Floswitch 20 G-45 mm | 400 |
|  | Pakiet 16 |  |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. |
| 1. | Igły do znieczulenia splotów przy użyciu stymulatora Stimuplex. Igły ze znacznikami widocznymi w USG . Znaczniki na całym obwodzie igły i na ostatnich 2 cm igły z zanaczonym szlifem. |
| 1.1. | G 22 x 50 mm-55mm | 300 |
| 1.2, | G 22 x 25 mm-35mm | 50 |
| 1.3. | G 20 x 150 mm | 25 |
| 2. | Zestaw do ciagłego znieczulenia splotow. Cewnik na igle . Rozmiar Igłu 25G długosci 188mm. Ruchomy uchwyt ułatwiajacy wprowadzenie . Fitr 0,2 um, Łacznik fitra , drenik infuzyjny | 5 |
| 3. | Zestawy do łączonego znieczulenia podpajeczynówkowego i zewnątrzoponowego. Igła Tuohy 18G z okienkiem do przejścia igły pp, Igla podpajeczynówkowa Pencil Point 27G, strzykawka niskoporowa, filtr zewnatrzoponowy , cewnik zop, mechanizm blokujacy igłę podajeczynowkową przed wysunięciem z mozliwością obrotu wokół osi. | 5 |
|  | Pakiet 17 |  |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. |
| 1. | Zestawy do podaży żywienia enteralnego za pomocą pompy SPACEjednorazowego użytku kompatybilne z wszystkimi opakowaniami diet przemysłowych dostępnymi na rynku- zarówno opakowania butelkowe jak i typu pack Komora kroplowa dwuczęściowa z pierścieniem. W zacisku rolkowym miejsce na podwieszenie końcówki drenu w czasie przygotowywania linii. Silikonowa wstawka na drenie przylegająca do mechanizmu pompy. Bez zawartości PCV i ftalanów (DEHP). Długość drenu min. 230 cm | 20 |
| 2. | Zestawy do podaży żywienia parenteralnego za pomocą pompy SPACE jednorazowego użytku . Komora kroplowa dwuczęściowa z pierścieniem. W zacisku rolkowym miejsce na podwieszenie końcówki drenu w czasie przygotowywania linii. Silikonowa wstawka na drenie przylegająca do mechanizmu pompy. Bez zawartości PCV i ftalanów (DEHP). Długość drenu min. 230 cm | 400 |
|  | Pakiet nr 18 |  |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. |
| 1. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z medycznego PCV z otworem Murphy'ego z oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie, znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem, oraz dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na łączniku 15 mm. |
| 1.1 | roz.4,0 | 100 |
| 1.2 | roz.4,5 | 200 |
|  | Pakiet nr 19 |  |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. |
| 1. | Rurka tracheostomijna z mankietem, z ruchomym szyldem silikonowana, bez zawartości ftalanów, linia RTG na całej długości, miękkie gładkie przeźroczyste skrzydełka szyldu , balonik kontrolny oznakowany rozmiarem rurki, prowadnica z oliwką ułatwiającą wprowadzanie dwie tasiemki mocujące w zestawie, sterylna, pakowane w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania. |
| 1.1 | roz.6,0 | 10 |
| 1.0 | roz.7,0 | 100 |
| 1.1 | roz.8,0 | 200 |
| 1.2 | roz.9,0 | 200 |
| 1.2 | roz.10,0 | 100 |

Wyżej podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie zamówienie jedynie ilości zgodnych  z faktycznymi potrzebami Szpitala..