# Załącznik  nr 7 do SIWZ 24/2016

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1

Narzędzia laparoskopowe wielorazowe

| Lp. | Nazwa artykułu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rękojeść wielorazowa z zamkiem i kanałem do przepłukiwania, zespolona z ramieniem 5mm.zakończonym gwintem do przykręcania końcówek roboczych. Wymienne pierścienie na palce w dwóch rozmiarach, długość 32- 34 cm. Ramię wykonane z materiału PEEK, obrotowe w zakresie 360 stopni z systemem współosiowego montażu końcówek roboczych jednorazowego i wielorazowego użytku. | 20 szt. |
| 2. | Rękojeść wielorazowa bez zamka z kanałem do przepłukiwania, zespolona z ramieniem 5mm.zakończonym gwintem do przykręcania końcówek roboczych. Wymienne pierścienie na palce w dwóch rozmiarach, długość 32- 34 cm. Ramię wykonane z materiału PEEK, obrotowe w zakresie 360 stopni z systemem współosiowego montażu końcówek roboczych jednorazowego i wielorazowego użytku. | 20 szt. |
| 3. | Końcówka grasperowa, gwintowana typu „lapclinch’’5mm. bez ząbków. Długość szczęk 2,26cm. Montaż z rękojeścią na zasadzie współosiowego gwintowania. | 16 szt. |
| 4. | Końcówka grasperowa ,gwintowana typu „cobra’’(z ząbkami na końcach szczęk) 5mm. Montaż z rękojeścią na zasadzie współosiowego gwintowania. | 4 szt. |
| 5. | Końcówka disektorowa zakrzywiona gwintowana typu „maryland”5mm. Długość szczęk 1,80 cm. | 12 szt. |
| 6. | Końcówka nożyczkowa zakrzywiona, gwintowana 5mm, zakrzywione bransze o długości 1,93cm. średnica 5 mm. Montaż z rękojeścią na zasadzie współosiowego gwintowania. | 15 szt. |
| 7. | Końcówka robocza typu Babcock, gwintowana 5 mm. Montaż z rękojeścią na zasadzie współosiowego gwintowania. | 10szt. |

Pakiet 2

Klipsownice wielorazowe i ładunki

| Lp. | Nazwa artykułu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wielorazowa klipsownica laparoskopowa automatyczna 10 mm, ładowana od tyłu magazynkami z 10 tytanowymi klipsami w rozmiarze M/L. Możliwość częściowego zamknięcia klipsa. | 12 szt. |
| 2. | Magazynki do wielorazowej klipsownicy automatycznej z 10 tytanowymi klipsami w rozmiarze M/L. Dwa ostatnie klipsy kodowane kolorystycznie. | 550 szt. |
| 3. | Jednorazowa automatyczna klipsownica laparoskopowa z 20 klipsami sprężynowymi – samodociskającymi się, średnica 5 mm, długość 32,4 mm. | 5 szt. |

Pakiet 3

Klipsownice wielorazowe i ładunki

| Lp. | Nazwa artykułu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Klipsownica wielorazowa do klipsów dużych polimerowych | 3 szt. |
| 2. | Klipsy polimerowe duże | 100 szt. |

Pakiet 4

Trokary wielorazowe, kaniule i uszczelki

| Lp. | Nazwa artykułu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Trokar wielorazowy 10mm: kaniula wykonana z polimeru z metalowym kranikiem, grot z osłoną ostrza(osłona uruchamiana osobnym przyciskiem) | 16 szt. |
| 2. | Trokar wielorazowy 5mm:kaniula wykonana z polimeru z metalowym kranikiem , grot z osłoną ostrza | 16 szt. |
| 3. | Kaniula 5mm wykonana z polimeru | 16 szt. |
| 4. | Uszczelka kompatybilna z trokarami + zastawka 10mm | 650 szt. |
| 5. | Uszczelka kompatybilna z trokarami + zastawka 5mm | 1300 szt. |

Pakiet 5

Jednorazowe narzędzia do zabiegów małoinwazyjnych

| Lp. | Nazwa artykułu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nożyczki zakrzywione 19 mm ze złączem do koagulacji monopolarnej, trzon 5 mm, obrotowy 360 stopni o długości 33mm | 16 szt. |
| 2. | Grasper atraumatyczny, trzon 5 mm, obrotowy 360 stopni o dł. 33 mm. Rękojeść wyposażona w system zatrzaskowy | 18 szt. |
| 3. | Półautomatyczny worek laparoskopowy wykonany z niedrącego materiału Nylon ripstop, pojemność 200ml, wyposażony w szew monofilamentowy do zaciśnięcia worka. | 200 szt. |
| 4. | Worek automatyczny z aplikatorem 10 mm, worek wykonany z materiału Nylon ripstop, pojemność 200 ml. System pozwalający na wyciągnięcie aplikatora i pozostawienie zamkniętego worka w polu operacyjnym. | 50 szt. |
| 5. | Zestaw trokarów bez noża 5 mm ze ściętą kaniulą oraz atraumatyczną przeźroczystą kaniulą ( 2 kaniule + 1 obturator) | 10 szt. |
| 6. | Trokar optyczny z obustronnymi separatorami tkankowymi. Rozmiar 10 mm, wbudowana redukcja do 5 mm. Trokary ze zintegrowanym filtrem gazów. System fiksacji w powłokach złożonych z automatycznego stabilizatora krzyżowego oraz piankowego dociskacza. | 700 szt. |
| 7. | Trokar optyczny z obustronnymi separatorami tkankowymi. Rozmiar 12 mm, wbudowana redukcja do 5 mm. Trokary ze zintegrowanym filtrem gazów. System fiksacji w powłokach złożonych z automatycznego stabilizatora krzyżowego oraz piankowego dociskacza. | 170 szt. |
| 8. | Igła Veresa 120 oraz 150 mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia | 200 szt. |

Pakiet 6

Specjalistyczne akcesoria laparoskopowe

| Lp. | Nazwa artykułu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Laparoskopowy pasywny system ewakuacji dymu przez trokar laparoskopowy, do stosowania podczas użycia energii monopolarnej oraz bipolarnej – jednorazowego użytku, z zakończeniem luer lock do mocowania do trokara, system wyposażony w filtr standard, kodowany kolorystycznie, przepływ pasywny min. 6l/ min. Przy ciśnieniu 15 mmHg | 100 szt. |
| 2. | Laparoskopowy pasywny system ewakuacji dymu przez trokar laparoskopowy, do stosowania podczas użycia energii monopolarnej oraz bipolarnej – jednoraowego użytku, z zakończeniem luer lock do mocowania do trokara, system wyposażony w filtr hydrofobowy, kodowany kolorystycznie, system dedykowany do pracy, gdy podczas zabiegu używane są lasery endoskopowe lub urządzenia ultradźwiękowe, system z filtrem wykonany z PVC, plastiku, nylonu oraz karbonu, przepływ pasywny min. 8l/min. Przy ciśnieniu 15mmHg | 50 szt. |

Pakiet 7

Wyroby medyczne jednorazowe i wielorazowe na Blok Operacyjny

| Lp. | Opis wyrobu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody bierne uniwersalne dla dorosłych i dzieci, owalne, jednorazowe, żelowe, dzielone symetrycznie na dwie równe części, pow. ogólna 165-170cm², pow. aktywna 108cm², grubość 1,6-1,7mm, pakowane pojedyńczo, z systemem ścisłego przylegania zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta | 12000 szt. |
| 2. | Elektrody bierne dla dzieci, pow. ogólna 125-130cm², pow. aktywna 73cm²,grubość 1,6-1,7mm,żelowe,pakowane pojedyńczo | 100 szt. |
| 3. | Kabel kompatybilny do oferowanych elektrod biernych, wtyk typu Jack, długość 5-5,5m | 30 szt. |
| 4. | Kabel kompatybilny do oferowanych elektrod biernych, wtyk do diatermii Valleylab dł. 5-5,5m | 20 szt. |
| 5. | Uchwyt monopolarny jednorazowy, z dwoma przyciskami, jałowy, pakowany pojedynczo, z nożykiem i kablem, długość całkowita uchwytu z kablem 330-336cm,wtyk do diatermii 3-pin | 5000 szt. |
| 6. | Uchwyt monopolarny wielorazowy, szeroki, z dwoma przyciskami i kablem 4m,wtyk do diatermii 3-pin,wtyk elektrod 4mm,przeznaczony do min.400 cykli sterylizacji w autoklawie | 25 szt. |
| 7. | Uchwyt monopolarny wielorazowy szeroki, z dwoma przyciskami i kablem 4m,wtyk do diatermii 5mm,wtyk do elektrod 4mm,przeznaczony do min. 400 cykli sterylizacji w autoklawie | 25 szt. |
| 8. | Elektroda monopolarna wielorazowa typ nożyk, wtyk 4mm,długość całkowita 50-55mm,część robocza 25x3mm | 50 szt. |
| 9. | Pinceta bipolarna bagnetowa dł. 19,5cm,końce proste 1mm z kołkiem oporowym w części odgiętej, blisko końcówek roboczych | 15 szt. |
| 10. | Kabel bipolarny dł. 3-3,5m wtyk 2-pinowy,wtyk od strony pincet okrągły na zewnątrz, w środku typ europejski | 25 szt. |
| 11. | Kabel bipolarny dł. 5-5,5m wtyk typ Erbe, wtyk od strony pincety na zewnątrz okrągły, w środku typ europejski | 10 szt. |
| 12. | Kabel bipolarny dł. 5-5,5m wtyk 2-pinowy, wtyk na zewnątrz okrągły, w środku typ europejski | 10 szt. |
| 13. | Pinceta bipolarna bagnetowa typ non-stick ,uchwyt ażurowany, końce 0,5x6mm,dł. 21-22cm,końce proste,z kołkiem oporowym w części odgiętej, blisko końcówek roboczych | 3 szt. |
| 14. | Kabel do podłączenia kleszczyków do zamykania naczyń do 7mm,dł. 3-3,5m,wtyk do diatermii 2-pinowy z dwoma wtykami od strony narzędzia, kmpatybilny do narzędzi posiadanych przez zamawiającego | 10 szt. |
| 15. | Osłony jednorazowe do lamp operacyjnych, uniwersalne, sterylne, średnica uchwytu 20-40mm, średnica dysku 11,8cm,wymiary folii 9,5x21cm, | 5000 szt. |
| 16. | Marker skórny z linjką, jednorazowy, jałowy, nietoksyczny, bezzapachowy, niealergiczny, | 300 szt. |
| 17. | Czyściki do narzędzi monopolarnych, jednorazowe, jałowe, z drutem barowym dla identyfikacji w rtg, wymiary 50x50x6mm,pakowany pojedyńczo, przyklejany, waga do 3g | 1000 szt. |
| 18. | Elektroda bipolarna do artroskopii do waporyzacji odgięta 70 stopni, długość 170mm | 5 szt. |
| 19. | Kabel do elektrody bipolarnej artroskopowej z poz., wtyk do diatermii 2-pinowy | 5 szt. |