Zał. nr 3.1 do SIWZ 46/2016

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW JAKOŚCIOWO-TECHNICZNYCH

Pakiet 1 – Analizatory hematologiczne 5DIFF – 2 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji 2016)  ……………………………….

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek konieczny (wymagany) | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) oraz opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizatory fabrycznie nowe | TAK |  |
| 2 | Analizatory w pełni automatyczne, zintegrowany z analizatorem podajnik próbek umożliwiający wstawienia próbek systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego ( monowety firmy SARSTEDT ), z możliwością pracy z systemem otwartym | TAK |  |
| 3 | Oba analizatory pracujące w oparciu o te same odczynniki i technologię fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z wykorzystaniem lasera półprzewodnikowego w przypadku różnicowania WBC na 5 populacji | TAK |  |
| 4 | Wydajność jednego z analizatorów minimum 100 oznaczeń/ godz. w trybie CBC+5DIFF, wydajność drugiego analizatora min 70 oznaczeń / godz. w trybie CBC+5DIFF | TAK |  |
| 5 | Jeden z analizatorów oznacza płyny z jam ciała: płyn surowiczy, maziowy, mózgowo-rdzeniowy.Minimalne parametry raportowane na wyniku WBC-BF, RBC-BF, MN (%,#), PMN (%,#) | TAK |  |
| 6 | Jeden z aparatów wykonuje automatyczny pomiar liczby retykulocytów. Dodatkowo w kanale tym możliwe jest oznaczenie poziomu hemoglobinizacji retykulocytów – parametr RET-He | TAK |  |
| 7 | Objętość aspirowanej próbki w każdym z dostępnych trybów pracy max 90 ul | TAK |  |
| 8 | Liniowość ( bez rozcieńczenia ): RBC – do 8 x 10 ⁶/ul, HGB – do 25 g/dl, WBC – do 400 x 10³ /ul, PLT - do 5.000 x 10³/ul | TAK |  |
| 9 | Analizatory flagują wyniki patologiczne oraz podają komunikaty, które opisują typowe patologie | TAK |  |
| 10 | Archiwizowanie danych minimum 100 000 wyników | TAK |  |
| 11 | Możliwość automatycznego przeszukiwania bazy danych w celu odnalezienia i porównania wyników wybranego pacjenta | TAK |  |
| 12 | Kontrola jakości z zastosowaniem reguł Westgarda, z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników kontroli. | TAK |  |
| 13 | Wszystkie odczynniki w 100 % bezcyjankowe. | TAK |  |
| 14 | Oba analizatory wyposażone w monitor LCD min. 19” z ekranem dotykowym, w zestawie drukarka laserowa, czytnik kodów kreskowych i UPS | TAK |  |
| 15. | Dodatkowe wyposażenie: sumator hematologiczny 46 parametrowy do krwi obwodowej i szpiku – 1szt. | TAK |  |

Warunki gwarancji, serwisu i inne

| L.p. | Warunki gwarancji, serwisu i inne | Warunek konieczny (wymagany) | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) oraz opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 36 miesiący |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie max 5 godzin, czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia. Jeśli naprawa w ciągu 3 dni roboczych, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa wymagane urządzenie zastępcze na okres konieczny do wykonania naprawy | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Wykonawca zapewni bezpłatny, autoryzowany serwis ( bez podwykonawców ), wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnych przeglądów ( wymiany podzespołów ) i napraw wraz z częściami zamiennymi przez cały okres trwania umowy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu), kart charakterystyki materiałów niebezpiecznych dla odczynników zawierających materiały niebezpieczne oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które tych substancji nie posiadają, szczegółowego opisu postępowania z odczynnikami i materiałami kontrolnymi. (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i interpretacji wyników - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |
| 9. | Wykonawca zobowiązany jest do włączenia analizatorów do systemu informatycznego Eskulap funkcjonującego w WSZ w Koninie( zakup sterowników ) i zapewni dwukierunkową transmisję danych, analizatory wyposażone w wewnętrzne czytniki kodów kreskowych, umożliwiających identyfikację próbek. | TAK |  |
| 10. | Wykonawca zapewnia odpowiedni sprzęt komputerowy i oprogramowanie do działania systemu HIS Eskulap w laboratorium; Co najmniej jedną stację roboczą; Co najmniej jedną drukarkę laserową. | TAK |  |
| 11. | Wykonawca zapewnia oprogramowanie pomocnicze: system operacyjny Windows 7 lub nowszy. | TAK |  |
| 12. | Oprogramowanie zapewnia możliwość podłączenia również innych analizatorów pracujących w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej. | TAK |  |
| 13 | Wykonawca we własnym zakresie wykona podłączenie oferowanych do dzierżawy analizatorów oraz pracujących już w laboratorium analizatorów. | TAK |  |
| 14. | W związku z ochroną danych osobowych, wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć wszystkie dane osobowe z pamięci analizatorów w siedzibie WSZ w Koninie przed demontażem i odbiorem dzierżawionych aparatów. | TAK |  |

Uwaga! W kolumnie „Warunek konieczny (wymagany)” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola „Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) oraz opis oferowanych parametrów” powoduje odrzucenie oferty.

Parametry opcjonalne podlegające ocenie

| L.p. | Parametry oceniane | Punktacja | TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontrola poziomu odczynników z graficzną informacją o poziomie zużycia, opakowania z kodami RF do automatycznego wczytywania na pokładzie | TAK-10 pkt/ NIE-0 PKT |  |
| 2. | Wykonawca zapewni dla obu analizatorów bezpłatny, wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości badań połączony z międzylaboratoryjną, bezpłatną oceną jakości online, wraz z wydaniem raz w roku certyfikatu uczestnictwa. Zapewnienie dostępności krwi kontrolnej producenta analizatora do codziennej,rutynowej pracy. Krew kontrolna dostępna na trzech poziomach: niski, normalny, wysoki wraz z materiałem kontrolnym do sprawdzianu międzynarodowego | TAK-10 pkt/ NIE-0 pkt |  |
| 3. | Jeden z aparatów pozwala na analizę retikulocytów z podziałem na frakcje dojrzałości ( zawartość RNA-LFR, MFR, HFR oraz IFR). | TAK-10 pkt/ NIE-0 pkt |  |
| 4. | Jeden z analizatorów oznacza płyny z jam ciała bez żadnych dodatkowych procedur przygotowawczych poza tą, która jest stosowana w rutynowych oznaczeniach hematologicznych ( bez żadnych dodatkowych odczynników). | TAK-10 pkt NIE-0 pkt |  |

Objaśnienie:

W kolumnie TAK/NIE wpisać „TAK” jeśli analizator posiada lub spełnia wymogi, w przeciwnym wypadku wpisać „NIE”. Jest to jednoznaczne z przyznaniem odpowiedniej ilości punktów.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

Zał. nr 3.2 do SIWZ 46/2016

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW JAKOŚCIOWO-TECHNICZNYCH

Pakiet 3–

Analizator koagulologiczny podstawowy– 1 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji  2012/2013  …………………………….…

Analizator koagulologiczny pomocniczy– 1 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji  nie wcześniej niż 2010  …………………………….…

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny (wymagany) | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) oraz opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwa jednakowe analizatory, spełniające poniżej podane warunki graniczne. Analizator podstawowy, wyprodukowany w 2012/2013 roku, Analizator pomocniczy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2010 roku. Każdy analizator wyposażony w UPS min. 1500 VA. | TAK |  |
| 2. | Pełna automatyzacja wszystkich procesów oznaczania wraz z automatycznym rozcieńczaniem próbek w przypadku przekroczenia limitu oznaczanego parametru. | TAK |  |
| 3. | Wydajność aparatu co najmniej 200 ozn. / h ( dla PT ). | TAK |  |
| 4. | Możliwość oznaczania zarówno metodami: pomiaru skrzepu ( metoda optyczna ), chromogennymi i immunochemicznymi. | TAK |  |
| 5. | System chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora. | TAK |  |
| 6. | Oddzielne igły pipetujące dla odczynników i prób badanych. | TAK |  |
| 7. | Przebijak korków probówek zamkniętego systemu pobierania. | TAK |  |
| 8. | Płynne doładowywanie odczynników, próbek badanych, kuwet w trakcie pracy analizatora ( wykonywania analiz ). | TAK |  |
| 9. | Czujnik poziomu cieczy dla probówki i odczynnika. | TAK |  |
| 10. | Aparaty wyposażone w wewnętrzny czytnik kodów paskowych ( brak konieczności indywidualnego, manualnego skanowania wkładanych na pokład materiałów przez operatora ). | TAK |  |
| 11. | Tromboplastyna ludzka, rekombinowana o ISI ok. 1.0 +/- 0,1. | TAK |  |
| 12. | Odczynniki do D-dimerów, APTT i AT III płynne, gotowe do użycia. | TAK |  |
| 13. | Możliwość archiwizacji bazy danych wraz z krzywymi kalibracyjnymi na nośnikach elektronicznych. | TAK |  |
| 14 | Analizatory przystosowane do pracy w sieci komputerowej. | TAK |  |
| 15 | Minimum 60 pozycji w analizatorze przeznaczonym na próby badane. | TAK |  |
| 16. | Automatyczne monitorowanie ilości dostępnych odczynników i materiałów zużywalnych na pokładzie analizatorów. | TAK |  |
| 17. | Możliwość wstawienia próbek w probówkach pierwotnych, po odwirowaniu, bez konieczności separacji osocza, jak również w probówkach typu „cup”. Zamawiający używa probówek systemu zamkniętego typu SARSTEDT. | TAK |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.p. | Warunki gwarancji, serwisu i inne | Warunek konieczny (wymagany) | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) oraz opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | Min. 36 miesiący |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie max 5 godzin, czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia. Jeśli naprawa w ciągu 3 dni roboczych, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa wymagane urządzenie zastępcze na okres konieczny do wykonania naprawy | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Wykonawca zapewni bezpłatny, autoryzowany serwis ( bez podwykonawców ), wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnych przeglądów ( wymiany podzespołów ) i napraw wraz z częściami zamiennymi przez cały okres trwania umowy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu), kart charakterystyki materiałów niebezpiecznych dla odczynników zawierających materiały niebezpieczne oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które tych substancji nie posiadają, szczegółowego opisu postępowania z odczynnikami i materiałami kontrolnymi. (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i interpretacji wyników - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |
| 9. | Wykonawca zobowiązany jest do włączenia analizatorów do systemu informatycznego Eskulap funkcjonującego w WSZ w Koninie( zakup sterowników ) i zapewni dwukierunkową transmisję danych, analizatory wyposażone w wewnętrzne czytniki kodów kreskowych, umożliwiających identyfikację próbek. | TAK |  |
| 10. | Wykonawca zapewnia odpowiedni sprzęt komputerowy i oprogramowanie do działania systemu HIS Eskulap w laboratorium co najmniej 2 stacje robocze z drukarkami wraz z częściami zużywalnymi ( tonery i bębny ), co najmniej 2 drukarki laserowe do każdego z aparatów – kontrola jakości - wraz z częściami zużywalnymi, co najmniej 1 drukarka kodów paskowych, co najmniej 2 czytniki kodów paskowych 1D/2D. | TAK |  |
| 11. | Identyfikacja w drukowanym kodzie paskowym nie tylko numeru identyfikacyjnego próbki, lecz także rodzaju pobranego materiału ( surowica, osocze, krew pełna, mocz itp.) | TAK |  |
| 12. | Wykonawca zapewnia oprogramowanie pomocnicze: system operacyjny Windows 7 lub nowszy. | TAK |  |
| 13. | Wykonawca we własnym zakresie wykona podłączenie oferowanych do dzierżawy analizatorów oraz pracujących już w laboratorium analizatorów. | TAK |  |
| 14. | Oprogramowanie zapewnia możliwość podłączenia również innych analizatorów pracujących w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej. | TAK |  |
| 15. | Oprogramowanie analizatora wyposażone w bazę danych pacjentów ( wraz z podglądem krzywych reakcji wszystkich mierzonych parametrów ), danych kalibracyjnych i system kontroli jakości badań wykonywanych wraz z wykresami Levey-Jennings | TAK |  |
| 16. | W związku z ochroną danych osobowych, wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć wszystkie dane osobowe z pamięci analizatorów w siedzibie WSZ w Koninie przed demontażem i odbiorem dzierżawionych aparatów. | TAK |  |

Uwaga! W kolumnie „Warunek konieczny (wymagany)” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola „Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) oraz opis oferowanych parametrów” powoduje odrzucenie oferty.

WAŻNE!

1) Zamawiający wymaga, aby oba analizatory koagulologiczne pochodziły od jednego producenta, wykorzystywały te same oryginalne odczynniki i metody pomiarowe, jak również wykorzystywały te same kalibratory, materiały kontrolne i materiały zużywalne.

2) Zamawiający wymaga, aby zaproponowane przez Wykonawcę ilości materiałów kalibracyjnych i materiałów zużywalnych były wystarczające do ilości  podanych parametrów zgodnie z zaleceniami producenta.

3) Zamawiający wymaga dwóch poziomów materiałów kontrolnych w ilości zapewniającej codzienną kontrolę na dwóch poziomach dla oznaczanych parametrów.

Parametry opcjonalne podlegające ocenie

| L.p. | Parametry oceniane | PUNKTACJA | TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość pomiaru długich czasów krzepnięcia ( minimalny zakres pomiarowy min. do 300 sek / dla PT i APTT/). | TAK-15 pkt/ NIE-0 PKT |  |
| 2. | Oprogramowanie sterujące aparatu w języku polskim. | TAK-15 pkt/ NIE-0 PKT |  |
| 3. | Liniowość D-dimerów min 7000 ng/ml FEU w pierwszym oznaczeniu. | TAK-10 pkt/ NIE-0 PKT |  |

Objaśnienie:

W kolumnie TAK/NIE wpisać „TAK” jeśli analizator posiada lub spełnia wymogi. Jest to jednoznaczne z przyznaniem odpowiedniej ilości punktów.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

Zał. nr 3.3 do SIWZ 46/2016

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 4 –

Analizator biochemiczno-immunochemiczny-podstawowy– 1 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji  nie wcześniej niż 2012 ………………….……………

Analizator biochemiczny -pomocniczy– 1 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji  nie wcześniej niż 2012 ………………….……………

Analizator immunochemiczny-pomocniczy– 1 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Fabrycznie nowy - Rok produkcji  2016 ………………….……………

Zestawienie parametrów dla analizatorów biochemiczno-immunochemicznych ( platforma – moduł biochemiczy i immunochemiczny – analizator główny oraz analizatory pomocnicze : 1 aparat biochemiczny i 1 aparat immunochemiczny )    Pakiet nr 4.

Zestawienie parametrów granicznych

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek konieczny (wymagany) | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) oraz opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator podstawowy używany, nie starszy niż 2012 r. | TAK |  |
| 2. | Automatyczny transport próbek ( automatyczna linia transportowa). | TAK |  |
| 3. | Możliwość jednoczesnej pracy w trybie rutynowym oraz CITO. | TAK |  |
| 4. | Pełna kompatybilność odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych platformy z analizatorami pomocniczymi: biochemicznym i immunochemiczym. | TAK |  |
| 5. | Automatyczne rozcieńczanie i zagęszczanie próbek po przekroczeniu granicy liniowości. | TAK |  |
| 6. | Możliwość pracy bezpośrednio z próbkami pierwotnymi ( zamawiający używa probówek systemu zamkniętego typu SARSTEDT ). Próbka trafia kolejno, bez konieczności ich ręcznego przenoszenia między aparatami, do poszczególnych modułów, w których wykonywane są badania biochemiczne i immunochemiczne, z jednego stanowiska operatora. | TAK |  |
| 7. | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora w temperaturze zgodnej z rekomendacjami producenta. | TAK |  |
| 8. | Wymagania dotyczące próbek krwi: a) identyfikacja próbek przez kody kreskowe, b) detekcja skrzepu, c) możliwość pracy bezpośrednio z próbkami pierwotnymi ( system zamknięty typu SARSTEDT ), d) automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu granicy liniowości. | TAK |  |
| 9. | Detektor poziomu płynów w odczynnikach, płynach i próbkach badanych. | TAK |  |
| 10. | Odczynniki płynne, gotowe do bezpośredniego wstawienia na pokład analizatora bez potrzeby dodatkowego, manualnego ich przygotowania. | TAK |  |
| 11. | Automatyczne procedury konserwacyjne, z zapisem historii wykonywanych procedur. | TAK |  |
| 12. | Analizator rejestruje wykonywane lub wczytane kalibracje oraz sygnalizuje okresy wymaganych powtórnych kalibracji lub lub rekalibracji. Analizator zawiera wbudowany system wewnętrznej kontroli jakości. | TAK |  |
| 13. | Analizator wyposażony w zasilacz UPS minimum 3500VA, komputer zewnętrzny, drukarkę laserową i czytnik kodów kreskowych dla próbek i odczynników. | TAK |  |
| 15. | stacja uzdatniania wody pokrywająca zapotrzebowanie analizatorów w wodę – koszt serwisu stacji pokrywa Wykonawca. | TAK |  |
| 16. | Wprowadzenie wszystkich testów do aparatu na podstawie firmowych aplikacji przez przedstawiciela firmy oraz przeszkolenie pracowników laboratorium ( liczba szkoleń uzależniona od potrzeb pracowników ). | TAK |  |
| 23. | Zamawiający wymaga, aby zaproponowane przez Wykonawcę ilości materiałów kalibracyjnych i materiałów zużywalnych były wystarczające do ilości podanych parametrów zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |  |
|  | Warunki graniczne dla części biochemicznej | TAK |  |
| 1. | W pełni zautomatyzowany analizator pracujący w trybie random access. | TAK |  |
| 2. | Wydajność analizatora minimum 600 oznaczeń fotometrycznych na godz., oraz minimum 200 oznaczeń ISE / Na, K, Cl. | TAK |  |
| 3. | Możliwość równoczesnego załadowania przynajmniej 30 rodzajów odczynników na pokład analizatora. | TAK |  |
| 4. | Wykonywanie badań w surowicy, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym, hemolizacie krwi pełnej oraz innych płynach ustrojowych. | TAK |  |
| 5. | Bezkontaktowe / bezdotykowe mieszanie odczynników w kuwecie pomiarowej eliminujące ryzyko kontaminacji. | TAK |  |
| 6. | Łaźnia inkubacyjna dla rotora pomiarowego z zastosowaniem mediów ciekłych. | TAK |  |
| 7. | Analiza w fazie ciekłej. Odczynniki gotowe do użycia bez konieczności mieszania składników czy rozpuszczania liofilizatów. | TAK |  |
| 8. | Wbudowany moduł ISE wykorzystujący jonoselektywne elektrody pomiarowe wymieniane pojedynczo. | TAK |  |
| 9. | Zamawiający wymaga do badań biochemicznych co najmniej dwóch poziomów materiałów kontrolnych w ilości zapewniającej codzienną, ranną kontrolę dla dwóch poziomów i dodatkowo jeden poziom kontroli z dwóch dostępnych jeszcze jeden raz na dobę. | TAK |  |
|  | Warunki graniczne dla części immunochemicznej | TAK |  |
| 1. | W pełni zautomatyzowany analizator pracujący w trybie random access. | TAK |  |
| 2. | Analizator o wydajności min. 150 badań / godzinę działający w technice elektrochemiluminescencji lub chemiluminescencji. | TAK |  |
| 3. | Minimum 25 miejsc na odczynniki. | TAK |  |
| 4. | Jednorazowe końcówki dozujące materiał i odczynniki eliminujące całkowicie ryzyko kontaminacji. | TAK |  |
| 5. | Pełna krzywa kalibracji wczytywana automatycznie do aparatu dla wszystkich parametrów, kalibracja dwupunktowa. | TAK |  |
| 6. | Czas oznaczania troponiny < 10 minut. | TAK |  |
| 7. | Zamawiający wymaga do badań immunochemicznych co najmniej dwóch poziomów materiałów kontrolnych w ilości zapewniającej codzienną kontrolę na dwóch dostępnych poziomach. | TAK |  |

Uwaga! W kolumnie „Warunek konieczny (wymagany)” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola „Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) oraz opis oferowanych parametrów” powoduje odrzucenie oferty.

.

|  | Analizator pomocniczy biochemiczny | Warunek konieczny (wymagany) | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) oraz opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezkontaktowe / bezdotykowe mieszanie odczynników w kuwecie pomiarowej eliminujące ryzyko kontaminacji. | TAK |  |
| 2. | Analizator używany. | TAK |  |
| 3. | Wydajność analizatora minimum 600 oznaczeń fotometrycznych na godz. oraz minimum 200 oznaczeń ISE / Na , K, Cl. | TAK |  |
| 4. | Możliwość pracy bezpośrednio z próbkami pierwotnymi ( system zamknięty typu SARSTEDT ) jak i wtórnymi bez kodu. | TAK |  |
| 5. | Możliwość równoczesnego załadowania przynajmniej 30 rodzajów odczynników na pokład analizatora. | TAK |  |
| 6. | Możliwość pipetowania z funkcją wykrywania skrzepu i mikroskrzepu. | TAK |  |
| 7. | Wykonywanie badań w surowicy, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym, hemolizacie krwi pełnej oraz innych płynach ustrojowych. | TAK |  |
| 8. | Automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu granicy liniowości. | TAK |  |
| 9. | Detektor poziomu płynów w odczynnikach, płynach i próbkach badanych. | TAK |  |
| 10. | Ciągłe monitorowanie ilości odczynników na pokładzie analizatora. | TAK |  |
| 11. | Łaźnia inkubacyjna dla rotora pomiarowego z zastosowaniem mediów ciekłych. | TAK |  |
| 12. | Analiza w fazie ciekłej. Odczynniki gotowe do użycia bez konieczności mieszania składników czy rozpuszczania liofilizatów. | TAK |  |
| 13. | Wbudowany moduł ISE wykorzystujący jonoselektywne elektrody pomiarowe wymieniane pojedynczo. | TAK |  |
| 14. | Zamawiający wymaga, aby oba analizatory biochemiczne, pomocniczy i główny, pochodziły od jednego producenta, wykorzystywały te same oryginalne odczynniki i metody pomiarowe, jak również wykorzystywały te same kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne. | TAK |  |
| 15. | Podtrzymywanie pracy systemu w przypadku zaniku zasilania. | TAK |  |
| 16. | W cenie oferty stacja uzdatniania wody pokrywająca zapotrzebowanie analizatora w wodę – koszt serwisu zaoferowanej stacji pokrywa Wykonawca. | TAK |  |
|  | Aparat pomocniczy immunochemiczny |  |  |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2016/2017. | TAK |  |
| 2. | Analizator o wydajności min. 150 badań / godzinę działający w technice elektrochemiluminescencji lub chemiluminescencji. | TAK |  |
| 3. | Możliwość pracy bezpośrednio z próbkami pierwotnymi ( system zamknięty typu Sarstedt ) oznakowanymi kodami kreskowymi jak i wtórnymi bez kodu. | TAK |  |
| 4. | Możliwość wykonywania badań w mikronaczynkach. | TAK |  |
| 5. | Detektor skrzepów i mikroskrzepów. | TAK |  |
| 6. | Minimum 25 miejsc na odczynniki. | TAK |  |
| 7. | Jednorazowe końcówki dozujące próbki i odczynniki eliminujące całkowicie ryzyko kontaminacji. | TAK |  |
| 8. | Pełna krzywa kalibracji wczytywana automatycznie do aparatu dla wszystkich parametrów, kalibracja dwupunktowa. | TAK |  |
| 9. | Automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu granicy liniowości. | TAK |  |
| 10. | Podtrzymywanie pracy systemu w przypadku zaniku zasilania. | TAK |  |
| 11. | Gwarancja na analizator, bezpłatny serwis, przeglądy gwarancyjne i techniczne, części zamienne na cały okres trwania umowy. | TAK |  |
| 12. | Zamawiający wymaga, aby oba analizatory immunochemiczne, pomocniczy i główny, pochodził od jednego producenta, wykorzystywał te same oryginalne odczynniki i metody pomiarowe, jak również wykorzystywał te same kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne. | TAK |  |

Uwaga! W kolumnie „Warunek konieczny (wymagany)” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola „Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) oraz opis oferowanych parametrów” powoduje odrzucenie oferty.

Warunki gwarancji i inne

| L.p. | Warunki gwarancji, serwisu i inne | Warunek konieczny (wymagany) | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) oraz opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 36 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie max 5 godzin, czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia. Jeśli naprawa w ciągu 3 dni roboczych, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa wymagane urządzenie zastępcze na okres konieczny do wykonania naprawy | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Wykonawca zapewni bezpłatny, autoryzowany serwis ( bez podwykonawców ), wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnych przeglądów ( wymiany podzespołów ) i napraw wraz z częściami zamiennymi przez cały okres trwania umowy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu), kart charakterystyki materiałów niebezpiecznych dla odczynników zawierających materiały niebezpieczne oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które tych substancji nie posiadają, szczegółowego opisu postępowania z odczynnikami i materiałami kontrolnymi. (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i interpretacji wyników - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |
| 9 | Wykonawca zobowiązany jest do włączenia analizatorów do systemu informatycznego Eskulap funkcjonującego w WSZ w Koninie( zakup sterowników ) i zapewni dwukierunkową transmisję danych, analizatory wyposażone w wewnętrzne czytniki kodów kreskowych, umożliwiających identyfikację próbek. | TAK |  |
| 10 | Wykonawca zapewnia odpowiedni sprzęt komputerowy i oprogramowanie do działania systemu HIS Eskulap w laboratorium co najmniej 5 stacji roboczych, co najmniej 2 drukarki laserowe z zapewnieniem części zużywalnych przez cały okres trwania umowy, co najmniej 2 drukarki kodów paskowych, co najmniej 5 czytników kodów paskowych 1D/2D. | TAK |  |
| 11 | Wprowadzenie wszystkich testów do aparatu na podstawie firmowych aplikacji przez przedstawiciela firmy oraz przeszkolenie pracowników laboratorium | TAK |  |
| 12 | Identyfikacja w drukowanym kodzie paskowym nie tylko numeru identyfikacyjnego próbki, lecz także rodzaju pobranego materiału ( surowica, osocze, krew pełna, mocz itp.) | TAK |  |
| 13 | Wykonawca zapewnia oprogramowanie pomocnicze: system operacyjny Windows 7 lub nowszy. | TAK |  |
| 14 | Wykonawca we własnym zakresie wykona podłączenie oferowanych do dzierżawy analizatorów oraz pracujących już w laboratorium analizatorów. | TAK |  |
| 15 | Oprogramowanie zapewnia możliwość podłączenia również innych analizatorów pracujących w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej. | TAK |  |
| 16 | Oprogramowanie analizatora wyposażone w bazę danych pacjentów ( wraz z podglądem krzywych reakcji wszystkich mierzonych parametrów ), danych kalibracyjnych i system kontroli jakości badań wykonywanych wraz z wykresami Levey-Jennings | TAK |  |
| 17 | W związku z ochroną danych osobowych, wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć wszystkie dane osobowe z pamięci analizatorów w siedzibie WSZ w Koninie przed demontażem i odbiorem dzierżawionych aparatów. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Warunek konieczny (wymagany)” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola „Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) oraz opis oferowanych parametrów” powoduje odrzucenie oferty.

.

Parametry opcjonalne podlegające ocenie

| L.p. | Wyszczególnienie | Punktacja | Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modem serwisowy umożliwiający zdalną kontrolę z zewnątrz całego systemu zintegrowanego, zarządzanie procedurami konserwacji, przeglądów, funkcji systemów. | 10 pkt. |  |
| 2. | Internetowa aktualizacja danych. | 10 pkt. |  |
| 3. | Próbki pilne podawane bezpośrednio do analizatora oraz dodatkowo przez port CITO automatycznej linii transportowej. | 5 pkt. |  |
| 4. | Czas oznaczania parametrów immunochemicznych nie dłuższy niż 30 minut. | 5 pkt. |  |
| 5. | Oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT3, fT4 powinny posiadać określone przez producenta wartości referencyjne dla następujących populacji: dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów. | 5 pkt |  |
| 6. | Test b-HCG powinien mieć zastosowanie, jako test ciążowy, marker nowotworów produkujących HCG oraz marker chorób trofoblastu. | 5 pkt |  |

Objaśnienie:

W kolumnie TAK/NIE wpisać „TAK” jeśli analizator posiada lub spełnia wymogi. Jest to jednoznaczne z przyznaniem odpowiedniej ilości punktów.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |