Zał. nr 3

................................................

Pieczęć adresowa wykonawcy

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

Pakiet 1

System implantu na przewodnictwo kostne o mocy 45 dB HL – 3 szt

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny (wymagany) | Opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System implantów na przewodnictwo kostne |
| 1.1. | Urządzenie składające się z 3 części (wewnętrznej i dwóch zewnętrznych) –Implantu tytanowego/ magnetycznego, całkowicie wszczepialnego; aparatu słuchowego (procesor mowy) wyposażonego w element metalowy do mocowania z magnesem oraz magnes zewnętrzny łączący wszczepiony implant z aparatem słuchowym | Tak |  |
| 1.2. | Średni próg dla przewodnictwa kostnego wyznaczony audiometrycznie dla częstotliwości 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz jest równy lub mniejszt 45 dB HL. | Tak |  |
| 1.3. | Zastosowanie w leczeniu niedosłuchów przewodzeniowych i mieszanych | Tak |  |
| 1.4. | Certyfikat CE dla urządzeń medycznych i potwierdzenie zgłoszenia systemu do właściwych Instytucji Państwowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. | Tak |  |
| 2. | Część implantowana (wewnętrzna) |
| 2.1. | Implant magnetyczny w tytanowej obudowie kotwiczony w kości skroniowej, mocowany śrubami. Po wszczepieniu cały implant znajduje się pod skórą, brak zaczepu przechodzącego przez skórę. | Tak |  |
| 2.2. | Implant magnetyczny mocowany za pomocą min. 4 mini śrub o długości nie przekraczającej 4 mm | Tak |  |
| 2.3. | Implant tytanowy, który po wszczepieniu nie wystaje poza linię kości czaszki i nie powoduje naprężeń skóry | Tak |  |
| 2.4. | Implant wszczepiany pod skórę głowy, złożony z 2 magnesów w celu optymalnego pozycjonowania procesora dźwięku | Tak |  |
| 2.5. | Implant magnetyczny nie grubszy niż 3 mm | Tak |  |
| 3. | Osprzęt chirurgiczny wymagany do przeprowadzenia implantacji: narzędzie do wkręcania mini śrub, miarki mierzące grubość skóry ( 3 mm i 5 mm), wzornik miejsca nacięcia skóry |
| 4. | Procesor dźwięku (część zewnętrzna) |
| 4.1. | Procesor dźwięku bezzaczepowy, wyposażony w wibrator kostny | Tak |  |
| 4.2. | Wielokanałowy procesor dźwięku ( co najmniej 8 kanałów) | Tak |  |
| 4.3. | Wbudowane min. 2 mikrofony: kierunkowy i wielokierunkowy | Tak |  |
| 4.4. | Ilość programów min. 4 | Tak |  |
| 4.5. | Automatyczna redukcja szumów i tłumienie sprzężenia zwrotnego | Tak |  |
| 4.6. | Maksymalne wzmocnienie dźwięku dochodzące do 45 dB | Tak |  |
| 4.7. | Możliwość zamocowania aparatu słuchowego na elastycznej opasce do momentu implantacji części wewnętrznej lub podczas wczesnego okresu pooperacyjnego | Tak |  |
| 4.8. | Żywotność baterii min. 15 dni przy pracy 15 godz/ dobę lub min. 15 dni przy pracy 6,5 godz/ dobę | Tak |  |
| 4.9. | Dostępność w min. 4 kolorach | Tak |  |
| 4.10. | Waga procesora dźwięku max 13 g | Tak |  |
| 4.11. | Procesor dźwięku był przymocowany do skóry głowy za pomocą magnesu, którego powierzchnia wynosi min. 5 cm2 co pozwoli na zredukowanie nacisku na skórę głowy do 1N | Tak |  |
| 4.12. | Urządzenie współpracujące z interfejsem Hi-pro | Tak |  |
| 5. | Magnes zewnętrzny utrzymujący procesor dźwięku |
| 5.1. | Magnes złożony z 2 wbudowanych magnesów utrzymujących procesor dźwięku w odpowiedniej pozycji | Tak |  |

| L.p. | Parametry oceniane | Opis oferowanych parametrów, potwierdzających uzyskanie ilości punktów w parametrach ocenianych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Minimum 6 stopni siły magnesu dobiegającego w zależności od grubości skóry oraz komfortu pacjenta: 6 stopni siły magnesu – 0 pkt. powyżej 6 stopni siły magnesu – 10 pkt. |  |
| 2. | Możliwość wykonania MRI bez wykonywania jakiejkolwiek interwencji chirurgicznej lub zabiegowej przed badaniem rezonansem (pacjent może udać się na badanie bez usuwania jakiejkolwiek części zaimplantowanego uprzednio urządzenia) 1,5T – 0 pkt. Powyżej 1,5T do 3,5T – 10 pkt. |  |
| 3. | Implant magnetyczny składający się z 1 magnesu – 5 pkt. składający się z 2 magnesów – 10 pkt. |  |

Pakiet 2

Implanty z procesorem o mocy 45 dB HL – 5 sztuk

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny (wymagany) | Opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Część implantowa |
| 1.1. | Urządzenie składające się z 3 części (wewnętrznej i dwóch zewnętrznych) –Implantu magnetycznego – całkowicie wszczepialnego; procesora mowy wyposażonego w element do mocowania z magnesem zewnętrznym oraz magnes zewnętrzny łączący wszczepiony implant z procesorem dźwięku. | Tak |  |
| 1.2. | Implant magnetyczny mocowany połączeniem śrubowym do kości skroniowej, długość mocowania śrubowego max 4 mm – podać długość i ilość mocowań śrubowych. Po wszczepieniu cały implant znajduje się pod skórą, brak zaczepu przechodzącego przez skórę. | Tak |  |
| 2. | Osprzęt chirurgiczny wymagany do przeprowadzenia implantacji |
| 2.1. | Osprzęt chirurgiczny jednorazowy dostarczany do zabiegu - wymienić | Tak |  |
| 3. | Procesor dźwięku o wzmocnieniu min 45 dB HL |
| 3.1. | Zauszny procesor dźwięku wykorzystujący standardowe, ogólnie dostępne baterie zasilające. Podać typ baterii. | Tak |  |
| 3.2. | Wzmocnienie procesora min 45 dB HL. | Tak |  |
| 3.3. | Możliwość protezowania pacjenta na elastycznej opasce do momentu obciążenia implantu z wykorzystaniem oferowanego procesora dźwięku, a nie dodatkowego aparatu słuchowego. | Tak |  |
| 3.4. | W pełni automatyczny, wielokanałowy mikrofon kierunkowy, z funkcją kompensacji pozycji, w celu eliminacji cienia małżowiny usznej | Tak |  |

| L.p. | Parametry oceniane | Opis oferowanych parametrów, potwierdzających uzyskanie pkt w parametrach ocenianych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jeden punkt mocowania implantu magnetycznego do kości skroniowej: Tak –10 pkt; Nie –0 pkt |  |
| 2. | System umożliwiający wymianę magnesu na wspornik przezskórny w przypadku pogłębienia się niedosłuchu: Tak – 10 pkt; Nie –0 pkt |  |
| 3. | Możliwość, bez inwazyjnego sposób sprawdzenia stabilności zakotwiczenia systemu w kości ( w celu zabezpieczenia pacjenta przed słabym zakotwiczeniem systemu) Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt UWAGA Należy podać metodę, oraz załączyć niezbędne dokumenty potwierdzające sposób pomiaru np. ulotki urządzenia służącego do wykonania pomiaru, podać opis metody, podać jednostki |  |

Pakiet 3

Implanty z procesorem o mocy 55 dB HL – 4 sztuki

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny (wymagany) | Opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Część implantowa |
| 1.1. | Implant wykonany z tytanu, samogwintujący się o średnicy nie mniejszej niż 4,4 mm | Tak |  |
| 1.2. | Długość implantu w dwóch rozmiarach: min 3mm lub min 4mm pełna dostępność śródoperacyjna w zależności od zapotrzebowania w trakcie realizacji umowy | Tak |  |
| 1.3. | Możliwość odkręcenia/ wkręcania wspornika/ zaczepu magnetycznego od implantu podczas implantacji | Tak |  |
| 1.4. | Możliwość bezinwazyjnego pomiaru stabilności implantów (metoda RFA) śródoperacyjnie | Tak |  |
| 1.5. | Dostarczenie zaczepu magnetycznego całkowicie schowanego pod skórą | Tak |  |
| 1.6. | Jeden punkt mocowania implantu w kości skroniowej | Tak |  |
| 1.7. | System umożliwiający wymianę magnesu na wspornik przezskórny w przypadku pogłębienia się słuchu. | Tak |  |
| 2. | Osprzęt chirurgiczny wymagany do przeprowadzenia implantacji |
| 2.1. | Osprzęt chirurgiczny jednorazowy dostarczany do zabiegu - wymienić | Tak |  |
| 3. | Procesor dźwięku o wzmocnieniu min 55 dB |
| 3.1. | Zauszny procesor dźwięku wykorzystujący standardowe, ogólnie dostępne baterie zasilające. Podać typ baterii. | Tak |  |
| 3.2. | Zakres wzmocnienia procesora min 55 dB HL. | Tak |  |
| 3.3. | Możliwość protezowania pacjenta na elastycznej opasce do momentu obciążenia implantu z wykorzystaniem oferowanego procesora dźwięku, a nie dodatkowego aparatu słuchowego. | Tak |  |
| 3.4. | Sygnalizacja akustyczna i wizualna stanu pracy procesora lub sygnalizacja akustyczna stanu pracy (bez wizualnej) | Tak |  |
| 3.5. | W pełni automatyczny, wielokanałowy mikrofon kierunkowy, z funkcją kompensacji pozycji, w celu eliminacji cienia małżowiny usznej | Tak |  |
| 3.6. | Sposób zatrzaskiwania samego procesora do wewnątrz zaczepu lub na zewnątrz zaczepu. | Tak |  |

Uwaga!

Powyższe parametry wymagane oznaczone w kolumnie Warunek graniczny (wymagany) – „TAK” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Ponadto brak opisu w kolumnie opis oferowanych parametrów będzie  traktowany jako brak danego parametru w oferowanym zestawie. W przypadku zaoferowania parametru zestawu identycznego z podanym parametrem wymaganym w kolumnie „Opis oferowanych parametrów” opis parametru należy powtórzyć.

| Miejscowość………….........., data.......................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej ……………… |
| --- | --- |