Załącznik numer 6 do SIWZ 27/2016

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet  1   Łóżko szpitalne wraz z wyposażeniem – 35 sztuk.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Łóżko szpitalne wraz z wyposażeniem |
| 1.1. | Rok produkcji – ( łóżka i wszystkie elementy fabrycznie nowe, nie starsze niż 2015 r.) | Tak |  |
| 1.2 | Szerokość całkowita 1000 mm(+/- 100mm) | Tak/Podać |  |
| 1.3 | Długość całkowita: 2100mm (+/- 100mm) z możliwością przedłużenia leża lub bez możliwości przedłużania leża o ile jego długość całkowita nie mniejsza niż 2125 mm | Tak/Podać |  |
| 1.4. | Wysokość leża od podłogi 500mm (+/-50mm) | Tak/Podać |  |
| 1.5 | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | Tak |  |
| 1.6. | Leże podzielone na min. 2 segmenty zabezpieczone krążkami odbojowymi | Tak |  |
| 1.7. | Segmenty leża wypełnione lakierowanymi lamelami lub metalową siatką montowaną na stałe pokrytą lakierem proszkowym. | Tak |  |
| 1.8. | Szczyty jednolite tworzywowe bez miejsc łączenia lub składania z możliwością wyboru kolorystyki | Tak |  |
| 1.9. | Płynna ręczna regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 700 (+/-100). Dźwignie regulacyjne umieszczone pod leżem z obu stron łóżka | Tak,/Podać |  |
| 1.10. | Łóżko zaopatrzone w krążki odbojowe | Tak |  |
| 1,11, | Cztery koła jezdne z blokadą jazdy i kierunku | Tak |  |
| 1.12. | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |
| 1.13. | Udźwig łóżka min. 170 kg | Tak/Podać |  |
| 1.14. | Wyposażenie łóżka : materac w pokrowcu zmywalnym paro przepuszczalnym o gr. min. 10 cm ; uchwyt do kroplówek; Szafka przyłóżkowa wg opisu jak niżej | Tak, |  |
| 1.15. | Montaż | Tak |  |
| 2. Szafka przyłóżkowa |
| 2.1. | Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka | Tak |  |
| 2.2. | Konstrukcja szafki lekka wykonana z tworzywa sztucznego lub blach i kształtowników stalowych lub aluminiowych pokrytych lakierem proszkowym i wypełnionych płytą laminowaną | Tak |  |
| 2.3.. | Szerokość całkowita: 500 mm (+/- 50 mm) | Tak/Podać wymiar |  |
| 2.4. | Długość całkowita: 480 mm (+/-50 mm) | Tak/Podać wymiar |  |
| 2.5. | Wysokość całkowita: 800 mm (+/-50 mm) | Tak/Podać wymiar |  |
| 2.6. | Blat szafki wykonany z tworzywa | Tak |  |
| 2.7. | Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w uchwyty do otwierania nie wystające poza obrys szafki | Tak |  |
| 2.8. | Szafka wyposażona w uchwyty na ręczniki umieszczone na dwóch bokach szafki - składane do korpusu szafki | Tak |  |
| 2.9. | Szafka wyposażona w dodatkowy blat boczny wysuwany bądź składany do boku szafki. | Tak |  |
| 2.10. | Szafka wyposażona w cztery koła o śr. min. 50 mm , w tym min. 2 z blokadą | Tak/Podać średnicę |  |
| 2.11. | Montaż | Tak |  |
| 2.12. | UWAGA! Zamawiający dopuszcza szafkę z półką na obuwie w jej dolnej części. Pozostałe parametry bez zmian | - | - |
| 3.Lakierowane barierki boczne montowane do ramy łóżka . (15 kompletów=par) |
| 3.1. | Wysokość barierek min. 450mm | Tak/Podać wysokość |  |
| 3.2. | Montowane do ramy łóżka za pomocą mechanizmu zaciskowego (bez śrub, pokręteł itp.) | Tak |  |
| 3.3. | Barierki z 2-stopniowym zabezpieczeniem przed ich przypadkowym opuszczeniem | Tak |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU i INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie 2 dni robocze , czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia | TAK |  |
| 4. | Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu (10 osób) w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.”

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

Załącznik 6.1. do SIWZ 27/2016

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet  2   Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie z szafką trzyłóżkową – 5 sztuk.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie | Typ/model |  |
| 1.1. | Rok produkcji – ( łóżka i wszystkie elementy fabrycznie nowe, nie starsze niż 2015 r.) | Tak |  |
| 1.2. | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci | Tak |  |
| 1.3. | Łóżko wyposażone w akumulator z sygnalizacją jego naładowania | Tak |  |
| 1.4. | długość zewnętrzna łóżka – 2200mm (+/- 100mm) z możliwością skracania i wydłużania leża | Tak/Podać |  |
| 1.5. | szerokość zewnętrzna łóżka z zamontowanymi barierkami – 1000mm (+/-100mm). | Tak/Podać |  |
| 1.6. | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym min.3 segmenty ruchome. Leże wypełnione panelami tworzywowymi. Panele łatwo demontowane bez użycia narzędzi, lekkie nadające się do dezynfekcji. Leże każdego łóżka przystosowane do montażu barierek bocznych oraz protektorów zabezpieczających pacjenta na całej długości leża | Tak |  |
| 1.7. | Szczyty łóżka tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem | Tak |  |
| 1.8. | sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: Pilota przewodowego dla pacjenta z podświetlanymi przyciskami Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku. | Tak |  |
| 1.9. | regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm (+/- 50mm), do nie mniej niż 700 mm gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka | Tak/Podać |  |
| 1.10. | regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70 stopni (+/-10) | Tak/Podać |  |
| 1.11. | regulacja elektryczna części nożnej w zakresie do min. 30 stopni | Tak/Podać |  |
| 1.12. | regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków na pilocie dla pacjenta i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 1.13. | Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom. | Tak |  |
| 1.14. | Funkcja Ergoframe (zaawansowana autoregresja) system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda | Tak |  |
| 1.15. | regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga w zakresie 15-18 stopni – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak/Podać |  |
| 1.16. | regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga w zakresie 15-18 stopni – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak/Podać |  |
| 1.17. | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 1.18. | Regulacja elektryczna do pozycji antyszokowej – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 1.19. | Regulacja elektryczna funkcji CPR – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 1.20. | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej Elektroniczne wskaźniki informujące o zablokowanych, aktywnych funkcjach łóżka na panelu sterowniczym i pilocie pacjenta | Tak |  |
| 1.21. | Alarm dźwiękowy informujący o próbie użycia zablokowanej funkcji | Tak |  |
| 1.22. | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji . Przyciski aktywacji dostępne w sterowaniu: na panelu i pilocie | Tak |  |
| 1.23. | Odłączenie wszelkich regulacji po 3-5 minutach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | Tak |  |
| 1.24. | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | Tak |  |
| 1.25. | Mechaniczna funkcja CPR | Tak |  |
| 1.26. | Koła o średnicy min 120mm z możliwością blokowania. | Tak |  |
| 1.27. | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 180kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. | Tak/Podać |  |
| 1.28. | wyposażenie: Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża o wysokości min 450mm. Barierki wyposażone w uchwyt z system blokady umożliwiającym odblokowywanie, składanie i rozkładanie za pomocą jednej ręki. Materac o grubości min. 100mm wykonany z piany poliuretanowej. Materac w pokryciu nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze Wysuwana lakierowana półka na pościel z miejscem do odkładania panelu sterowniczego Listwa z miejscem na zawieszanie worków urologicznych Tworzywowy blat do spożywania posiłków bez konieczności opuszczania łóżka lub siadania na krawędzi leża, blat nakładany na barierki z dwoma uchwytami o regulowanym wysuwie - możliwość zamontowania blatu w większości łóżek używanych w szpitalach Uchwyt do kroplówek Szafka przyłóżkowa - wg opisu jak niżej | Tak/Podać |  |
| 1.29. | Montaż | Tak |  |
| 2. | Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka | Tak |  |
| 2.1. | Konstrukcja szafki lekka wykonana z tworzywa sztucznego lub blach i kształtowników stalowych lub aluminiowych pokrytych lakierem proszkowym i wypełnionych płytą laminowaną | Tak |  |
| 2.2. | Szerokość całkowita: 500 mm (+/- 50 mm) | Tak/Podać |  |
| 2.3. | Długość całkowita: 480 mm (+/-50 mm) | Tak/Podać |  |
| 2.4. | Wysokość całkowita: 800 mm (+/-50 mm) | Tak/Podać |  |
| 2.5. | Blat szafki wykonany z tworzywa | Tak |  |
| 2.6. | Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w uchwyty do otwierania nie wystające poza obrys szafki | Tak |  |
| 2.7. | Szafka wyposażona w uchwyty na ręczniki umieszczone na dwóch bokach szafki - składane do korpusu szafki | Tak |  |
| 2.8. | Szafka wyposażona w dodatkowy blat boczny wysuwany bądź składany do boku szafki. | Tak |  |
| 2.9. | Szafka wyposażona w cztery koła o śr. min. 50 mm , w tym min. 2 z blokadą | Tak/Podać |  |
| 2.10. | Montaż | Tak |  |
| 2.12. | UWAGA! Zamawiający dopuszcza szafkę z półką na obuwie w jej dolnej części. Pozostałe parametry bez zmian | - | - |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie 2 dni robocze , czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia | TAK |  |
| 4. | Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu (10 osób) w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |