Załącznik numer 3.1.1do SIWZ 31/2015

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet  1   Łóżko do intensywnej opieki medycznej z przechyłami na boki 6szt (w tym 2szt z wagą )

Pozycja 1 - Łóżko do intensywnej opieki medycznej z przechyłami na boki  i wagą 2szt

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji) 2015 ………………………………………………………..

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko intensywnej opieki medycznej z przechyłami na boki i wagą | Podać /model typ/ |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji – fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka | Tak |  |
|  | Długość łóżka 215 cm +/- 5 cm z możliwością elektrycznego skracania i wydłużania | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja długości leża 25cm +/-5cm | Tak |  |
|  | Szerokość łóżka 100 cm +/- 5 cm | Tak |  |
|  | wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta w sytuacjach tego wymagających | Tak |  |
|  | Szczyt łóżka od strony nóg wyposażony w blokadę na czas transportu | Tak |  |
|  | Barierki boczne dzielone spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 | Tak |  |
|  | Barierki boczne o wysokości minimum 45cm umożliwiające stosowanie z łóżkiem zaawansowanych systemów antyodleżynowych czy też innych rozwiązań klinicznych o wysokości do 23 cm pozostawiające co najmniej 22 cm od powierzchni leża pacjenta do górnej krawędzi barierek | Tak, Podać |  |
|  | Barierki boczne wyposażone w system spowalniający opadanie wspomagany sprężynami gazowymi umożliwiającymi na ciche i lekkie regulacje wykonane przez personel medyczny. | Tak |  |
|  | Segment pleców przezierny dla promieni RTG pozwalający na wykonywanie zdjęć aparatem RTG w pozycji leżącej i siedzącej pacjenta / segment pleców wyposażony w pozycjoner kasety RTG pod leżem łóżka/ | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z ramieniem C co najmniej na odcinku od głowy aż do miednicy Możliwość wykonywania zdjęć zarówno w pozycji leżącej jak i siedzącej pacjenta | Tak |  |
|  | regulacja elektryczna łóżka za pomocą siłowników elektrycznych - wysokości leża w zakresie 40-80cm +/-5 cm - - segmentu pleców do min 80 stopni - segmentu uda min 40 stopni - segmentu podudzia min 40 stopni - wydłużania lub skrócenie leża w zakresie min 20 cm - funkcji Trendelenburga do min 12 stopni - funkcji antyTrendelenburga do min 12 stopni - funkcji przechyłów bocznych 30 stopni | Tak |  |
|  | Regulacja przechyłów bocznych minimum 30 stopni w każdą stronę | Tak, Podać |  |
|  | Lateralna pozycja leża ze wskaźnikiem stopni pochylenia w celu monitoringu odpowiedniego pozycjonowania pacjenta | Tak |  |
|  | Funkcja przechyłów bocznych wyposażona w czujniki bezpieczeństwa uniemożliwiające wykonanie przechyłu w dowolna stronę przy opuszczonej barierce bocznej. Łóżko komunikuje o konieczności podniesienia barierki przed wykonaniem przechyłu bocznego | Tak |  |
|  | Możliwość wyłączenia alarmu opuszczonych barierek bocznych. | Tak |  |
|  | Sterowanie elektryczne przy pomocy : zintegrowane sterowniki po wewnętrznej stronie barierek bocznych dla pacjenta zintegrowane sterowniki po zewnętrznej stronie barierek bocznych dla personelu 4 sterowników nożnych zabezpieczonych przed przypadkowym uruchomieniem (blokada elektroniczna i mechaniczna )Sterowniki po obu stronach leża do regulacji wysokości leża oraz przechyłów bocznych leża. Panelu centralnego sterowania wszystkimi funkcjami łóżka znajdującym się na szczycie nóg łóżka posiadającego co najmniej kilkucentymetrowe piktogramy pozwalające na łatą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w podwójny precyzyjny układ ważenia odnotowujący nie tylko stan absolutny(całkowitą wagę pacjenta) ale również wszelkie zmiany relatywne(różnice zmian wagi) – przedstawiony na dwóch elektronicznych wyświetlaczach umieszczonych w barierkach bocznych | Tak |  |
|  | Po odłączeniu zasilania sieciowego np. na czas transportu system ważenia oraz wyświetlania parametrów wagi pracuje na zasilaniu akumulatorowym bez utraty wskazywanych pomiarów. | Tak |  |
|  | Panel sterowania wagą wyposażony w przyciski sterujące umożliwiające - zerowanie wagi - zamrażanie wskazań wagi - alarmu opuszczenia łóżka przez pacjenta - poziomu głośności alarmu | Tak |  |
|  | Wysoka precyzyjność pomiarów . Tolerancja błędu w systemie pomiaru zmian maxymalnie 100g niezależnie od wagi pacjenta | Tak |  |
|  | Pomiary uniezależnione od wyposażenia jak np. wieszak kroplówki czy też woreczki urologiczne. Wymienione wyposażenie nie może rzutować na jakość dokonywanego pomiaru | Tak |  |
|  | Możliwość przetwarzania danych z uwzględnieniem wpływu zmiany rzeczy pacjenta (np. piżamy) czy też zmiany materac, prześcieradła itd. / możliwość wstrzymania pomiaru i uwzględnienia zmiany czynników nie będących składową pomiaru | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w system ułatwiający pacjentowi opuszczenie łóżka poprzez podpórki rąk do wspierania się przy opuszczaniu leża z zintegrowanym sterowaniem regulacji wysokości leża do pozycji odpowiedniej dla wzrostu pacjenta | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w system ułatwiający pacjentowi opuszczenie łóżka poprzez możliwość wypychania pacjenta do pozycji stojącej poprzez zintegrowane sterowanie regulacji wysokości w podpórkach rąk oraz funkcji przechyłu bocznego leża | Tak |  |
|  | Regulacja funkcji autokontur sterowana jednym przyciskiem, sterowanie przy pomocy panelu oraz zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Funkcja autoregresji zmniejszająca ryzyko powstawania odleżyn. Funkcja autoregresji działająca na zasadzie odsuwania się dolnej krawędzi segmentu | Tak |  |
|  | Funkcja Ergoframe (zaawansowana autoregresja) system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. | Tak |  |
|  | Selektywne blokowanie funkcji elektrycznych | Tak |  |
|  | Inteligentny wskaźnik baterii pokazujący nie tylko stan naładowania akumulatorów, ale również diagnozujący przypuszczalną żywotność baterii i informujący o konieczności zaplanowania terminu wymiany. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji dostępne w sterowaniu: na panelu i w barierkach | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem sterowania nożnego poprzez konieczność świadomego podniesienia osłony chroniącej | Tak |  |
|  | Odłączenie wszelkich regulacji z pilota lub panelu po 180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | Tak |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa STOP lub tez o innym oznaczeniu powodujący natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu, odcinający również funkcje w przypadku pracy na akumulatorze. System odłączający wszystkie sterowania: panel, pilot i sterowania nożne. System uniemożliwiający jakąkolwiek regulację nie tylko jako blokadę poszczególnych segmentów ale również deaktywujący przyciski z pozycjami programowalnymi. | Tak |  |
|  | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | Tak |  |
|  | Podwójne koła tworzywowe z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze 400 kg w pozycji horyzontalnej oraz Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta | Tak, Podać |  |
|  | Szczyty posiadające wyprofilowane uchwyty do łatwego prowadzenia łóżka | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - materac o grubości 120mm wykonany z piany poliuretanowej zapobiegającej odleżyną do drugiego stopnia włącznie. Materac ze ściętymi krawędziami przystosowany do leża łóżka. Materac posiadający nacięcia w okolicach głowy i pięt zmniejszające nacisk oraz specjalne profilowania w części centralnej dla najlepszej dystrybucji nacisku. Materac w pokryciu nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze. - Listwa na worki urologiczne - Stabilizator ciała pacjenta do przechyłów bocznych – 1 kpl. do wszystkich łóżek - Pościel – 10 kpl – według poniższych założeń | Tak |  |
|  | Poszwa na kołdrę Opis: rozm. 160 cm x 210 cm (tolerancja +/- 5 cm); na tzw. zakładkę o szerokości min. 30 cm: wylot na szerokości powłoki przeszycie po bokach wlotu zakończone tzw. krzyżakiem w odległości 25cm od brzegów (tolerancja +/- 5cm); tkanina w kolorach do wyboru: ecru, błękitny, niebieski, wrzosowy. Tkanina mieszanka bawełniano - poliestrowa o składzie: 50% bawełny i 50% poliestru (tolerancja +/- 5%), gramaturze 150g/m2 (tolerancja +/- 5%), kurczliwość tkaniny po wypraniu i prasowaniu nie więcej niż: 3%; temperatura prania 65 – 75 stopni C, temperatura obróbki termicznej do 75 stopni C, maglowanie max. temp. 150 stopni C; Materiał użyty do wykonania asortymentu musi być barwiony trwale i utrzymywać niezmieniony kolor w procesach dezynfekcji chemicznej, procesie prania. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Tkanina barwiona barwnikami zawiesinowo-kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów; poddana procesowi sanforyzacji i merceryzacji nadającym stabilizację wymiarów, wygładzenie i połysk; tkanina odporna na piling oraz na ścieranie. | Tak |  |
|  | Prześcieradło Opis: rozm. (160 – 170) cm x (265 – 270) cm; tkanina w kolorach do wyboru: ecru, błękitny, niebieski, wrzosowy. Tkanina mieszanka bawełniano - poliestrowa o składzie: 50% bawełny i 50% poliestru (tolerancja +/- 5%), gramaturze 150g/m2 (tolerancja +/- 5%), kurczliwość tkaniny po wypraniu i prasowaniu nie więcej niż: 3%; temperatura prania 65 – 75 stopni C, temperatura obróbki termicznej do 75 stopni C, maglowanie max. temp. 150 stopni C; Materiał użyty do wykonania asortymentu musi być barwiony trwale i utrzymywać niezmieniony kolor w procesach dezynfekcji chemicznej, procesie prania. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Tkanina barwiona barwnikami zawiesinowo-kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów; poddana procesowi sanforyzacji i merceryzacji nadającym stabilizację wymiarów, wygładzenie i połysk; tkanina odporna na piling oraz na ścieranie. | Tak |  |
|  | Poszewka na poduszkę jasiek Opis: rozm. (40-45) cm x (40-45) cm; bez wiązań i guzików - na tzw. zakładkę o szerokości min. 25cm: wylot na szerokości powłoki, przeszycie po bokach wlotu zakończone tzw. krzyżakiem w odległości 10cm od brzegów (tolerancja +/- 5cm); tkanina w kolorach do wyboru: ecru, błękitny, niebieski, wrzosowy. Tkanina mieszanka bawełniano - poliestrowa o składzie: 50% bawełny i 50% poliestru (tolerancja +/- 5%), gramaturze 150g/m2 (tolerancja +/- 5%), kurczliwość tkaniny po wypraniu i prasowaniu nie więcej niż: 3%; temperatura prania 65 – 75 stopni C, temperatura obróbki termicznej do 75 stopni C, maglowanie max. temp. 150 stopni C; Materiał użyty do wykonania asortymentu musi być barwiony trwale i utrzymywać niezmieniony kolor w procesach dezynfekcji chemicznej, procesie prania. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Tkanina barwiona barwnikami zawiesinowo-kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów; poddana procesowi sanforyzacji i merceryzacji nadającym stabilizację wymiarów, wygładzenie i połysk; tkanina odporna na piling oraz na ścieranie | Tak |  |
|  | Kołdra Opis: rozm. 150 cm x 200 cm (tolerancja +/- 3 cm); wypełnienie 100% sztuczny puch (kulki lub frytki poliestrowe), tkanina zewnętrzna: poliester lub poliester i bawełna, antyalergiczna, pikowana, biała. Możliwość prania w temp. 60 - 95°C. Waga wypełnienia min. 1000 g. Wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji. Kurczliwość po praniu max. 5%. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów; tkanina odporna na piling oraz na ścieranie. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Po praniu wypełnienie nie może ulec zbryleniu. | Tak |  |
|  | Poduszka jasiek Opis: rozm. 40 cm x 40 cm (tolerancja +/- 5 cm); wypełnienie 100% sztuczny puch (kulki lub frytki poliestrowe), tkanina zewnętrzna: poliester lub poliester i bawełna, antyalergiczna, biała. Możliwość prania w temp. 60 - 95°C. Wykonane z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji. Kurczliwość po praniu max. 5%. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów; tkanina odporna na piling oraz na ścieranie. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Po praniu wypełnienie nie może ulec zbryleniu. | Tak |  |
|  | Koc Opis: rozm. 155 cm x 200 cm (tolerancja +/- 3 cm); skład: 85% akryl, 15% bawełna (tolerancja +/- 5%); wykończenie - obszyty taśmą welurową; tkany, drapany i strzyżony dwustronnie; gładki (kolor do wyboru popielaty, jasno – niebieski, jasno - zielony, wrzosowy, malinowy). Kurczliwość po praniu max. 5%. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów; tkanina odporna na piling oraz na ścieranie. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze | Tak |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU i INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.”

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

Załącznik 3.1.2 do SIWZ 31/2015

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet  1

Pozycja 2 - Łóżko wielofunkcyjne  z funkcją przechyłów bocznych  4 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji) 2015 ………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko wielofunkcyjne z funkcją przechyłów bocznych | Typ/model |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji – fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci | Tak |  |
|  | wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu | Tak |  |
|  | długość zewnętrzna łóżka – 2100 mm +/-100mm z możliwością przedłużania leża | Podać |  |
|  | szerokość zewnętrzna –1000mm +/-50 mm | Podać |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji kolumnowej łóżka gwarantującej wysoką stabilność oraz łatwiejszą dezynfekcję | Tak |  |
|  | Leże łóżka wypełnione tworzywowymi odejmowanymi panelami. | Tak |  |
|  | Szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy pacjenta . Szczyty zintegrowane z barierkami bocznymi. Elementy konstrukcyjne szczytów i barierek bocznych wykonane z elementów aluminiowymi Barierki boczne oraz szczyty z możliwością wyboru kolorystyki w tym aranżacji drewnopodobnych. |  |  |
|  | Barierki boczne na całej długości leża zintegrowane ze szczytami łóżka od strony głowy i nóg. | Tak |  |
|  | Barierki boczne złożone z min 3 poprzecznych elementów o łącznej wysokości min 450 mm. Barierki składane do dołu poniżej poziomu materaca. Mechanizm składania umiejscowiony pod górną poprzeczką. | Tak |  |
|  | Barierki boczne posiadają wbudowaną funkcję wydłużania podczas korzystania z funkcji wydłużania lub skracania leża. | Tak |  |
|  | Barierki boczne nie powodują zwiększenia szerokości łóżka niezależnie od swojej pozycji | Tak |  |
|  | sterowanie elektryczne przy pomocy : Pilota ręcznego - panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg - paneli nożnych do sterowania regulacją wysokości z obu stron łóżka - paneli nożnych do sterowania przechyłów bocznych z obu stron łóżka | Tak |  |
|  | regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 380 mm do 850 mm +/- 50 mm gwarantujaca komfortowe opuszczanie łóżka przez pacjenta | Podać |  |
|  | Możliwość uzyskani pozycji minimalnej leża poniżej 400mm dzięki funkcji przechyłów bocznych np. podczas procedur pionizacji chorego, rehabilitacji, postawienia stóp na podłodze. | Tak |  |
|  | regulacja elektryczna części plecowej w zakresie ( +/- 5(70 | Podać |  |
|  | ( +/- 5(regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 40 | Podać |  |
|  | regulacja elektryczna funkcji autokontur, | Tak |  |
|  | regulacja elektryczna funkcji autoregresji | Tak |  |
|  | –( +/- 4(regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20 sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Podać |  |
|  | regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga )( (+/- 4(20 – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Podać |  |
|  | regulacja elektryczna przechyłów bocznych )( (+/- 4(15 – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz dwóch paneli nożnych znajdujących się z obu stron łóżka pozwalających w pełni na korzystanie z funkcji przechyłów jednej osobie bez konieczności asysty | Podać |  |
|  | Funkcja przechyłów bocznych realizowana od najniższego położenia leża bez konieczności podnoszenia do góry i uruchamiania dopiero od wysokiej pozycji leża | Tak |  |
|  | Przyciski sterowania nożnego (regulacji wysokości i przechyłów bocznych) zabezpieczone przed nieświadomym uruchomieniem (konieczność podważenia osłony) | Tak |  |
|  | Przyciski sterowania nożnego przechyłów bocznych zabezpieczone nożnym przyciskiem zabezpieczającym przed nieświadomym uruchomieniem (konieczność poprzedzenia procedury przechyłów naciśnięciem przycisku odblokowującego) | Tak |  |
|  | Przyciski sterowania nożnego (regulacji wysokości ) wyposażone w dodatkowy przycisk pozycji egzaminacyjnej zwiększający funkcjonalność łóżka w sytuacjach gdy personel ma zajęte ręce | Tak |  |
|  | regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. Łóżko wyposażone w elektrycznie regulowaną pozycję wspomagającą wstawanie. | Tak |  |
|  | elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | elektryczna, natychmiastowa pozycja egzaminacyjna – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | wyłączniki funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - sterowników nożnych regulacji wysokości i przechyłów bocznych | Tak |  |
|  | Kontrolki aktywnych, zablokowanych funkcji łóżka | Tak |  |
|  | Alarm dźwiękowy próby użycia zablokowanych funkcji | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji umieszczonego na pilocie, panelu sterowniczym i przy sterownikach nożnych | Tak |  |
|  | Odłączenie wszelkich regulacji z pilota, panelu i sterowników nożnych po max 3 minutach od nie używania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | Tak |  |
|  | Przycisk STOP – natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze | Tak |  |
|  | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | Tak |  |
|  | Wskaźniki kątowe leża i segmentu pleców oraz najniższej pozycji leża | Tak |  |
|  | koła jezdne z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym | Tak |  |
|  | pojedyncze koła jezdne o średnicy 150mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka. Piąte koło z blokadą kierunkową | Tak |  |
|  | możliwość położenia pacjenta o wadze minimum 230kg | Tak |  |
|  | 4 kółka odbojowe które stanowią obrys łóżka niezależnie od położenia barierek bocznych | Tak |  |
|  | Wyposażenie każdego łóżka : -Barierki boczne na całej długości leża – do wszystkich łóżek -Materac o grubości 100mm wykonany z piany. Materac w pokryciu nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze. Pokrowiec z krytym zamkiem. - Półka na pościel – wysuwana z pod leża rozkładana z miejscem na umieszczenie panelu sterowniczego - Listwa na worki urologiczne - Stabilizator ciała pacjenta do przechyłów bocznych – 2 kpl. do wszystkich łóżek - Pościel – 20 kpl – według poniższych założeń | Tak |  |
|  | Poszwa na kołdrę Opis: rozm. 160 cm x 210 cm (tolerancja +/- 5 cm); na tzw. zakładkę o szerokości min. 30 cm: wylot na szerokości powłoki przeszycie po bokach wlotu zakończone tzw. krzyżakiem w odległości 25cm od brzegów (tolerancja +/- 5cm); tkanina w kolorach do wyboru: ecru, błękitny, niebieski, wrzosowy. Tkanina mieszanka bawełniano - poliestrowa o składzie: 50% bawełny i 50% poliestru (tolerancja +/- 5%), gramaturze 150g/m2 (tolerancja +/- 5%), kurczliwość tkaniny po wypraniu i prasowaniu nie więcej niż: 3%; temperatura prania 65 – 75 stopni C, temperatura obróbki termicznej do 75 stopni C, maglowanie max. temp. 150 stopni C; Materiał użyty do wykonania asortymentu musi być barwiony trwale i utrzymywać niezmieniony kolor w procesach dezynfekcji chemicznej, procesie prania. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Tkanina barwiona barwnikami zawiesinowo-kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów; poddana procesowi sanforyzacji i merceryzacji nadającym stabilizację wymiarów, wygładzenie i połysk; tkanina odporna na piling oraz na ścieranie. | Tak |  |
|  | Prześcieradło Opis: rozm. (160 – 170) cm x (265 – 270) cm; tkanina w kolorach do wyboru: ecru, błękitny, niebieski, wrzosowy. Tkanina mieszanka bawełniano - poliestrowa o składzie: 50% bawełny i 50% poliestru (tolerancja +/- 5%), gramaturze 150g/m2 (tolerancja +/- 5%), kurczliwość tkaniny po wypraniu i prasowaniu nie więcej niż: 3%; temperatura prania 65 – 75 stopni C, temperatura obróbki termicznej do 75 stopni C, maglowanie max. temp. 150 stopni C; Materiał użyty do wykonania asortymentu musi być barwiony trwale i utrzymywać niezmieniony kolor w procesach dezynfekcji chemicznej, procesie prania. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Tkanina barwiona barwnikami zawiesinowo-kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów; poddana procesowi sanforyzacji i merceryzacji nadającym stabilizację wymiarów, wygładzenie i połysk; tkanina odporna na piling oraz na ścieranie. | Tak |  |
|  | Poszewka na poduszkę jasiek Opis: rozm. (40-45) cm x (40-45) cm; bez wiązań i guzików - na tzw. zakładkę o szerokości min. 25cm: wylot na szerokości powłoki, przeszycie po bokach wlotu zakończone tzw. krzyżakiem w odległości 10cm od brzegów (tolerancja +/- 5cm); tkanina w kolorach do wyboru: ecru, błękitny, niebieski, wrzosowy. Tkanina mieszanka bawełniano - poliestrowa o składzie: 50% bawełny i 50% poliestru (tolerancja +/- 5%), gramaturze 150g/m2 (tolerancja +/- 5%), kurczliwość tkaniny po wypraniu i prasowaniu nie więcej niż: 3%; temperatura prania 65 – 75 stopni C, temperatura obróbki termicznej do 75 stopni C, maglowanie max. temp. 150 stopni C; Materiał użyty do wykonania asortymentu musi być barwiony trwale i utrzymywać niezmieniony kolor w procesach dezynfekcji chemicznej, procesie prania. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Tkanina barwiona barwnikami zawiesinowo-kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów; poddana procesowi sanforyzacji i merceryzacji nadającym stabilizację wymiarów, wygładzenie i połysk; tkanina odporna na piling oraz na ścieranie | Tak |  |
|  | Kołdra Opis: rozm. 150 cm x 200 cm (tolerancja +/- 3 cm); wypełnienie 100% sztuczny puch (kulki lub frytki poliestrowe), tkanina zewnętrzna: poliester lub poliester i bawełna, antyalergiczna, pikowana, biała. Możliwość prania w temp. 60 - 95°C. Waga wypełnienia min. 1000 g. Wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji. Kurczliwość po praniu max. 5%. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów; tkanina odporna na piling oraz na ścieranie. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Po praniu wypełnienie nie może ulec zbryleniu. | Tak |  |
|  | Poduszka jasiek Opis: rozm. 40 cm x 40 cm (tolerancja +/- 5 cm); wypełnienie 100% sztuczny puch (kulki lub frytki poliestrowe), tkanina zewnętrzna: poliester lub poliester i bawełna, antyalergiczna, biała. Możliwość prania w temp. 60 - 95°C. Wykonane z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji. Kurczliwość po praniu max. 5%. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów; tkanina odporna na piling oraz na ścieranie. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze. Po praniu wypełnienie nie może ulec zbryleniu. | Tak |  |
|  | Koc Opis: rozm. 155 cm x 200 cm (tolerancja +/- 3 cm); skład: 85% akryl, 15% bawełna (tolerancja +/- 5%); wykończenie - obszyty taśmą welurową; tkany, drapany i strzyżony dwustronnie; gładki (kolor do wyboru popielaty, jasno – niebieski, jasno - zielony, wrzosowy, malinowy). Kurczliwość po praniu max. 5%. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi charakteryzującymi się dużą trwałością kolorów; tkanina odporna na piling oraz na ścieranie. Barwnik odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania, w trwałym kolorze | Tak |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki barierek i szczytów łóżka w min 5 kolorach oraz aranżacji drewnopodobnej – podać możliwości | Tak |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

Załącznik 3.2. do SIWZ 31/2015

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 2

Materac przeciwodleżynowy dla profilaktyki i leczenia odleżyn do IV stopnia-2 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji) 2015…………………

………………………………………..…

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| Materac przeciwodleżynowy dla profilaktyki i leczenia odleżyn do IV stopnia-2 szt. |
| I | Informacje ogólne |  |  |
| 1 | Nazwa urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ urządzenia | Podać |  |
| 4 | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2015r. | Tak |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |
| 1 | Materac wymienny powietrzny, dynamiczny, składający się minimum 22 komór powietrznych wykonanych z poliuretanu, z systemem komór spodnich | Tak |  |
| 2 | Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 250 kg | Tak |  |
| 3 | Rozmiar materaca 85x 200 cm | Tak |  |
| 4 | Wysokość 20 - 21 cm | Tak |  |
| 5 | Obniżona sekcja pięt w celu dodatkowej redukcji ucisku na tym obszarze | Tak |  |
| 6 | Statyczna sekcja głowy | Tak |  |
| 7 | Maksymalna waga materaca 13 kg | Tak |  |
| 8 | Cyfrowa pompa z dotykowym, kolorowym wyświetlaczem, z łatwym w obsłudze interfejsem | Tak |  |
| 9 | System w pełni automatycznego dostosowania ciśnienia w komorach do wagi i ułożenia pacjenta | Tak |  |
| 10 | Czujniki wbudowane w pompie w celu eliminacji ryzyka ich uszkodzenia | Tak |  |
| 11 | Pompa wolna od wibracji, charakteryzująca się bardzo cichą pracą | Tak |  |
| 12 | Minimum 4 tryby pracy: - tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy - komory napełniają się i opróżniają na przemian co 2 minuty - tryb terapeutyczny pulsacyjny - komory napełniają się i opróżniają w sposób zapewniający efekt fali, specjalnie dostosowany dla pacjentów wrażliwych z problemem bólu - tryb terapeutyczny statyczny niskociśnieniowy - tryb statyczny pielęgnacyjny z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 20 min. | Tak |  |
| 13 | Czas trwania cyklu w trybach dynamicznych regulowany w zakresie 10 -25 min w krokach co 5 min | Tak |  |
| 14 | Tryb transportowy realizowany przy pomocy wbudowanego akumulatora umożliwiającego podtrzymanie wszystkich funkcji materaca – wymagany wskaźnik poziomu naładowania akumulatora | Tak |  |
| 15 | Manualny zawór CPR | Tak |  |
| 16 | Funkcja automatycznego wypompowania powietrza z materaca realizowana przez pompę | Tak |  |
| 17 | Pompa odporna na zalanie na poziomie minimum IP42 | Tak |  |
| 18 | Wbudowany filtr powietrza | Tak |  |
| 19 | Wbudowany licznik przepracowanych godzin | Tak |  |
| 20 | Instrukcja obsługi dostępna do wglądu z panelu pompy | Tak |  |
| 21 | Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia i braku zasilania z możliwością wyciszenia | Tak |  |
| 22 | Maksymalna waga pompy z akumulatorem 5,2 kg | Tak |  |
| 23 | Miękki, elastyczny pokrowiec paroprzepuszczalny, zamykany na suwak , ze zgrzewanymi szwami, przeznaczony do prania w temp. 95 O C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, w tym na bazie chloru o stężeniu do 10%, o wysokim standardzie higieny - spełniający normy ISO 16603 “odporność na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne", ISO 16604 “odporność na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, EN 14126, “Tkaniny medyczne – Penetracja bakterii - na mokro” - potwierdzona badaniami niezależnego laboratorium | Tak |  |
| 24 | W komplecie kliny do pozycjonowania i zmiany pozycji pacjenta z materacem o wymiarach 70x26x15/5 cm wykonane z pianki HR w paroprzepuszczalnym pokrowcu zewnętrznym, higienicznym, zmywalnym, odpornym na uszkodzenia, zabezpieczającym przed dostaniem się płynów i zanieczyszczeń do wewnątrz, zdejmowanym, zapinanym na suwak, przeznaczonym do czyszczenia powierzchniowego za pomocą detergentów i środków dezynfekcyjnych, w tym środków na bazie alkoholu oraz aktywnego tlenu (jak Perform lub Virkon), oraz do prania mechanicznego w temp. 95OC z dodatkiem chloru w stężeniu <1% i suszenia w temp. 100OC, posiadający czytelne i trwałe oznaczenie warunków prania i czyszczenia - 2szt. | Tak |  |
| 25 | Materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na komorach oraz na pokrowcu, zawierającej informację na temat materaca, co najmniej: model materaca, dopuszczalna waga użytkownika, stopień odleżyn do którego materac może być stosowany, instrukcja prania pokrowca. | Tak |  |
| Specjalistyczny pozycjoner głowy i szyi - 3 szt. |
| I | Informacje ogólne |  |  |
| 1 | Nazwa urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ urządzenia | Podać |  |
| 3 | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2015r. | Tak |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |
| 1 | Specjalistyczny pozycjoner głowy i szyi z otworem w postawie, podporą odcinka szyjnego, dwoma podporami bocznymi oraz podporą tylną | Tak |  |
| 2 | Anatomiczny odlew z pianki rozprężnej i wiskoelastycznej z powłoką ochronną | Tak |  |
| 3 | Możliwość ułożenia i pełnej stabilizacji głowy pod różnym kątem w zależności od potrzeb zabiegu | Tak |  |
| 4 | Rozmiar L – dla pacjentów o obwodzie głowy 55-68 cm | Tak |  |
| 5 | Możliwość stabilizacji pozycjonera na stole zabiegowym – antypoślizgowa podstawa pozycjonera | Tak |  |
| 6 | O własnościach przeciwodleżynowych, eliminujący nacisk na kość potyliczną oraz zmniejszający nacisk powierzchniowy na pozostałych obszarach głowy do bezpiecznego poziomu | Tak |  |
| 7 | Wyposażony w uchwyty umożliwiające przekładanie pacjenta razem z pozycjonerem | Tak |  |
| 8 | Konstrukcja zapewniająca swobodny przepływ powietrza | Tak |  |
| 9 | Przeznaczony do dezynfekcji środkami na bazie alkoholu, | Tak |  |
| 10 | Dostępność dedykowanych osłonek jednorazowego użytku | Tak |  |
| 11 | Nie powodujący wychłodzenia pacjenta | Tak |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

Załącznik 3.3 do SIWZ 31/2015

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 3

Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy -2 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji) 2015…………………………………………………………..…

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Informacje ogólne |  |  |
| 1 | Nazwa urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ urządzenia | Podać |  |
| 3 | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2015r. | Tak |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |
| 1 | Materac piankowo powietrzny, dynamiczny, składający się górnej warstwy wykonanej z pianki wiskoelastycznej oraz 8 komór powietrznych wykonanych z bardzo miękkiego poliuretanu działających w trybie dynamicznym, wbudowanych w szkielet piankowy wykonany z pianki HR. Komory zabudowane ścianami bocznymi w celu wzmocnienia konstrukcji materaca. | Tak |  |
| 2 | Materac z właściwościami łagodzenia bólu, dedykowany dla pacjentów onkologicznych i innych dotkniętych problemem bólu. | Tak |  |
| 3 | Tryb dynamiczny, w którym komory napełniają się i opróżniają na przemian co 2, w sposób zapewniający efekt fali, specjalnie dostosowany dla pacjentów z problemem bólu | Tak |  |
| 4 | Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej | Tak |  |
| 5 | Rozmiar materaca 85 x 200 cm | Tak |  |
| 6 | Wysokość 21 cm | Tak |  |
| 7 | Dopuszczalna waga pacjenta do 180 kg dla odleżyn IV stopnia i 181-230 kg dla odleżyn II stopnia według skali IV stopniowej | Tak |  |
| 8 | Czas trwania cyklu regulowany w zakresie 10 -25 min w krokach co 5 min | Tak |  |
| 9 | Obniżona sekcja pięt w celu dodatkowej redukcji ucisku na tym obszarze | Tak |  |
| 10 | Funkcja transportowa | Tak |  |
| 11 | Skuteczność w zakresie redukcji sił ucisku potwierdzona wynikami badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium | Tak |  |
| 12 | Zdolność do obniżania nacisku do poziomu poniżej 30 mmHg na całej powierzchni kontaktu i poniżej 20 mmHg na minimum 95% powierzchni kontaktu u pacjentów o wadze 80 kg – potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium | Tak |  |
| 13 | Poziom ucisku wywierany przez komory poniżej 25 mmHg w pełnym cyklu 10 min i poniżej 20 mmHg w czasie minimum 80% cyklu 10 min u pacjentów o wadze 80 kg - do potwierdzenia wykresem ucisku wywieranym przez komorę na pacjenta o wadze 80 kg | Tak |  |
| 14 | Zawór CPR | Tak |  |
| 15 | Maksymalna waga materaca 18 kg | Tak |  |
| 16 | Cyfrowa pompa z wbudowanymi czujnikami | Tak |  |
| 17 | Dostępne programy: - dynamiczny - dynamiczny z wypełnieniem siedzenia - statyczny, - statyczny z wypełnieniem siedzenia, - pielęgnacyjny (pełne wypełnienie) z automatycznym powrotem po 20 minutach | Tak |  |
| 18 | Regulacja poziomu ciśnienia powietrza w materacu w zależności od wagi i pozycji pacjenta w krokach 1-10 według zaleceń czytelnej etykiety umieszczonej na pompie | Tak |  |
| 19 | Wbudowany filtr powietrza | Tak |  |
| 20 | Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia i braku zasilania z możliwością wyciszenia | Tak |  |
| 21 | Kontrolka serwisowa wskazująca niewłaściwą pracę pompy | Tak |  |
| 22 | Maksymalna waga pompy 2,3 kg | Tak |  |
| 23 | Miękki, elastyczny pokrowiec paroprzepuszczalny, zamykany na suwak , ze zgrzewanymi szwami, przeznaczony do prania w temp. 95 O C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, o wysokim standardzie higieny - spełniający normy ISO 16603 “odporność na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne", ISO 16604 “odporność na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, EN 14126, “Tkaniny medyczne – Penetracja bakterii - na mokro” - potwierdzona badaniami niezależnego laboratorium | Tak |  |
| 24 | Pokrowiec zewnętrzny z wbudowanym osprzętem przeznaczonym do ewakuacji pacjenta o wadze do 130 kg na materacu, w sytuacjach zagrożenia. Należy dołączyć opis oraz instrukcję ewakuacji. | Tak |  |
| 25 | Górna warstwa pianki wiskoelastycznej pokryta cienką warstwą poliuretanu w celu ochrony pacjenta przed siłami tarcia podczas zmiany pozycji leża (siły mają zostać rozłożone pomiędzy warstwą poliuretanu a pokrowcem zewnętrznym) oraz w celu wzmocnienia pianki i wydłużenia jej żywotności. | Tak |  |
| 26 | W komplecie kliny do pozycjonowania i zmiany pozycji pacjenta z materacem o wymiarach 70x26x15/5 cm wykonane z pianki HR w paroprzepuszczalnym pokrowcu zewnętrznym, higienicznym, zmywalnym, odpornym na uszkodzenia, zabezpieczającym przed dostaniem się płynów i zanieczyszczeń do wewnątrz, zdejmowanym, zapinanym na suwak, przeznaczonym do czyszczenia powierzchniowego za pomocą detergentów i środków dezynfekcyjnych, w tym środków na bazie alkoholu oraz aktywnego tlenu (jak Perform lub Virkon), oraz do prania mechanicznego w temp. 95OC z dodatkiem chloru w stężeniu <1% i suszenia w temp. 100OC, posiadający czytelne i trwałe oznaczenie warunków prania i czyszczenia - 2szt. | Tak |  |
| 27 | Materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na komorach oraz na pokrowcu, zawierającej informację na temat materaca, co najmniej: model materaca, dopuszczalna waga użytkownika, stopień odleżyn do którego materac może być stosowany, instrukcja prania pokrowca. | Tak |  |
| 28 | Materac i pokrowce niepalne | Tak |  |
| Przenośnik pacjenta taśmowy – 2 szt. |
| I | Informacje ogólne |  |  |
| 1 | Nazwa urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ urządzenia | Podać |  |
| 3 | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2015r. | Tak |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |
| 1 | Przenośnik do przekładania pacjenta w pozycji poziomej, taśmowy, | Tak |  |
| 2 | Wymiary: 180x50 cm | Tak |  |
| 3 | Waga max. 3,5 kg, | Tak |  |
| 4 | Płyta bazowa wykonana z poliwęglanu wzmocnionego kompozytem żywicy, pokryta laminatem poliestrowo poliamidowym, przeznaczona do dezynfekcji powierzchniowej, | Tak |  |
| 5 | Taśma wykonana ze 100%, poliamidu, ze zgrzewanymi szwami, przeznaczona do dezynfekcji powierzchniowej i prania w temp. 90st.C, | Tak |  |
| 6 | Obciążenie maksymalne: 120 kg przy 20 cm różnicy wysokości lub odstępie pomiędzy powierzchniami | Tak |  |
| 7 | Możliwość złożenia na pół w celu ułatwienia przechowywania | Tak |  |
| 8 | Dostępność taśm wymiennych poliamidowych oraz taśm polietylenowych jednorazowych | Tak |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

Załącznik 3.4 do SIWZ 31

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 4

Materac przeciwodleżynowy dla  profilaktyki odleżyn  do III stopnia-2 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji) 2015…………………………………………………………..…

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Informacje ogólne |  |  |
| 1 | Nazwa urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ urządzenia | Podać |  |
| 3 | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2015r. | Tak |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |
| 1 | Materac piankowo powietrzny, samoregulujący się, składający z górnej warstwy wykonanej z pianki HR o gęstości min. 50 kg/m3 posiadającej profilowaną powierzchnię z podziałem na strefy, w celu uzyskania optymalnej redystrybucji ciężaru ciała pacjenta oraz przepływu powietrza oraz warstwy bazowej z wbudowanymi 9 komorami powietrzno-piankowymi, w których poziom ciśnienia dostosowuje się automatycznie do wagi i ułożenia pacjenta | Tak |  |
| 2 | System wykorzystujący ciężar i ruchy pacjenta do rozkładu powietrza pomiędzy komorami, w celu stałego utrzymywania niskiego ciśnienia | Tak |  |
| 3 | Materac nie posiadający pompy i nie wymagający zasilania elektrycznego | Tak |  |
| 4 | Rozmiar materaca 85 x 200 cm | Tak |  |
| 5 | Wysokość 18 cm | Tak |  |
| 6 | Materac kładziony bezpośrednio na łóżko | Tak |  |
| 7 | Przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do III stopnia włącznie (wg. skali IV stopniowej) | Tak |  |
| 8 | Dopuszczalna waga pacjenta 230 kg | Tak |  |
| 9 | Miękki, elastyczny pokrowiec paroprzepuszczalny, zamykany na suwak , ze zgrzewanymi szwami, przeznaczony do prania w temp. 95 O C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, o wysokim standardzie higieny - spełniający normy ISO 16603 “odporność na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne", ISO 16604 “odporność na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, EN 14126, “Tkaniny medyczne – Penetracja bakterii - na mokro” - potwierdzona badaniami niezależnego laboratorium | Tak |  |
| 10 | Miękki pokrowiec wewnętrzny przeznaczony do prania w temp. 70 st C, zamykany na suwak, poprawiający komfort pacjenta oraz chroniący pacjenta przed siłami tarcia podczas zmiany pozycji leża (siły mają zostać rozłożone pomiędzy pokrowcem wewnętrznym a zewnętrznym) | Tak |  |
| 11 | Uchwyty do transportu i przemieszczania | Tak |  |
| 12 | Skuteczność w zakresie redukcji sił ucisku i sił ścinających potwierdzona badaniami wykonanymi przez akredytowane laboratorium badawcze | Tak |  |
| 13 | Zdolność do obniżania ucisku do poziomu poniżej 30 mmHg na całej powierzchni kontaktu i do poziomu poniżej 20 mm Hg na powierzchni co najmniej 95 % kontaktu u pacjentów o wadze do 80 kg potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium | Tak |  |
| 14 | Obniżona sekcja pięt zapewniająca redukcję ucisku na tym obszarze | Tak |  |
| 15 | Materac niepalny –potwierdzone badaniami niezależnego laboratorium | Tak |  |
| 16 | W komplecie kliny do pozycjonowania i zmiany pozycji pacjenta z materacem o wymiarach 70x26x15/5 cm wykonane z pianki HR w paroprzepuszczalnym pokrowcu zewnętrznym, higienicznym, zmywalnym, odpornym na uszkodzenia, zabezpieczającym przed dostaniem się płynów i zanieczyszczeń do wewnątrz, zdejmowanym, zapinanym na suwak, przeznaczonym do czyszczenia powierzchniowego za pomocą detergentów i środków dezynfekcyjnych, w tym środków na bazie alkoholu oraz aktywnego tlenu (jak Perform lub Virkon), oraz do prania mechanicznego w temp. 95OC z dodatkiem chloru w stężeniu <1% i suszenia w temp. 100OC, posiadający czytelne i trwałe oznaczenie warunków prania i czyszczenia - 2szt. | Tak |  |
| 17 | Materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na komorach oraz na pokrowcu, zawierającej informację na temat materaca, co najmniej: model materaca, dopuszczalna waga użytkownika, stopień odleżyn do którego materac może być stosowany, instrukcja prania pokrowca. | Tak |  |
| Specjalistyczny pozycjoner głowy i szyi - 3 szt. |  |
| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |  |
| I | Informacje ogólne |  |  |  |
| 1 | Nazwa urządzenia | Podać |  |  |
| 2 | Typ urządzenia | Podać |  |  |
| 3 | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2015r. | Tak |  |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1 | Specjalistyczny pozycjoner głowy i szyi z otworem w postawie, z podporą odcinka szyjnego oraz z dwoma podpórkami bocznymi | Tak |  |  |
| 2 | Anatomiczny odlew z pianki rozprężnej i wiskoelastycznej z powłoką ochronną | Tak |  |  |
| 3 | Możliwość ułożenia i pełnej stabilizacji głowy pod różnym kątem w zależności od potrzeb zabiegu | Tak |  |  |
| 4 | Rozmiar L – dla pacjentów o obwodzie głowy 55- 68 cm | Tak |  |  |
| 5 | Możliwość stabilizacji pozycjonera na stole zabiegowym – antypoślizgowa podstawa pozycjonera | Tak |  |  |
| 6 | O własnościach przeciwodleżynowych, eliminujący nacisk na kość potyliczną oraz zmniejszający nacisk powierzchniowy na pozostałych obszarach głowy do bezpiecznego poziomu | Tak |  |  |
| 7 | Wyposażony w uchwyty umożliwiające przekładanie pacjenta razem z pozycjonerem | Tak |  |  |
| 8 | Konstrukcja zapewniająca swobodny przepływ powietrza | Tak |  |  |
| 9 | Przeznaczony do dezynfekcji środkami na bazie alkoholu, | Tak |  |  |
| 10 | Dostępność dedykowanych osłonek jednorazowego użytku | Tak |  |  |
| 11 | Nie powodujący wychłodzenia pacjenta | Tak |  |  |
| Zestaw pozycjonerów kolana i stóp – 4 kpl. |  |
| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |  |
| I | Informacje ogólne |  |  |  |
| 1 | Nazwa urządzenia | Podać |  |  |
| 2 | Typ urządzenia | Podać |  |  |
| 3 | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2015r. | Tak |  |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1 | Zestaw pozycjonerów kolana i stóp składający się z pozycjonerów kolana – 2 szt. oraz pozycjonerów stóp - 2 szt., | Tak |  |  |
| 2 | Anatomiczny odlew z pianki rozprężnej i wiskoelastycznej z powłoką ochronną | Tak |  |  |
| 3 | Możliwość ułożenia i pełnej stabilizacji kończyn podczas zabiegu przy ułożeniu pacjenta na wznak | Tak |  |  |
| 4 | Możliwość stabilizacji pozycjonera na stole zabiegowym – antypoślizgowa podstawa pozycjonera | Tak |  |  |
| 5 | O własnościach przeciwodleżynowych, całkowicie eliminujący nacisk na pięty oraz zmniejszający nacisk powierzchniowy na pozostałych obszarach do bezpiecznego poziomu | Tak |  |  |
| 6 | O właściwościach eliminujących ryzyko przeprostu kolan, podrażnienia nerwów i powstania zakrzepów | Tak |  |  |
| 7 | Konstrukcja zapewniająca swobodny przepływ powietrza | Tak |  |  |
| 8 | Przeznaczone dla pacjentów o rozmiarze stopy powyżej 18 cm | Tak |  |  |
| 9 | Przeznaczone do dezynfekcji środkami na bazie alkoholu, | Tak |  |  |
| 10 | Nie powodujący wychłodzenia pacjenta | Tak |  |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

Załącznik 3.5 do SIWZ 31/2015

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 5

Defibrylator z opcją stymulacji – 1 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji 2015) …………………………………………………………..…

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne | - |  |
|  | Defibrylator transportowy, wyposażony w uchwyt do przenoszenia !!!! | TAK |  |
|  | Defibrylator przeznaczony do defibrylacji dorosłych i dzieci. | TAK |  |
|  | Defibrylator fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2015 | TAK |  |
|  | Funkcja samoczynnego testowania urządzenia wraz z wskaźnikiem czy urządzenie może być użyte | TAK |  |
| II. | Wymiary i waga | - |  |
|  | Waga z akumulatorem max. 7kg | TAK podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne | Podać |  |
| III. | Ekran | - |  |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy, z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 8 ". | TAK Podać |  |
| IV. | Zasilanie | - |  |
|  | Defibrylator zasilany elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe | TAK |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatora przy podłączeniu defibrylatora do sieciowego zasilania elektrycznego | TAK |  |
|  | Akumulatory zapewniające min 20 wyładowań z energią maksymalną | TAK |  |
|  | Monitorowanie przy pracy z zasilaniem akumulatorowym - minimum 240 minut | TAK Podać |  |
|  | Czas ładowania akumulatora max 3 godziny | TAK Podać |  |
|  | Wskaźnik naładowania i komunikat rozładowania akumulatora. | TAK |  |
| V. | Defibrylacja | - |  |
|  | Defibrylacja dwufazowa | TAK |  |
|  | Defibrylacja ręczna | TAK |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna umożliwiająca przeprowadzenie kardiowersji | TAK |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna, AED | TAK |  |
|  | Zakres wyboru energii w J min. 2 – 200 J | TAK Podać |  |
|  | Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 14 | TAK Podać |  |
|  | Łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych zintegrowane z łyżkami dla dorosłych | TAK |  |
|  | Wyzwalanie defibrylacji z łyżek defibrylacyjnych i panelu czołowego | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej do 5 sekund włącznie | TAK Podać |  |
| VI. | Stymulacja przezskórna |  |  |
|  | Tryb stymulacji stałej | TAK |  |
|  | Tryb stymulacji "na żądanie" | TAK |  |
|  | Regulacja częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30 – 180 imp./min. | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia prądu stymulacji w zakresie min. 10 – 160 mA | TAK |  |
| VII. | Monitorowanie parametrów życiowych |  |  |
|  | EKG Monitorowanie EKG w każdym zaoferowanym defibrylatorze. Wyświetlanie min. 1 odprowadzenia EKG . Wybór wyświetlanego odprowadzenia EKG z: łyżek defibrylatora, I, II, III. Zakres pomiarowy tętna: min. 15 ÷ 300 ud./min. Wzmocnienie zapisu krzywej EKG min.: x 0,25 x0,5; x1; x2, x4 Możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeniowego EKG poprzez podłączenie przewodu 10 odprowadzeniowego | TAK Podać |  |
|  | Analiza arytmii Możliwość rozbudowy o analizę arytmii z rozpoznawaniem min. 6 kategorii arytmii | TAK Podać |  |
|  | Pomiar saturacji Pomiar SpO2 Zakres pomiarowy SpO2 min: 0 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. | TAK Podać |  |
|  | Pomiar temperatury Możliwość rozbudowy o pomiar temperatury bez udziału serwisu. | TAK |  |
|  | Pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi Możliwość pomiaru inwazyjnego ciśnienia krwi. Minimalny zakres pomiaru inwazyjnego ciśnienia krwi min: od: -40 do 290 mmHg | TAK |  |
|  | Pomiar kapnografii Możliwość pomiaru CO2 | TAK |  |
| VIII. | Alarmy | - |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | TAK |  |
|  | Alarmy wszystkich mierzonych parametrów życiowych | TAK |  |
| IX | Drukowanie | - |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
|  | Wydruki na papierze termicznym min 50 mm | TAK |  |
|  | Wydruki na żądanie | TAK |  |
|  | Wydruki automatyczne | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie i drukowanie min. 45 raportów z defibrylacji | TAK Podać |  |
|  | Pamięć z możliwością wydruku min. 12 godzinnych trendów monitorowanych parametrów | TAK |  |
|  | Możliwość przenoszenia danych pomiarowych i pacjenta przez kartę pamięci | TAK |  |
| X. | Wyposażenie | TAK Podać |  |
|  | Wyposażenie defibrylatora: - Łyżki do defibrylacji dla pacjentów dorosłych - Łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych - Żel kontaktowy do defibrylacji - Kabel EKG min. 3 odprowadzeniowy 1 szt./defibrylator -- przewód do elektrod jednorazowych 1 szt./ defibrylator - elektrody jednorazowe do defibrylacji dla dorosłych 1kpl/defibrylator - przewód wraz z czujnikiem typu klips do SpO2 | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia defibrylatora w moduł Bluetooth do przesyłania danych | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

Załącznik 3.6.1 do SIWZ 31/2015

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 6

Pozycja  1 - Pompy strzykawkowe - 24 szt..

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji)2015 …………………………………………………………..…

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pompy strzykawkowe - 24 szt. |
| 1. | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi . | TAK |  |
| 2. | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu | TAK |  |
| 3. | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego | TAK |  |
| 4. | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą | TAK |  |
| 5. | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | TAK |  |
| 6. | Masa pompy ok. 2,5 kg | TAK |  |
| 7. | Pompa zajmująca przestrzeń nie większą niż 5 000 cm3 | TAK |  |
| 8. | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji | TAK |  |
| 9. | Dokładność mechaniczna «±1,0% | TAK |  |
| 10. | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 8 h przy przepływie 20ml/h | TAK |  |
| 11. | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany | TAK |  |
| 12. | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji - zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |
| 13. | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
| 14. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK |  |
| 15. | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |
| 16. | Możliwa do ustawienia prędkość bolusa 0,1 - 1 200ml/h | TAK |  |
| 17. | Biblioteka Leków zawierająca minimum 100 leków | TAK |  |
| 18. | Czujnik zmian ciśnienia w linii - okluzji | TAK |  |
| 19. | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  |
| 20. | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 21. | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | TAK |  |
| 22. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  |
| 23. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min - 99:59 godzin | TAK |  |
| 24. | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. | TAK |  |
| 25. | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI ( protokoły dla remifentanylu i propofolu) | TAK |  |
| 26. | Pompa z trybem pracy PCA ( Analgezji sterowanej przez pacjenta) | TAK |  |
| 27. | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45 | TAK |  |
| 28. | Pompa współpracująca z oferowanym systemem do kontroli glikemii (kontrolowanej insulinoterapii). | TAK |  |
| 29. | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | TAK |  |
| 30. | Zużycie energii przez jedną pompę / dzień/ miesiąc/rok: przy założeniu ,że pompa pracuje 12 godzin/dobę nie większe niż 1,80 / 55,8 / 657,00; kWh. | TAK |  |
| 31. | Dodatkowe wyposażenie w program do TCI dla 7 pomp strzykawkowych | TAK |  |
| 32. | Możliwość pracy w trbie PCA zarówno pomp strzykawkowych i objętościowych | TAK |  |
| 33. | Przycisk pacjenta - PCA może być podłączony do pompy lub stacji dokującej . | TAK |  |
| 34. | Możliwość konfiguracji czasu obserwacji terapii metodą PCA | TAK |  |
| 35. | Możliwość konfiguracji czasu blokady (lock out) dla każdego leku indywidualnie w bibliotece leków wprowadzonej do pompy | TAK |  |
| 36. | Możliwość konfiguracji infuzji podstawowej dla każdego leku indywidualnie w bibliotece leków wprowadzonej do pompy. | TAK |  |
| 37. | Wyświetlanie proporcji pomiędzy bolusami pacjenta podanymi i żądanymi w jako stosunek liczb x/x. | TAK |  |
| 38. | Wyświetlanie proporcji pomiędzy bolusami pacjenta podanymi i żądanymi w procentach %. | TAK |  |
| 39. | Wyświetlanie czasu do końca blokady | TAK |  |
| 40. | Możliwość pracy w oparciu o model farmakokinetyczny - stężenie w plazmie i farmakodynamiczny -stężenie w narządzie docelowym. | TAK |  |
| 41. | Możliwość zastosowania Propofolu różnych producentów w stężeniu 0,5%, 1 % i 2%. | TAK |  |
| 42. | Możliwość zmiany stężenia stosowanego Propofolu w trakcie trwania terapii TCI. | TAK |  |
| 43. | Możliwość podania dodatkowego bolusa w trakcie trwania terapii TCI . | TAK |  |
| 44. | Możliwość zastosowania pompy w trakcie badania rezonansem magnetycznym. | TAK |  |
| 45. | W modelu farmakodynamicznego, zastosowanie limitu na poziom leku w plazmie zapobiegający przedawkowaniu. | TAK |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Załącznik 3.6.2 do SIWZ 31/2015

Pakiet 6

Pozycja  2 - Pompy objętościowe - 12 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji)2015 …………………………………………………………..…

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |
| 2. | Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych | TAK |  |
| 3. | Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą. | TAK |  |
| 4. | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów - jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii. | TAK |  |
| 5. | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | TAK |  |
| 6. | Dokładność mechaniczna <<±5% | TAK |  |
| 7. | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 5 h przy przepływie 100ml/h | TAK |  |
| 8. | Masa pompy ok. 2,5 kg | TAK |  |
| 9. | Pompa zajmująca przestrzeń nie większą niż 5000 cm3 | TAK |  |
| 10. | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji | TAK |  |
| 11. | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji - zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji. | TAK |  |
| 12. | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
| 13. | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |
| 14. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml. | TAK |  |
| 15. | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | TAK |  |
| 16. | Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |
| 17. | Biblioteka Leków zawierająca 100 leków | TAK |  |
| 18. | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  |
| 19. | Bolus o określonej objętości . Bolus podawany na żądanie .Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji <0,2ml | TAK |  |
| 20. | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli. | TAK |  |
| 21. | Funkcja KVO (utrzymanie drożnościy linii) z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | TAK |  |
| 22. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń . | TAK |  |
| 23. | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 24. | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | TAK |  |
| 25. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  |
| 26. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min - 99:59 godzin | TAK |  |
| 27. | Możliwość łączenia pomp w moduły do 3 szt. | TAK |  |
| 28. | Czułość techniczna - wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza < 0,1 ml | TAK |  |
| 29. | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45 | TAK |  |
| 30. | Pompa współpracująca z oferowanym systemem do kontroli glikemii (kontrolowanej insulinoterapii) | TAK |  |
| 31. | Zużycie energii przez jedną pompę / dzień/ miesiąc/rok: przy założeniu ,że pompa pracuje 12 godzin/dobę 1,80 / 55,8 / 657,00: kWh | TAK |  |
| 32. | Możliwość pracy w trybie PCA zarówno pomp strzykawkowych jak objętościowych | TAK |  |
| 32. | Przycisk pacjenta - PCA może być podłączony do pompy lub stacji dokującej . | TAK |  |
| 33. | Możliwość konfiguracji czasu obserwacji terapii metodą PCA | TAK |  |
| 34. | Możliwość konfiguracji czasu blokady (lock out) dla każdego leku indywidualnie w bibliotece leków wprowadzonej do pompy | TAK |  |
| 35. | Możliwość konfiguracji infuzji podstawowej dla każdego leku indywidualnie w bibliotece leków wprowadzonej do pompy. | TAK |  |
| 36. | Wyświetlanie proporcji pomiędzy bolusami pacjenta podanymi i żądanymi w jako stosunek liczb x/x. | TAK |  |
| 37. | Wyświetlanie proporcji pomiędzy bolusami pacjenta podanymi i żądanymi w procentach %. | TAK |  |
| 38. | Wyświetlanie czasu do końca blokady | TAK |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Załącznik  3.6.3 do SIWZ 31/2015

Pakiet 6

Pozycja  3 –Stacje dokujące – 6 sztuk

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji)2015 …………………………………………………………..…

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu | TAK |  |
| 2. | Stacja dokująca z miejscem na minimum 6 pomp w dowolnej konfiguracji strzykawkowe/objętościowe. | TAK |  |
| 3. | Posiada wbudowany interfejs do komunikacji z komputerem za pomocą Ethernetu - złącze RJ45. Gniazdo USB | TAK |  |
| 4. | Podłączenie zasilania pomp odbywa się automatycznie po włożeniu pompy | TAK |  |
| 5. | Możliwość dowolnej zmiany miejsca pomp w module bez konieczności wyjmowania innych pomp | TAK |  |
| 6. | Możliwość dowolnej konfiguracji ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta | TAK |  |
| 7. | Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania | TAK |  |
| 8. | Stacja dokująca przy każdym stanowisku pacjenta wyposażona w dodatkowy system alarmów wizualnych i akustycznych pozwalających łatwo zidentyfikować stanowisko gdzie jest konieczna interwencja | TAK |  |
| 9. | Możliwość rozbudowy stacji dokującej i przystosowanie do maximum 12 pomp na stanowisko. | TAK |  |
| 10. | Możliwość współpracy z Systemem do kontrolowanej insulinoterapii | TAK |  |
| 11. | Możliwość komunikacji z Systemami PDMS ( System Zarządzania Danymi Pacjentów ) firm Philips, Drager, Capsule Technologie, Cerner, Copra, IMDsoft, GE, Space Labs. | TAK |  |
| 12. | Dodatkowe wyposażenie uchwyty do mocowania poza stacja dokującą - 5 szt.. Zasilacz do zasilania poza stacja dokującą- 5 szt. | TAK |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Załącznik 3.6.4 do SIWZ 31/2015

Pakiet 6

Pozycja 4 -  Program do monitorowania infuzji - 6 stanowisk

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji)2015 …………………………………………………………..…

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie niezbędne do monitorowania przebiegu infuzji na poszczególnych stanowiskach z wyszczególnieniem leków, dawek, stężeń oraz danych o ilościach płynów podanych, bądź pozostałych do końca infuzji. | TAK |  |
| 2. | Platforma aplikacji do bezpiecznego i efektywnego zarządzania infuzją | TAK |  |
| 3. | Możliwość dodawania do raz zainstalowanej aplikacji różnych funkcji, w zależności od potrzeb. | TAK |  |
| 4. | Łączność ze stacjami dokującymi przy łóżku pacjenta odbywa się poprzez sieć Ethernet | TAK |  |
| 5. | Na ekranie komputera system wyświetla: | TAK |  |
|  | - schematu rozmieszczenia łóżek | TAK |  |
|  | - informacje o pacjencie | TAK |  |
|  | - okno zawierające informacje o terminach zakończenia infuzji w poszczególnych pompach -zbliżające się alarmy wstępne (np. zbliżający się koniec infuzji) | TAK |  |
|  | - informacje dotyczące pompy (położenie, historia) | TAK |  |
|  | - przyczyna alarmu ze wskazaniem pompy w której został wywołany | TAK |  |
| 6. | Centralny monitoring | TAK |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Załącznik 3.6.5 do SIWZ 31/2015

Pakiet 6

Pozycja 5 -    System do kontrolowanej insulinoterapii  - 2 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji)2015 …………………………………………………………..…

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczna kalkulacja dawki insuliny obliczana przez algorytm integrujący następujące dane: | TAK |  |
|  | ostatni wynik badania poziomu glukozy we krwi | TAK |  |
|  | żywienie enteralne | TAK |  |
|  | żywienie parenteralne | TAK |  |
|  | przebieg terapii w określonym czasie | TAK |  |
|  | masa ciała pacjenta | TAK |  |
| 2 | Możliwość zaprogramowania żądanych poziomów glukozy według trzech zakresów: | TAK |  |
|  | 4,4 - 6,1 mmol/l (80-110 mg/dl) | TAK |  |
|  | 4,4 - 8,3 mmol/l (80-150 mg/dl) | TAK |  |
|  | 5,6 - 8,33 mmol/l (100-150mg/dl) | TAK |  |
| 3 | Automatyczna współpraca z systemem pomp infuzyjnych - dwiema objętościowymi do podaży żywienia parenteralnego i enteralnego i jedną strzykawkową do podaży insuliny | TAK |  |
| 4 | Możliwość w współpracy ze stacją dokującą wyposażoną dodatkowo w max. 12 pomp strzykawkowych lub objętościowych | TAK |  |
| 5 | Możliwość prowadzenia insulinoterapii u pacjentów, którzy nie są żywieni | TAK |  |
| 6 | Dokumentowanie prowadzonej terapii : | TAK |  |
| 7 | Wykres zawierający dane dotyczące podaży insuliny, poziomu glikemii , prowadzonego żywienia | TAK |  |
| 8 | Zestawienie wprowadzonych parametrów. | TAK |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Załącznik 3.7 do SIWZ 31/2015

Pakiet  7

Myjnia dezynfektor-2szt

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji)2015 ……………………………………

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2015 | Tak (podać) |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie. | Tak |  |
|  | Możliwość montażu urządzenia na ścianie | Tak |  |
|  | Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90ºC. | Tak |  |
|  | Czas procesu płukania, dezynfekcji dla standardowego programu dla „basenów” – poniżej 10 min. | Tak |  |
|  | Kompaktowa budowa: – szerokość urządzenia nie większa niż 45 cm, – głębokość urządzenia nie większa niż 60 cm, – wysokość urządzenia nie większa niż 135 cm, | Tak (podać) |  |
|  | Przystosowana do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną. | Tak |  |
|  | Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody. | Tak |  |
|  | Wbudowane dwie pompy środków chemicznych: - pompa detergentu myjącego, - pompa środka zmiękczającego. | Tak |  |
|  | Czujniki poziomu środków chemicznych w pojemnikach | Tak |  |
|  | Szafka do umieszczania dwóch pojemników z detergentami wewnątrz urządzenia. | Tak |  |
|  | Wbudowana wytwornica pary przystosowana do zasilania wodą nieuzdatnioną (zabezpieczona przed osadami mineralnymi pochodzącymi z wody nieuzdatnionej). | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V, 50 Hz. Wymagana moc zasilania – do 3 kW. | Tak (podać) |  |
|  | Wyposażone w wyłącznik energii elektrycznej dla zasilania głównego urządzenia. | Tak |  |
|  | Pojemność minimalna: jednocześnie 1 „basen” i 1 „kaczka” lub 1 „kaczka” lub 1 „basen” | Tak (podać) |  |
|  | Mikroprocesorowe sterownie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w ekran cyfrowy (min. 5 znaków) prezentujący wszystkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i kontroli urządzenia. Wyświetlanie m.in. temperatura, wartość A0, pozostający czas oraz kody błędów lub usterek. | Tak |  |
|  | Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez uchylną klapę. | Tak |  |
|  | Automatyczny przebieg procesu. | Tak |  |
|  | Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą min. 10 dysz natryskowych w tym min. dwóch obrotowych. | Tak |  |
|  | Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w komorze podawana za pomocą dysz myjących (natryskowych) – dezynfekcja orurowania wewnętrznego urządzenia. | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - 6 szt. basenów z pokrywami,6szt.kaczek, 6szt misek okrągłych plastikowych,10szt misek nerkowatych - zestaw startowy płynów: 1 opakowanie 5l. środka zmiękczającego, 1 opakowanie 5l. detergentu. | Tak |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Załącznik 3.8 do SIWZ 31/2015

Pakiet  8

Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych z wyposażeniem-2 szt

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji)2015 …………………………………………………………….

|  | Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych z wyposażeniem-2szt |
|  | I. | Wymagania ogólne |  |  |
|  | 1. | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | TAK |  |
|  | 2. | Rok produkcji 2015 | TAK |  |
|  | 3. | Respirator do wentylacji dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | 4. | Zasilanie w tlen i powietrze z centralnego źródła sprężonych gazów w zakresie min. od 3,0 do 5,5 bar | TAK |  |
|  | 5. | Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej. | TAK |  |
|  | 6. | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz | TAK |  |
|  | 7. | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min 30 minut | TAK |  |
|  | 8. | Funkcja wentylacji awaryjnej przy braku zasilania powietrzem | TAK |  |
|  | 9. | Funkcja wentylacji awaryjnej przy braku zasilania tlenem | TAK |  |
| II. | Tryby wentylacji |  |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP, BILEVEL, DuoPAP | TAK |  |
|  | APRV wentylacja z uwolnieniem ciśnienia lub możliwość ustawienia w trybie Bilevel | TAK |  |
|  | CMV/ Assist | TAK |  |
|  | SIMV | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna | TAK |  |
|  | Wentylacja wspomagana PSV | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Wentylacja z docelową objętością oddechową | TAK |  |
|  | Wentylacja wspomagana objętością VS | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji proporcjonalnej typu: PAV+ lub PPS +VPS | TAK |  |
|  | Wdech manualny | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny | TAK |  |
|  | Wentylacja bezdechu | TAK |  |
| III. | Parametry nastawialne |  |  |
|  | Częstość oddechów minimalny zakres od 1-95 odd/min | TAK |  |
|  | Objętość wdechowa minimalny zakres od 25 do 2000 ml | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP zakres min. od 0- 45 cmH2O | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu zakres od 21-100% | TAK |  |
|  | Stosunek I:E minimalny zakres od 1:9 do 4:1 | TAK |  |
|  | Czas wdechu minimalny zakres od 0.2 do 8,0 sek. | TAK |  |
|  | Przepływ szczytowy /dla oddechów obowiązkowych VCV/ minimalny zakres od 3 do 120 l/min | TAK |  |
|  | Czas trwania fazy niskiego ciśnienia /APRV/ minimalny zakres od 0.2 do 30 sek | TAK |  |
|  | Czas trwania fazy wysokiego ciśnienia /APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od 0.2 do 30sek | TAK |  |
|  | Wyzwalanie przepływem minimalny zakres od 1 do15 l/min | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechu minimalny zakres od 5 do 90 cm H2O | TAK |  |
|  | Wysokie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP/ | TAK |  |
|  | Niskie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP/ | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 70 cm H2O | TAK |  |
|  | Kształt krzywej przepływu min.: prostokątna, opadająca | TAK |  |
|  | Narastanie ciśnienia w zakresie min.25 –200 ms lub % czasu wdechu | TAK |  |
| IV. | Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji |  |  |
|  | Kolorowy, dotykowy monitor o przekątnej min 15”, | TAK |  |
|  | Ekran ruchomy w dwóch płaszczyznach | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych | TAK |  |
|  | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |
|  | Ciśnienie średnie | TAK |  |
|  | Ciśnienie minimalne | TAK |  |
|  | Ciśnienie plateau | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Ciśnienie PO.1 | TAK |  |
|  | Przepływ szczytowy wydechowy | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego wydechu | TAK |  |
|  | Wentylacja minutowa | TAK |  |
|  | Stosunek I:E | TAK |  |
|  | Całkowita częstość oddechów | TAK |  |
|  | Stężenie O2 | TAK |  |
|  | Pomiar CO2 z prezentacją krzywej kapnograficznej na ekranie respiratora | TAK |  |
|  | Podatność statyczna lub dynamiczna | TAK |  |
|  | AutoPEEP | TAK |  |
|  | Indeks dyszenia RSB | TAK |  |
|  | Prezentacja w formie pętli parametrów minimum: ciśnienie - objętość, objętość - przepływ | TAK |  |
|  | Ilość jednocześnie wyświetlanych krzywych na ekranie respiratora – min. 3 | TAK |  |
|  | Trendy mierzonych parametrów /24 godzinne/ | TAK |  |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | TAK |  |
|  | Pomiar parametrów w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| V. | Alarmy |  |  |
|  | Niskiej wentylacji minutowej | TAK |  |
|  | Wysokiej wentylacji minutowej | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia lub rozłączenia układu | TAK |  |
|  | Wysokiego ciśnienia | TAK |  |
|  | Niskiej objętości wydychanej | TAK |  |
|  | Wysokiej objętości wydychanej | TAK |  |
|  | Niskiej częstości oddechów lub bezdechu | TAK |  |
|  | Wysokiej częstości oddechów | TAK |  |
|  | Stężenia O2 | TAK |  |
|  | Rozłączenia układu pacjenta | TAK |  |
|  | Zaniku zasilania sieciowego | TAK |  |
|  | Zaniku zasilania powietrzem | TAK |  |
|  | Zaniku zasilania O2 | TAK |  |
|  | Zaniku zasilania bateryjnego | TAK |  |
|  | Poziom głośności alarmów - ustawialny | TAK |  |
|  | Hierarchia ważności alarmów | TAK |  |
| VI. | Inne funkcje i wyposażenie |  |  |
|  | Nebulizator wielorazowy do działania którego nie jest wymagany przepływ gazu napędowego (np. ultradźwiękowy, z drgającą membrana itp.) | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów | TAK |  |
|  | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wagi/wzrostu pacjenta | TAK |  |
|  | Pamięć alarmów | TAK |  |
|  | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay) | TAK |  |
|  | Kompensacja oporu rurki dotchawicznej, tracheostomijnej typu ATC, TRC | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja przecieku | TAK |  |
|  | Przytrzymanie na szczycie wdechu/wydechu | TAK |  |
|  | Pamięć zdarzeń min. 100 wyświetlana na monitorze respiratora | TAK |  |
|  | Autotest aparatu samoczynny i na żądanie | TAK |  |
|  | Kompletny układ oddechowy jednorazowy szt.10/aparat | TAK |  |
|  | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | TAK |  |
|  | Komunikacja i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy respiratora o interfejs komunikacyjny do transmisji danych | TAK |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 9                                                                                                                                                              Załącznik 3.9 do SIWZ 31/2015

Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych z wyposażeniem i  z kalorymetrią 2szt

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji)2015 …………………………………………………………….

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie elektryczne AC 230V 50Hz +/- 10% | TAK |  |
| 2 | Respirator wyposażony w pojedynczy, podstawowy kolorowy ekran LCD min. 12" regulowany w min. dwóch płaszczyznach (niezależnie od obudowy respiratora) (nie dopuszcza się urządzenia wyposażonego w więcej niż jeden ekran) | TAK |  |
| 3 | Zasilanie akumulatorowe na minimum 60 min. w warunkach typowych | TAK |  |
| 4 | Zasilanie w powietrze i tlen medyczny z centralnej szpitalnej instalacji gazów (min. 3 - 6 bar) | TAK |  |
| 5 | Możliwość awaryjnej pracy przy zasilaniu tylko jednym gazem (O2 lub powietrze) | TAK |  |
| 6 | Wentylacja PCV(ciśnieniowo zmienna) | TAK |  |
| 7 | Wentylacja VCV objętościowo zmienna) | TAK |  |
| 8 | Wentylacja ciśnieniowa dwupoziomowa typu (Bi-Level, BiPAP, DuoPAP) ze wsparciem ciśnieniowym na obu poziomach ciśnień | TAK |  |
| 9 | Wentylacja ciśnieniowa dwupoziomowa z gwarancja objętości | TAK |  |
| 10 | Wentylacja z zadaną objętością z ograniczeniem ciśnienia | TAK |  |
| 11 | Wentylacja wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem | TAK |  |
| 12 | Wentylacja SIMV kontrolowana objętościowo i ciśnieniowo | TAK |  |
| 13 | Wentylacja nieinwazyjna– wentylacja przez maskę twarzową | TAK |  |
| 14 | Pomiar FRC | TAK |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy o pomiary ciśnienia wewnątrztchawicznego | TAK |  |
| 16 | Moduł przeznaczony do pracy na oddziałach intensywnej terapii medycznej do prezentacji parametru VCO2- wytwarzania dwutlenku węgla, VO2- zużycia tlenu, EE- pomiar wydatku energetycznego, RQ- wskaźnika oddechowego. Moduł realizujący pomiar tlenu za pomocą czujnika elektronicznego nie podlegającego okresowej wymianie. Ilość modułów- 2 szt. | TAK |  |
| 17 | Możliwość ustawienia parametrów wentylacji bezdechu z aktywacją w czasie min. 10 do 60 s. | TAK |  |
| 18 | Oddech ręczny | TAK |  |
| 19 | Zakres objętości pojedynczego oddechu min. 20 - 2000 ml | TAK |  |
| 20 | Zakres częstości oddychania w zakresie od min. 5 - 120 oddechów/min | TAK |  |
| 21 | I:E min. 4:1 do 1:9 | TAK |  |
| 22 | Ciśnienie wdechowe min. 5 - 95 cm H2O | TAK |  |
| 23 | Ciśnienie wspomagania min. 0 - 50 cm H2O | TAK |  |
| 24 | PEEP/CPAP min. do 50 cm H2O | TAK |  |
| 25 | Stężenie O2 w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie min. 21 - 100% | TAK |  |
| 26 | Przepływ bazowy regulowany ręcznie w zakresie min. 2-9 L/min | TAK |  |
| 27 | Wyzwalanie oddechu - czułość przepływowa regulowana w zakresie min. od 1 – 8 L/min | TAK |  |
| 28 | Wyzwalanie oddechu – regulacja (płynna lub skokowa) czułości ciśnieniowej w zakresie min. od -1 do -8 cmH2O | TAK |  |
| 29 | Pomiar pojemności życiowej płuc pacjenta - VC | TAK |  |
| 30 | Pomiar NIF |  |  |
| 31 | Procedura P 0.1 | TAK |  |
| 32 | Próba oddechu spontanicznego SBT |  |  |
| 33 | Nebulizator, obsługa poprzez menu respiratora, elektronicznie sterowany mikropompa. Wielkość cząsteczki poniżej. 3 mikrona MMAD | TAK |  |
| 34 | Monitorowanie stężenia O2 - Pomiar tlenu za pomocą wewnętrznego, elektronicznego (nie chemicznego) czujnika nie wymagającego okresowej wymiany | TAK |  |
| 35 | Pomiary spirometryczne z kreśleniem minimum trzech różnych pętli spirometrycznych | TAK |  |
| 36 | Monitorowanie częstości oddechów | TAK |  |
| 37 | Zatrzymanie wdechu | TAK |  |
| 38 | Zatrzymanie wydechu |  |  |
| 39 | Funkcja ułatwiająca natlenienie pacjenta przed odsysaniem z zatrzymaniem pracy respiratora w trybie gotowość i wyłączenie alarmów na minimum 120 sekund | TAK |  |
| 40 | Monitorowanie objętości pojedynczego oddechu i objętości minutowej oddechów kontrolowanych | TAK |  |
| 41 | Pomiar oporów i podatności dynamicznej układu oddechowego | TAK |  |
| 42 | Regulacja czasu narastania oddechów | TAK |  |
| 43 | Monitorowanie ciśnienia minimalnego, szczytowego, średniego | TAK |  |
| 44 | Monitorowanie przepływu w układzie pacjenta | TAK |  |
| 45 | Pamięć alarmów | TAK |  |
| 46 | Alarm bezdechu z możliwością uruchomienia trybu wentylacji bezdechu | TAK |  |
| 47 | Alarm objętości minutowej | TAK |  |
| 48 | Alarm ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |
| 49 | Alarm częstości oddechowej | TAK |  |
| 50 | Alarm stężenia tlenu | TAK |  |
| 51 | Alarm braku zasilania gazowego i elektrycznego | TAK |  |
| 52 | Alarmy techniczne z podaniem informacji w j. polskim | TAK |  |
| 53 | Pamięć trendów wszystkich parametrów wentylacji zapisywana i prezentowana w respiratorze min. 10 dni | TAK |  |
| 54 | Respirator umieszczony na wózku jezdnym, min. 2 koła z blokadą | TAK |  |
| 55 | Obsługa respiratora w języku polskim: menu przycisków , komunikaty ekranowe | TAK |  |
| 56 | Sterylizowalny w autoklawie układ oddechowy dla dorosłych: rury oddechowe, złączka Y - 1 kpl. na każdy respirator | TAK |  |
| 57 | Filtr HME (sztuczny nos) - 2 szt. dla dorosłych na każdy respirator | TAK |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet  10                                                                                                                                                                       Załącznik 3.10 do SIWZ 31/2015

Respirator transportowy wysokiej klasy – 1 sztuk

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji)2015 ………………………………………………………

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2015 | Podać |  |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci | Tak |  |
|  | Waga respiratora do 5 kg | Tak, podać |  |
|  | Respirator odporny na wstrząsy | Tak, podać |  |
|  | Respirator z możliwością zasilania z zewnętrznego źródła DC o napięciu od 12 do 24 V umożliwiające zastosowanie respiratora w ambulansie | Tak |  |
|  | Obsługa poprzez pokrętło i ekran dotykowy | Tak |  |
|  | Obsługa i komunikaty w języku polskim | Tak |  |
|  | Kolorowy, pojedynczy ekran TFT o przekątnej min. 8,4” rozdzielczość min. 640x 480 px. | Tak, podać |  |
|  | System testów sprawdzających działanie respiratora | Tak |  |
|  | Funkcja autotestu dokonywana automatycznie lub na żądanie po włączeniu respiratora | Tak |  |
|  | Przygotowany do pracy z wymiennikami ciepła i wilgoci | Tak |  |
|  | Wbudowany uchwyt/rączka do przenoszenia | Tak |  |
|  | Zasilanie pneumatyczne |  |  |
| 17. | Własne zasilanie w powietrze z wbudowanej w aparat turbiny | Tak |  |
| 18. | Zasilanie w tlen z sieci szpitalnej o ciśnieniu min. 2,8 do 6 bar oraz wejście niskociśnieniowe od 0 do 1,5 bar i przepływie do 15 l/min | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne |  |  |
| 19. | Zasilanie AC 220-240 V, 50/60Hz | Tak |  |
| 20. | Awaryjne zasilane akumulatorowe do podtrzymania pracy respiratora na minimum 2 godziny. | Tak, podać |  |
| 22. | Czas ładowania akumulatora wewnętrznego podczas stand-by max 2,5 godziny | Tak, podać |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
| 23. | Wentylacja objętościowa wymuszona i asystująca z przepływem: stałym oraz opadającym | Tak |  |
| 24. | Wentylacja ciśnieniowa wymuszona i asystująca | Tak |  |
| 25. | SIMV z PS | Tak |  |
| 26. | Wentylacja PSV | Tak |  |
| 27. | CPAP | Tak |  |
| 28. | Możliwość programowania westchnięć | Tak |  |
| 29. | Wentylacja bezdechu z regulacją objętości, częstości oddechowej oraz czasu reakcji, | Tak |  |
| 30. | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV | Tak |  |
| 31. | Pauza wdechowa oraz wydechowa | Tak |  |
| 32. | Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu oraz wartości FiO2 | Tak |  |
| 33. | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, Duo Levels | Tak, podać |  |
| 34. | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji PRVC, tryb wentylacji ze zmiennym ciśnieniem i docelową objętością oddechową | Tak, podać |  |
| 35. | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji PSIMV (Wentylacja wspomagana przerywana kontrolowana ciśnieniem) | Tak, podać |  |
|  | Parametry regulowane |  |  |
| 36. | Częstość oddechów min.: 1-60 odd/min | Tak, podać |  |
| 37. | Objętość pojedynczego oddechu min.: 50 – 2000 ml | Tak, podać |  |
| 38. | Objętość pojedynczego oddechu od 35ml i mniej-1pkt. | Tak, podać |  |
| 39. | Regulowany czas wdechu zakres minimalny od 0,3 do 5,0 sek. | Tak, podać |  |
| 40. | Regulowany stosunek I:E min. 1:9 do 1:1 lub stosunek Ti:Ttot min. 10% - 50% | Tak, podać |  |
| 41. | Regulacja stężenia tlenu w zakresie od 21 do 100 %O2 | Tak, podać |  |
| 42. | Ciśnienie wspomagania min od 5 do 40cmH2O | Tak, podać |  |
| 43. | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. 1-10 l/min | Tak, podać |  |
| 44. | Regulowane kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybach spontanicznych min. 20-80% przepływu szczytowego | Tak, podać |  |
| 45. | Ciśnienie PEEP min od 0 do 20 cmH2O | Tak, podać |  |
| 46. | Ciśnienie wdechowe min 5 – 50 cmH2O | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji |  |  |
| 47. | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji | Tak |  |
| 48. | Rzeczywista całkowita częstość oddechowa | Tak |  |
| 49. | Objętość pojedynczego oddechu (wdechowa i wydechowa) | Tak |  |
| 50. | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej (wydechowa) | Tak |  |
| 51. | Ciśnienie szczytowe | Tak |  |
| 52. | Ciśnienie średnie | Tak |  |
| 53. | Ciśnienie Plateau | Tak |  |
| 54. | Ciśnienie PEEP | Tak |  |
| 55. | % Przeciek | Tak |  |
| 56. | Pomiar stosunku I:E lub Ti:Ttot | Tak |  |
| 57. | Trendy mierzonych parametrów z min. 48godz. | Tak, podać |  |
| 58. | Integralny pomiar stężenia tlenu | Tak |  |
| 59. | Możliwość automatycznego nastawienia granic alarmowych względem bieżących parametrów wentylacji | Tak |  |
|  | Prezentacja graficzna |  |  |
| 60. | Prezentacja na ekranie parametrów nastawianych i mierzonych, oraz krzywych dynamicznych | Tak |  |
| 61. | Jednoczesne wyświetlanie min. 2 krzywych dynamicznych z pośród : przepływ/czas, ciśnienie/czas, objętość/czas | Tak |  |
| 62. | Możliwość zamrożenia krzywych do ich analizy | Tak |  |
|  | Alarmy |  |  |
| 63. | Braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |
| 64. | Niskiego ciśnienia lub rozłączenia pacjenta | Tak |  |
| 65. | Stężenia tlenu min/max | Tak |  |
| 66. | Za wysokiej częstości oddechowej | Tak |  |
| 67. | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | Tak |  |
| 68. | Alarm bezdechu | Tak |  |
| 69. | Awaria zasilania w tlen | Tak |  |
| 70. | Zatkania gałęzi wydechowej | Tak |  |
| 71. | Rozładowanie akumulatora | Tak |  |
| 72. | Dziennik zdarzeń i alarmów zapamiętujący min. 200 ostatnich zdarzeń wraz z opisem | Tak, podać |  |
|  | Inne wymagania |  |  |
| 73. | Możliwość rozbudowy o zintegrowany w respiratorze pomiar CO2 wraz z prezentacją parametrów na ekranie respiratora | Tak |  |
| 74. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawianych parametrów | Tak |  |
| 75. | Wielorazowa zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu wydechowego x 2 kpl. na urządzenie | Tak |  |
| 76. | Torba transportowa x1 | Tak |  |
| 77. | Butla transportowa aluminiowa 5l O2 wraz z reduktorem |  |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 11	                                                                                                                                                         Załącznik 3.11 do SIWZ 31/2015

Ssak elektryczny dwubutlowy – 2 sztuki

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji) 2015……………………………………

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie sieciowe 220V, 50Hz niski poziom hałasu maksymalnie 50 dB | TAK |  |
|  | Praca bezwibracyjna | TAK |  |
|  | wydajność ssania min 40 l/min | TAK |  |
|  | Max. podciśnienie od 0 do 90 kPa | TAK |  |
|  | Nie wymagająca konserwacji pompa tłokowa | TAK |  |
|  | Manometr wychyłowy na płycie czołowej | TAK |  |
|  | Zawór odcinający | TAK |  |
|  | Dwa zbiorniki 4-litrowe z tworzywa sztucznego wielorazowe do sterylizacji w temp.136st.C | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przepełnieniem i przeciwbakteryjne | TAK |  |
|  | Statyw jezdny na 4 kółkach antystatycznych, z blokadą | TAK |  |
|  | Pedał nożny- włącznik/wyłącznik | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania pojemników jednorazowych | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed dostaniem się płynów do środka urządzenia | TAK |  |
|  | Wyposażenie ssaka w szyny mocujące umożliwiające wykorzystanie go z innymi produktami | TAK |  |
|  | Przystosowany do pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Moc znamionowa max 90W | TAK |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet  12                                                                                                                                                                              Załącznik   3.12 do SIWZ 31/2015

Sufitowa jednostka zasilająca dla oddziału intensywnej terapii – 6 sztuk

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji) 2015……………………………………………………….

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sufitowa medyczna jednostka zasilająca dla stanowiska intensywnej terapii, umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej z podziałem na stronę aparaturową i infuzyjną.(system zawiesi kolumnowy lub mostowy ) | TAK |  |
|  | System składający się z kolumny aparaturowej po prawej stronie łóżka i kolumny infuzyjnej Po lewej stronie łóżka | TAK |  |
|  | Ścianki głowic zasilających łatwe do utrzymania w czystości, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK |  |
|  | Kolumna aparaturowa- wyposażenie |  |  |
|  | Na ściankach głowicy zasilającej po stronie aparaturowej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: - tlen – 2 szt. - sprężone powietrze – 2 szt. - próżnia – 2 szt. b) gniazdka elektryczne 230 V – 8 szt. c) gniazda wyrównania potencjału – 8 szt. d) gniazda sieci komputerowej RJ- 45 – 4 szt. e) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. | TAK |  |
|  | Udźwig kolumny po stronie aparaturowej (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, które mogą być zawieszone na głowicy zasilającej): min. 100 kg | TAK |  |
|  | Wyposażenie zamocowane do szyn montażowych kolumny po stronie aparaturowej: półka z szufladą i wysuwanym pulpitem na dokumenty oraz schowkami na nadmiar kabli – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kolumna infuzyjna-wyposażenie | TAK |  |
|  | Na ściankach głowicy zasilającej po stronie infuzyjnej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: - tlen – 2 szt. - sprężone powietrze – 2 szt. - próżnia – 2 szt. b) gniazdka elektryczne 230 V – 8 szt. c) gniazda wyrównania potencjału – 8 szt. d) gniazda sieci komputerowej RJ- 45 – 4 szt. e) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. | TAK |  |
|  | Udźwig kolumny po stronie infuzyjnej (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, które mogą być zawieszone na głowicy zasilającej): min. 100 kg | TAK |  |
|  | Wyposażenie zamocowane do szyn montażowych kolumny po stronie infuzyjnej: półka z dwoma szufladami i schowkami na nadmiar kabli – 1 szt. pozioma szyna montażowa o długości min. 50 cm – 2 szt. drążki infuzyjne – 2 szt. uchwyty do mocowania drążków infuzyjnych do szyn montażowych – 4 szt. | TAK |  |
|  | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. | TAK |  |
|  | Na ściankach obu głowic zasilających zamocowane poziome szyny montażowe o udźwigu min. 5 kg, przeznaczone do zawieszania drobnego wyposażenia. | TAK |  |
|  | Wszystkie szyny montażowe na kolumnie o wymiarach zgodnych z Polską Normą PN-EN ISO 19054:2006 „Systemy szynowe do podtrzymywania wyposażenia medycznego” tzn. szerokość od 25 do 35 mm, grubość 10 mm. | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość wszystkich półek wraz z szynami montażowymi około 50 cm (±10%). | TAK |  |
|  | Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnach przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Wewnętrzna wysokość każdej z szuflad minimum 10 cm | TAK |  |
|  | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Głębokość wszystkich półek około 50 cm (±10%). | TAK |  |
|  | Wysuwany pulpit na dokumenty w całości wsuwany pod półkę wraz z leżącymi na nim dokumentami (prześwit pomiędzy półką a pulpitem po wsunięciu min. 5 cm). | TAK |  |
|  | Drążki infuzyjne o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni). | TAK |  |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32. | TAK |  |
|  | Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44. | TAK |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430(AGA) | TAK |  |
|  | Wymóg zainstalowania jednostek przy istniejących warunkach architektoniczno- budowlanych zamawiającego ( w przypadku dostosowania stropu lub przeróbek koszt ponosi sprzedający. | TAK |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 13                                                                                                                                                                   Załącznik 3.13.1 do SIWZ 31/2015

Pozycja 1      Centrala pielęgniarska – 1 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji) ……………………………………

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrala pielęgniarska – 1 szt. |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania obsługujące 7 stanowisk monitorowania, z możliwością rozbudowy o kolejne 5 stanowisk | TAK |  |
|  | Dwa płaskie panelowe ekrany kolorowe minimum 22" TFT | TAK |  |
|  | Ilość wyświetlanych jednoczasowo przebiegów falowych z jednego monitora stacjonarnego minimum 2 (możliwość wyboru parametrów) | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia trendów pacjenta obok krzywych dynamicznych, konfigurowanych dla każdego pacjenta niezależnie | TAK |  |
|  | Ilość wyświetlanych jednoczasowo parametrów numerycznych z jednego monitora stacjonarnego minimum 3 (możliwość wyboru parametrów) | TAK |  |
|  | możliwość podglądu wszystkich mierzonych parametrów wyodrębnionego pacjenta (cały ekran stacjonarnego monitora obserwacyjnego na jednym z monitorów) | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu zapisanych w kardiomonitorze zdarzeń, trendów graficznych, trendów numerycznych, odcinków ST. | TAK |  |
|  | Podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów z min. 24 godzin obserwacji pacjenta | TAK |  |
|  | alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek | TAK |  |
|  | drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą dołączonej drukarki laserowej powszechnie dostępnej na krajowym rynku | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy opcji holterowskiego do zbierania sygnału z ostatnich pełnych 5 dni dla wszystkich mierzonych krzywych. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dostęp do danych pacjenta zbieranych przez monitory pacjenta za pośrednictwem przeglądarki internetowej, na komputerach podłączonych do sieci szpitala | TAK |  |
|  | Możliwość zamocowania jednostki centralnej bezpośrednio do ekranu centrali (oszczędzając miejsce i redukując liczbę kabli pod biurkiem) | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa formatu A4 na stanowisku | TAK |  |
| Wymagania dodatkowe |
|  | Koszt centrali obejmuje zainstalowanie sprzętu u Zamawiającego i podłączenie wszystkich monitorów pacjenta | TAK |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

Pakiet 13                                                                                                                                                              Załącznik 3.13.2 do SIWZ 31/2015

Pozycja 2     System  monitorujący do Sali Intensywnej Terapii - 6 szt. + Monitor transportowy – 1 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji) ……………………………………

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości oferowanych | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| SysSystem monitorujący do Sali Intensywnej Terapii - 6 szt. + Monitor transportowy – 1 szt. |
|  | Kardiomonitor i wszystkie oferowane i opcjonalne moduły pomiarowe są wyrobami medycznymi (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.) oraz muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację zgodności (załączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Monitor zbudowany w oparciu o moduły pomiarowe przenoszone między monitorami, odłączane i podłączane w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor mocowany do kolumny na uchwycie ze stacją dokującą lub element transportowy mocowany za pomocą stacji dokującej | TAK |  |
|  | Ekran |  |  |
|  | Kolorowy pojedynczy ekran LCD TFT o przekątnej min.10 ” | TAK |  |
|  | Komunikacja monitora z użytkownikiem przez system menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Konfigurowalny ekran,możliwość tworzenia własnych specyficznych konfiguracji. | TAK |  |
|  | Rejestracja danych |  |  |
|  | Możliwość wyposażenia monitora w rejestrator, drukarkę | TAK |  |
|  | Wewnetrzna pamięć przynajmniej 50 zdarzeń zawierających odcinki wybranych krzywych. | TAK |  |
|  | Zdarzenia zapisywane automatycznie i/lub ręcznie w czasie alarmów | TAK |  |
|  | Zasilanie |  |  |
|  | Zasilanie AC 230 [V] 50 [Hz] (+/-10 %). Zasilanie awaryjne zapewniające monitorowanie min.: EKG, SpO2, Oddech, NIBP, IBP, Temp, CO2 przez co najmniej 60 minut w przypadku zaniku zasilania w sieci elektrycznej, z automatycznym przełączeniem się na zasilanie awaryjne | TAK |  |
|  | System cichego, konwekcyjnego chłodzenia . | TAK |  |
|  | Mierzone parametry, moduły pomiarowe | TAK |  |
|  | Pomiar EKG monitorowanye do 12 odprowadzeń, kabel EKG ( 3 –odprowadzenia) | TAK |  |
|  | Analiza arytmii | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń | TAK |  |
|  | Pomiar akcji serca od 15-30 do 300 uderzeń/min | TAK |  |
|  | Pomiar oddechu | TAK |  |
|  | Pomiar metodą impedancyjną | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji | TAK |  |
|  | .Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji , tętna i krzywa pletyzmograficzna | TAK |  |
|  | W komplecie standardowy czujnik na palec z przewodem interfejsowym(jeżeli wymagany) | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury- dwa kanały |  |  |
|  | W komplecie czujnik temperatury powierzchniowej i głębokiej | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia |  |  |
|  | Pomiar na żądanie, automatyczny co określony czas, ciągłe pomiary przez określony czas,staza | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego monitora przewód i zestaw mankietów dla dorosłych, 3 różne rozmiary, mankiety pomiarowe bez lateksu | TAK |  |
|  | Pomiar rzutu serca – 2 szt. |  |  |
|  | Ciągłe monitorowanie rzutu minutowego serca metodą termodylucji przezpłucnej PICCO (min. jeden moduł na cztery stanowiska). | TAK |  |
|  | Pomiar za pomocą modułu wymiennego pomiędzy stanowiskami | TAK |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia |  |  |
|  | Przynajmniej dwa tory pomiarowe | TAK |  |
|  | Przewody interfejsowe do powszechnie dostępnych na rynku polskim czujników. | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru EEG | TAK |  |
|  | Trendy przynajmniej 24 godzinne wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |
|  | Obsługa całego systemu( centrali i monitorów ) w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dostęp do zewnętrznych systemów informatycznych szpitala | TAK |  |
|  | System monitorowania umożliwiający współpracę przewodową z centralą pielęgniarską z możliwością rozbudowy o współpracę bezprzewodową. | TAK |  |
|  | Współpraca w sieci w standardzie Ethernet | TAK |  |
|  | Uchwyt do zamontowania monitorów do zakupionych jednostek zasilających | TAK |  |
|  | Kardiomonitor transportowy kompatybilny z pozostałymi, z możliwością podłączenia do centrali pielęgniarskiej, możliwością podłączenia wyżej opisanych modułów. Wyposażony minimum w pomiar temperatury, NIBP,dwa kanały IBP,EKG,SpO2. Uchwyt do jednostki zasilającej. | TAK |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 14                                                                                                                                                                   Załącznik 3.14 do SIWZ 31/2015

Zestaw do oddychania AMBU – 8 sztuk

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji 2015 …………………………………………………………..…

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw resuscytatora zawierający: ręczny worek oddechowy, zastawkę pacjenta, zastawkę wlotową, maskę silikonową, akumulator tlenu z drenem, z maską nr 3i5 plastikową torbę do przechowywania. | Tak |  |
| 2. | Objętość pojedynczego wdechu min 1500/ 1300ml. Przy użyciu dwóch rąk. | Tak |  |
| 3. | Worek pacjenta o pojemności 2500ml.+/-10% | Tak |  |
| 4. | Temperatura użytkowania w zakresie minimum – 10do 40 C | Tak |  |
| 5. | Temperatura użytkowania w zakresie minimum – 15 do 50 C | Nie |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet  15                                                                                                                                                                         Załącznik 3.15 do SIWZ 31/2015

###### Zestaw do intubacji z 2 laryngoskopami – 6 sztuk

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji 2015) ………………………………………………………….

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękojeść do laryngoskopów światłowodowych zgodna ze standardem ISO 7376-3, na 2 baterie R14 ( szt.8) | Tak |  |
| 2. | Rękojeść do laryngoskopów światłowodowych zgodna ze standardem ISO 7376 -3, na 2 baterie R6 (szt.8) | Tak |  |
| 3. | Łopatka światłowodowa do trudnej intubacji z ruchomą końcówką współpracująca ze wszystkimi rękojeściami zgodnymi ze standardem ISO 7376-3 Nr: 2- 8szt, 3- 8 szt., 4 – 8szt. | Tak |  |
| 4. | Łopatka światłowodowa typ Macintosh, współpracująca ze wszystkimi rękojeściami zgodnymi ze standardem ISO 7376-3 Nr: 1- 8 szt., 2- 8szt, 3- 16 szt., 4 – 16 szt | Tak |  |
| 5. | Żarówka kryptonowa w zapasie do każdego kompletu | Tak |  |
| 6 | Łopatka światłowodowa typ Miller, współpracująca ze wszystkimi rękojeściami zgodnymi ze standardem ISO 7376-3 Nr: 0– 8 szt., 1- 8 szt., 2- 8 szt. | Tak |  |
| 7. | Kleszczyki Magill`a , w 2 rozmiarach: dla dorosłych -8szt., dla dzieci – 8 szt. | Tak |  |
| 8. | Prowadnica do rurek od rozmiaru 2,5 do 5,5 – 8 szt., dla dorosłych od rozmiaru 5,5 do 9,5 – 16 szt. | Tak |  |
| 9. | Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie elastyczna, wzmocniona na całej długości, skalowana, zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie, jednorazowego użytku, sterylna – 16 szt. | Tak |  |
| 10. | Maska krtaniowa LMA z możliwością intubacji. wielorazowego użytku, rozmiar 30-50 kg, 50 -70 kg, 70-100kg po 8 szt. | Tak |  |
| 11. | Rurka intubacyjna zakładana przez maskę krtaniową Nr 6,0mm; 6,5mm - po 10 szt. Nr 7.0mm; 7,5mm; 8,0mm – po 20 szt. | Tak |  |
| 12. | Zestaw do profilaktycznej i ratunkowej konikotomii metodą Seldingera z kaniulą, prowadnicą, igłą ze strzykawką, rozszerzałem, cewnikiem do odsysania. (8 szt) | Tak |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 16

Załącznik 3.16 do SIWZ 31/2015

Wózek reanimacyjny  – 1 sztuka

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji)2015 …………………………………………………………..…

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model/Typ | podać |  |
|  | Producent/Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Wózek reanimacyjny 4- szufladowy w całości metalowy malowany proszkowo | TAK |  |
|  | Kontener szufladowy metalowy dwuwarstwowy, szczelny z wewnętrznymi elementami usztywniającymi i wygłuszającymi, posadowiony między 2-ma kolumnami nośnymi z profilowanej blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie. | TAK |  |
|  | Ramy szuflad metalowe pracujące na prowadnicach teleskopowych typu kulkowego z funkcją pełnego wysuwu i mechanizmem samodociągu. | TAK |  |
|  | Czoła szuflad metalowe dwuwarstwowe szczelne z wytłoczonym owalnym wgłębieniem pod uchwytem. | TAK |  |
|  | Wkłady szuflad osadzone w ramie metalowej wykonane metodą termoformowania z tworzywa ABS o wymiarach 460 x 470 mm +/ 5 mm przystosowane do przechowywania i segregacji materiałów medycznych w tym trzy wkłady o wysokości użytkowej 80 mm dwa z podziałem wewnętrznym na 4 części oraz jeden bez podziału ,oraz jeden wkład o wysokości użytkowej 200 mm bez podziału. | TAK/podać |  |
|  | W standardzie zamontowana uszczelka szufladowa i zamek patentowy, centralnie blokujący otwieranie szuflad. | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy metalowe pokryte wysokiej jakości lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne i promieniowanie UV. | TAK |  |
|  | Blat roboczy o wymiarach 630 x 570 mm +/- 5 mm wykonany z tworzywa ABS zagłębiony z burtami o wysokości 60 mm z trzech stron. | TAK/podać |  |
|  | Zespół jezdny składający się z 4- kółek pojedynczych o średnicy 125 mm, dwa koła wyposażone w hamulec i blokadę obrotu, z 4-stron odboje zabezpieczające wózek przed uszkodzeniem. | TAK |  |
|  | Wymiary wózka 820 x 630 x 890 mm +/-10 mm | TAK/podać |  |
|  | Wózek wyposażony dodatkowo: - 2 szyny sprzętowe ze stali kwasoodpornej do zawieszenia akcesoriów wyposażenia specjalistycznego o wymiarach 25x20 mm – długość użytkowa 500 mm+/-5mm - pojemnik na cewniki zawieszany na szynie sprzętowej wykonany ze stali kwasoodpornej, wewnątrz ruchoma przegroda dzieląca wnętrze na trzy komory wymiary 180x60x500 mm + /- 5 mmm - wieszak na płyny infuzyjne zamontowany na wysięgniku teleskopowym –zakres regulacji 400 mm, zamontowany do kolumny bocznej po prawej stronie wózka - pólka pod defibrylator ze stali kwasoodpornej z rantami – montowana na wysięgniku teleskopowym – wysokość na blatem roboczym 280mm +/- 20 mm, wymiary póki 410x360 mm +/-5 mm – minimalne obciążenie póki 8 kg - stelaż z pokrywą do worka na odpady miękkie 10 l. wykonany ze stali pokryty farbą proszkową w kolorze białym -rozgałęziacz elektryczny 4 gniazdowy z wyłącznikiem sieciowym montowany w tylnej części wózka - uchwyt zamontowany na tylnej ściance wózka wraz z deską reanimacyjną z tworzywa w kolorze żółtym lub pomarańczowym 3 trzema uchwytami dwa po bokach i jedna w górnej części deski Wymiary deski 600 x 400 mm +/-50 mm | TAK/podać |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 17                                                                                                                                                                     Załącznik 3.17 do SIWZ 31/2015

Wózek  zabiegowy  – 3 sztuki

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji) 2015  …………………………………………………………..

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model/Typ | podać |  |
|  | Producent/Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Wózek opatrunkowo – zabiegowy 4-szufladowy oraz wysuwanym pod blatem pulpitem z frontu wózka w całości metalowy malowany proszkowo. | TAK |  |
|  | Kontener szufladowy metalowy dwuwarstwowy, szczelny z wewnętrznymi elementami usztywniającymi i wygłuszającymi, posadowiony między 2-ma kolumnami nośnymi z profilowanej blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie. | TAK |  |
|  | Ramy szuflad metalowe oraz pulpit pracujące na prowadnicach teleskopowych typu kulkowego z funkcją pełnego wysuwu i mechanizmem samodociągu. | TAK |  |
|  | Czoła szuflad metalowe dwuwarstwowe szczelne z wytłoczonym owalnym wgłębieniem pod uchwytem. | TAK |  |
|  | Wkłady szuflad osadzone w ramie metalowej wykonane metodą termoformowania z tworzywa ABS o wymiarach 460 x 470 mm +/ 5 mm przystosowane do przechowywania i segregacji materiałów medycznych w tym trzy wkłady o wysokości użytkowej 80 mm dwa z podziałem wewnętrznym na 4 części oraz jeden bez podziału ,oraz jeden wkład o wysokości użytkowej 200 mm bez podziału. | TAK/podać |  |
|  | W standardzie zamontowana uszczelka szufladowa i zamek patentowy, centralnie blokujący otwieranie szuflad. | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy metalowe pokryte wysokiej jakości lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne i promieniowanie UV. | TAK |  |
|  | Blat roboczy o wymiarach 630 x 570 mm +/- 5 mm wykonany z tworzywa ABS zagłębiony z burtami o wysokości 60 mm z trzech stron. | TAK/podać |  |
|  | Zespół jezdny składający się z 4- kółek pojedynczych o średnicy 125 mm, dwa koła wyposażone w hamulec i blokadę obrotu, z 4-stron odboje zabezpieczające wózek przed uszkodzeniem. | TAK |  |
|  | Wymiary wózka 820 x 630 x 890 mm +/-10 mm | TAK/podać |  |
|  | Wózek wyposażony dodatkowo: - 2 szyny sprzętowe ze stali kwasoodpornej do zawieszenia akcesoriów wyposażenia specjalistycznego o wymiarach 25x20 mm – długość użytkowa 500 mm+/-5mm - wieszak na płyny infuzyjne zamontowany na wysięgniku teleskopowym –zakres regulacji 400 mm, zamontowany do kolumny bocznej po prawej stronie wózka - pojemnik na cewniki zawieszany na szynie sprzętowej wykonany ze stali kwasoodpornej, wewnątrz ruchoma przegroda dzieląca wnętrze na trzy komory wymiary 180x60x500 mm + /- 5 mmm - stelaż z pokrywą do worka na odpady miękkie 10 l. wykonany ze stali pokryty farbą proszkową w kolorze białym - uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły zawieszany na szynie sprzętowej wykonany ze stali kwasoodpornej o średnicy 180 mm regulacja w zakresie +/-5 mm - uchwyt z miską o średnicy 200 mm ze stali nierdzewnej zawieszany na bocznej szynie sprzętowej - Zestaw uchylnych dozowników pięcio i czteroskrzynkowych na materiały opatrunkowo-zabiegowe na stelażu metalowym | TAK/podać |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 18

Załącznik 3.18 do SIWZ 31/2015

Wózek opatrunkowy z szufladą – 3 sztuki

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ……………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji) 2015  …………………………………………………………

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model/Typ | podać |  |
|  | Producent/Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Wózek opatrunkowy, wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażony w 1 półkę oraz 1 szufladę pod blatem; | TAK |  |
|  | Szuflada skrzynkowa poruszająca się na prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem; z mechanizmem samodomykania i amortyzatorem przeciw uderzeniowym; | TAK |  |
|  | Szuflada wyposażona w gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych, umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z potrzebą Zamawiającego; | TAK |  |
|  | Korpus wózka wykonany w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi; wnętrze wózka szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu; | TAK |  |
|  | Dolna część wózka otwarta z 4 stron; | TAK |  |
|  | Front szuflady wykonany z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową; | TAK |  |
|  | Uchwyt wykonany ze stali kwasoodpornej w kształcie litery U, pod uchwytem owalne wgłębienie we froncie ułatwiające chwytanie; | TAK |  |
|  | Front szuflad malowany farbą proszkową | TAK |  |
|  | Blat prosty o wymiarach 700x600 mm+/- 5 mm prosty z wygłuszeniem; | TAK/podać |  |
|  | Uchwyt do przetaczania po prawej stronie; | TAK |  |
|  | Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 125 mm (2 koła z frontu wózka z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych z tworzywa ; | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary wózka 830x650x900 mm +/- 100 mm | TAK/podać |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 19                                                                                                                                                                  Załącznik 3.19 do SIWZ 31/2015

Wózek zabiegowy, dwukomorowy – 2 sztuki

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji) 2015  …………………………………………………………

|  | Model/Typ | podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Wózek opatrunkowy, dwukomorowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, | TAK |  |
|  | Wyposażony pierwszej komorze drzwiczki jednoskrzydłowe oraz 2 półki przestawne, w drugiej komorze 4 szuflady; | TAK |  |
|  | Szuflady skrzynkowe oraz pulpit poruszający się na prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem; z mechanizmem samodomykania i amortyzatorem przeciw uderzeniowym; | TAK |  |
|  | Szuflady wyposażone w gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych, umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z potrzebą Zamawiającego; | TAK |  |
|  | Korpus wózka wykonany w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi; wnętrze wózka szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu; fronty szuflad i drzwi wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową; | TAK |  |
|  | Uchwyty wykonane ze stali kwasoodpornej w kształcie litery U ,pod uchwytem owalne wgłębienie we froncie ułatwiające chwytanie; | TAK |  |
|  | Fronty drzwi i szuflad malowane farbą proszkową w uzgodnionym kolorze | TAK |  |
|  | Blat prosty o wymiarach 700x600 mm+/- 5 mm prosty z wygłuszeniem; | TAK/podać |  |
|  | Uchwyt do przetaczania po prawej stronie; | TAK |  |
|  | Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 125 mm (2 koła z frontu wózka z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych z tworzywa ; | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary wózka 830x650x900 mm +/- 100 mm | TAK/podać |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 20                                                                                                                                                                Załącznik 3.20 do SIWZ 31/2015

Wózek do toalet- 2 sztuki

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji)2015………………………………………………………………..

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model/Typ | podać |  |
|  | Producent/Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Wózek opatrunkowy, wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, | TAK |  |
|  | Wyposażony w górnej komorze 1 szeroką szufladę, w dolnej części w pierwszej i drugiej komorze 3 wąskie szuflady, oraz pulpit wysuwany z pod blatu po lewej stronie; | TAK |  |
|  | Szuflady skrzynkowe oraz pulpit poruszający się na prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem; z mechanizmem samodomykania i amortyzatorem przeciw uderzeniowym; | TAK |  |
|  | Szuflady wyposażone w gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych, umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z potrzebą Zamawiającego; | TAK |  |
|  | Korpus wózka wykonany w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi; wnętrze wózka szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu; fronty szuflad wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową; | TAK |  |
|  | Uchwyty wykonane ze stali kwasoodpornej w kształcie litery U ,pod uchwytem owalne wgłębienie we froncie ułatwiające chwytanie; | TAK |  |
|  | Fronty szuflad malowane farbą proszkową w uzgodnionym kolorze | TAK |  |
|  | Blat zagłębiony i z burtami ze trzech stron o wysokości mim. 70 mm o wymiarach 700x600 mm+/- 5 mm z wygłuszczeniem; | TAK/podać |  |
|  | Uchwyt do przetaczania po prawej stronie; | TAK |  |
|  | Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 125 mm (2 koła z frontu wózka z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych z tworzywa ; | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary wózka 830x650x900 mm +/- 100 mm | TAK/podać |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 21

Załącznik 3.21 do SIWZ 31/2015

Wózek opatrunkowy -2 sztuki

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji)2015 ………………………………………………………………..

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model/Typ | podać |  |
|  | Producent/Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Wózek opatrunkowy, wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, | TAK |  |
|  | Wyposażony w 4 szuflady | TAK |  |
|  | Szuflady skrzynkowe poruszające na prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem; z mechanizmem samodomykania i amortyzatorem przeciw uderzeniowym; | TAK |  |
|  | Szuflady wyposażone w gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych, umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z potrzebą Zamawiającego; | TAK |  |
|  | Korpus wózka wykonany w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi; wnętrze wózka szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu; fronty szuflad wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową; | TAK |  |
|  | Uchwyty wykonane ze stali kwasoodpornej w kształcie litery U ,pod uchwytem owalne wgłębienie we froncie ułatwiające chwytanie; | TAK |  |
|  | Fronty szuflad malowane farbą proszkową w uzgodnionym kolorze | TAK |  |
|  | Blat zagłębiony i z burtami ze trzech stron o wysokości mim. 70 mm o wymiarach 700x600 mm+/- 5 mm z wygłuszczeniem; | TAK/podać |  |
|  | Uchwyt do przetaczania po prawej stronie; | TAK |  |
|  | Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 125 mm (2 koła z frontu wózka z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych z tworzywa ; | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary wózka 830x650x900 mm +/- 100 mm | TAK/podać |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet  22                                                                                                                                                                Załącznik 3.22 do SIWZ 31/2015

Stelaż na worki na odpady podwójny – 6 sztuk

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji)2015 ………………………………………………………………..

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model/Typ | podać |  |
|  | Producent/Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Stelaż jezdny podwójny do worków na odpady komunalne i skażone o pojemności 120 l | TAK |  |
|  | Wyposażony w 2 pokrywy otwierane za pomocą pedału; | TAK |  |
|  | Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9 | TAK |  |
|  | Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 50 mm (2 koła z hamulcem) | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary stelaża 780x420x860mm +/- 100 mm | TAK/podać |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 23

Załącznik 3.23 do SIWZ 31/2015

Stelaż na worki na odpady pojedynczy – 4 sztuki

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji)2015 ………………………………………………………………..

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model/Typ | podać |  |
|  | Producent/Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Stelaż jezdny do worków na odpady komunalne i skażone o pojemności 120 l | TAK |  |
|  | Wyposażony w pokrywę otwieraną za pomocą pedału; | TAK |  |
|  | Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9 | TAK |  |
|  | Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 50 mm (2 koła z hamulcem) | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary stelaża 390x420x860mm +/- 100 mm | TAK/podać |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 24                                                                                                                                                                   Załącznik 3.24 do SIWZ 31/2015

Wózek do aparatury medycznej – 1 sztuka

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji)2015………………………………………………………………..

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model/Typ | podać |  |
|  | Producent/Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Wózek do aparatury medycznej 2 półkowy; | TAK |  |
|  | Wykonany w całości ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo; konstrukcja kolumnowa, umożliwiająca regulację wysokości półek środkowych w zakresie 60 mm; wyposażony w listwę zasilającą; uchwyt do przetaczania z przodu, montowany do górnej półki; zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 100 mm (2 koła z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych; | TAK |  |
|  | Uchwyt do przetaczania z przodu, montowany do górnej półki; z chwyt do przetaczania z przodu, montowany do górnej półki; | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary wózka 620x570x890mm +/- 100 mm | TAK/podać |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 25                                                                                                                                                            Załącznik 3.25 do SIWZ 31/2015

Wózek do przewożenia czystej i brudnej bielizny – 4 sztuki

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji)2015 ………………………………………………………………..

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model/Typ | podać |  |
|  | Producent/Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Wózek do przewożenia czystej i brudnej bielizny; | TAK |  |
|  | Część przednia od tylnej oddzielana pełną przegrodą pionową | TAK |  |
|  | Pierwsza część wózka wyposażona dwa stelaże do worków 120 litrów z pokrywami otwieranymi ręcznie; (jedna w kolorze czerwony druga w kolorze niebieskim) | TAK |  |
|  | Druga cześć wyposażona dwie półki na czystą bieliznę z bocznymi relingami | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony dwa pionowe uchwyty do przetaczania | TAK |  |
|  | Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 75 mm (2 koła z hamulcem) oraz 4 krążków małych odbojowych tworzywa | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w dodatkowo 4 worki bawełniane do zawieszania na stelażu z oznaczeniem kolorystyki (czerwony i niebieski) | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wózek wykonany w całości ze stali malowany farbą proszkową; | TAK |  |
|  | Wymiary wózka 1300x500x1300mm +/- 100 mm | TAK/podać |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 26                                                                                                                                                  Załącznik 3.26 do SIWZ 31/2015

Wózek do transportu chorych – 2 sztuki

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji)2015 …………………………………………………………..…

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Model/Typ | podać |  |
| 2. | Producent/Kraj pochodzenia | podać |  |
| 3. | Wózek transportowy 2 segmentowy | Tak |  |
| 4 | Blat wózka 2segmentowy, segmenty tapicerowane, min. 1 ruchomy | Tak |  |
| 5 | Długość 2150mm (+/-50mm) | Tak, podać |  |
| 6 | Szerokość wózka 690mm (+/-50mm) | Tak, podać |  |
| 7 | Długość segmentu pleców 680mm (+/-20mm) | Tak, podać |  |
| 8 | Regulacja segmentu pleców w zakresie -25° do +60° (+/-5°) | Tak, podać |  |
| 9 | Możliwość uzyskania pozycji antyszokowej całego leża lub min segmentu oparcia pleców | Tak, podać |  |
| 10 | Regulacja segmentu pleców za pomocą sprężyny gazowej | Tak |  |
| 11 | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie 550mm - 960mm (+/-20mm) | Tak, podać |  |
| 12 | Regulacja wysokości za pomocą dźwigni nożnych umieszczonych z dwóch stron | Tak |  |
| 13 | Koła o średnicy 125mm z centralnym systemem blokowania, dźwignie hamulca dostępne przy każdym narożniku | Tak, podać |  |
| 14 | Tworzywowa osłona podstawy | Tak |  |
| 15 | Krążki odbojowe zabezpieczające wózek, ściany i futryny przed obiciem, w każdym rogu | Tak |  |
| 16 | Od strony głowy i nóg metalowe uchwyty do prowadzenia wózka, będące jednocześnie szczytami | Tak |  |
| 17 | Blat wózka oparty na dwóch punktach podparcia | Tak |  |
| 18 | Bezpieczne obciążenie robocze min 180kg | Tak, podać |  |
| 19 | Wózek wyposażony w metalowe, chromowane barierki, zabezpieczające na 3/4 długości leża, składane wzdłuż ramy leża, nie poszerzające wózka po złożeniu | Tak |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |