# Zał. nr 1 do SIWZ 28/2016

# FORMULARZ OFERTY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

# NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

# Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 209 000 euro na dostawę aparatury medycznej diagnostycznej  dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia

za cenę  ............................................... złotych /brutto/

Wykonawca oferuje termin gwarancji …………………………...   miesiące (y)

(Nie wskazanie w Formularzu Oferty (Zał. nr 1) terminu gwarancji oznacza, że Wykonawca zaoferował minimalny termin wskazany w SIWZ, tj. 24 miesiące.)

# Uwaga

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet każdy z nich wpisać oddzielnie (przekopiować powyższą formułkę dla każdego pakietu z osobna).

2. Termin wykonania  przedmiotu zamówienia: 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy.

3. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

6. Przyjęliśmy następujące warunki płatności: płatność po zrealizowanej dostawie przelewem

w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury.

7. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

7.1 W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podmiotu trzeciego | Zakres zasobów podmiotu trzeciego na które powołuje się w ofercie Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

8. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegamy wykluczenia z postępowania 
z powodów, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

9. Oświadczam, że*:

(  nie należę

(   należę

do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

*właściwe zaznaczyć, ponadto jeśli Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

10. Wadium w kwocie .................... zł wniosłem/wnieśliśmy w formie .....................................

Zwrot wadium proszę/prosimy dokonać na rachunek bankowy nr

.......................................................................................................................................................

(należy wypełnić w przypadku wniesienia kwoty wadium w formie pieniądza).

Jestem/jesteśmy świadomy/świadomi, ze w przypadku określonym w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy wniesione przeze mnie/nas wadium zostaje zatrzymane.

11. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od nr .......... do nr ........... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnianie innym uczestnikom postępowania

12. Oferta została złożona na ....................... ponumerowanych i podpisanych stronach.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

# Zał. nr 2 do SIWZ 28/2016

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# Pakiet 1

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. brutto w zł | Wartość brutto w zł | Oferowany model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wideogastroskop zgodny z załącznikiem numer 3.1 do SIWZ 28/2016 | 1 szt. |  |  |  |

# Pakiet 2

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. brutto w zł | Wartość brutto w zł | Oferowany model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat USG – na potrzeby poradni ginekologiczno – położniczej zgodny z załącznikiem numer 3.2 do SIWZ 28/2016 | 1 szt. |  |  |  |

# Pakiet 3

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. brutto w zł | Wartość brutto w zł | Oferowany model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skaner do płyt obrazowych – na potrzeby zakładu diagnostyki obrazowej zgodny z załącznikiem numer 3.3 do SIWZ 28/2016 | 1 szt. |  |  |  |

# Pakiet 4

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. brutto w zł | Wartość brutto w zł | Oferowany model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat EKG zgodny z załącznikiem numer 3.4 do SIWZ 28/2016 | 7 szt. |  |  |  |

# Pakiet 5

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. brutto w zł | Wartość brutto w zł | Oferowany model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor zgodny z załącznikiem numer 3.5 do SIWZ 28/2016 | 4 szt. |  |  |  |

# Pakiet 6

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. brutto w zł | Wartość brutto w zł | Oferowany model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw centrala monitorująca z 4 kardiomonitorami zgodny z załącznikiem numer 3.6 do SIWZ 28/2016 | 1 szt. |  |  |  |

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

# Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

…………………………………….

Data ....................................., miejscowość ………………………

Zał. nr 3.1 do SIWZ 28/2016

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 1 – Wideogastroskop – 1 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji  nie wcześniej niż 2015)  …………………………….…

| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Średnica kanału roboczego – min. 2,4 mm | TAK |  |
| 2. | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej max 8,0mm | TAK |  |
| 3. | Chip CCD z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
| 4. | Kąt obserwacji – min. 140 st. | TAK |  |
| 5. | Głębia ostrości 4-100mm | TAK |  |
| 6. | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora – min. 3 | TAK |  |
| 7. | Zagięcie końcówki w stopniach minimum: | TAK |  |
|  | G/D: 210/120 | TAK |  |
|  | L/P: 120/120 | TAK |  |
| 8. | Długość robocza 1050mm | TAK |  |
| 9. | System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | TAK |  |
| 10. | Obrotowy konektor łączący endoskop z procesorem w zakresie 180 stopni redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | TAK |  |
| 11. | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | TAK |  |
| 12. | Bezpośrednie i bezpieczne podłączenie wideoendoskopu z wideoprocesorami będącymi na wyposażeniu szpitala: EPK-i5000 oraz EPK-i | TAK |  |
| 13. | Średnica kanału roboczego – min. 2,4 mm | TAK |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.p. | Warunki gwarancji, serwisu i inne | Warunki wymagane | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 2 dni robocze, czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia. Jeśli naprawa w ciągu 3 dni roboczych, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa wymagane urządzenie zastępcze na okres konieczny do wykonania naprawy | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

Zał. nr 3.2 do SIWZ 28/2016

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 2– Aparat USG – na potrzeby poradni ginekologiczno – położniczej – 1 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji  nie wcześniej niż 2015)  ……………………….………

| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciężar aparatu nie więcej niż 100kg | TAK |  |
| 2 | Monitor wysokiej rozdzielczości min 1200x1000 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LED lub LCD o przekątnej ekranu min 18". | TAK |  |
| 4 | Możliwość obrotu, pochylenia i zmiany wysokości monitora względem pulpitu | TAK |  |
| 5 | Możliwość zmiany wysokości i obrotu pulpitu operatora wraz z monitorem. | TAK |  |
| 6 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych (z fizycznymi, plastikowymi klawiszami – wyklucza się klawiatury dotykowe na ekranach) | TAK |  |
| 7 | Ilość kanałów przetwarzania min.200000 | TAK |  |
| 8 | Dynamika systemu ≥ 250 dB | TAK |  |
| 9 | Minimum 3 aktywne, jednakowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych | TAK |  |
| 10 | Możliwość jednoczesnego podłączenia do aparatu wszystkich oferowanych głowic | TAK |  |
| 11 | Liczba obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE: minimum 4000 | TAK |  |
| 12 | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE nie mniej niż 180s | TAK |  |
| 13 | OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |
| 14 | B-mode. | TAK |  |
| 15 | Głębokość penetracji aparatu min od 2,0 – 30,0 cm. | TAK |  |
| 16 | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) - minimum 5 stopni ustawienia (np. Sono CT) | TAK |  |
| 17 | Cyfrowa filtracja szumów „speklowych” – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości | TAK |  |
| 18 | Podział ekranu na min. 4 obrazy. | TAK |  |
| 19 | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia ≥ 15x. | TAK |  |
| 20 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. | TAK |  |
| 21 | Obrazowanie w trybie B z dwoma lub więcej częstotliwościami nadawczymi jednocześnie – bliższe pole obrazu tworzone z użyciem wyższych częstotliwości, a dalsze – z użyciem niższych częstotliwości (na wszystkich oferowanych głowicach) | TAK |  |
| 22 | Doppler Kolorowy (CD). | TAK |  |
| 23 | Maksymalna obrazowana prędkość przepływu w kolorowym dopplerze bez aliasingu ≥ 4 m/s. | TAK |  |
| 24 | Power Doppler (PD). | TAK |  |
| 25 | Doppler pulsacyjny (PWD). | TAK |  |
| 26 | Funkcja HPRF | TAK |  |
| 27 | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 7,5 m/s. | TAK |  |
| 28 | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1-15 mm. | TAK |  |
| 29 | Korekcja kąta w zakresie minimum ± 85º | TAK |  |
| 30 | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku | TAK |  |
| 31 | Kolorowy doppler tkankowy z oferowanych głowic convexowej i endovaginalnej | TAK |  |
| 32 | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD). | TAK |  |
| 33 | OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |
| 34 | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości. | TAK |  |
| 35 | Pomiary ginekologiczne | TAK |  |
|  | macica (długość, szerokość, wysokość) | TAK |  |
|  | objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych) | TAK |  |
|  | endometrium | TAK |  |
|  | długość szyjki macicy | TAK |  |
|  | pomiary pęcherzyków | TAK |  |
|  | tętnice jajników: PS, ED, RI | TAK |  |
| 36 | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu (min. Vmax, Vmin, PI, RI, HR). | TAK |  |
| 37 | Różnicowanie zmian nowotworowych jajników wg IOTA | TAK |  |
| 38 | Pomiary i kalkulacje położnicze (w tym dla ciąży mnogiej - minimum 4 płody): pomiary biometryczne, AFI, waga płodu, NT. | TAK |  |
| 39 | Automatyczny pomiar BPD i HC na obrazie główki płodu (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości). Możliwość wyłączenia automatyki. | TAK |  |
| 40 | Automatyczny pomiar AC na obrazie brzuszka płodu (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości). Możliwość wyłączenia automatyki. | TAK |  |
| 41 | Automatyczny pomiar FL na obrazie kości udowej płodu (automatyczne wyznaczenie długości). Możliwość wyłączenia automatyki. | TAK |  |
| 42 | Pomiar Thorax – stosunek obwodu serca do obwodu klatki piersiowej | TAK |  |
| 43 | Raport z badania ginekologicznego. | TAK |  |
| 44 | Raport z badania położniczego. | TAK |  |
| 45 | Graficzna prezentacja pomiarów na siatce centylowej - minimum BPD, HC, AC, FL, HL i dopplerowskie: MCA, Ductus Venosus, UmbArt, UtArt | TAK |  |
| 46 | GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE | TAK |  |
| 47 | GŁOWICA CONVEX 2D do badań położniczych | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania: B obejmujący przedział min 2,0 – 5,0 MHz. | TAK |  |
|  | Kąt obrazowania w trybie B minimum 110º | TAK |  |
|  | Głębokość obrazowania minimum 30 cm | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na minimum 3 parach częstotliwości | TAK |  |
| 48 | GŁOWICA ENDOCAVITARNA 2D do badań położniczych i ginekologicznych | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości min 4,0-9,0 MHz | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na minimum 3 parach częstotliwości | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | TAK |  |
|  | Kąt obrazowania w trybie B minimum 155º | TAK |  |
|  | Głębokość obrazowania minimum 15 cm | TAK |  |
| 49 | ARCHIWIZACJA |
| 50 | Videoprinter monochromatyczny sterowany z klawiatury USG. | TAK |  |
| 51 | Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki kolorowej laserowej do wydruku raportów i obrazów. | TAK |  |
| 52 | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD o pojemności minimum 400 GB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW. | TAK |  |
| 53 | Możliwość kopiowania archiwum (obrazy, filmy, wyniki pomiarów, raporty) na płyty DVD i zewnętrzne dyski HDD o pojemności minimum 500 GB przez gniazdo USB | TAK |  |
| 54 | Zapis obrazów na płytach DVD w formatach: jpeg, avi (MPEG-4), mov, DICOM | TAK |  |
| 55 | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. | TAK |  |
| 56 | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI. | TAK |  |
| 57 | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |
| 58 | Obrazowanie 3D/4D z głowicy volumetrycznej endovaginalnej o zakresie częstotliwości obrazowania B obejmującym przedział 5-9 MHz i obszarze skanowania minimum 175ºx120º. | TAK |  |
| 59 | Ilość linii obrazowych w pojedynczym obrazie B ≥ 1000, ilość obrazów w trybie B składających się na obraz 3D ≥ 3000, prędkość obrazowania 4D > 40 obrazów 3D/s | TAK |  |
| 60 | Obrazowanie 3D z wykorzystaniem funkcji akwizycji w układzie skrzyżowanych ultradźwięków. | TAK |  |
| 61 | Obrazowanie tomograficzne – jednoczesne obrazowanie minimum 7 równoległych warstw z możliwością ustawienia ich położenia i odległości między nimi – w czasie rzeczywistym i na zapamiętanych obrazach 3D. | TAK |  |
| 62 | Oprogramowanie do obliczania % unaczynienia tkanki w obrazach 3D | TAK |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.p. | Warunki gwarancji, serwisu i inne | Warunki wymagane | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 2 dni robocze, czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia. Jeśli naprawa w ciągu 3 dni roboczych, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa wymagane urządzenie zastępcze na okres konieczny do wykonania naprawy | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

Zał. nr 3.3 do SIWZ 28/2016

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 3 – Skaner do płyt obrazowych – na potrzeby zakładu diagnostyki obrazowej – 1 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2015)  …………………………..……

| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia fabrycznie nowe kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) | TAK |  |
| 2 | Minimum 1 kaseta, którą można jednocześnie umieścić w systemie | TAK |  |
| 3 | Skanowanie płyt 35x43 cm z rozdzielczością min. 10 piksel/mm | TAK |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy o skanowanie płyt mammograficznych igłowych 18x24 cm i 24x30 cm z rozdzielczością min. 20 piksel/mm | TAK |  |
| 5 | Bezdotykowy transport ekranu zmniejszający prawdopodobieństwo powstawania artefaktów na obrazie | TAK |  |
| 6 | Skala szarości generowanych obrazów nie mniej niż 16 bit/piksel | TAK |  |
| 7 | Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze nie mniej niż 12 bit/piksel | TAK |  |
| 8 | Wydajność skanowania płyt 35x43 cm przy rozdzielczości 10 pikseli/mm nie mniej niż 40 kaset/godz. | TAK |  |
| 9 | Możliwość podłączenia min. 5 konsol techników | TAK |  |
| 10 | Podtrzymywanie bateryjne systemu umożliwiające zakończenie cyklu skanowania płyty i przesłanie obrazów w przypadku zaniku napięcia zasilającego | TAK |  |
| 11 | Automatyczne raportowanie przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez udziału obsługi | TAK |  |
| 12 | Automatyczne informowanie użytkowania o konieczności wykonania przeglądu okresowego | TAK |  |
| 13 | Interfejs informujący o stanie systemu | TAK |  |
| 14 | Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające dokument (certyfikat CE lub deklarację zgodności CE) właściwy dla urządzenia | TAK |  |
| 15 | W razie awarii możliwość obsługi posiadanych przez Zamawiającego w drugiej placówce kaset DirectView | TAK |  |
| 16 | Płyty z kasetami | TAK |  |
| 17 | 18x24 cm - 2 szt. | TAK |  |
| 18 | 24x30 cm - 2 szt. | TAK |  |
| 19 | 35x35 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 20 | 35x43 cm - 3 szt. | TAK |  |
| 21 | 35x43 cm z wbudowana kratka przeciwrozproszeniowa - 1 szt. | TAK |  |
| 22 | Gwarantowana przez producenta trwałość płyty (ilość cykli odczytu i kasowania) min. 40.000 | TAK |  |
| 23 | Kaseta nie zintegrowana z ekranem (oddzielny element), umożliwiająca wymianę samej płyty obrazowej | TAK |  |
| 24 | Kasety zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające dokument (certyfikat CE lub deklarację zgodności CE) właściwy dla urządzenia | TAK |  |
| 25 | Stacja technika (1 szt.) | TAK |  |
| 26 | Stanowisko technika niezintegrowane ze skanerem (czytnikiem) o min. parametrach: Intel core i5 lub równoważny, 2 GB RAM, 500 GB HDD | TAK |  |
| 27 | Interfejs użytkownika w języku polskim | TAK |  |
| 28 | Przekątna ekranu monitora dotykowego nie mniej niż 17” | TAK |  |
| 29 | Wprowadzanie danych przy pomocy ekranu dotykowego oraz przy pomocy klawiatury i myszki | TAK |  |
| 30 | Wprowadzanie danych przy pomocy czytnika kodu kreskowego | TAK |  |
| 31 | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST | TAK |  |
| 32 | Dołączanie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badaniu do obrazu CR przed i po ekspozycji | TAK |  |
| 33 | Dostęp do stacji tylko dla osób uprawnionych przez logowanie | TAK |  |
| 34 | Wielopoziomowy dostęp do zaawansowanych opcji zależny od uprawnień nadanych poszczególnym technikom. | TAK |  |
| 35 | Podstawowe oprogramowanie do obróbki zeskanowanych obrazów: | TAK |  |
|  | - zmiana zaczernienia i kontrastu, | TAK |  |
|  | - obracanie obrazu, | TAK |  |
|  | - prezentacja pozytyw – negatyw | TAK |  |
| 36 | Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej | TAK |  |
| 37 | Umieszczania komentarzy w dowolnym miejscu na zeskanowanym obrazie | TAK |  |
| 38 | Ilość zdefiniowanych elektronicznych markerów (znaczników) nie mniej niż 40 | TAK |  |
| 39 | Wyświetlanie na ekranie znacznika umożliwiającego jednoznaczną identyfikację kierunku i narożnika kasety | TAK |  |
| 40 | Wydruk obrazu w trybie TRUE-SIZE (skala 1:1) a w przypadku wydruku na mniejszym filmie możliwość kadrowania obrazu | TAK |  |
| 41 | Obsługa min. 2 skanerów jednocześnie | TAK |  |
| 42 | Uzyskiwania na stacji informacji o statusie suchego systemu wydruku | TAK |  |
| 43 | Transmisja obrazu przez technika do wybranych wielu miejsc docelowych | TAK |  |
| 44 | Kompozytor wydruków i wydruk obrazów bezpośrednio ze stacji technika poprzez mechanizm DICOM Print, podział kliszy min. 1x1, 1x2, 1x4 | TAK |  |
| 45 | Wpisywanie do systemu danych o parametrach ekspozycji (kV, mAs) | TAK |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.p. | Warunki gwarancji, serwisu i inne | Warunki wymagane | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 2 dni robocze, czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia. Jeśli naprawa w ciągu 3 dni roboczych, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa wymagane urządzenie zastępcze na okres konieczny do wykonania naprawy | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

Zał. nr 3.4 do SIWZ 28/2016

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 4 – Aparat EKG – 7 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2015)  …………………………………………

| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | rejestracja 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
| 2 | praca w trybie Auto lub Manual | TAK |  |
| 4 | kolorowy ekran dotykowy min. 5,5" | TAK |  |
| 5 | czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV | TAK |  |
| 6 | prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s | TAK |  |
| 7 | regulowana długość zapisu badania automatycznego (od 6 do 15 sekund) | TAK |  |
| 8 | wydruk w trybie 3, 6 lub 12 przebiegów EKG na drukarce aparatu (szerokość papieru: 112 mm) lub drukarce zewnętrznej PCL5/PCL6 | TAK |  |
| 9 | możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie | TAK |  |
| 10 | proste zakładanie papieru | TAK |  |
| 11 | prezentacja na wyświetlaczu 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci | TAK |  |
| 12 | klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | TAK |  |
| 13 | łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanemu za pomocą panelu dotykowego | TAK |  |
| 14 | baza pacjentów i badań nie mniej niż 500 pacjentów/badań | TAK |  |
| 15 | automatyczna analiza i interpretacja (wyniki zależne od wieku i płci pacjenta) | TAK |  |
| 16 | wykonanie do 100 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej | TAK |  |
| 17 | ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | TAK |  |
| 18 | dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń | TAK |  |
| 19 | przystosowanie do bezpośredniej pracy na otwartym sercu | TAK |  |
| 20 | filtry: zakłóceń sieciowych, zakłóceń mięśniowych, izolinii | TAK |  |
| 21 | detekcja niewłaściwego kontaktu elektrody ze skórą pacjenta (INOP), niezależna dla każdego kanału | TAK |  |
| 22 | wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących | TAK |  |
| 23 | zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | TAK |  |
| 24 | eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail | TAK |  |
| 25 | bezprzewodowa (przez Wi-Fi) lub przewodowa komunikacja z siecią LAN | TAK |  |
| 26 | bezprzewodowa (przez Wi-Fi) lub przewodowa komunikacja z siecią LAN lub z siecią Internet za pośrednictwem sieci LAN | TAK |  |
| 27 | archiwizacja badań na zewnętrznym nośniku (pamięć USB) | TAK |  |
| 28 | interfejs komunikacyjny: min 3 x port USB (równoczesna komunikacja z PC, drukarką zewnętrzną i pamięcią USB) | TAK |  |
| 29 | zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |
| 30 | sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | TAK |  |
| 31 | Standardowe wyposażenie |
| 32 | Elektrody przyssawkowe EPP dla dorosłych | TAK |  |
| 33 | Elektrody klipsowe EKK dla dorosłych | TAK |  |
| 34 | kabel EKG | TAK |  |
| 35 | papier EKG | TAK |  |
| 36 | kabel zasilający | TAK |  |
| 37 | Kabel ethernetowy | TAK |  |
| 38 | Wózek pod aparat na kółkach z wysięgnikiem na kabel pacjenta oraz min. dwie półki na urządzenia medyczne i akcesoria medyczne | TAK |  |
| 39 | Drukarka zewnętrzna laserowa z dupleksem automatycznym | TAK |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.p. | Warunki gwarancji, serwisu i inne | Warunki wymagane | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 2 dni robocze, czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia. Jeśli naprawa w ciągu 3 dni roboczych, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa wymagane urządzenie zastępcze na okres konieczny do wykonania naprawy | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

Zał. nr 3.5 do SIWZ 28/2016

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 5 – Kardiomonitor – 4 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji  nie wcześniej niż 2015)  ………………………….……

| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie sieciowe 230V | TAK |  |
| 2 | Możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci | TAK |  |
| 3 | Alarmy stanu rozładowania | TAK |  |
| 4 | Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 3,5 godz. | TAK |  |
| 5 | Łatwa wymiana akumulatora przez użytkownika | TAK |  |
| 6 | Rok produkcji (fabrycznie nowy):2015 | TAK |  |
| 7 | EKG | TAK |  |
| 7.1 | Odprowadzenia EKG: 3,5 możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń | TAK |  |
| 7.2 | Ilość odprowadzeń automatyczne wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG | TAK |  |
| 7.3 | Szybkość przesuwu krzywej EKG:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | TAK |  |
| 7.4 | Wzmocnienie przebiegu EKG: x0,125,x0.25, 0.5, 1, 2, 4, AUTO | TAK |  |
| 7.5 | Zakres pomiaru akcji serca: | TAK |  |
|  | Dorośli: min. 15~300 bpm | TAK |  |
|  | Dzieci/Noworodki: min. 15~350 bpm | TAK |  |
| 7.6 | Rozdzielczość: 1 ud/min | TAK |  |
| 7.7 | Dokładność pomiaru akcji serca: | TAK |  |
|  | +/-1 ud/min lub 1% w zależności co większe. | TAK |  |
| 7.8 | Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST | TAK |  |
| 7.9 | Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,5 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie | TAK |  |
| 7.10 | Analiza arytmii: min. 12 rodzajów zaburzeń arytmii | TAK |  |
| 7.11 | Wykrywanie stymulatora, odporność na zakłócenia elektrochirurgiczne | TAK |  |
| 7.12 | Alarmy: wizualny oraz dźwiękowy, przywoływanie zdarzeń alarmowych. | TAK |  |
| 7.13 | Możliwość ustawienia granic alarmowych HR (górnych i dolnych) w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski | TAK |  |
| 7.14 | Możliwość min. 3 stopniowego zawieszania alarmów oraz wyłączenia na stałe | TAK |  |
| 8 | NIBP | TAK |  |
| 8.1 | Oscylometryczna metoda pomiaru | TAK |  |
| 8.2 | Zakres ciśnienia: min. 10-270 mmHg | TAK |  |
| 8.3 | Dokładność pomiaru: +/-5mmHg | TAK |  |
| 8.4 | Zakres pulsu z NIBP: min. 40-240 bpm | TAK |  |
| 8.5 | Możliwość pomiaru ciągłego | TAK |  |
| 8.6 | Możliwość pomiaru u różnych grup wiekowych – od noworodka do dorosłego | TAK |  |
| 8.7 | Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwałem czasowym min. od 1 do 480 minut | TAK |  |
| 8.8 | Możliwość ustawienia granic alarmowych (górnych oraz dolnych) ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski | TAK |  |
| 9 | SpO2 | TAK |  |
| 9.1 | Zakres pomiaru: min. 0-100% | TAK |  |
| 9.2 | Dokładność pomiaru +/- 2 bpm | TAK |  |
| 9.3 | Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz cyfrowej | TAK |  |
| 9.5 | Alarmy | TAK |  |
| 9.6 | Zakres pulsu: min. 20-300 bpm | TAK |  |
| 9.7 | Możliwość ustawienia granic alarmowych saturacji oraz PR (górnych oraz dolnych) w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski | TAK |  |
| 9.8 | Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 | TAK |  |
| 10 | TEMPERATURA |
| 10.1 | Zakres pomiaru: min. 0-50 °C | TAK |  |
| 10.2 | Dokładność pomiaru: +/- 0,1 °C | TAK |  |
| 10.3 | Rozdzielczość pomiaru: +/- 0,1 °C | TAK |  |
| 10.4 | Sposób wyświetlania - wartości cyfrowe | TAK |  |
| 10.5 | Wyświetlanie różnicy temperatur | TAK |  |
| 11 | RESPIRACJA |
| 11.1 | Metoda pomiaru impedancyjna | TAK |  |
| 11.2 | Szybkość przesuwu krzywej respiracji :6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | TAK |  |
| 11.3 | Wzmocnienie przebiegu respiracji: x0.25, 0.5, 1, 2, 4, | TAK |  |
| 11.4 | Zakres pomiaru: min. 0-150 odd./min. | TAK |  |
| 11.5 | Dokładność pomiaru: +/- 2 rpm | TAK |  |
| 11.6 | Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej | TAK |  |
| 11.7 | Alarmy bezdechu w granicy min.1-60 sekund | TAK |  |
| 11.8 | Możliwość ustawienia granic alarmowych respiracji (górnych oraz dolnych) w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski | TAK |  |
| 11.9 | Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania | TAK |  |
| 12 | EKRAN |
| 12.1 | Typ: TFT min. 10” z możliwością regulacji min. 3 poziomów jasności ekranu. | TAK |  |
| 12.2 | rozdzielczość monitora min. 800x600 dpi | TAK |  |
| 12.3 | Możliwość wyświetlania jednocześnie min. 7 krzywych bez użycia funkcji wyświetlania 12 odprowadzeń EKG na jednym ekranie | TAK |  |
| 12.4 | Dane wyświetlane cyfrowo: | TAK |  |
|  | - częstość akcji serca | TAK |  |
|  | - średnie ciśnienie tętnicze | TAK |  |
|  | - ciśnienie skurczowe | TAK |  |
|  | - ciśnienie rozkurczowe | TAK |  |
|  | - wartość saturacji | TAK |  |
|  | - wartość respiracji | TAK |  |
|  | - temperatura – 2 kanały | TAK |  |
| 13 | TRENDY |
| 13.1 | Pamięć trendu min 100 godz. | TAK |  |
| 13.2 | Pamięć dla wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |
| 14 | INNE PARAMETRY |
| 15 | Obsługa: menu w języku polskim , łatwa obsługa poprzez pokrętło nawigacyjne, przyciski funkcyjne oraz ekran dotykowy, możliwość dostosowania kolorów krzywych wg upodobań użytkownika | TAK |  |
| 16 | Waga: max 6 kg | TAK |  |
| 17 | Klasa szczelności min. IPX1 | TAK |  |
| 18 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, waga, wzrost, grupa krwi | TAK |  |
| 19 | Min. 5 poziomów regulacji głośności alarmów | TAK |  |
| 20 | Monitor przygotowany do prostej rozbudowy o pomiar inwazyjnego ciśnienia oraz pomiar etCO2 – wbudowane zarezerwowane gniazdo obsługujące technologię plug-and-play. | TAK |  |
| 21 | Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru. | TAK |  |
|  | Pamięć zdarzeń alarmowych wraz z czasem ich wystąpienia i opisem – co najmniej 50 pozycji wraz z wycinkiem krzywej, która wywołała alarm. | TAK |  |
| 22 | Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator hemodynamiczny, wentylacyjny, utlenowania, nerkowy | TAK |  |
| 23 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 24 | Monitor wyposażony w wyjście do podłączenia monitora kopiującego | TAK |  |
| 25 | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) oraz do pracy w sieci poprzez złącze RS 232, w zależności od okablowania dostępnego w danym pomieszczeniu. | TAK |  |
| 26 | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze stanowiskiem centralnego monitorowania | TAK |  |
| 27 | DRUKARKA TERMICZNA | TAK |  |
|  | - tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym, drukowanie wyzwalane alarmem | TAK |  |
|  | - min. 2 szybkości wydruku | TAK |  |
|  | - szerokość papieru min. 50mm. | TAK |  |
| 28 | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA | TAK |  |
| 28.1 | (zawiera kabel główny oraz kompatybilny przetwornik IBP na moduł) | TAK |  |
| 28.2 | - zakres pomiarowy –50~+400 mmHg | TAK |  |
| 28.3 | - dwa kanały pomiarowe | TAK |  |
| 29 | KAPNOMETRIA-pomiar w strumieniu bocznym lub głównym | TAK |  |
| 29.1 | (zawiera 1 linię pomiarową na moduł) | TAK |  |
| 29.2 | - zakres pomiarowy 0-150 mmHg | TAK |  |
| 29.3 | - możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych | TAK |  |
| 29.3 | - rozdzielczość max. 1 mmHg. | TAK |  |
| 30 | RZUT SERCA METODĄ TERMODYLUCJI | TAK |  |
| 31 | NIEINWAZYJNY RZUT SERCA METODĄ KARDIOGRAFII IMPENDANCYJNEJ | TAK |  |
| 32 | ANALIZATOR GAZÓW | TAK |  |
| 33 | Uchwyt ścienny z możliwością obracania i pochylania; system mocujący kompatybilny z podstawą jezdną | TAK |  |
| 34 | Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria; system mocujący kompatybilny z uchwytem ściennym | TAK |  |
| 35 | AKCESORIA |
| 35.1 | Akcesoria (dla 1 kardiomonitora): | TAK |  |
|  | - mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar średni dla dorosłych | TAK |  |
|  | - wąż NIBP | TAK |  |
|  | - kabel EKG 5-odprowadzeniowy | TAK |  |
|  | - wielorazowy czujnik SPO2 typu klips dla dorosłych | TAK |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.p. | Warunki gwarancji, serwisu i inne | Warunki wymagane | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 2 dni robocze, czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia. Jeśli naprawa w ciągu 3 dni roboczych, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa wymagane urządzenie zastępcze na okres konieczny do wykonania naprawy | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

Zał. nr 3.6 do SIWZ 28/2016

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 6 – Zestaw centrala monitorująca z 4 kardiomonitorami – 1 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2015)  ………………….……………

| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Zestaw centrala monitorująca z 4 kardiomonitorami |
| 1 | Stanowisko monitoringu składa się z komputera klasy PC o parametrach: | TAK |  |
| 1.1 | procesor min. 2.0 GHz | TAK |  |
| 1.2 | pamięć min. 4GB RAM | TAK |  |
| 1.3 | dysk twardy min. 500GB | TAK |  |
| 1.4 | mysz, klawiatura przewodowa | TAK |  |
| 1.5 | drukarka laserowa | TAK |  |
| 1.6 | program operacyjny w j. polskim oraz interfejs oprogramowania medycznego także w j. polskim | TAK |  |
| 2 | Monitor LED kolorowy, ekran o przekątnej nie mniejszej niż 21" o rozdzielczości min. 1920x1080 dpi; głośniki wbudowane lub zewnętrzne | TAK |  |
| 3 | Awaryjne zasilanie zabezpieczające pracę centrali na min. 10 minut (UPS). | TAK |  |
| 4 | Monitorowanie jednocześnie min. 4 stanowisk. Możliwość rozbudowy do nie mniej niż 40 stanowisk. | TAK |  |
| 5 | Wyświetlanie: możliwość dostosowania kolejności monitorów przyłóżkowych, kolejności wyświetlania parametrów oraz ich ilości. Podgląd wszystkich krzywych oraz wartości cyfrowych z wybranego monitora przyłóżkowego. | TAK |  |
| 6 | Możliwość podglądu jednego pacjenta na całym ekranie. Możliwość ustawienia układu wyświetlanych łóżek. | TAK |  |
| 7 | Wyświetlanie obliczeń dawkowania leków oraz obliczeń hemodynamicznych. | TAK |  |
| 8 | Wyświetlanie wyników automatycznego całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego. Prezentacja danych cyfrowa oraz w formie wykresu. | TAK |  |
| 9 | Podgląd min. 168 godzin wykresu krzywej EKG. Przegląd trendów wszystkich mierzonych parametrów z min. 24 godzin oraz min. 1000 wyników NIBP dla każdego monitorowanego pacjenta. | TAK |  |
| 10 | Alarmy: sygnalizacja alarmów optyczna oraz dźwiękowa. Alarmy podzielone z automatycznym zapisem informacji do późniejszego wglądu. Pamięć min. 1000 informacji o alarmach dla każdego pacjenta. | TAK |  |
| 11 | Komunikacja dwukierunkowa: możliwość regulacji limitów alarmowych dla wszystkich mierzonych parametrów w centrali oraz w kardiomonitorach z zapewnieniem widoku tych samych wartości. Start/stop dla pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. Możliwość wyciszenia alarmów monitorów przyłóżkowych z poziomu centrali. | TAK |  |
| 12 | Możliwość przesyłania danych w formacie HL7. | TAK |  |
| 13 | Drukowanie raportów na żądanie: | TAK |  |
| 13.1 | przebiegów EKG | TAK |  |
| 13.2 | obliczeń hemodynamicznych oraz informacji o dawkowaniu leków | TAK |  |
| 13.3 | listy trendów oraz listy wyników NIBP | TAK |  |
| 13.4 | wyników automatycznego całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego | TAK |  |
| II. | Kardiomonitor – 4 szt. | TAK |  |
| 1 | Monitor przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych – noworodków, dzieci i dorosłych. Budowa kompaktowa wraz ze zintegrowanymi pomiarami min. EKG / PR / RESP / NIBP / SPO2 / Temp. | TAK |  |
| 2 | Ekran TFT LCD o przekątnej min. 12", rozdzielczość 800x600 dpi, zintegrowany w jednej obudowie z jednostką centralną. | TAK |  |
| 3 | Obsługa za pomocą pokrętła oraz przycisków funkcyjnych. Menu w języku polskim. Ekran dotykowy. | TAK |  |
| 4 | Wyświetlanie – co najmniej 8 przebiegów. Możliwość edycji kolorów parametrów, ustawiania dowolnej kolejności oraz szerokości ich wyświetlania. Możliwość dezaktywacji wybranych parametrów. Dostępne tryby pracy min.: | TAK |  |
| 4.1 | tryb dużych znaków | TAK |  |
| 4.2 | tryb 7-ekg | TAK |  |
| 4.3 | tryb z trendami dynamicznymi | TAK |  |
| 4.4 | tryb oxyCRG | TAK |  |
| 4.5 | tryb podglądu danych z innych łóżek (dla monitorów w tej samej sieci bez użycia centrali monitorującej) | TAK |  |
| 4.6 | tryb nocny z mniejszym podświetleniem ekranu | TAK |  |
| 4.7 | tryb standby. | TAK |  |
| 5 | Bezpieczeństwo: urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej | TAK |  |
| 6 | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 14 dni. Prezentacja danych w skali czasu od min. 2-120 godzin. | TAK |  |
| 7 | Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów. Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu. Min. 5 poziomów głośności z zabezpieczeniem ograniczającym wyciszenie alarmów do zera. Pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych. | TAK |  |
| 8 | Zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. Własne zasilanie akumulatorowe – czas pracy min. 2 godzin (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Akumulator bez efektu pamięci: litowo-jonowy o pojemności min. 4800 mAh. Akumulatory wymienialne bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 9 | Aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość przenoszenia danych pacjentów zapisanych na USB celem ich odczytu na innym kardiomonitorze. | TAK |  |
| 10 | Oprogramowanie do obliczania dawek leków, obliczenia hemodynamiczne, obliczenia utlenowania oraz obliczenia wentylacyjne. | TAK |  |
| 11 | Łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, USB, gniazdo przywołania pielęgniarki oraz gniazdo synchronizacji syg. EKG. | TAK |  |
| 12 | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN) z możliwością wysyłania danych w standardzie HL7. | TAK |  |
| 13 | EKG. Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Klasyfikacja min. 12 rodzajów zaburzeń rytmu. Wyświetlanie PVC. | TAK |  |
| 14 | Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK |  |
| 15 | Pamięć min. 2 godziny krzywej EKG w czasie rzeczywistym oraz min. 200 zdarzeń arytmii. | TAK |  |
| 16 | Możliwość jednoczesnej prezentacji min. 3 kanałów EKG oraz innych krzywych (bez używania trybu 7 EKG bądź 12 EKG). | TAK |  |
| 17 | Pomiar oraz alarmy odchylenia ST w zakresie min. od -2,5 do +2,5 mV z min. 7 odprowadzeń jednocześnie. Możliwość dostosowania punktów pomiarowych ST przez Użytkownika. | TAK |  |
| 18 | Możliwość analizy zmian czynności serca z dowolnie wybranego przedziału czasowego. Wyświetlanie danych min. średniego HR oraz %odchyleń od normy. Prezentacja wyników w postaci wykresu kołowego bądź słupkowego. | TAK |  |
| 19 | RESPIRCJA. Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 0-120 odd./min. Alarm bezdechu regulowany w zakresie min. 10-60 sekund. Możliwość wyboru jednego z min. 4 odprowadzeń do kalkulacji oddechu. | TAK |  |
| 20 | SPO2. Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej oraz wskaźnika perfuzji. | TAK |  |
| 21 | Pomiar tętna w zakresie min. 30-300./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nellcor bądź FAST. | TAK |  |
| 22 | Możliwość stosowania oryginalnych czujników wiodących producentów min. Nellcor oraz Massimo, przy zastosowaniu dedykowanych, opcjonalnych kabli połączeniowych. | TAK |  |
| 23 | NIBP. Oscylometryczna metoda pomiaru. Tryb auto w zakresie min. 1-300 minut. Zakres ciśnienia skurczowego min. 30-250 mmHg. | TAK |  |
| 24 | Pamięć min. 1500 wyników pomiarowych NIBP. | TAK |  |
| 25 | Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Prezentacja wyników w postaci słupkowej oraz cyfrowej. Prezentacja najwyższych, najniższych oraz średnich wyników pomiarowych. | TAK |  |
| 26 | TEMPERATURA. Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Zakres pomiaru 0-50°C. | TAK |  |
|  | DODATKOWE WYPOSAŻENIE |
| 27 | IBP. Inwazyjny pomiar ciśnienia w 2 kanałach – możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ. Zakres pomiarowy min. od -50 do +400 mmHg. Możliwość stosowania przetworników jednorazowych różnych producentów. Min. 4 prędkości kreślenia krzywej. | TAK |  |
| 28 | W komplecie wielorazowy kabel główny do wybranych przetworników. | TAK |  |
| 29 | KAPNOMETRIA. Technologia pomiaru Microstream. Zakres pomiarowy 0-99 mmHg. Możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Zakres pomiaru respiracji min. 0-150 odd./min. | TAK |  |
| 30 | RZUT SERCA. Pomiar metodą termodylucji. Zakres C.O. min. 0,1-20,0 l/min. | TAK |  |
| 31 | Drukarka termiczna. | TAK |  |
| 32 | Tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym, drukowanie wyzwalane alarmem oraz drukowanie w ustawionym czasie. W komplecie 4 rolki papieru termicznego. | TAK |  |
| 33 | Podstawa jezdna na min.4 kołach, uchwyt ścienny z możliwością zmiany położenia min. w 3 płaszczyznach umoożliwiający zawieszenie na poręczy łóżka. | TAK |  |
| 34 | Akcesoria - dla 1 kardiomonitora: | TAK |  |
| 35 | mankiet do pomiaru NIBP w 3 różnych rozmiarach | TAK |  |
| 36 | przewód NIBP | TAK |  |
| 37 | kabel EKG 3- lub 5-odprowadzeniowy typu żabka | TAK |  |
| 38 | wielorazowy czujnik SPO2 typu klips dla dorosłych | TAK |  |
| 39 | czujnik temperatury zewnętrznej | TAK |  |
| 40 | bateria. | TAK |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.p. | Warunki gwarancji, serwisu i inne | Warunki wymagane | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 2 dni robocze, czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia. Jeśli naprawa w ciągu 3 dni roboczych, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa wymagane urządzenie zastępcze na okres konieczny do wykonania naprawy | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnego, w pełni kompatybilnego zestawu, gotowego do pracy bez dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego. Dostawa obejmuje montaż na bazie istniejącej infrastruktury tzn. sieć LAN, gniazdo Ethernet dla każdego monitora i jedno gniazdo w miejscu gdzie będzie stał komputer.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

# Zał. nr 4 do SIWZ 28/2016

................................................

# Pieczęć adresowa wykonawcy

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 209 000 euro   na dostawę aparatury medycznej diagnostycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie   (postępowanie nr WSZ-EP-28/2016)

Oświadczam(-y), że spełniam(-y) warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- a tym samym spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164).

……………………, dnia…………….

(Miejscowość )

….....................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

# Zał. nr 5 do SIWZ ……../2016

.................................................

# Pieczęć adresowa wykonawcy

# OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 209 000 euro na dostawę aparatury medycznej diagnostycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie   (postępowanie nr WSZ-EP-28/2016) w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

……………….……….…, dnia ………..…….…..

(Miejscowość )

...................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) 
i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

# Zał. nr 6 do SIWZ ……../2016

### Projekt umowy nr 28/2016

### zawarta w dniu ……………………………….., w Koninie pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Koninie, 62-504  Konin, ul. Szpitalna 45 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,  reprezentowanym przez:

Łukasza Dolatę – Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

a ….........................................................................

reprezentowanym przez:

………………………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164), zwanej dalej „ustawą” – została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i uruchomić aparaturę medyczną diagnostyczną wraz ze szkoleniem personelu w następującym asortymencie, cenach i ilościach:

…………………………………………………………………………………………………….

……………………   w zależności od wybranej oferty   ………………………………............

……………………………………………………………………………………………………

2.   Wykonawca oświadcza, że sprzęt o którym mowa w ust. 1  posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa t.j. certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta i udostępni je na każde żądanie Zamawiającego.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy, o którym mowa 
w ust. 1  kwotę  …………… zł brutto,- /słownie: …………złotych (00/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie  60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy, o którym mowa w § 1

ust. 1, wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

§ 4

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Koninie na swój koszt i odpowiedzialność , po wcześniejszym ustaleniu terminu i miejsca dostawy z Zamawiającym.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyłącznie sprzęt fabrycznie nowy i wolny od wad.

- Strony z odbioru, uruchomienia i oddania do eksploatacji przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenia szkolenia sporządzą protokół odbioru wykonanych prac oraz poprawności działania.

- Protokół odbioru wymieniony w ust. 4 przygotowuje Wykonawca.

- Strony zgodnie ustalają, iż w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona przeszkolenia  personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia, który zostanie zakończony protokołem. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

- Podpisany przez obie strony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury.

§ 5

OKRES I WARUNKI GWARANCJI

- Wykonawca udziela na przedmiot umowy ………. miesięcy gwarancji. Gwarancją objęte są wszystkie elementy składowe urządzeń. Warunki gwarancji określone są w ofercie  Wykonawcy  stanowiącej  integralną część niniejszej  umowy.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu odbioru końcowego.

- Wszelkie koszty związane z naprawami i wszelkimi przeglądami w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. Zamawiający w ramach gwarancji nie ponosi kosztów obsługi serwisowej, napraw wszelkich uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas eksploatacji za wyjątkiem uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania sprzętu niezgodnego z instrukcją obsługi.

4.  Wykonawca zapewnia:

1) bezpłatne tzn. w ramach ceny umownej  przeglądy techniczne w okresie gwarancji – raz na 12 miesięcy lub zgodnie z  zaleceniem producenta zakończone wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu.

Bezpłatny przegląd techniczny zawiera:

- dojazdy/przejazdy pracowników serwisu

- robociznę

- wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych (materiały i części   zamienne oraz eksploatacyjne, zestawy serwisowe /service kit/ itp.),

2)  przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta zakończony wpisem do paszportu

technicznego i protokołem wykonania przeglądu,

3) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę faksem, telefonicznie lub drogą elektroniczną 
o ujawnionych wadach lub usterkach, których usunięcie powinno być dokonane w ramach gwarancji. Dla ww. celu Wykonawca wskazuje następujące numery kontaktowe: fax - ……….…, tel. ……..…..….., mail - ……………. O każdej zmianie w tym zakresie Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

  - Czas reakcji na zgłoszenie max 2 dni robocze, czas naprawy 3 dni robocze od momentu zgłoszenia. Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy.

  - Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wsparcie techniczne dla sprzętu w zakresie serwisu pogwarancyjnego, dostaw części zamiennych oraz rozbudowy i modernizacji co najmniej przez 10 lat od daty dostawy.

  - Wykonawca zobowiązuje się przy dostawie sprzętu dostarczyć Zamawiającemu wykaz    autoryzowanych serwisów w okresie gwarancji i po jej zakończeniu.

§6

KARY UMOWNE

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach i przypadkach:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną   w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto przedmiotu zamówienia określonego w §2 ust.1 za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w naprawie w ustalonym terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu zamówienia określonego § 2 ust. 1 
za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

- za opóźnienie w wykonaniu przeglądu technicznego w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu zamówienia określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na wykonanie przeglądu technicznego (za dzień wyznaczony na dokonanie przeglądu rozumie się datę przypadającą na wykonanie takiego przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta),

- za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164).

- Spory wynikłe w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody zamawiającego pod rygorem nieważności (art. 509 § 1 k.c.).

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |