Załącznik nr 2.2 do SIWZ

# OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, w podziale na pakiety:

Pakiet 2 – Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę Bloku Operacyjnego O. Ginekologicznego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek C, I piętro) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

# 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację prac dla zadania inwestycyjnego pn:

Przebudowa Bloku Operacyjnego O. Ginekologicznego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek C, I piętro)

wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do czasu wygaśnięcia rękojmi Wykonawcy na wykonane roboty budowlane

W dokumentacji projektowej należy przewidzieć między innymi:

Wymagania w zakresie robót budowlanych

- Rozebranie ścianek, posadzek z tworzyw sztucznych, płytek podłogowych i ściennych, częściowo posadzek, parapetów okiennych wewnętrznych, demontaż stolarki drzwiowej, usunięcie farby.

- Zmiana w układzie funkcjonalnym pomieszczeń.

- Murowanie ścian działowych, powiększenie otworów drzwiowych, tynkowanie, szpachlowanie, malowanie.

- Montaż drzwi.

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, licowanie ścian i podłogi płytkami.

- Uzupełnianie posadzek, i wyrównanie, wszystkie posadzki powinny być na jednym poziomie.

- Montaż posadzek z tworzyw sztucznych z cokolikiem na ściany.

- Wykonanie sufitów podwieszonych jeśli będą wymagane.

- Sprawdzenie i udrożnienie przewodów wentylacji grawitacyjnej.

- Zabudowanie instalacji.

- Wykonanie szachów instalacji sanitarnej i elektrycznej.

- Zabezpieczenie ścian i narożników odbojnicami z pcv.

Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych.

- Demontaż instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, przyborów, urządzeń i armatury.

- Wykonanie kanalizacji sanitarnej pionów i podejść  pod projektowane przybory sanitarne, urządzenia, armaturę. Wymiana niektórych pionów do poziomu -1 jeżeli będzie wymagalne.

- Wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, pionów, podejść pod projektowane przybory sanitarne, urządzenia i armaturę. Wymiana niektórych pionów do poziomu -1 jeżeli będzie wymagalne.

- Montaż przyborów, urządzeń i armatury.

- Montaż wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z urządzeniem chłodniczym z centralą wentylacyjną, automatyką i sterowaniem.

- Wymiana grzejników i instalacji co.

Wymagania w zakresie instalacji gazów medycznych

- Demontaż instalacji gazów z wyposażeniem

- Wykonanie instalacji gazów medycznych z punktami poboru, jako wyrobu medycznego.

Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych

- rozdzielnie elektryczne piętrowe ,

- rozdzielnię wentylacji ,

- instalacje oświetleniowe,

- instalacje oświetlenia  awaryjnego i ewakuacyjnego

- instalacje gniazd wtyczkowych 230VAC,

- instalacje gniazd siłowych 3x230V/400V,

- instalacje zasilania urządzeń specjalistycznych,

- instalacje zasilające lampy bakteriobójcze,

- instalacje rezerwowania napięcia w urządzeniach z koniecznością podtrzymania napięcia poprzez UPS (np. Lampa operacyjna)

- transformatory separujące na granicy sieci TN i IT,

- instalacje ochrony od porażeń prądem elektrycznym,

- instalację wyrównawczą,

- ochronę przeciwprzepięciową,

- demontaż istniejącego wyposażenia elektrycznego,

- montaż wyposażenia elektrycznego

Wymagania w zakresie instalacji teleinformatycznych

- wykonanie na oddziale punktu dostępowego (PD) dla sieci teleinformatycznej

- szafa wisząca min. 10U

- patchpanele kat. 6e

- organizer kabli

- urządzenia aktywne 24 porty 100/1000 + SFP

- zasilanie 220V wraz z zabezpieczeniem przepięciowym

- połącznie PD kablem logicznym min. Kat 6e  z głównym punktem dostępowym (GPD) znajdującym się w pomieszczeniu w piwnicy (budynek D).

- połącznie punktu dostępowego kablem telefonicznym z pomieszczeniem centrali telefonicznej znajdującej się w piwnicy (budynek C) w celu uruchomienia telefonów na oddziale.

- Wykonanie sieci teleinformatycznej na oddziale w min. Kat.6e z PD wraz z zasilaniem w pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego o sumarycznej ilości gniazd 22.

- Wykonanie sieci Wi-Fi 2,4/5 GHz pokrywającej zasięgiem oddział wraz z wyposażeniem w urządzenia umożliwiające kontrolę i administrację.

Wymagania w zakresie Ppoż

- Przebudowa istniejącej instalacji sygnalizacji pożaru wg odrębnie opracowanego projektu,

- Wykonanie przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej EI wymaganej dla tych elementów

- Zaprojektowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

- Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy ( gaśnice )

Uwaga: Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej.

# 2. Zakres i forma opracowania dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w zakresie i formie niezbędnej dla uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i zrealizowania zadania inwestycyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna odpowiadać zakresowi określonemu w szczególności:

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z późn. zm.),

- rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 25 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą Dz.U. 2012 nr 0 poz. 731,

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami/ - t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.,

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004r., Nr 130, poz.1389),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego( Dz. U. Nr 120 poz. 1133, z późn. zm.),

- Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654, z późn. zm.),

- rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2013, poz.1520, z późn. zm.),

- Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( DZ.U. 2010 r. Nr 109, poz. 719 ),

- PN-EN 7396-1

- Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami,

- PN-IEC 60364, PN-HD 60364,

- z polskimi normami, aprobatami technicznymi i warunkami technicznymi oraz aktualnym poziomem wiedzy technicznej,

- innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi specyfiki projektowanego obiektu.

2.1.  Dokumentacja projektowa – zestawienie wymaganych opracowań

- mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500,

- inwentaryzacja pomieszczeń Bloku Operacyjnego O. Ginekologicznego do celów	 projektowych,

- opracowanie ekspertyz, opinii technicznych lub innych opracowań, jeśli będą wymagane,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego - Inwestora wymaganych przepisami prawa wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, odstępstw od obowiązujących przepisów jeżeli zajdzie taka konieczność, opinii i pozwoleń celem wydania pozwolenia na budowę wg. Ustawy Prawo Budowlane

- opracowanie projektu technologicznego z akceptacją rzeczoznawcy d.s. sanitarno-higienicznych,

- opracowanie koncepcji architektoniczno - programowej i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego – Inwestora, która powinna zawierać:

- rzut,

- przekrój,

- podstawowe rozwiązania materiałowe,

- informacje czy będą wymagane odstępstwa

- opracowanie projektu budowlanego z akceptacją przez rzeczoznawców d.s.: ochrony przeciwpożarowej, sanitarno-higienicznych, na bazie zatwierdzonej przez Zamawiającego - Inwestora w/w koncepcji, z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wnioskowanie w imieniu Zamawiającego w sprawie uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,

- przedmiar robót,

- kosztorys inwestorski,

- zbiorcze zestawienie kosztów,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),

- Projekt wykonawczy w każdej branży zawierający:

- projekt architektoniczny,

- projekt konstrukcyjny,

- projekt instalacji wodno-kanalizacyjnych i ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją,

- projekt instalacji grzewczych,

- projekt wentylacji mechanicznej, klimatyzacji z automatyką i sterowaniem,

- projekt instalacji gazów medycznych,

- projekt instalacji elektroenergetycznych,

- projekt instalacji słaboprądowych, w tym instalacji teletechnicznej, zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu i innych, o ile zajdzie taka potrzeba,

- opracowanie projektu aranżacji wnętrz z wyposażeniem i kolorystyką.

Dokumentacja projektowa powinna posiadać pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odpowiednimi przepisami, umożliwiające uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Projekt budowlany i wykonawczy winien zawierać uzgodnienia rzeczoznawców d/s ochrony przeciwpożarowej, sanitarno- higienicznych, w sposób określony stosownymi przepisami. W niektórych przypadkach może być konieczne uzyskanie odstępstw od obowiązujących przepisów, które należy do obowiązków Projektanta.

Całość dokumentacji musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

W przypadku uwag Zamawiającego do przekazanej dokumentacji Projektant zobowiązany jest do jej uzupełnienia, poprawienia zgodnie z uwagami Zamawiającego.

Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu umożliwiającym Zamawiającemu stwierdzenie zgodności z założeniami stanowiącymi podstawę ogłoszonego przetargu, a przyszłemu Wykonawcy robót na realizację.

2.2.  Dokumentacja projektowa – szczegóły opracowania

- specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) powinna być przygotowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Specyfikację należy przygotować w powiązaniu z przedmiarem robót.

- kosztorys inwestorski powinien być wykonany metodą szczegółową w formie pisemnej i elektronicznej na CD/DVD.

- przedmiar robót powinien być wykonany w formie pisemnej oraz elektronicznej,
w  formacie ath na CD/DVD.

- wszelkie pozytywne uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi.

- oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ.

- komplet oryginałów wszystkich uzyskanych uzgodnień zestawiony w osobnej teczce.

- oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia

# 3. Dodatkowe informacje

- Projekt musi być wykonany przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia branżowe wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów.

- Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy m.in. zgodnie z art.29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn.zm.)

- W dokumentacji nie należy używać znaków towarowych, oznaczeń producentów. W wyjątkowych sytuacjach  w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, biuro projektów w każdym takim przypadku zobowiązane jest na piśmie wykazać łącznie, iż:

- uzasadnić, że taki opis podyktowany jest specyfiką przedmiotu zamówienia,

- wskazać, iż nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,

- wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny",

- określić parametry rozwiązań równoważnych.

- W przypadku powoływania się w Projekcie na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), Wykonawca zobowiązany jest wskazać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne i określić parametry tych rozwiązań.

- Projekt ma zostać przygotowany dla potrzeb Opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które będzie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z póżn.zm.).

- Forma elektroniczna opracowania oznacza pliki w formacie PDF.

# 4. Dostarczenie dokumentacji projektowej

Dokumentację projektową należy dostarczyć do kierownika Działu Technicznego WSZ w Koninie przy ul. Szpitalnej 45 w następujących ilościach:

| Lp. | Dokumentacja | Ilość egz. w formie papierowej | Ilość egz. w formie elektronicznej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koncepcja architektoniczno - programowa | 2 | 1 |
| 2 | Projekt budowlany | 5 | 1 |
| 3 | Kosztorys inwestorski | 1 | 1 |
| 4 | Przedmiar robót | 4 | 1 |
| 5 | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych | 4 | 1 |
| 6 | Projekt wykonawczy w poszczególnych branżach | 4 | 1 |
| 7 | Teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych uzgodnień | 1 | 1 |

# 5. Uwagi

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie niezbędne informacje potrzebne do  przygotowania i  złożenia oferty, m.in. dokonał wizji lokalnej w obiekcie.

Termin wykonania zamówienia:  do 60  dni licząc od daty podpisania Umowy:

- 	dostarczenie koncepcji architektoniczno - programowej – do 14 dni od daty podpisania umowy,

- 	odbiór końcowy dokumentacji projektowej na podstawie podpisanego Protokołu Odbioru–  nie  później niż 60 dnia od  daty podpisania umowy ( zgodnie z zapisami § 5 Umowy)