Zał. 1

| Parametry techniczne analizatora paskowego do moczu | tak | nie |
| --- | --- | --- |
| Automatyczny analizator do odczytu pasków testowych wyprodukowany w 2014 / 2015 r. |  |  |
| Mieszanie próbki moczu przed pobraniem do analizy |  |  |
| Mycie igły pobierającej po każdym cyklu pomiarowym |  |  |
| Analizator wyposażony w detektor poziomu płynu |  |  |
| Analizator wyposażony w wbudowany czytnik kodów kreskowych |  |  |
| Analizator wyposażony w podajnik na minimum 70 próbek z możliwością dostawiania statywów w trakcie pracy, bez konieczności wstrzymywania pracy analizatora |  |  |
| Analizator posiadający łączną pamięć pozwalającą na przechowywanie minimum 10 000 pacjentów |  |  |
| Moduł QC z graficzną prezentacją krzywych L – J |  |  |
| Analizator wyposażony w dwukierunkowy interfejs komunikacyjny umożliwiający przesyłanie danych do i z LIS (ESKULAP) |  |  |
| Podłączenie analizatora do LIS ESKULAP na koszt wykonawcy |  |  |
| Analizator do odczytu pasków oznaczających 12 parametrów fizykochemicznych moczu: SG, kolor, klarowność, pH, leukocyty, azotyny, białko, glukoza, ketony, urobilinogen, bilirubina, krew (erytrocyty /hemoglobina ) |  |  |
| Kalibracja wykonywana nie częściej niż raz na cztery tygodnie |  |  |
| Paski testowe konfekcjonowane nie mniejsze niż 300 pasków z możliwością bezpośredniego załadowania do analizatora |  |  |
| Zamawiający wymaga dostarczenia również małego analizatora półautomatycznego do wykonywania analiz fizykochemicznych moczu (jako back up ) o wydajności do 50 oznaczeń na godz. |  |  |
| PARAMETRY OCENIANE | TAK | NIE |
| Zastosowanie pasków testowych , które eliminują wpływ kwasu askorbinowego na wynik badania |  |  |
| Minimalna objętość próbki do oznaczania nie więcej niż 2 ml |  |  |
| Stabilność pasków testowych w aparacie nie krócej niż 2 tygodnie |  |  |