Zał. nr 3.1 do SIWZ 29/2016

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 1 – Analizator parametrów krytycznych – 1 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji 2016)  ……………………………….

| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny analizator parametrów krytycznych fabrycznie nowy rok produkcji 2016, pracujący w systemie ciągłym dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru: pH, pCO2, pO2, K+, Na+, Ca++,Glukoza, Mleczany, Hct, posiadający certyfikat FDA | TAK |  |
| 2 | Analizator przeznaczony do pracy w trybie oddziałowym i laboratoryjnym – zestaw odczynnikowy w postaci jednej wymiennej kasety zawierającej wszystkie elementy wymienialne niezbędne do przeprowadzania codziennych analiz tj: sondę aspirującą, odczynniki, sensory, płyny kalibracyjne, płyny kontrolne, myjące i hermetycznie zamknięty pojemnik na ścieki | TAK |  |
| 3 | Zakres liniowości oznaczanego wapnia zjonizowanego 0,1-5,00 mmol/L | TAK |  |
| 4 | Zestaw odczynnikowy w postaci jednej wymiennej kasety zawierającej wszystkie elementy wymienialne niezbędne do przeprowadzania codziennych analiz tj: sondę aspirującą, odczynniki, sensory, płyny kalibracyjne, płyny kontrolne, myjące i hermetycznie zamknięty pojemnik na ścieki przechowywany w temperaturze pokojowej | TAK |  |
| 5 | Zestawy odczynnikowe na maksymalnie 600 oznaczeń (możliwość stosowania zestawów różnej wielkości w zależności od ilości aktualnie wykonywanych oznaczeń) | TAK |  |
| 6 | Analizator w pełni automatyczny nie wymagający żadnych procedur konserwacyjnych takich jak: odbiałczanie, przemywanie, czyszczenie lub wymiana sondy aspiracyjnej | TAK |  |
| 7 | Wbudowany, w pełni automatyczny system kontroli jakości w czasie rzeczywistym, kontrolujący każde wykonane badanie, zapewniający automatyczną naprawę i dokumentację błędów, nie wymagający jakichkolwiek czynności obsługowych ze strony Użytkownika w trakcie jego użytkowania. | TAK |  |
| 8 | Automatyczna kalibracja nie wymagająca żadnych gazów ani powietrza atmosferycznego jedno- lub dwupunktowa bez konieczności ingerencji Użytkownika. Wszystkie parametry kalibrowane w pełni automatycznie bez ingerencji Użytkownika i serwisu. | TAK |  |
| 9 | Objętość próbki do 160 mikrolitrów | TAK |  |
| 10 | Podświetlany port aspiracji próbki | TAK |  |
| 11 | Wbudowane w aparat Wi-Fi umożliwiające bezprzewodową komunikację aparatu z siecią informatyczną. | TAK |  |
| 12 | Czas pomiaru do 2 minut | TAK |  |
| 13 | Interfejsy umożliwiające przesyłanie danych w sieci w systemie dwukierunkowym | TAK |  |
| 14 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 15 | Oprogramowanie wewnętrzne analizatora pozwalające na jego zdalne zarządzanie z PC Użytkownika nie wymagające żadnego dodatkowego osprzętu | TAK |  |
| 16 | 1 zestaw odczynnikowy ( kaseta ) na 300-400 oznaczeń, niezbędny do instalacji i testowania rutynowej pracy analizatora. | TAK |  |
| 17 | Zamawiający wymaga każdorazowej walidacji nowej kasety przy jej wymianie (jedynie raz przy wymianie kasety) za pomocą specjalnego dedykowanego materiału w celu wykluczenia uszkodzenia kasety oraz błędów całego systemu przed jego uruchomieniem. | TAK |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.p. | Warunki gwarancji, serwisu i inne | Warunki wymagane | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 2 dni robocze, czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia. Jeśli naprawa w ciągu 3 dni roboczych, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa wymagane urządzenie zastępcze na okres konieczny do wykonania naprawy | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

Zał. nr 3.2 do SIWZ 29/2016

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 2 – Inkubator z funkcją CO2– 1 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji  2016)  …………………………….…

| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 2 | Pojemność 150-170 litrów | TAK |  |
| 3 | Płaszcz powietrzny | TAK |  |
| 4 | Podwójne drzwi – szklane wewnętrzne i zewnętrzne | TAK |  |
| 5 | Wyposażenie ze stali nierdzewnej - 4 półki perforowane i tacka zbiorcza na wodę | TAK |  |
| 6 | Czytelny wyświetlacz parametrów inkubacji | TAK |  |
| 7 | Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa nieprawidłowości | TAK |  |
| 8 | Czujnik CO2 na podczerwień | TAK |  |
| 9 | Filtr Hepa CO2 | TAK |  |
| 10 | Opcja sterylizacji wewnętrznej gorącym powietrzem | TAK |  |
| 11 | Zakres roboczy temperatury 20 – 45 ̊̊C dokładność 0,1 ̊̊C | TAK |  |
| 12 | Zakres roboczy CO2 0 – 20% dokładność 0,1 % | TAK |  |
| 13 | Czas odzysku CO2 po zamknięciu drzwi < 3 min. | TAK |  |
| 14 | Kontrola poziomu wilgotności | TAK |  |
| 15 | Reduktor CO2 w komplecie | TAK |  |
| 16 | Złącze do podłączenia zewnętrznego systemu komputerowego | TAK |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.p. | Warunki gwarancji, serwisu i inne | Warunki wymagane | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 2 dni robocze, czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia. Jeśli naprawa w ciągu 3 dni roboczych, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa wymagane urządzenie zastępcze na okres konieczny do wykonania naprawy | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

Zał. nr 3.3 do SIWZ 29/2016

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 3 – Wideogastroskop dziecięcy – 1 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji  nie wcześniej niż 2015)  ………………….……………

| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kanał roboczy – min. 2,0 mm | TAK |  |
| 2 | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej – max. 8,0 mm | TAK |  |
| 3 | Przetwornik CCD typu „kolor” | TAK |  |
| 4 | Długość robocza tuby wziernikowej – min. 1050 mm | TAK |  |
| 5 | Kąt widzenia – 140° | TAK |  |
| 6 | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: | TAK |  |
|  | góra: 210° | TAK |  |
|  | dół: 120° | TAK |  |
|  | prawo: 120° | TAK |  |
|  | lewo: 120° | TAK |  |
| 7 | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | TAK |  |
| 8 | Głębia ostrości – min. 4-100 mm | TAK |  |
| 9 | Możliwość zatrzymania obrazu głównego z podglądem obrazu ruchomego w czasie rzeczywistym na jednym monitorze | TAK |  |
| 10 | Bezpośrednie i bezpieczne podłączenie do będącego na wyposażeniu Szpitala procesora wizyjnego: EPK-i5000 oraz EPK-i | TAK |  |
| 11 | Programowalne przyciski endoskopowe (min. 3 przyciski). Możliwość przypisania funkcji wideoprocesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego wideogastroskopu tj. przysłony, zamrożenia obrazu, wyostrzenia obrazu, zapisanie obrazu endoskopowego na urządzeniu zewnętrznym takim jak wideoprinter, komputer PC. Możliwość zaprogramowania funkcji: zamrożenia obrazu, zapisu zdjęć i zapisu sekwencji wideo. | TAK |  |
| 12 | System rotacji przyłącza do procesora do 180 stopni | TAK |  |
| 13 | Połączenie endoskopu do źródła światła za pomocą jednego konektora – bez dodatkowych połączeń pomiędzy procesorem i źródłem światła | TAK |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.p. | Warunki gwarancji, serwisu i inne | Warunki wymagane | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 2 dni robocze, czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia. Jeśli naprawa w ciągu 3 dni roboczych, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa wymagane urządzenie zastępcze na okres konieczny do wykonania naprawy | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

Zał. nr 3.4 do SIWZ 29/2016

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 4 – Sterylizator parowy – 2 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2015)  ……………………….………

| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do sterylizacji parą wodną pożywek, płynów, szkła, narzędzi, odpadów laboratoryjnych itp. w opakowaniu lub bez | TAK |  |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad | TAK |  |
| 3 | Wykonane ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej | TAK |  |
| 4 | Z wytwornicą pary i automatycznym systemem jej czyszczenia | TAK |  |
| 5 | Z systemem szybkiego chłodzenia z zamkniętym obiegiem wody, podtrzymaniem ciśnienia w komorze za pomocą sprężonego powietrza z samodzielnym (niezależnym) źródłem sprężonego powietrza dostosowanym do potrzeb oferowanego urządzenia oraz systemem suszenia próżniowego. (Opcja suszenia włączana automatycznie po zakończeniu fazy sterylizacji ) | TAK |  |
| 6 | Z systemem chłodzenia zrzutu kondensatu do temp. bezpiecznej dla instalacji kanalizacyjnej | TAK |  |
| 7 | Pojemność użytkowa komory sterylizacyjnej 80 - 90 litrów | TAK |  |
| 8 | Cylindryczna pionowa komora sterylizacyjna | TAK |  |
| 9 | Średnica komory sterylizacyjnej min. 40 cm | TAK |  |
| 10 | Programy sterylizacji z możliwością zmiany parametrów w zakresie temperatur od 100-136 ̊ C | TAK |  |
| 11 | Program umożliwiający rozpuszczanie pożywek agarowych | TAK |  |
| 12 | Programy testowe – szczelności i test Bowie-Dick | TAK |  |
| 13 | W pełni automatyczna realizacja wszystkich programów sterylizacji (sterowanie mikroprocesorowe) | TAK |  |
| 14 | Czytelny wyświetlacz parametrów sterylizacji i komunikatów w języku polskim | TAK |  |
| 15 | Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa nieprawidłowości | TAK |  |
| 16 | Zabezpieczenie dostępu do zmiany menu | TAK |  |
| 17 | Czujnik temperatury w komorze | TAK |  |
| 18 | Automatyczne ryglowanie pokrywy z blokadą temperaturową | TAK |  |
| 19 | Automatyczne unoszenie pokrywy sterylizatora do pozycji pionowej | TAK |  |
| 20 | Filtr powietrza wylotowego przechwytujący cząstki stałe do około 0,2 µm oraz system zatrzymywania zrzutu kondensatu podczas sterylizacji do momentu wyjałowienia kondensatu. | TAK |  |
| 21 | Urządzenie wyposażone w drukarkę oraz system do monitorowania, rejestracji i archiwizacji parametrów procesów sterylizacji wraz z dostawą komputera klasy PC i oprogramowaniem. | TAK |  |
| 22 | Złącze do podłączenia zewnętrznego systemu komputerowego | TAK |  |
| 23 | W wyposażeniu każdego autoklawu 2 okrągłe kosze druciane oraz 2 wiadra ze stali nierdzewnej na worek z odpadami | TAK |  |
| 29 | Zamawiający złoży wniosek o rejestrację urządzenia w UDT, natomiast Wykonawca przygotuje dokumentację urządzenia do zgłoszenia rejestrującego w UDT oraz pokryje wszelkie koszty związane z rejestracją i dopuszczeniem do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego. W przypadku uwag i zaleceń wymienionych w protokołach z tego badania od UDT, Wykonawca zobowiązany jest do ich zrealizowania. | TAK |  |
| 30 | Akcesoria dodatkowe niezbędne do prawidłowego działania urządzenia (np. węże itp.) | TAK |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.p. | Warunki gwarancji, serwisu i inne | Warunki wymagane | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 2 dni robocze, czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia. Jeśli naprawa w ciągu 3 dni roboczych, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa wymagane urządzenie zastępcze na okres konieczny do wykonania naprawy | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

Zał. nr 3.5 do SIWZ 29/2016

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 5 – Ultrasonograf – 1 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji  2016)  …………………………………..…….………

| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Jednostka główna | TAK |  |
| 1 | Aparat nowy nieużywany, wyklucza się aparaty demo. | TAK |  |
| 2 | Wybierane częstotliwości pracy dla trybu 2D [MHz] min. 2 – 18 MHz | TAK |  |
| 3 | Dynamika systemu w dB > 250dB | TAK |  |
| 4 | Technologia cyfrowa – min. ośmiokrotny system przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki | TAK |  |
| 5 | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych min 200 000 | TAK |  |
| 6 | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX Min. 192 | TAK |  |
| 7 | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych min. 4 | TAK |  |
| 8 | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) min 19’’ | TAK |  |
| 9 | Rzeczywiste pole zajmowane przez obraz USG (bez elementów sterujących czy opisowych) >50% pola powierzchni | TAK |  |
| 10 | Rozdzielczość monitora LCD min. 1280 x 1024 | TAK |  |
| 11 | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół | TAK |  |
| 12 | Urządzenie wyposażone w ruchome ramię | TAK |  |
| 13 | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice po obu stronach konsoli/panelu | TAK |  |
| 14 | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | TAK |  |
| 15 | Ekran dotykowy min. 10” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji | TAK |  |
| 16 | Regulacji wysokości panelu sterowania | TAK |  |
| 17 | Waga aparatu. Max 150 kg | TAK |  |
| 18 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – min. 1000 obrazów | TAK |  |
| 19 | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D min. 30 sek | TAK |  |
| 20 | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | TAK |  |
| 21 | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, DICOM | TAK |  |
| 22 | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD | TAK |  |
| 23 | Napęd CD/DVD wbudowany w aparat | TAK |  |
| 24 | Wewnętrzny dysk twardy HDD – minimalną pojemność - 500 GB | TAK |  |
| 25 | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | TAK |  |
| 26 | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | TAK |  |
| 27 | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | TAK |  |
| 28 | Porty USB 2.0 lub 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) | TAK |  |
| 29 | Wbudowane w aparat wyjście cyfrowe DVI i S-VHS | TAK |  |
| 30 | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps lub więcej | TAK |  |
| 31 | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report) | TAK |  |
| II | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  |
| 1 | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy [cm] – min. 36 cm | TAK |  |
| 2 | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE min. 18 | TAK |  |
| 3 | Porównywanie min. 6 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta z różnych dat i badań | TAK |  |
| 4 | Dynamiczne ogniskowanie nadawania min 4 stref | TAK |  |
| 5 | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min 400 obr/sek | TAK |  |
| 6 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | TAK |  |
| 7 | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | TAK |  |
| 8 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  |
| 9 | Wykorzystanie techniki inwersji fazy - typ ”Inversia fazy” | TAK |  |
| 10 | Obrazowanie trapezowe min. +/- 20 stopni | TAK |  |
| 11 | Obrazowanie rombowe | TAK |  |
| 12 | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne | TAK |  |
| 13 | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru min. 6 ustawień | TAK |  |
| 14 | Tryb obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction) min. 6 ustawień; | TAK |  |
| 15 | Tryb Duplex (2D + PWD) | TAK |  |
| 16 | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością min. 12 m/sek dla zerowego kąta | TAK |  |
| 17 | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki. | TAK |  |
| 18 | Tkankowy Doppler spektralny | TAK |  |
| 19 | Kolorowy Doppler tkankowy | TAK |  |
| 20 | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) nie mniejsza niż 500 Hz. | TAK |  |
| 21 | Oprogramowanie poprawiające obrazowanie igły biopsyjnej niezależnie od kąta wprowadzania igły | TAK |  |
| III | Tryb M | TAK |  |
| IV | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | TAK |  |
| 1 | Zakres prędkości min. 12 m/sek dla zerowego kąta | TAK |  |
| 2 | Wielkość bramki Dopplerowskiej – min. 1-16 mm | TAK |  |
| 3 | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/-25 stopni | TAK |  |
| 4 | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | TAK |  |
| 5 | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej | TAK |  |
| 6 | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 7 | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | TAK |  |
| V | Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) Min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | TAK |  |
| 1 | Prędkość odświeżania dla CD min. 350 klatek/sek | TAK |  |
| 2 | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-25 stopni | TAK |  |
| 3 | Regulacja ilość map kolorów | TAK |  |
| 4 | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy) | TAK |  |
| VI | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | TAK |  |
| VII | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów | TAK |  |
| VIII | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | TAK |  |
| 1 | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, ginekologiczne, położnicze, urologiczne, inne | TAK |  |
| 2 | Liczba par kursorów pomiarowych – min 10 | TAK |  |
| 3 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego | TAK |  |
| 4 | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes | TAK |  |
| 5 | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum | TAK |  |
| IX | Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnodiagnostycznych | TAK |  |
| 1 | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – min. 2-6 | TAK |  |
| 2 | Liczba elementów – min. 190 | TAK |  |
| 3 | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 70 stopni | TAK |  |
| X | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych | TAK |  |
| 1 | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 4 -11 | TAK |  |
| 2 | Liczba elementów – min. 190 | TAK |  |
| 3 | Szerokość czoła głowicy 35 - 40 mm | TAK |  |
| 4 | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |
| 5 | Kąt odcylenia wiązki Dopplera dla CD min. +/-25 stopni | TAK |  |
| XI | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań małych narządów | TAK |  |
| 1 | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 6 -14 | TAK |  |
| 2 | Liczba elementów – min. 190 | TAK |  |
| 4 | Szerokość czoła głowicy 35 - 40 mm | TAK |  |
| 5 | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |
| 6 | Kąt odchylenia wiązki Dopplera dla CD min. +/-20 stopni | TAK |  |
| XII | Głowica micro-convex wieloczęstotliwościowa do badań neonatalnych | TAK |  |
| 1 | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – min. 3-10 | TAK |  |
| 2 | Liczba elementów – min. 120 | TAK |  |
| 4 | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 93 stopni | TAK |  |
| 5 | Promień krzywizny czoła max. R20 | TAK |  |
| XIII | Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert | TAK |  |
| 1 | Rozbudowa o tryb Dopplera Ciągłego min. 20 m/sek dla zerowego kąta | TAK |  |
| 2 | Rozbudowa o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 100 cm. | TAK |  |
| 3 | Rozbudowa o głowicę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym jednym zbliżonym do 90 stopni. | TAK |  |
| 4 | Rozbudowa o głowicę śródoperacyjną liniową | TAK |  |
| 5 | Rozbudowa o oprogramowanie do pomiaru wielkości i tempa regionalnego odkształcenia mięśnia serca | TAK |  |
| 6 | Rozbudowa o głowice wolumetryczną endocavity do badań 3D/4D, | TAK |  |
| 6.1 | zakres częstotliwości pracy min. 4-8 MHz, | TAK |  |
| 6.2 | liczba elementów tej głowicy min. 192, | TAK |  |
| 7 | Rozbudowa o głowice wolumetryczną liniową do badań 3D/4D, | TAK |  |
| 7.1 | zakres częstotliwości pracy od nie więcej niż 8 MHz do nie mniej niż 13 MHz, | TAK |  |
| 7.2 | liczba elementów tej głowicy min. 192, | TAK |  |
| 8 | Rozbudowa o głowice liniową do badań powierzchniowych i ortopedycznych, | TAK |  |
| 8.1 | Częstotliwości pracy min. 8-17 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 192, FOV szerokości 40 mm +/- 4 mm | TAK |  |
| 9 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii | TAK |  |
| 9.1 | Rozbudowa o moduł Elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowic liniowych, convex, endocavity – wymienić głowice na których istnieje taka możliwość | TAK |  |
| 9.2 | Wskaźnik prawidłowej siły i czasu trwania ucisku wyświetlany na ekranie pozwalający w czasie rzeczywistym ocenić jakość badania | TAK |  |
| 9.3 | Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | TAK |  |
| 10 | Nowej generacji obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | TAK |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.p. | Warunki gwarancji, serwisu i inne | Warunki wymagane | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 2 dni robocze, czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia. Jeśli naprawa w ciągu 3 dni roboczych, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa wymagane urządzenie zastępcze na okres konieczny do wykonania naprawy | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

Zał. nr 3.6 do SIWZ 29/2016

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 6 – Respirator dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii – 2 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2015)  …………………………..……

| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | TAK |  |
| 2 | Respirator do wentylacji dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 3 | Zasilanie w tlen i powietrze z centralnego źródła sprężonych gazów w zakresie min. od 3,0 do 5,5 bar | TAK |  |
| 4 | Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej. | TAK |  |
| 5 | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz | TAK |  |
| 6 | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min 30 minut | TAK |  |
| 7 | Funkcja wentylacji awaryjnej przy braku zasilania powietrzem | TAK |  |
| 8 | Funkcja wentylacji awaryjnej przy braku zasilania tlenem | TAK |  |
| II. | Tryby wentylacji | TAK |  |
| 1 | Wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |
| 2 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |
| 3 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP, BILEVEL, DuoPAP | TAK |  |
| 4 | APRV wentylacja z uwolnieniem ciśnienia lub możliwość ustawienia w trybie Bilevel | TAK |  |
| 5 | CMV/ Assist | TAK |  |
| 6 | SIMV | TAK |  |
| 7 | Wentylacja nieinwazyjna | TAK |  |
| 8 | Wentylacja wspomagana PSV | TAK |  |
| 9 | PEEP/CPAP | TAK |  |
| 10 | Wentylacja z docelową objętością oddechową | TAK |  |
| 11 | Wentylacja wspomagana objętością VS | TAK |  |
| 12 | Tryb wentylacji proporcjonalnej typu: PAV+ lub PPS +VPS lub SBT | TAK |  |
| 13 | Wdech manualny | TAK |  |
| 14 | Oddech spontaniczny | TAK |  |
| 15 | Wentylacja bezdechu | TAK |  |
| III. | Parametry nastawialne | TAK |  |
| 1 | Częstość oddechów minimalny zakres od nie więcej niż 3 do nie mniej niż 95 odd/min | TAK |  |
| 2 | Objętość wdechowa minimalny zakres od 25 do 2000 ml | TAK |  |
| 3 | PEEP/CPAP zakres min. od nie więcej niż 1 do nie mniej niż 45 cmH2O | TAK |  |
| 4 | Stężenie tlenu zakres od 21-100% | TAK |  |
| 5 | Stosunek I:E minimalny zakres od 1:9 do 4:1 | TAK |  |
| 6 | Czas wdechu minimalny zakres od nie więcej niż 0,25 do nie mniej niż 8,0 sek | TAK |  |
| 7 | Przepływ szczytowy /dla oddechów obowiązkowych VCV/ minimalny zakres od 3 do 120 l/min | TAK |  |
| 8 | Czas trwania fazy niskiego ciśnienia /APRV/ minimalny zakres od nie więcej niż 0,25 do nie mniej niż 18 sek | TAK |  |
| 9 | Czas trwania fazy wysokiego ciśnienia /APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od nie więcej niż 0,25 do nie mniej niż 15 sek | TAK |  |
| 10 | Wyzwalanie przepływem minimalny zakres od 1 do 9 l/min | TAK |  |
| 11 | Ciśnienie wdechu minimalny zakres od 5 do 90 cm H2O | TAK |  |
| 12 | Wysokie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP/ | TAK |  |
| 13 | Niskie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP/ | TAK |  |
| 14 | Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 60 cm H2O | TAK |  |
| 15 | Kształt krzywej przepływu min.: prostokątna, opadająca | TAK |  |
| 16 | Narastanie ciśnienia w zakresie min.25 –200 ms lub % czasu wdechu lub oferujący regulację czasu narastania ciśnienia w zakresie 0-2 sekund | TAK |  |
| IV. | Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji | TAK |  |
| 1 | Kolorowy, dotykowy monitor o przekątnej min 15”, | TAK |  |
| 2 | Ekran ruchomy w dwóch płaszczyznach | TAK |  |
| 3 | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych | TAK |  |
| 4 | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |
| 5 | Ciśnienie średnie | TAK |  |
| 6 | Ciśnienie minimalne | TAK |  |
| 7 | Ciśnienie plateau | TAK |  |
| 8 | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
| 9 | Ciśnienie PO.1 | TAK |  |
| 10 | Przepływ szczytowy wydechowy | TAK |  |
| 11 | Objętość pojedynczego wydechu | TAK |  |
| 12 | Wentylacja minutowa | TAK |  |
| 13 | Stosunek I:E | TAK |  |
| 14 | Całkowita częstość oddechów | TAK |  |
| 15 | Stężenie O2 | TAK |  |
| 16 | Pomiar CO2 z prezentacją krzywej kapnograficznej na ekranie respiratora | TAK |  |
| 17 | Podatność statyczna lub dynamiczna | TAK |  |
| 18 | AutoPEEP | TAK |  |
| 19 | Indeks dyszenia RSB | TAK |  |
| 20 | Prezentacja w formie pętli parametrów minimum: ciśnienie - objętość, objętość - przepływ | TAK |  |
| 21 | Ilość jednocześnie wyświetlanych krzywych na ekranie respiratora – min. 3 | TAK |  |
| 22 | Trendy mierzonych parametrów /24 godzinne/ | TAK |  |
| 23 | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | TAK |  |
| 24 | Pomiar parametrów w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| V. | Alarmy | TAK |  |
| 1 | Niskiej wentylacji minutowej | TAK |  |
| 2 | Wysokiej wentylacji minutowej | TAK |  |
| 3 | Niskiego ciśnienia lub rozłączenia układu | TAK |  |
| 4 | Wysokiego ciśnienia | TAK |  |
| 5 | Niskiej objętości wydychanej | TAK |  |
| 6 | Wysokiej objętości wydychanej | TAK |  |
| 7 | Niskiej częstości oddechów lub bezdechu | TAK |  |
| 8 | Wysokiej częstości oddechów | TAK |  |
| 9 | Stężenia O2 | TAK |  |
| 10 | Rozłączenia układu pacjenta | TAK |  |
| 11 | Zaniku zasilania sieciowego | TAK |  |
| 12 | Zaniku zasilania powietrzem | TAK |  |
| 13 | Zaniku zasilania O2 | TAK |  |
| 14 | Zaniku zasilania bateryjnego | TAK |  |
| 15 | Poziom głośności alarmów - ustawialny | TAK |  |
| 16 | Hierarchia ważności alarmów | TAK |  |
| VI. | Inne funkcje i wyposażenie | TAK |  |
| 1 | Nebulizator wielorazowy do działania którego nie jest wymagany przepływ gazu napędowego (np. ultradźwiękowy, z drgającą membrana itp.) lub nebulizator pneumatyczny, zasilany i sterowany synchronicznie z respiratora | TAK |  |
| 2 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów | TAK |  |
| 3 | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wagi/wzrostu pacjenta | TAK |  |
| 4 | Pamięć alarmów | TAK |  |
| 5 | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay) | TAK |  |
| 6 | Kompensacja oporu rurki dotchawicznej, tracheostomijnej typu ATC, TRC | TAK |  |
| 7 | Automatyczna kompensacja przecieku | TAK |  |
| 8 | Przytrzymanie na szczycie wdechu/wydechu | TAK |  |
| 9 | Pamięć zdarzeń min. 100 wyświetlana na monitorze respiratora | TAK |  |
| 10 | Autotest aparatu samoczynny i na żądanie | TAK |  |
| 11 | Kompletny układ oddechowy jednorazowy szt.10/aparat | TAK |  |
| 12 | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | TAK |  |
| 13 | Komunikacja i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 14 | Możliwość rozbudowy respiratora o interfejs komunikacyjny do transmisji danych | TAK |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.p. | Warunki gwarancji, serwisu i inne | Warunki wymagane | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 2 dni robocze, czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia. Jeśli naprawa w ciągu 3 dni roboczych, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa wymagane urządzenie zastępcze na okres konieczny do wykonania naprawy | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

Zał. nr 3.7 do SIWZ 29/2016

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 7 – Respirator dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc – 3 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2015)  …………………………..……

| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator przeznaczony do wentylacji okresowej i ciągłej (24 godziny na dobę) dla dorosłych i dzieci o wadze ciała od 5 kg lub mniej. Respirator do prowadzenia wentylacji pacjenta metodą nieinwazyjną i inwazyjną. Respirator przeznaczony do zastosowania stacjonarnego oraz transportu wewnątrzszpitalnego. | TAK |  |
| 2 | System do gromadzenia i analizy danych terapeutycznych wraz z niezbędnymi urządzeniami do zapisu w/w danych. | TAK |  |
| 3 | Waga urządzenia ze zintegrowanym akumulatorem Li-On zapewniającym nieprzerwaną pracę urządzenia min. 5 godzin bez konieczności ich ładowania: max. 6 kg | TAK |  |
| 4 | Możliwość zastosowania dodatkowego, zewnętrznego akumulatora zasilającego (12 V) | TAK |  |
| 5 | Możliwość zastosowania obwodu pacjenta z zastawką oddechową, jak i obwodu bez zastawki (z portem wydechowym) zarówno dla trybów sterowanych objętością jak i ciśnieniem. Zastosowanie zarówno przy wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej. | TAK |  |
| 6 | Kolorowy wyświetlacz LCD umożliwiający jednoczesne wyświetlanie na ekranie w czasie wentylacji następujących parametrów: objętość oddechowa Vt, tryb wentylacji, aktualny poziom ciśnienia, częstość oddechów (RR), wentylacja minutowa (MV), szczytowy przepływ (peak flow), średnie ciśnienie terapeutyczne (MAP), stosunek I:E, maks. ciśnienie wdechowe (PIP), wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów zasilających, informacja na temat sposobu inicjacji wdechu – spontaniczny pacjenta lub wymuszony, oraz przecieków powietrza (przy zastosowaniu obwodu z portem wydechowym) | TAK |  |
| 7 | Możliwość wyświetlania na ekranie min. 2 krzywych oddechowych | TAK |  |
| 8 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 9 | Uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie urządzenia | TAK |  |
| 10 | Zabezpieczenie przed przypadkowym wyłączeniem urządzenia | TAK |  |
| 11 | Dwa poziomy dostępu do nastaw i parametrów wentylacji (tzw. lekarza i pacjenta) | TAK |  |
| 12 | Możliwość podłączenia zdalnego alarmu respiratora (przywołanie pielęgniarki) oraz modułu pomiaru SpO2, integralnego z urządzeniem. | TAK |  |
| 13 | Możliwość rejestracji i wyświetlania na ekranie urządzenia dziennika zdarzeń oraz dziennika alarmów (min. 15 ostatnich alarmów) | TAK |  |
|  | TRYBY WENTYLACJI I NASTAWY | TAK |  |
| 14 | Urządzenie przeznaczone do wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej | TAK |  |
| 15 | Dwa profile nastaw z możliwością zaprogramowania i zapamiętania różnych parametrów wentylacji w każdym; możliwość przełączania profili nastaw przez pacjenta | TAK |  |
| 16 | Możliwość zmieniania trybu wentylacji w trakcie wentylacji | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji sterowane ciśnieniem | TAK |  |
| 17 | Wentylacja wspomagana ciśnieniem spontaniczna (PSV S) | TAK |  |
| 18 | Wentylacja wspomagana ciśnieniem spontaniczno-czasowa (PSV S/T) | TAK |  |
| 19 | Wentylacja wspomagana ciśnieniem czasowa (PSV T) | TAK |  |
| 20 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem (PC) | TAK |  |
| 21 | Hybrydowy tryb wentylacji z jednoczesnym automatycznym dostosowaniem ciśnień wdechowych (PS) i automatycznym doborem ciśnień wydechowych w celu eliminacji zaburzeń oddychania o charakterze obturacyjnym TYPU BEZDECH, SPŁYCENIE, CHRAPANIE ( auto – PEEP) | TAK |  |
| 22 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona z wentylacją PC (PC-SIMV) | TAK |  |
| 23 | Dla trybów wentylacji sterowanej ciśnieniem (tryby: PS, PS S/T, PS T, PC) możliwość zaprogramowania określonej objętości oddechowej wydechowej (TVexh.) w zakresie nie mniej niż 50-2000ml przy zastosowaniu obwodu z portem wydechowym; | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji sterowane objętością | TAK |  |
| 24 | Wspomagana/kontrolowana wentylacja mechaniczna (AC) | TAK |  |
| 25 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) | TAK |  |
| 26 | Kontrolowana wentylacja mechaniczna (CV) | TAK |  |
| 27 | Parametry wentylacji sterowanej ciśnieniem | TAK |  |
| 28 | Zakres ciśnienia wdechowego IPAP nie mniej niż 4-50 cmH20 | TAK |  |
| 29 | Zakres ciśnienia wydechowego EPAP nie mniej niż 4-25 cmH20 | TAK |  |
| 30 | Min. częstość oddychania (back-up rate) w zakresie nie mniej niż 5- 60 oddech/min | TAK |  |
| 31 | Czas trwania wdechu zw zakresie nie mniej niż 0.3 – 5.0 sekund | TAK |  |
| 32 | Regulacja szybkości narastania ciśnienia przy przejściu z fazy wydechu na wdech - min. 5 nastaw | TAK |  |
| 33 | Możliwość nastawy czasu liniowego narastania ciśnienia ( funkcja typu RAMP) w zakresie nie mniej niż 5 - 45 min ułatwiającego zaśnięcie pacjenta | TAK |  |
| 34 | Możliwość zastosowania automatycznego triggera wyzwalającego zmiany ciśnienia pomiędzy fazami oddechowymi (wdech-wydech oraz wydech-wdech), reagującego na spontaniczny wysiłek oddechowy pacjenta bez konieczności manualnego dostosowania | TAK |  |
| 35 | Możliwość zastosowania triggera wdechowego przepływowego, min. 8 poziomów | TAK |  |
| 36 | Możliwość zastosowania triggera wydechowego w zakresie w zakresie nie mniej niż 10% - 90% przepływu szczytowego | TAK |  |
| 37 | Parametry wentylacji sterowanej objętościowo | TAK |  |
| 38 | Objętość oddechowa (Vt) – minimalny zakres 50-2000 ml | TAK |  |
| 39 | Możliwość nastawy PEEP w zakresie nie mniej niż 0-25 cmH20 dla obwodu z zastawką wydechową | TAK |  |
| 40 | Czas trwania wdechu w zakresie nie mniej niż 0.3 – 5.0 sekund | TAK |  |
| 41 | Min. częstość oddychania (backup rate) w zakresie nie mniej niż 5-60 oddech/min | TAK |  |
| 42 | Krzywe przepływu prostokątna, opadająca | TAK |  |
| 43 | Możliwość włączenia funkcji westchnienia | TAK |  |
|  | System alarmów wizualno- akustycznych | TAK |  |
| 44 | Alarmy wentylacji i pracy respiratora | TAK |  |
| 45 | Stopniowanie alarmów ze względu na ważność, różniące się sygnałami dźwiękowymi i optycznymi | TAK |  |
| 46 | Alarm odłączenia obwodu pacjenta | TAK |  |
| 47 | Alarm braku zasilania | TAK |  |
| 48 | Alarm bezdechu | TAK |  |
| 49 | Alarm niskiej wentylacji minutowej | TAK |  |
| 50 | Alarm wysokiej wentylacji minutowej | TAK |  |
| 51 | Alarm wysokiej częstości oddechów | TAK |  |
| 52 | Alarm niskiej częstości oddechów | TAK |  |
| 53 | Alarm niskiej objętości oddechu (TV) | TAK |  |
| 54 | Alarm wysokiej objętości oddechu (TV) | TAK |  |
| 55 | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego (IPAP) przy wentylacji sterowanej objętościowo | TAK |  |
| 56 | Alarm wysokiego ciśnienia wdechowego (IPAP) przy wentylacji sterowanej objętościowo | TAK |  |
|  | System gromadzenia danych terapeutycznych- wymagania szczegółowe | TAK |  |
| 57 | Oprogramowanie umożliwiające transfer i gromadzenie danych terapeutycznych oraz nadzór nad przebiegiem terapii wraz z niezbędnymi akcesoriami do zapisu w/w danych; Umożliwiające zapis m.in: ram czasowych stosowania terapii, częstości oddychania, poziom(-y) ciśnienia terapeutycznego, objętości oddechowych pacjenta, informacji o przeciekach powietrza | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE | TAK |  |
| 58 | Respirator w zestawie z kompletnym układem pacjenta 10 sztuk | TAK |  |
| 59 | Respirator w zestawie z wózkiem transportowym min. blokada min. dwóch kół i koszykiem na akcesoria – 1 sztuka | TAK |  |
| 60 | Respirator w zestawie z wielorazową maską pełnotwarzową o następujących parametrach: Maska pełnotwarzowa (tj. obejmująca usta, nos oraz oczy pacjenta).Część maski przylegająca do twarzy pacjenta wykonana z silikonu, zapewniająca doszczelnienie maski podczas wentylacji. Wyposażona w uprząż z klipsami ułatwiającymi dopasowanie maski do twarzy chorego. Przeznaczona do min. 10 krotnej sterylizacji. Maska z możliwością regulacji stopnia przecieku. Dostępna w rozmiarach: XXS, XS, S, L, XL. Na trzy respiratory: Rozmiar L- 1 sztuka; Rozmiar S – 1 sztuka | TAK |  |
| 61 | Respirator w zestawie z wielorazową maską ustno-nosową o następujących parametrach: Żelowa maska ustno-nosowa z możliwością sterylizacji (min.15 razy). Wyposażona w zintegrowany port przeciekowy.Silikonowa podpora czołowa zapewniająca oparcie maski na twarzy pacjenta. Podpora czołowa z możliwością regulacji pochylenia maski względem twarzy pacjenta.Przeznaczona do min. 15 krotnej sterylizacji. Maska z możliwością zamontowania wymiennych żelowych poduszek w rozmiarach P, S, M, L. Mocowanie na twarzy pacjenta za pomocą uprzęży wyposażonej w klipsy. Na każdy respirator rozmiar S – 1 sztuka, rozmiar M – 1 sztuka, rozmiar L – 1 sztuka | TAK |  |
| 62 | Respirator w zestawie z wielorazową maską nosową o następujących parametrach: Maska nosowa do wentylacji nieinwazyjnej. Wyposażona w poduszkę zmniejszającą nacisk na twarz pacjenta. Poduszka żelowa dodatkowo otoczona cienką powłoką silikonową. Podpora czołowa zakończona wypełnieniem ograniczającym nacisk na czoło pacjenta. Elastyczna silikonowa sprężyna w części nosowej zwiększająca szczelność maski podczas snu. Maska wraz z uprzężą wykonaną z materiału z punktami przyczepu zapewniającymi dokładne dopasowanie maski do twarzy pacjenta. Zaczepy do uprzęży gwarantujące łatwe mocowanie maski przez osobę wentylowaną. Maska wielorazowa do sterylizacji termicznej min. 15 cykli sterylizacji, dostępna w rozmiarze P, S, M, MW, L. Na każdy respirator: rozmiar S – 1 sztuka, rozmiar M – 1 sztuka, rozmiar MW – 1 sztuka, rozmiar L – 1 sztuka | TAK |  |
| 63 | Respirator w zestawie z wielorazową maską nosową o następujących parametrach: Maska ustno-nosowa do wentylacji nieinwazyjnej, maska bez punktu wsparcia na grzbiecie nosa, maska bez podpory czołowej, mocowanie na twarzy pacjenta za pomocą 4- punktowej uprzęży wyposażonej w klipsy, maska z możliwością zamontowania wymiennych silikonowych poduszek w rozmiarach S, M, L, Przeznaczona do min. 20 krotnej sterylizacji (w tym sterylizacji temperaturowej, chemicznej, port wydechowy bezpośrednio w poduszce silikonowej, przestrzeń martwa dla rozmiaru L nie większa niż 170 ml. Na trzy respiratory rozmiar L- 1 sztuka, Rozmiar S – 1 sztuka, Rozmiar M – 1 sztuka | TAK |  |
| 64 | Oprogramowanie do analizy i zapisu danych terapeutycznych z zaoferowanych aparatów. Oprogramowanie umożliwiające uzyskanie raportu z zaoferowanych aparatów, zawierającego informacje dotyczące następujących parametrów: ciśnień terapeutycznych, objętości oddechowych, chrapania, częstości oddechów, OA, CA, H, AHI, wycieków powietrza. Na trzy respiratory 1 sztuka. | TAK |  |
| 65 | Filtr wlotowy powietrza do każdego aparatu 2 sztuki/respirator | TAK |  |
| 66 | Dedykowane torby do przenoszenia aparatów w czasie wentylacji 1 sztuka/respirator | TAK |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.p. | Warunki gwarancji, serwisu i inne | Warunki wymagane | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 2 dni robocze, czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia. Jeśli naprawa w ciągu 3 dni roboczych, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa wymagane urządzenie zastępcze na okres konieczny do wykonania naprawy | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

Zał. nr 3.8 do SIWZ 29/2016

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 8 – Defibrylator – 3 szt.

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji  nie wcześniej niż 2015)  ………………………….……

| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie akumulatorowo - sieciowe | TAK |  |
| 2. | Zintegrowany zasilacz umożliwiający ciągłą pracę aparatu z sieci prądu zmiennego 230 V/ 50 Hz | TAK |  |
| 3. | Wymienny akumulator, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na ekranie defibrylatora | TAK |  |
| 4. | Czas monitorowania z zasilanie akumulatorowego min. 90 minut | TAK |  |
| 5. | Zasilanie całkowicie naładowanego akumulatora pozwalające na minimum 50 defibrylacji z max energią | TAK |  |
| 6. | Waga aparatu w pełnej gotowości do interwencji z akumulatorem poniżej 8 kg | TAK |  |
| 7. | Kabel EKG 3- żyłowy umożliwiający monitorowanie 6 odprowadzeń EKG jednocześnie ( I, II, III, aVr, Avl, aVf). Możliwość monitorowania odprowadzenia przedsercowego (V) po podłączeniu kabla EKG 5-cio żyłowego. | TAK |  |
| 8. | Ekran monitora typu TFT, przekątna ekranu min. 6” | TAK |  |
| 9. | Wskaźnik częstości akcji serca co najmniej 30 do 300 u/min. | TAK |  |
| 10. | Regulowane wzmocnienie sygnału EKG w zakresie 0,25/0, 5/1, 0/2, 0/4, 0 | TAK |  |
| 11. | Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora fali EKG z ostatnich co najmniej 5 godzin monitorowania | TAK |  |
| 12. | Archiwizacja ostatnich minimum 1000 zdarzeń wraz z datą i czasem wystąpienia z możliwością wydruku zapisu opóźnionego, podsumowań zdarzeń, trendów, wyników testu z archiwum zapisanego na karcie SD. | TAK |  |
| 13. | Wbudowane alarmy dźwiękowe i wzrokowe, z podziałem na alarmy niskiego, średniego i wysokiego priorytetu. | TAK |  |
| 14. | Możliwość natychmiastowo wyłączenia wszystkich alarmów za pomocą jednego przycisku/ ikony | TAK |  |
| 15. | Tryb pauzy dla funkcji alarmu umożliwiający chwilowe wyłączenie alarmów na min. 120 sekund z automatycznym wznowieniem alarmów po czasie. | TAK |  |
| 16. | Wbudowane alarmy częstości rytmu serca z regulacją granic występowania | TAK |  |
| 17. | Codzienny autotest bez udziału użytkownika w trybie pracy akumulatorowej oraz zasilania zewnętrznego 230 V | TAK |  |
| 18. | Tryb pracy- ręczny i półautomatyczny | TAK |  |
| 19. | Niskoenergetyczna dwufazowa fala defibrylacyjna | TAK |  |
| 20. | Czas ładowania do energii 300J nie dłuższy niż 7 sekund na zasilaniu sieciowym, czas ładowania do energii 300 J nie dłuższy niż 10 sekund na zasilaniu bateryjnym | TAK |  |
| 21. | Zakres regulacji energii minimum od 1J do 300 J, minimum 15 poziomów energii do defibrylacji zewnętrznej/ kardiowersji | TAK |  |
| 22. | Pełne sterowanie funkcjami aparatu ( wybór energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu) za pomocą elementów regulacyjnych na płycie czołowej | TAK |  |
| 23. | Łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci zintegrowane | TAK |  |
| 24. | Defibrylacja synchroniczna- kardiowersja i asynchroniczna. Możliwość kardiowersji z łyżek stałych | TAK |  |
| 25. | Rejestrator termiczny drukujący: EKG, BPM, data, godzina, szybkość papieru, dostarczona energia defibrylacji, alarmy, dane personalna pacjenta, etc. | TAK |  |
| 26. | Możliwość wydruku minimum 15s krzywej EKG z wykorzystaniem minimum 4s sygnału z pamięci urządzenia | TAK |  |
| 27. | Wydruk automatyczny, na zlecenie ręczne oraz w sytuacji alarmowej | TAK |  |
| 28. | Funkcja stymulacji zewnętrznej | TAK |  |
| 29. | Pomiar SpO2 - w wyposażeniu czujnik SpO2 dla dorosłych w technologii Nellcor | TAK |  |
| 30. | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP i etCO2 | TAK |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.p. | Warunki gwarancji, serwisu i inne | Warunki wymagane | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie max 2 dni robocze, czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia. Jeśli naprawa w ciągu 3 dni roboczych, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa wymagane urządzenie zastępcze na okres konieczny do wykonania naprawy | TAK |  |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |