Załącznik numer 3.1do SIWZ 47/2015

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 1

Ssak elektryczny dwubutlowy – 2 sztuki

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji) 2015……………………………………

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie sieciowe 220V, 50Hz niski poziom hałasu maksymalnie 50 dB | TAK |  |
|  | Praca bezwibracyjna | TAK |  |
|  | wydajność ssania min 40 l/min | TAK |  |
|  | Max. podciśnienie od 0 do 90 kPa | TAK |  |
|  | Nie wymagająca konserwacji pompa tłokowa | TAK |  |
|  | Manometr wychyłowy na płycie czołowej | TAK |  |
|  | Zawór odcinający | TAK |  |
|  | Dwa zbiorniki 4-litrowe z tworzywa sztucznego wielorazowe do sterylizacji w temp.136st.C | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przepełnieniem i przeciwbakteryjne | TAK |  |
|  | Statyw jezdny na 4 kółkach antystatycznych, z blokadą | TAK |  |
|  | Pedał nożny- włącznik/wyłącznik | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania pojemników jednorazowych | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed dostaniem się płynów do środka urządzenia | TAK |  |
|  | Wyposażenie ssaka w szyny mocujące umożliwiające wykorzystanie go z innymi produktami | TAK |  |
|  | Przystosowany do pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Moc znamionowa max 90W | TAK |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie 48 godzin w dni robocze , czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia | TAK |  |
| 4. | Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 2                                                                                                                                                                Załącznik 3.2  do SIWZ 47/2015

Zestaw do oddychania AMBU – 8 sztuk

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji 2015 …………………………………………………………..…

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw resuscytatora zawierający: ręczny worek oddechowy, zastawkę pacjenta, zastawkę wlotową, maskę silikonową, akumulator tlenu z drenem, z maską nr 3i5 plastikową torbę do przechowywania. | Tak |  |
| 2. | Objętość pojedynczego wdechu min 1500/ 1300ml. Przy użyciu dwóch rąk. | Tak |  |
| 3. | Worek pacjenta o pojemności 2500ml.+/-10% | Tak |  |
| 4. | Temperatura użytkowania w zakresie minimum – 10do 40 C | Tak |  |
| 5. | Temperatura użytkowania w zakresie minimum – 15 do 50 C | Nie |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie 48 godzin w dni robocze , czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia | TAK |  |
| 4. | Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet  3                                                                                                                                                                 Załącznik 3.3 do SIWZ 47/2015

###### Zestaw do intubacji z 2 laryngoskopami – 6 sztuk

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji 2015) ………………………………………………………….

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękojeść do laryngoskopów światłowodowych zgodna ze standardem ISO 7376-3, na 2 baterie R14 ( szt.8) | Tak |  |
| 2. | Rękojeść do laryngoskopów światłowodowych zgodna ze standardem ISO 7376 -3, na 2 baterie R6 (szt.8) | Tak |  |
| 3. | Łopatka światłowodowa do trudnej intubacji z ruchomą końcówką współpracująca ze wszystkimi rękojeściami zgodnymi ze standardem ISO 7376-3 Nr: 2- 8szt, 3- 8 szt., 4 – 8szt. | Tak |  |
| 4. | Łopatka światłowodowa typ Macintosh, współpracująca ze wszystkimi rękojeściami zgodnymi ze standardem ISO 7376-3 Nr: 1- 8 szt., 2- 8szt, 3- 16 szt., 4 – 16 szt | Tak |  |
| 5. | Żarówka kryptonowa w zapasie do każdego kompletu | Tak |  |
| 6 | Łopatka światłowodowa typ Miller, współpracująca ze wszystkimi rękojeściami zgodnymi ze standardem ISO 7376-3 Nr: 0– 8 szt., 1- 8 szt., 2- 8 szt. | Tak |  |
| 7. | Kleszczyki Magill`a , w 2 rozmiarach: dla dorosłych -8szt., dla dzieci – 8 szt. | Tak |  |
| 8. | Prowadnica do rurek od rozmiaru 2,5 do 5,5 – 8 szt., dla dorosłych od rozmiaru 5,5 do 9,5 – 16 szt. | Tak |  |
| 9. | Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie elastyczna, wzmocniona na całej długości, skalowana, zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie, jednorazowego użytku, sterylna – 16 szt. Rozmiar dla dorosłych I.D. 5,0 mm a dla dzieci I.D. 3,3 mm. | Tak |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie 48 godzin w dni robocze , czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia | TAK |  |
| 4. | Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet  3A                                                                                                                                                            Załącznik 3.3A do SIWZ 47/2015

###### Akcesoria do 6 sztuk zestawów do intubacji z 2 laryngoskopami

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji 2015) ………………………………………………………….

Pakiet 3A

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametry wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska krtaniowa LMA z możliwością intubacji. wielorazowego użytku, rozmiar 30-50 kg, 50 -70 kg, 70-100kg po 8 szt. | Tak |  |
| 2. | Rurka intubacyjna zakładana przez maskę krtaniową Nr 6,0mm; 6,5mm - po 10 szt. Nr 7.0mm; 7,5mm; 8,0mm – po 20 szt. | Tak |  |
| 3. | Zestaw do profilaktycznej i ratunkowej konikotomii metodą Seldingera z kaniulą, prowadnicą, igłą ze strzykawką, rozszerzałem, cewnikiem do odsysania. (8 szt) | Tak |  |

Warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE | WARUNKI WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie 48 godzin w dni robocze , czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia | TAK |  |
| 4. | Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji | TAK |  |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |