OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciekłego azotu i dzierżawa zbiornika kriogenicznego o pojemności użytkowej od 600 do 1000 dm3  dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

| L.p. | Rodzaj gazu | Ilość | j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Azot ciekły | 20000 | kg |
| 2. | Dzierżawa zbiornika | 12 | m-cy |
| 3. | Transport | 54 | transportów |

Wyżej podane ilości są szacunkowe Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala.

Wymagania dotyczące zbiornika kriogenicznego i dostaw:

- Wykonawca ciekłego azotu będzie polegała na dostarczeniu go samochodem cysterną i przelaniu do zbiornika kriogenicznego,

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do obiektu Zamawiającego na ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, własnym transportem, na swoją odpowiedzialność.

- Wykonawca umieści zbiornik na ogrodzonym placu przy budynku rozprężalni gazów medycznych przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1.

- Zbiornik będzie posiadał izolację próżniową  zapewniającą odparowanie cieczy nie większą jak 1,6% na 24 godziny.

- Maksymalne wymiary zbiornika z ramą (długość x szerokość) 160 cm x 160 cm

- Wykonawca przystosuje zbiornik do przelewania do naczyń Dewara.

- Zbiornik zostanie umieszczony 4 m od krawędzi rampy, w związku z tym samochód
będzie przystosowany do takiego rozładunku,

- Wykonawca wyraża zgodę na przetaczanie azotu ze zbiornika kriogenicznego do naczyń Dewara przez pracowników Zamawiającego.

- Zbiornik będzie posiadał kolektor przyłączeniowy do napełniania i poboru gazu z jednej strony.

- Zbiornik będzie spełniać wymagania Urzędu Dozoru Technicznego, które Wykonawca na własny koszt i odpowiedzialność będzie wykonywał.

- Ilość dostarczonego azotu będzie liczona na podstawie urządzeń pomiarowych zamontowanych na cysternie samochodu lub zbiorniku stacjonarnym.

- Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego oraz wyda zaświadczenie.

- Wykonawca bezpłatnie dostarczy w języku polskim instrukcje dotycząca magazynowania i przechowywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad, sprawny technicznie i opatrzony stosownymi dokumentami.